КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ И УПЛОТНЕНИИ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ

См. Общую часть

| Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при обратной засыпке и уплотнении грунта в траншеях должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87: 1 Гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратных засыпок (при наличии специальных указаний в проекте) - должен соответствовать проекту. Выход за пределы диапазона, установленного проектом, допускается не более чем в 20% определений. 2 Содержание в грунте, предназначенном для устройства обратных засыпок: - древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора не допускается; - растворимых солей в случае применения засоленных грунтов - количество не должно превышать указанного в проекте. 3 Содержание мерзлых комьев в обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта верхних зон траншей с уложенными коммуникациями не должно превышать 20%. | Для труб асбестоцементных, пластмассовых, керамических, железобетонных Для прочих труб Для переходных каналов |
| --- | --- |

4 Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в обратных засыпках - не должны превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, но не более 30 см для обратных засыпок.

5 Наличие снега и льда в обратных засыпках не допускается.

6 Температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха - должна обеспечивать сохранение немерзлого или пластичного состояния грунта до конца его уплотнения.

7 Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок - не ниже проектной, а при отсутствии в проекте указаний должна быть не ниже плотности, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в таблице 8 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных на 0,06 г/см в отдельных определениях, но не более чем в 20% определений.

8 Влажность грунта - в соответствии с проектом.

9 Контроль за состоянием откосов и дна траншей - не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов.

10 Контроль за осадками зданий и сооружений - осадки не должны превышать величин, установленных СНиП 2.02.01-83*.

11 Поверхностное уплотнение:

- средняя по принимаемому участку плотность уплотненного грунта - в пределах, установленных проектом. Допускается снижение плотности сухого грунта на 0,05 т/м не более чем в 10% определений;

- величина понижения поверхности грунта (отказа) при уплотнении тяжелыми трамбовками - не должна превышать установленной при опытном уплотнении.

12 Виброуплотнение песчаных грунтов - средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта должна быть не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/м не более чем в 10% определений.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ, мастер | Разбивка зон обратной засыпки траншеи | Точность выноса | Теодолит, стальная рулетка | До начала обратной засыпки | Геодезист | + |
|  | Обратная засыпка траншеи | Грануло- метрический состав грунта | Визуально | Периодически, в процессе устройства засыпки | Лабо- ратория | + |
|  |  | Качество грунта и его влажность, толщина отсыпаемых слоев грунта, плотность скелета грунта в соответствии с проектом | Плотномер, металлический щуп | В процессе обратной засыпки | Грунтовая лабо- ратория | + |
|  | Уплотнение грунта | Средняя плотность уплотненного грунта | Зондирование или радиоизотопный способ | То же | Лабо- ратория | + |