ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по ремонту асфальтобетонного покрытия

на  привокзальной площади

| № п/п | Сведения |
| --- | --- |
|  | Сведения о Заказчике |
|  | Наименование: АО «Авиапредприятие «Алтай» Адрес Заказчика: 656057, г. Барнаул, Павловский тракт, 226 Контактное лицо по техническим вопросам: Камашинас Олег Вацловович тел.: (385-2) 543-041 |
|  | Наименование выполняемых работ |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия на привокзальной площади |
|  | Место выполнения работ |
|  | г. Барнаул, Павловский тракт, 226 |
|  | Условия и сроки (период, график) выполнения работ |
|  | Условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания Срок выполнения работ: начало работ: на следующий день после подписания договора; окончание работ: не более 7 календарных дней с момента начала работ |
|  | Описание (перечень) видов работ с указанием объемов |
|  | Согласно дефектной ведомости (приложение №1 к техническому заданию) |
|  | Требования к характеристикам работ |
|  | Общие требования к выполнению работ: В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать регламент и правила внутреннего распорядка объекта. Работы должны производиться в дневное время суток с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации, сохранять условия для стабильной и непрерывной работы всех подразделений Заказчика. В процессе выполнения работ обязательно соблюдение норм и требований СНиП, СП, охраны труда, пожарной безопасности, промсанитарии. Подрядчик непосредственно в процессе выполнения работ и в течение всего срока выполнения работ обеспечивает сохранность результата выполненных работ, а также надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории выполнения работ от их начала до завершения и приемки работ Заказчиком. Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик. Подрядчик обеспечивает своевременное выполнение работ и приход на объект своих рабочих (персонала) для выполнения работ, обеспечивает порядок и организовывает своих рабочих (персонал), гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта, обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала), корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест, обеспечить ежедневную уборку на объекте (в помещениях и на территории) после очередного выполнения работ собственными силами, средствами, инструментами и транспортом. Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество до подписания акта приемочной комиссией Требования к качеству работ: Производить работы в полном соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом и сроком на выполнения работ. Выполненная работа должна соответствовать СНиП, СП, требованиям пожарной безопасности, охраны труда, промсанитарии. Работы должны выполняться механизированным способом, специальной дорожной техникой, с использованием асфальто-укладчика со следящим устройством (для определения толщины асфальтобетонной смеси) в соответствии с технологической последовательностью производства работ на основании дефектной ведомости. Подрядчик обеспечивает качество выполняемых работ в соответствии с действующими ГОСТами и др. нормативными требованиями относительно объекта ремонта. Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными противопожарными нормами и условиями хранения для каждого вида материалов (инвентаря, оборудования, транспорта, пр.) осуществляется Подрядчиком. Строительные материалы, инженерное (технологическое) оборудование должны соответствовать следующим требованиям: все поставляемые для выполнения работ строительные материалы, должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов и технологии для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие документы удостоверяющие их качество; Подрядчик отвечает за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям. Требования к безопасности выполнения работ: В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. Подрядчик должен обеспечивать безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам, использовать для выполнения работ квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством работ Требования к результатам работ: Выполнить все работы в срок с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора и сдать Заказчику Порядок сдачи и приемки результатов работ (требования к актам выполненных работ): В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания всех работ, предусмотренных локальным ресурсным сметным расчетом, Подрядчик уведомляет в письменной форме о готовности результатов работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после получения соответствующего уведомления Подрядчика. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), являющимися неотъемлемой частью договора. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру на выполненные работы и счет на оплату Иные требования и условия их выполнения: Требования не устанавливаются |
|  | Правила контроля и приемки выполненного задания |
|  | Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: Перед производством работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком время выполнения определённых видов работ на объекте, получить разрешения на въезд техники и пропуска на территорию АО «Авиапредприятия «Алтай» для работников подрядной организации. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить список работников, которые выполняют данный вид работы. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Технические паспорта на асфальтобетонную смесь |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, который используется при выполнении работ, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия такого товара потребностям Заказчика при выполнении работ |
|  | Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых материалов. До начала работ Подрядчик проверяет качество поступивших материалов для приготовления горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси (марка I, тип Б). Подрядчик должен провести испытания физико-механических показателей материалов на соответствие требованиям ГОСТов для приготовления горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси (марка I, тип Б, температура смеси - +1500С) на соответствие требованиям ГОСТа. Подрядчик должен провести проверку качества выполненных работ. Результаты испытаний и проверки качества выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику. |
|  | Максимальные и (или) минимальные значения показателей, иные сведения, связанные с определением соответствия используемых при производстве работ товаров потребностям Заказчика или эквивалентности товара, используемого при выполнении работ |
|  | Данные сведения указаны в дефектной ведомости (приложение №1 к техническому заданию) |
|  | Техническая документация, предоставляемая Заказчиком (проектно-сметная документация, чертежи, схемы и т.п.) |
|  | Не предоставляется |
|  | Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах |
|  | Требования не предъявляются |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ |
|  | Гарантийный срок качества на работы составляет 2 (два) года со дня подписания справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). В течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно за счёт своих средств и своими силами устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста на место нахождения Заказчика. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно или привлечением третьих лиц за счет Заказчика. Подрядчик возмещает расходы по устранению дефектов в десятидневный срок с момента получения документов, подтверждающих понесённые Заказчиком расходы |
|  | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |
|  | Работы выполняются подрядчиком своими силами, без привлечения третьих лиц |
|  | Требования к подрядчику (исполнителю) по составлению сметного расчета, локального сметного расчета и т.п. |
|  | Локальный ресурсный сметный расчет должен быть предоставлен на бумажном носителе и в электронном виде в программном комплексе «ГРАНД-Смета». (Приказ Министерства строительства транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 29.12.2017 №632 "Об утверждении текущих сметных цен и индексов на 1 квартал 2018 года") |

Начальник ОКС и ЭНС________________________ О.В.Камашинас

Начальник  службы  АС   _____________________    М.В.Балдин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт  асфальтобетонного покрытия   на   привокзальной площади

| пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги толщиной: 6 см | М2 | 550 |
| 2 | Битум горячий | т | 0,44 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь марка I, тип Б | т | 91,3 |