Ленинградский строительный комитет
ПКИ Ленинжстройпроект

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛАДКИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Альбом технологических карт
13-2587-106544-ТК

Главный инженер ПКИ Маковецкий М.М.

Нач. отдела Галаудин В.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| N-ТК | Наименование технологических карт |
| --- | --- |
|  | ОБЩАЯ ЧАСТЬ |
| 1-ТК | РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Оформление разрешения на производство работ и основные обязанности производителя работ до начала строительства |
|  | 3. Вынос проектных трасс в натуру (геодезические разбивочные работы) |
|  | 4. Ограждение участка работ, установка дорожных знаков, указателей |
|  | 5. Снос наземных строений и пересадка зеленых насаждений |
|  | 6. Планировка территории, отвод поверхностных вод |
|  | 7. Устройство временных дорог |
|  | 8. Обеспечение строительных объектов санитарно-бытовыми помещениями и противопожарным инвентарем |
|  | 9. Освещение строительных площадок |
|  | 10. Приемка и складирование на объекте строительных материалов, изделий и конструкций, входной контроль качества |
|  | 11. Шурфовка существующих подземных коммуникаций |
| 2-ТК | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Подготовка мерзлых грунтов к разработке |
|  | 3. Разборка дорожных покрытий |
|  | 4. Разработка грунта экскаваторами |
|  | 5. Разработка грунта в местах пересечения с действующими инженерными коммуникациями |
|  | 6. Производство работ в местах пересечения с трамвайными или железнодорожными путями |
|  | 7. Отрывка приямков |
|  | 8. Крепление вертикальных стенок траншей и котлованов |
|  | 9. Открытый водоотлив и водопонижение |
|  | 10. Подготовка основания |
|  | 11. Обратная засыпка траншей и котлованов |
|  | 12. Основные требования правил техники безопасности при производстве земляных работ |
|  | 13. Схема операционного контроля качества земляных работ |
| 3-ТК | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Общие положения |
|  | 3. Монтаж стальных труб |
|  | 4. Изоляция стыков стальных трубопроводов |
|  | 5. Монтаж железобетонных труб |
|  | 6. Монтаж чугунных труб |
|  | 7. Монтаж пластмассовых труб |
|  | 8. Монтаж колодцев (камер) |
|  | 9. Монтаж запорной арматуры |
|  | 10. Основные требования правил техники безопасности при монтаже трубопроводов и сооружений на них |
|  | 11. Схема операционного контроля качества при монтаже трубопроводов и сооружений на них |
| 4-ТК | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Испытание безнапорных трубопроводов |
|  | 3. Испытание напорных трубопроводов |
|  | 4. Промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 5-ТК | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ, ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Подключение с помощью тройника |
|  | 3. Подключение с помощью муфты |
|  | 4. Врезка с помощью накладки |
|  | 5. Врезка с помощью фрезы |
|  | 6. Подключение канализации в существующий колодец |
|  | 7. Подключение канализации с установкой колодца и с перекачкой стоков |
|  | 8. Устройство временной канализационной сети для перекачки сточных вод |
|  | 9. Основные требования правил техники безопасности при производстве работ на действующих сетях канализации |
| 6-ТК | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1. Область применения |
|  | 2. Приемы труда рабочих при разгрузке и погрузке различных строительных грузов |
|  | 3. Технология и организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте |
|  | 4. Основные требования правил техники безопасности и охраны труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ. Грузовые и технические характеристики основных строительных машин |

Общая часть

1. Альбом технологических карт разработан по заявке и техническому заданию треста Спецстрой, являющемуся специализированной организацией по строительству сетей водопровода и канализации в Ленинграде.

2. Альбом технологических карт разработан с целью обеспечения линейных подразделений треста Спецстрой нормативной документацией по строительству многократно повторяющихся объектов (наружных сетей водопровода  и канализации) с применением унифицированных схем, типовых конструкций и рациональных решений по организациистроительного производства, способствующих повышению производительности труда, улучшению качества и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.

3. Организационно-технологические принципы, положенные в основу описываемых методов производства работ, основаны на многолетнем производственном опыте коллектива треста Спецстрой и соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил.

4. Альбом технологических карт предназначен для применения в качестве неотъемлемой части проектов производства работ и руководства для производителей работ по организации строительного производства безопасными методами на конкретном адресе.

Приложение

Грузовые и технические характеристики основных строительных машин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛОВЫХ САМОХОДНЫХ КРАНОВ

| Наименование показателей | Автомобильные | Пневмо- колесный | На спец. шасси | Гусе- ничный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС-2561 | КС-3562 | СМК-110 | КС-3571 | КС-3575 | КС-3577-2 | К-162 | К-4561 | КС-4361 | КС-6471 | РДК-25 |
| Грузоподъемность, т | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 40,0 | 25,0 |
| Модель базового автомобиля | ЗИЛ-130 | МАЗ-500А | МАЗ-5334 | МАЗ-500А | ЗИЛ-133 | МАЗ-5337 | КрАЗ-257К | КрАЗ-257К | - | Лейлонд СВ-680/20 | - |
| Радиус поворота хвостовой части платформы, , мм | 1950 | 2900 |  | 2900 | 2600 | 2575 | 2900 | 2900 | 3175 | 3600 | 3900 |
| Расстояние между выносными опорами крана, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вдоль продольной оси крана | 3600 | 3750 | 3850 | 3300 | 3850 | 4150 | 3350 | 3350 | 4000 | 5300 | - |
| Поперек продольной оси крана | 3600 | 4300 | 4300 | 3380 | 4300 | 5080 | 4400 | 4400 | 3600 | 5800 | - |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, | 10600 | 13150 | 12000 | 9850 | 11410 | 9940 | 14000 | 14000 | 14000 | 13650 | 6310 |
| Ширина, | 2500 | 2880 | 2500 | 2830 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 3150 | 2750 | 3220 |
| Высота, | 3650 | 3800 | 3800 | 3300 | 3300 | 3650 | 3960 | 3955 | 3930 | 3800 | 4000 |
| Масса, т | 8,9 | 14,3 | 15,0 | 15,5 | 16,1 | 15,5 | 22,5 | 22,5 | 23,7 | 33,0 | 42,6 |

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

КС-2561

КС-3562

| стрела 10 м | стрела 14; 18 м |
| --- | --- |

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1, 2 - на выносных опорах

1, 3 - без выносных опор

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА СМК-110

График грузоподъемности

А-Б - стрела 8,6 м на опорах

В-Г - стрела 8,6 м без опор

Д-Е - стрела 11,6 м

Ж-И - стрела 14,6 м

К-Л - стрела 17,6 м

М - грузоподъемность при передвижении с грузом на крюке, стрела назад

График высоты подъема крюка

I - стрела 8,6 м

II - стрела 11,6 м

III - стрела 14,6 м

IV - стрела 17,6 м

М - стрела 8,6 м при перемещении с грузом

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА КС-3571

График грузоподъемности

График высоты подъема крюка

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА КС-3575

График грузоподъемности

1 - длина стрелы 9,5 м

2 - длина стрелы 11,5 м

3 - длина стрелы 13,5 м

4 - длина стрелы 15,5 м

5 - при работе крана с основной стрелой длиной 9,5 м на сближенных опорах

График высоты подъема крюка

1 - при работе с основной стрелой длиной 9,5 м

2 - при работе с основной стрелой длиной 15,5 м

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА КС-3577-2

График грузоподъемности

I - стрела 8, 10, 12, 14

II - стрела 14 м с удлинителем 7 м

III - стрела 14 м с удлинителем 7 м и вставкой 2 м

График высоты подъема крюка

1 - стрела 8 м

2 - стрела 10 м

3 - стрела 12 м

4 - стрела 14 м

5 - стрела 14 м с удлинителем 7 м

6 - стрела 14 м с удлинителем 7 м и вставкой 2 м

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА КС-4561

Стрела 10 м

Стрела 14 м

Стрела 18 м

Стрела 22 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1, 5 - на выносных опорах

2, 5 - без выносных опор

3, 5 - с гуськом на опорах

4, 6 - вспомогательный подъем на опорах

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА К-162

Стрела 10 м

Стрела 14 м

Стрела 18 м

Стрела 22 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

2, 3 - на выносных опорах

1, 3 - без выносных опор

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОКОЛЕСНОГО КРАНА КС-4361А

Без выносных опор

На выносных опорах

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

I - стрела 10,5 м

II - стрела 15,5 м

III - стрела 20,5 м

IV - стрела 25,5 м

Кран на опорах, стрела с гуськом (надставкой)

- кривая грузоподъемности основного подъема

- кривая грузоподъемности вспомогательного подъема

- кривая высоты подъема вспомогательного крюка

I - стрела 10,5 м

II - стрела 15,5 м

III - стрела 20,5 м

IV - стрела 25,5 м

Кран с башней

I - башня 15 м

II - башня 20 м

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ КС-6471

Стрела 11 м

Стрела 15 м

Стрела 20 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1, 3 - без выносных опор

2, 3 - на выносных опорах

Стрела 27 м

Стрела 27 м с неуправляемым гуськом 8,5 м

1, 3 - главный подъем

2, 4 - вспомогательный подъем

Стрела-башня 15, 20, 27 м

1; 2 - стрела-башня 15 м с управляемым гуськом 15 м

3; 4 - стрела-башня 15 м с управляемым гуськом 8,5 м

3; 5 - стрела-башня 20 м с управляемым гуськом 8,5 м

3; 6 - стрела-башня 27 м с управляемым гуськом 8,5 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА РДК-25

Стрела 12,5 м

Стрела 17,5 м

Стрела 22,5 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1 - главный подъем без гуська

2 - вспомогательный подъем без гуська

3 - главный подъем с гуськом

4 - вспомогательный подъем с гуськом

Стрела 27,5 м

Стрела 30,3 м

Стрела 35,3 м

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1 - основной подъем

2 - вспомогательный подъем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ-ТРУБОУКЛАДЧИКОВ

| Наименование показателя | ТЛГ-74 | ТГ-63 | ТЛ-4 | ТЛГ-4М | ТГ-124А | Т-3560 | ТГ-502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 3,0 | 6,3 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 35,0 | 50 |
| Марка базовой машины | Т-74 | Т-4А | Т-100 | Т-100 | Т-130МГ | Д-804 | Т-330 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, | 4450 | 4400 | 4230 | 4230 | 4393 | 5221 | 6775 |
| ширина, | 3200 | 3500 | 4400 | 3444 | 4420 | 4175 | 5790 |
| высота, | 4900 | 6200 | 5660 | 6975 | 6480 | 6700 | 8950 |
| Ширина с откинутым контргрузом, , мм | - | - | 6710 | 6770 | 5160 | 6065 | - |
| Удельное давление на грунт, кгс/см | 1,65 | 1,72 | - | 2,28 | 2,4 | 2,4 | 2,94 |
| Масса, т | 8,6 | 12,6 | 17,7 | 18,0 | 21,6 | 36,4 | 63,0 |

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ-ТРУБОУКЛАДЧИКОВ

ТЛГ-74

ТГ-63

ТЛ-4

ТЛГ-4М

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

1, 2 - при подтянутом контргрузе

1, 3 - при откинутом контргрузе

ТГ-124А

Т-3560

ТГ-502

- кривая грузоподъемности

- кривая высоты подъема крюка

2 - при подтянутом контргрузе

3 - при откинутом контргрузе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРОВ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

| Наименование показателей | Э-3211Д | Э-5015 | Э-652А (Э-652Б) | ЭО-4121 | ЭО-4124 | Э-10011 ЭО-5111 | МТП-71Г | Э-1252Б | ЭО-5122 | ЭО-5124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марка | Д-48С | СМД-14 | КДМ-100 (Д-108-1) | А-01М | А-01М | Д-108-1 | А-01М | У2-ДБ-62 | ЯМЗ-238Г | ЯМЗ-238Г |
| мощность, кВт | 37 | 59 | 60 | 95 | 95 | 80 | 95 | 95 | 125 | 125 |
| Скорость передвижения, км/ч | 2,92 | 2,51 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,72 | 1,5 | 2,4 | 2,2 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,023 | 0,036 | 0,069 | 0,065 | 0,06 | 0,09 | 0,018 | 0,08 | 0,086 | 0,088 |
| Радиус вращения хвостовой части, , м | 3,0 | 2,94 | 3,28 | 3,15 | 3,15 | 3,88 | 3,13 | 3,54 | 3,25 | 3,25 |
| Высота по оси пяты стрелы, , м | 1,38 | 1,32 | 1,55 | 2,2 | 2,07 | 1,57 | 2,18 | 1,7 | 2,0 | - |
| Расстояние от оси пяты до оси вращения, , м | 0,65 | 0,75 | 1,0 | 0,52 | 0,52 | 1,15 | 0,52 | 1,3 | 0,645 |  |
| Опорная длина гусеницы, , м | 3,04 | 3,3 | 3,42 | 3,75 | 3,87 | 3,98 | 4,96 | 4,0 | 4,12 | 4,18 |
| Ширина гусеничной ленты, , м | 0,84 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,67 | 0,65 | 0,65 |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, | 4,89 | 4,77 | 4,99 | 5,03 | 5,07 | 5,49 | 5,61 | 5,54 | 5,31 | 5,34 |
| ширина, | 3,14 | 2,77 | 2,88 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,90 | 3,20 | 3,1 | 3,0 |
| высота, | 3,14 | 2,7 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,20 | 4,18 | 3,80 | 3,20 |
| Масса, т | 12,7 | 11,35 | 21,25 | 20,9 | 20,53 | 36,4 | 18,5 | 40,2 | 35,6 | 38,9 |
| Исполнение рабочего оборудования | С канатной подвеской | С гидравли- ческим приводом | С канатной подвеской | С гидравлическим приводом | С канатной подвеской | С гидравли- ческим приводом | С канатной подвеской | С гидравлическим приводом |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРОВ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ  ХОДУ

| Наименование показателей | ЭО-2621 | ЭО-3322 | ЭО-3323 | ЭО-4321 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка базового трактора | ЮМЗ-6лм | - | - | - |
| Двигатель: |  |  |  |  |
| марка | Д-65Н | СМД-14 | Д-240 | СМД-15Н |
| мощность, кВт | 44 | 55 | 55 | 59 |
| Скорость передвижения, км/ч | 19 | 19,7 | 19,4 | 19,5 |
| Радиус вращения хвостовой части, , м | - | 2,81 | 2,45 | 2,70 |
| Высота по оси пяты стрелы, , м | - | 1,96 |  |  |
| База, , м | 2,45 | 2,80 | 2,6 | 2,80 |
| Ширина колеи колес, , м | 1,56 | 2,04 | 2,04 | 2,20 |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |  |
| длина, | 6,48 | 4,62 | 4,62 | 9,60 |
| ширина, | 2,10 | 2,64 | 2,50 | 3,00 |
| высота, | 3,90 | 3,14 | 3,80 | 4,20 |
| Масса, т | 5,7 | 14,1 | 14,0 | 19,5 |
| Исполнение гидравлического оборудования | С гидравлическим приводом |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

| Наименование показателей | ЭО-2621 | Э-3211Д | ЭО-3322 | Э-5015 | ЭО-3323 | Э-652А (Э-652Б) | ЭО-4321 | ЭО-4121 | Э-10011 ЭО-5111 | ЭО-4124 | МТП-71Г | Э-1252Б | ЭО-5122 | ЭО-5124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость ковша, м | 0,25 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6; 2,0 |
| Наибольшая глубина копания, , м | 3,0 | 5,02 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,9 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 6,0 | 6,5 |
| Наибольший радиус копания, , м | 4,9 | 8,2 | 7,36 | 7,0 | 7,75 | 9,2 | 8,95 | 9,0 | 10,5 | 9,1 | 8,95 | 11,6 | 9,4 | 10,0 |
| Наибольшая высота выгрузки, , м | 2,0 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 4,7 | 5,2 (6,14) | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 5,5 |
| Наибольший радиус выгрузки, , м | 2,7 | 7,0 | 6,4 | 4,9 | 6,7 | 8,1 (7,0) | 6,65 | 9,2 | 7,8 | 7,4 | 9,2 | 10,3 | 6,3 | - |
| Ширина режущей кромки ковша, м | 0,65 | 0,9 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,25 | 0,83 | 1,16 | 1,3 | 1,16 | 1,16 | 1,4 | 1,56 | 1,56 |
| Высота ковша, , м | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,05 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,05 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,35 | 1,55 |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ДРАГЛАЙНОМ И ГРЕЙФЕРОМ

| Наименование показателей | Драглайн | Грейфер |
| --- | --- | --- |
|  | Э-3211Д | Э-652Б | Э10011 ЭО-5111 | Э-1252Б | Э-652А Э-652Б | Э-10011 ЭО-5111 | Э-1252Б |
| Емкость ковша, м | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,65 | 1,0 | 1,5 |
| Длина стрелы, , м | 10,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 |
| Угол наклона стрелы,, град | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 70 | 60 | 45 | 70 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 |
| Наибольший радиус копания, , м | 11,1 | 10,2 | 11,1 | 10,2 | 13,5 | 12,0 | 14,3 | 12,9 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 5,6 | 10,2 | 12,2 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Наибольшая высота выгрузки, , м | 3,83 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 4,1 | 6,6 | 4,0 | 6,5 | 7,6 | 7,5 | 5,8 | 8,3 | 6,9 | 4,3 | 8,4 | 6,4 | 3,8 |
| Наибольший радиус выгрузки, , м | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 8,3 | 12,2 | 10,2 | 12,4 | 10,4 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 5,6 | 10,2 | 12,2 | 8,3 | 9,5 | 10,7 |
| Наибольшая глубина копания, , м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при боковом проходе | 4,42 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 5,5 | 4,4 | 6,0 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при концевом проходе | 7,8 | 6,1 | 7,3 | 5,6 | 9,4 | 7,4 | 9,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 3,3 | 6,0 | 1,0 | 3,3 | 6,0 |

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ С КОВШОМ, ОСНАЩЕННЫМ ЗАЦЕПОМ

| Наименование | Обозна- чение | Номинальные значения для экскаваторов: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭО-2621 | ЭО-3322 | ЭО-5015 | ЭО-4321 | МТП-71 | ЭО-4121 | ЭО-4121 | ЭО-5122 |
| 1. Емкость ковша обратной лопаты, м | - | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 0,65 | 1,0 | 1,6 |
| 2. Грузоподъемность на всех вылетах груза, т | - | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3. Вылет груза, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный |  | 4,93 | 7,66 | 6,97 | 9,11 | 9,01 | 8,96 | 9,11 | 9,26 | 9,42 | 9,69 |
| при максимальной высоте подъема груза |  | 4,25 | 6,39 | 5,61 | 7,79 | 7,84 | 7,76 | 7,85 | 8,11 | 8,22 | 8,27 |
| при максимальной глубине опускания груза |  | 3,40 | 5,25 | 5,36 | 5,97 | 7,67 | 5,02 | 5,53 | 5,12 | 5,31 | 6,44 |
| 4. Высота подъема груза, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная |  | 3,45 | 6,23 | 5,33 | 7,11 | 6,72 | 6,56 | 6,74 | 6,56 | 6,74 | 7,13 |
| при максимальном вылете |  | 1,05 | 1,94 | 1,19 | 2,39 | 2,39 | 2,20 | 2,23 | 2,26 | 2,29 | 2,22 |
| 5. Максимальная глубина опускания груза, м |  | 2,21 | 3,49 | 3,69 | 4,64 | 4,48 | 4,89 | 4,82 | 6,69 | 6,62 | 4,90 |

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКАВАТОРА-КРАНА Э-10011 (ЭО-5111)

Кривая грузоподъемности

Кривая высоты подъема крана

1 - для стрелы длиной 12,5 м

2 - для стрелы длиной 15 м

3 - для стрелы длиной 17,5 м

4 - для стрелы длиной 20 м

5 - для стрелы длиной 25 м

6 - для стрелы длиной 25 м с гуськом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРОВ

| Наименование показателей | Марка бульдозера |
| --- | --- |
|  | ДЗ-42 (Д-606) | ДЗ-17 (Д-492) | ДЗ-53 (Д-686) | ДЗ-54 (Д-687) | ДЗ-27 | ДЗ-109 | ДЗ-35 (Д-575) | ДЗ-34 (Д-572) | ДЗ-110В | МК-21 | ДЗ-171 | ДЗ-59ХЛ |
| Марка трактора-тягача | ДТ-75 | Т-100М | Т-100М | Т-100НГП | Т-130Г | Т-130Н-Г | Т-180ГП | ДЭТ-250 | Т-130Г.1 | Т-130БГ-1 | Т-170 | Т-330 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марка | А-41М | Д-108 | Д-108 | Д-108 | Д-130 | Д-160 | Д-180 | В-30Б | Д-160 | - | Д-160 | 8ДВТ-330 |
| мощность, кВт | 66 | 80 | 80 | 80 | 95 | 117 | 132 | 184 | 117 | 95 | 125 | 250 |
| Длина отвала, м, | 2,56 | 3,94 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,12 | 3,64 | 4,54 | 3,22 | 4,82 | 4,10 | 4,54 |
| Высота отвала, м, | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,14 | 1,23 | 1,55 | 1,3 | 1,0 | 1,14 | 1,73 |
| Наибольшая глубина опускания отвала, м, | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,37 | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,4 | 0,46 | 0,4 | 0,4 | 0,65 |
| Наибольшая высота подъема отвала, м, | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 1,1 | 0,84 | 1,08 | 1,0 | 0,94 |  |
| Масса трактора с оборудованием бульдозера, т | 7,0 | 14,0 | 14,1 | 13,7 | 15,9 | 16,3 | 17,9 | 31,4 | 15,8 | 19,9 | 19,2 | 60,9 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, | 4650 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5690 | 6490 | 7038 | 5395 | 6490 | 5900 | 9330 |
| ширина, | 2560 | 3940 | 3200 | 3200 | 3200 | 4120 | 3640 | 4540 | 3220 | 4820 | 4150 | 4540 |
| высота, | 2304 | 3050 | 3040 | 3040 | 3087 | 3130 | 2825 | 3180 | 3176 | 3120 | 3150 | 4265 |

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
ПКИ Ленинжстройпроект, 1990

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
ПКИ Ленинжстройпроект, 1990