Техническое задание

1. Объект закупки:

Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение ремонтных работ по инъектированию пандусов и активных протечек здания

2. Краткие характеристики выполняемых работ:

Выполнение ремонтных работ по инъектрованию пандусов и активных протечек здания

3. Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | Описание (характеристика) работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Инъектирование деформационных швов пешеходного пандуса и обходной галереи |
| 1.1.1 | Ремонтно-строительные работы с телескопических вышек (высота до 25 м) | Разборка деформационных швов пешеходного пандуса, облицованных тротуарной плиткой толщиной 40 мм на цементном растворе. | Демонтаж тротуарной плитки с сохранением и переносом материала в места складирования, вне зоны работ. Очистка плит от старого цементного раствора. Перенос плит на расстояние и складирование вне зоны проведения работ (до 10 м). Разборка цементной стяжки толщиной 20 мм перфораторами. | м2 | 150 |  |
|  |  | Разборка полиуретановых покрытий обходной галереи. | Разборка полиуретановых покрытий толщиной 4 мм на обходной галерее Дворца спорта шпателями и электрошлифовальными машинами. | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий обходной галереи. | Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 50 мм на обходной галерее электроперфораторами. | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Разборка цементных покрытий | Разборка цементных покрытий толщиной 20 мм на обходной галерее электроперфораторами.. | м2 | 150 |  |
|  |  | Разборка цементных покрытий | Разборка цементных покрытий толщиной 100 мм на обходной галерее электроперфораторами.. | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Разборка гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя | Разборка гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя на обходной галерее электроперфораторами.. | м2 | 220,5 |  |
|  |  | Разборка засыпной изоляции перекрытия из керамзита | Разборка засыпной изоляции толщиной 80 мм на обходной галерее электроперфораторами.. | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Разборка кирпичной кладки в полости деформационного шва | Разборка кирпичной кладки в полости деформационного шва электроперфораторами.. Выборка годного кирпича с очисткой от цементного раствора и укладкой в штабель вне зоны проведения работ. | м3 | 2,7 |  |
|  |  | Расчистка поверхности деформационного шва | Устранение неровностей и однородности поверхности деформационного шва электрошлифовальными машинами. Удаление мусора и пыли в полости деформационного шва промышленными пылесосами. | м2 | 220,5 |  |
|  |  | Расчистка отделочного слоя парапетов пешеходного пандуса | Отбивка ветхой штукатурки с каменных, бетонных поверхностей электроперфораторами с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки. Места определяются совместно с службой эксплуатации комплекса. | м2 | 5,4 |  |
|  |  | Разборка кирпичной кладки парапетов деформационного шва | Разборка кирпичной кладки парапетов пешеходного пандуса в зоне прохода деформационного шва с помощью электроперфораторов. | м3 | 1 |  |
|  |  | Восстановление ребер жесткости плит перекрытий с устройством обмазочной гидроизоляции в полостях деформационных швов. | 1. Удаление разрушенного бетона в полости деформационного шва. 2. Очистка арматуры до полного удаления ржавчины вручную и электроинструментом. 3. Промывка поверхности водой под давлением. 4. Нанесение защитного антикоррозионного состава с просушкой поверхности в промежутке между нанесением 1-го и 2-го слоев. 5. Увлажнение водой обработанной поверхности. 6. Нанесение связующего и ремонтного состава с заделкой выбоин и каверн и с просушкой поверхности в промежутке между нанесением 1-го и 2-го слоев. 7. Нанесение гидроизоляционного покрытия с предварительным смачиванием поверхности кистью или распылителем. | м2 | 12,49 |  |
|  |  | Гидроизоляция деформационного шва с помощью эластичной хайпалоновой ленты и эпоксидного клея. | Расшивка и оформление кромок шва. Промывка стыка от загрязнений, вызванных расшивкой и оформлением кромок. Реомнт расшитого шва ремонтным безусадочным составом. Механическая обработка зоны расшитого шва шлифовальной машинкой для выравнивания основания и придания шероховатости. Нанесение клеевого состава с укладкой изоляционной ленты. | м | 147 |  |
|  |  | Восстановление кирпичной кладки в полостях деформационных швов и стен парапетов. | Кладка кирпича в полости деформационного шва, используя кладочный раствор. | м3 | 4 |  |
|  |  | Сверление отверстий в кирпиче под крепежные элементы | Сверление отверстий в кирпичной кладке под дюбель-гвоздь диаметром 4,5 мм. Установка дюбелей в просверленные отверстия. | шт. | 882 |  |
|  |  | Монтаж алюминиевых направляющих с резиновым уплотнителем на деформационные швы пандусов. | Установка конструкции деформационного шва с выверкой по горизонтали. Стыковка резиновых уплотнителей между собой. Крепление конструкций деформационного шва дюбель-гвоздями на кирпичную кладку полости деформационного шва. | м | 147 |  |
|  |  | Устройство обделок температурных и деформационных швов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | Замер, разметка и резка листов стали. Сверление отверстий в парапетах пандуса под крепежный дюбель диаметром 4,5 мм. Пришивка листов в местах прохода деформационных швов. | м | 150 |  |
|  |  | Очистка фасадов внешней стороны парапетов пандусов от декоративной штукатурки при работе с телескопической вышки | Расчистка фасада от декоративной штукатурки на 50 см в обе стороны от шва шлифовальными машинами, шпателями, щетками до получения ровной бетонной поверхности. Сбор образовавшегося строительного мусора силами и средствами Исполнителя. | м2 | 150 |  |
|  |  | Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций гидроактивным полиуретановым составом | Пробивка борозд сечением 30х40 мм, очистка и промывка швов водой под давлением до удаления пыли и загрязнений насосом высокого давления. Приготовление и нанесение связующего раствора, приготовление ремонтного полимерцементного состава, заделка швов ремонтным раствором. Сверление отверстий диаметром 12 мм в железобетонной плите перекрытия, установка и извлечение разжимных инъекторов не менее 4 штук на метр. Приготовление ремонтного быстротвердеющего полимерцементного состава, заделка отверстий ремонтным быстротвердеющим составом. Приготовление гидроактивного полиуретанового инъекционного состава, нагнетание его при помощи инъектора с предварительной прокачкой швов водой. | м | 147 |  |
|  |  | Устройство керамзитовой подушки толщиной 80 мм | Устройство засыпок из гравия керамзитового с разравниванием толщиной 80 мм. | м3 | 5,64 |  |
|  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | Подготовка основания. Укладка и разравнивание слоя раствора. Уход за стяжкой (накрытие стяжки полиэтиленовой пленкой на 24 часа, периодическое увлажнение валиком не менее 3 раз). | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Устройство гидроизоляции из рулонного полимерно-битумного материала | Просушивание влажных мест на цементной песчаной стяжке. Огрунтовка праймером поверхности цементной песчаной стяжки. Наклеивание рулонного полимерного материала на поперечные стыки. Наплавление изоляционного рулонного материала в полости деформационного шва. Промазка стыков праймером 1 раз.. | м2 | 80 |  |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 50 мм | Укладка выравнивающих асфальтобетонных стяжек в полости деформационного шва толщиной 50 мм. | м2 | 70,5 |  |
|  |  | Восстановление декоративного слоя отделки поверхностей фасадов с телескопических вышек (с приготовлением декоративного раствора) | Простукивание и отбивка деформированного штукатурного покрытия. Очистка от отслаивающихся элементов, огрунтовка поверхности фасада на ремонтируемых поверхностях фасада. Оштукатуривание ремонтируемых поверхностей парапетов. Нанесение подготовительного слоя декоративного штукатурного раствора. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой для придания поверхности структуры. | м2 | 90 |  |
|  |  | Устройство плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов цементным раствором | Выравнивание основания цементным раствором. Укладка плит бетонных на цементный раствор с пригонкой и проверкой по уровню. Заполнение и расшивка швов цементным раствором. | м2 | 150 |  |
|  |  | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана толщиной 4 мм. | Огрунтовка поверхности полов 2 раза. Приготовление раствора из цветной основы и отвердителя. Укладка раствора 1 слоя, обработка игольчатым валиком для удаления воздуха. Засыпка первого слоя грунтовки и подстилающего слоя песком толщиной 1-3 мм. Удаление не прилипшего песка с поверхности промышленным пылесосом. | м2 | 70,5 |  |
| 1.2. Инъектирование подземного перехода на тренировочную арену |
|  |  | Разборка покрытий регупола (резинового покрытия) в подземном переходе на тренировочную арену | Разборка покрытий с очисткой материалов и складированием вне зоны проведения ремонтных работ. | м2 | 35 |  |
|  |  | Демонтаж осветительных приборов в подземном переходе на тренировочную арену | Демонтаж светильников с сохранением их и складированием вне зоны проведения ремонтных работ. | шт. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж пожарных датчиков в подземном переходе на тренировочную арену | Демонтаж датчиков с сохранением их и складированием вне зоны проведения ремонтных работ. | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж трубных проводок, кабель каналов в подземном переходе на тренировочную арену | Демонтаж трубных проводок, кабель каналов с сохранением их и складированием вне зоны проведения ремонтных работ. | м | 80 |  |
|  |  | Демонтаж распределительных коробок в подземном переходе на тренировочную арену | Демонтаж распределительных коробок с сохранением их и складированием вне зоны проведения ремонтных работ. | шт. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж обшивки из ГКЛ стен и потолков без сохранения материалов в подземном переходе на тренировочную арену. | Удаление серпянки и частичная расчистка стыков и мест крепления саморезами от шпатлевки. Вывинчивание саморезов. Снятие малярного перфорированного уголка. Снятие двух слоев обшивки ГКЛ. Демонтаж утеплителя. Разборка металлического каркаса из профилей. | м2 | 114 |  |
|  |  | Разборка основания пола вдоль стен на глубину 10 см в подземном переходе на тренировочную арену | Разборка конструкции пола перфораторами на глубину 10 см по периметру стен. | м3 | 0,64 |  |
|  |  | Гидроизоляция методом инъектирования эластичной смолы мест примыканий «пол-стена», потолочной поверхности в подземном переходе на тренировочную арену. | Пробивка борозд, сверление отверстий диаметром 12 мм. Очистка и промывка швов водой Приготовление гидроизоляционных составов Установка инъекторов с промазкой швов тиксотропным ремонтным раствором. Инъектирование эластичной смолы в места примыкания. | м | 61 |  |
|  |  | Восстановление основания пола вдоль стен толщиной 80 мм | Очистка основания от пыли, увлажнение. Укладка и разравнивание слоя раствора. | м2 | 6,4 |  |
|  |  | Устройство гидроизоляционной стяжки толщиной 20 мм. | Устройство гидроизоляционной стяжки толщиной слоя 20 мм. | м2 | 6,4 |  |
|  |  | Устройство теплоизоляции стен и потолков минераловатными плитами | Разметка мест установки минераловатных плит на стенах и потолках. Резка минераловатных плит и надрезы в местах установки кронштейнов. Установка минераловатных плит с заполнением консоли кронштейна. Сверление отверстий под дюбели. Крепление минераловатных плит дюбелями | м2 | 114 |  |
|  |  | Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу | 1. Разметка первоначального положения металлического каркаса. 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 5. Устройство горизонтальных вставок из профиля направляющего. 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. 8. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 9. Грунтование поверхности гипсокартона. | м2 | 79 |  |
|  |  | Устройство плинтуса керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фуговочной смесью | Сортировка плиток по цвету и размеру. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. Перерубка плиток и подточка кромок, сверление отверстий. Грунтование поверхности. Приготовление клея из сухой смеси. Облицовка поверхности. Расчистка и заполнение швов с приготовлением раствора из сухой смеси. Очистка и промывка поверхности облицовки. | м2 | 1,25 |  |
|  |  | Подготовка к окраске поверхностей стен и потолков из ГКЛ | Шпаклевка поверхностей с последующей шлифовкой | м2 | 114 |  |
|  |  | Окраска поверхностей стен и потолков из ГКЛ | Окраска поверхностей потолков и стен водоэмульсионной краской | м2 | 114 |  |
|  |  | Установка светильников с люминесцентными лампами | Установка светильников, демонтированных ранее из подземного перехода на тренировочной арене, на потолочные поверхности. | шт. | 3 |  |
|  |  | Установка пожарных извещателей | Установка пожарных извещателей, демонтированных ранее | шт. | 2 |  |
|  |  | Прокладка трубных проводок из пластмассовых труб, кабель каналов по потолочным поверхностям | Прокладка трубных проводок из пластмассовых труб, кабель каналов демонтированных ранее из подземного перехода на тренировочной арене, по потолочным поверхностям | м | 80 |  |
|  |  | Установка распределительных коробок, демонтированных ранее | Установка распределительных коробок, демонтированных ранее из подземного перехода на тренировочной арене. | шт. | 3 |  |
| 2. Устранение активных протечек здания |
|  |  | Демонтаж фасадных кассет вентилируемого фасада с сохранением материала | Демонтаж фасадных кассет вентилируемого фасада с сохранением материала в местах проведения ремонта. | м2 | 60 |  |
|  |  | Инъектирование швов в местах активных протечек полиуретановой смолой работа с лесов на высоте до 5 м. | Пробивка борозд, сверление отверстий в плите перекрытия для установки инъекторов. Очистка и промывка швов водой, Приготовление составов для инъектирования. Установка инъекторов с промазкой швов. Инъектирование состава в шов. | м | 240 |  |
|  |  | Сборка, установка, передвижка, разборка лесов. | Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. Разборка лесов. | м2 | 9 |  |
| 3. Товары |
|  |  | Листы профилированные | Стальные оцинкованные, с полимерным покрытием Толщина: 0,55 мм Ширина: 1250 мм Длина: 2000 мм Цвет: Серый | м2 | 60 |  |
|  |  | Песок кварцевый | Фракция: 0,1-0,4 мм | кг | 14,1 |  |
|  |  | Гравий керамзитовый | марка 600, фракция: 5-10 | м3 | 6,2 |  |
|  |  | Битумный Праймер | Герметизирующий, нетвердеющий, строительный Массовая доля нелетучих веществ: 45-55% Температура применения: от -20 до +40°С | кг | 12 |  |
|  |  | Пленка | Полиэтиленовая Толщина: 80 мкм | м2 | 35,25 |  |
|  |  | Состав (сухая смесь) модифицированный с полимерными добавками | Применяется для ремонта неармированных, железобетонных конструкций, где необходима Высокая прочность бетона на сжатие | кг | 230 |  |
|  |  | Жидкость акриловая | Связующая, для цементных смесей Плотность: 1,035 кг/л Содержание твердых частиц: 28% | л | 5 |  |
|  |  | Состав полиуретановый | Двухкомпонентный "Наливной пол", цветной Сухой остаток (массовая доля нелетучих веществ) двухкомпонентных материалов: около 100%. | кг | 411 |  |
|  |  | Дюбель | Пластиковый, с кромкой и стальным шурупом для монтажа профилей Диаметр: 6 мм Длина: 35 мм | шт. | 253 |  |
|  |  | Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем и цилиндрическим концом для скрепления профилей между собой. | Диаметр: 3,5 мм Длина: 9,5 мм | шт. | 263 |  |
|  |  | Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для крепления ГКЛ к профилям. | Диаметр: 3,5 мм Длина: 25 мм | шт. | 1401 |  |
|  |  | Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для крепления ГКЛ к профилям. | Диаметр: 3,5 мм Длина: 35 мм | шт. | 1457 |  |
|  |  | Дюбель | Фасадный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем Диаметр: 10 мм Длина: 145 мм | шт. | 977 |  |
|  |  | Дюбель-гвоздь | стальной Диаметр: 6 мм Длина: 40 мм | шт. | 28 |  |
|  |  | Плиты минераловатные | теплоизоляционные Плотность: 48 кг/м3 Толщина: 50 мм | м3 | 7,05 |  |
|  |  | Эластичная инъекционная смола, тип 1 | Полиуретановая, гидроизоляционная, вспенивающаяся. | кг | 502 |  |
|  |  | Эластичная инъекционная смола, тип 2 | Плотность: 1-1,1 кг/дм³ Вязкость: 38-40 мПа*с Удлинение: 148-150% Разбухание (выдерживание в воде при 20°С): 20-30 % Растяжение до разрыва: 394-396% | кг | 1000 |  |
|  |  | Листы гипсокартонные | Плотность: 800 кг/м3 Вид кромки: ПЛУК-полукруглая, утоненная с лицевой стороны Толщина: 9,5-10 мм | м2 | 216,6 |  |
|  |  | Сетка | Нетканая, полиэстерная, для эластичной гидроизоляции Поверхностная плотность: не более 230 г/м2 Тип покрытия: Полимерное Тип полимера: Полиэфир Максимальная прочность на разрыв: 20 кН/м | м2 | 48,8 |  |
|  |  | Шпатлевка | Связующее сополимер этилена и винилацетата Фракция: средняя 25 мкм Плотность: 1,65 г/см3 | кг | 34,11 |  |
|  |  | Лента для плотного сопряжения профилей с несущими строительными конструкциями | Полимерная, микропористая, уплотнительная, самоклеящаяся Ширина: 50 мм Толщина: 3 мм Материал: Пенополиэтилен | м | 113,61 |  |
|  |  | Лента для усиления швов и внутренних углов ГКЛ | Полимерная, разделительная, самоклеющаяся Ширина: 50 мм Материал: Бумага с клеевым слоем | м | 81,22 |  |
|  |  | Лента бумажная | Для армирования шпатлевочного шва при заделке стыков Ширина: 50 мм | м | 114,65 |  |
|  |  | Плитка | Керамическая, типа керамогранит, полированная Длина: 30 см Ширина: 30 см Толщина: 8 мм Цвет: серый. | м2 | 1,25 |  |
|  |  | Грунтовка | Водно-дисперсионная, высококонцентрированная, глубокопроникающая, универсальная Основа: Акриловая Антигрибковая добавка | кг | 13 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 1 | Цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ | кг | 6,82 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 2 | Фуговочные для заделки швов между плитками. Марочная прочность на сжатие: 15 МПа Прочность на изгиб: 3,5 МПа Крупность заполнителя: 0,3 мм Антигрибковая добавка | кг | 0,45 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 3. | Шпаклёвочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ. Максимальный размер фракции: 0,15 мм Прочность на сжатие: 5,2 Мпа Прочность на изгиб: 2,7 МПа | кг | 9,3 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 4. | Клеевые на основе гипсового вяжущего, с полимерными добавками для внутренних работ. Основа: Гипс | кг | 120,87 |  |
|  |  | Растворы цементные | Марка 150 Основа: Портландцемент | м3 | 0,52224 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 5. | Шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50) Прочность на сжатие: 3 МПа Максимальная толщина слоя: 3 мм Прочность на сжатие: 3,0 МПа Прочность на изгиб: 1,5 МПа | кг | 69,21 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 6. бетонных покрытий | Безусадочные, быстротвердеющие для ремонта, восстановления, гидроизоляции. | кг | 235 |  |
|  |  | Смеси сухие, тип 7. Для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками | Максимальная фракция: 2 мм Основа: цемент | кг | 436,5 |  |
|  |  | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков | Толщина: 4 мм Длина: 1000 мм Покрытие: Цинк | шт. | 29 |  |
|  |  | Удлинители из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм | Ширина: 58 мм Толщина: 0,9 мм Длина: 110 мм | шт. | 29 |  |
|  |  | Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН | Толщина металла: 0,5 мм Высота: 27 мм Ширина: 28 мм | м | 110,01 |  |
|  |  | Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные | Толщина металла: 0,5 мм Высота: 27 мм Ширина: 60 мм | м | 297,49 |  |
|  |  | Соединители одноуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм | Длина: 148 мм Высота: 20 мм Толщина: 1 мм Ширина: 56 мм | шт. | 64 |  |
|  |  | Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм | Материал: Сталь Покрытие: Цинк Толщина: 0,9 мм | шт. | 95 |  |
|  |  | Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем и цилиндрическим концом. Сверло | Диаметр: 4,2 мм. Длина: 16 мм. | шт. | 1740 |  |
|  |  | Пленка пароизоляционная | Плотность: 110 г/м2 Паропроницаемость: 1 мг/(м*ч*Па). Прочность на разрыв в продольном направлении: 210 Н/5 см. Прочность на разрыв в поперечном направлении: 190 Н/5 см. | м2 | 72 |  |
|  |  | Сетка нетканая полиэстерная для эластичной гидроизоляции | Прочность на разрыв в продольном направлении: 50 кН/м Прочность на разрыв в поперечном направлении: 50 кН/м | м2 | 184 |  |
|  |  | Скотч односторонний пароизоляционный | Ширина: 50 мм Материал изготовления: Бутилкаучук Толщина: 0,08 мм | м | 42 |  |
|  |  | Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием | Для крепления обделок из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм и конструкций деформационных швов к бетонным и кирпичным поверхностям. Диаметр: 4,5 мм Длина: 30-60 мм | кг | 28,6 |  |
|  |  | Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей и ремонтный раствор | Легко смешивается и наносится; Для сухого и влажного бетонного основания; Тиксотропный: не стекает с вертикальных и потолочных поверхностей; Не содержит растворителей; Безусадочный; Высокая первоначальная и очень высокая окончательная прочность; Высокая прочность на истирание; Водо- и паронепроницаемость; Хорошая химическая стойкость. | кг | 250 |  |
|  |  | Лента эластичная хайпалоновая | Ширина: 250 мм Толщина: 2 мм. | м | 150 |  |
|  |  | Пакер инъекционный стальной | Диаметр: 12 мм Длина: 100 мм Максимальное допускаемое инъекционное давление: 250 атм. | шт. | 2044 |  |
|  |  | Безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь тиксотропного типа | Насыпная плотность: 1250 кг/м3 Ремонт сборных железобетонных и монолитных бетон- ных конструкций Максимальная фракция заполнителя: 3,0 мм | кг | 314 |  |
|  |  | Конструкция швов деформационных с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей | Конструктивно деформационный шов ДШН состоит из алюминиевых направляющих, в которые плотно вставлен уплотнительный профиль. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу при тяжелых эксплуатационных условиях. Швы не требуют проведения профилактических работ и устойчивы к старению. Уплотнительный профиль изготовлен из плотной термо-, свето-, озоно-, морозостойкой резины на основе этиленпропиленового каучука (EPDM) и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам, бензину и антиобледенительным солям. | м | 147 |  |
|  |  | Штукатурка силикатно-силиконовая декоративная | Цвет: RAL 9018 Морозостойкость: 100 циклов Температура эксплуатации: -50…+70°С | кг | 279 |  |
|  |  | Грунтовка фасадная под декоративные штукатурки | Цвет: RAL 9018 Массовая доля нелетучих веществ: 54% | кг | 18 |  |
|  |  | Кирпич керамический обыкновенный | Длина: 250 мм. Ширина:120 мм. Высота: 65 мм. | шт. | 1600 |  |
|  |  | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, тип 1 | Применяется для устройства нижнего слоя кровли и для гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.). Наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении: не менее 600/400 Н | м2 | 92 |  |
|  |  | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный, тип 2 | Применяется для устройства верхнего слоя. Высокие показатели морозостойкости (-30 - -40 °С), теплостойкости (+120 °С), прочности и пргнозируемой долговечности в составе кровли (не менее 20 лет); Стойкость к ультрофиолетовому излучению, азона, кислотным и щелочным средам; Стойкость к корнепроникновению | м2 | 92 |  |
|  |  | Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С: не менее 48 час. Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре 20±2°С: не менее 24 час. | кг | 18 |  |
|  |  | Растворы цементные | Прочность: 125 кг/м3 Морозостойкость: от 50 до 200 циклов | м3 | 12 |  |
|  |  | Смеси сухие цементные с полимерными добавками для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций | Механическая прочность: На растяжение в возрасте 28 дней: 5,9 Н/мм2 На изгиб в возрасте 28 дней: 9,9 Н/мм2 На отрыв (адгезия) в возрасте 28 дней: 2,6 Н/мм2 Модуль упругости: 30000 Н/мм2 | кг | 18 |  |
|  |  | Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню | Максимальный размер зерен: 0,7 мм Механическая прочность через 28 суток на сжатие - 52,0 Н/мм2 Механическая прочность через 28 суток на изгиб - 12,0 Н/мм2 Механическая прочность через 28 суток на отрыв (адгезия) - 3,0 Н/мм2 | кг | 25 |  |
|  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие | Песчаные, тип Д, марка III | т | 8 |  |
|  |  | Плиты декоративные на основе природного камня | Длина: 300 мм Ширина: 300 мм Толщина: 30 мм | м2 | 10 |  |
|  |  | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | Основа: акриловая Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру В3-246 диаметром сопла 4 мм: 40 сек | л | 3,5 |  |
|  |  | Краска латексная для влажных помещений | Вододисперсионная Основа латексная | кг | 28,75 |  |

Место выполнения работ (объект Заказчика):

125252, г.Москва, Ходынский бульвар, 3, Дворец спорта «Мегаспорт» имени А.В.Тарасова.

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

4.1. Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах для проведения проверки соответствия данных материалов условиям закупочной документации. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

4.2. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ с предъявлением претензии к Подрядчику и наложить штрафные санкции за нарушение качества при исполнении Контракта.

4.5. При проведении работ Подрядчик обязан выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, а также предписания надзорных органов. Подрядчик обязан представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической безопасности.

4.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.7. Транспортировка строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.8. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершении работ - окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов;

- вывоз мусора осуществлять по мере накопления и в полном объеме до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Подрядчик обязан выполнять работы согласно Техническому заданию Заказчика:

- выполнять работы качественно, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием;

- предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным нормам;

- вести журнал выполнения работ и входного контроля, по окончании работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику работу с оформлением соответствующего акта;

- оформлять скрытые работы актом, который заверяется представителем технического надзора, назначенного Заказчиком. Скрытые работы, не оформленные актом, заверенным техническим надзором будут считаться не выполненными.

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, выявленные в ходе проверки качества выполненных работ;

- выполнение работ проводить в течение суток посменно (в две смены), время пересмены определить 08-00 и 20-00 часов московского времени. Извещать ответственное лицо Заказчика о прибытии на место выполнения работ, и после получения разрешения приступать к выполнению работ;

- обеспечивать круглосуточную связь с Заказчиком для оперативного решения возникших вопросов;

- выполнять работы обученным и аттестованным на выполнение данного вида работ персоналом Подрядчика, имеющим удостоверения о допуске к выполнению работ на высоте. При отсутствии соответствующих документов допуск на объект для выполнения работ не производится. Документы должны быть предоставлены до начала выполнения работ;

- в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, возместить этот вред в полном объёме;

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

Привлечение субподрядчиков: допускается.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование и материалы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Требования к качественным характеристикам работ

6.1. Требуемое качество работ и надёжность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

6.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ГОСТ, а также ПТБ, ПТЭ и другими нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

7.	Требования соответствия нормативным документам:

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 20-01-2003 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

ГОСТ 12.10004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

«Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014г. №155н;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

Правила техники эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N328н;

Приказ Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8.	Сроки выполнения работ:

С 22 июня по 31 октября 2018 года (включительно).

9.	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты выполненных работ:

Подрядчик обязан выполнить работы согласно настоящему техническому заданию и по условиям Контракта, в сроки, предусмотренные Контрактом, с соблюдением технологического процесса, в соответствии с установленными нормативами и правилами для данных видов работ.

Сдача и приемка выполненных работ согласно условиям Контракта.

Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

По выполнении работ предоставлять подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Авансирование не предусмотрено.

10.	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ:

10.1. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ.

10.2. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

10.3. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.

10.4. Подрядчик обязан обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

10.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

10.6 Качественные характеристики используемых материалов указаны в п.3 Технического задания и в «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (Приложение к первой части заявки).

11.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению
и сдаче работ (услуг):

По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

-	акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) экземплярах;

- счета;

- счета-фактуры;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 2 (двух) экземплярах;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.