"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при работе с вибраторами

1. К работе с электровибраторами допускаются только обученные по технике безопасности лица, имеющие удостоверение на право работы с вибраторами.

Так как работа с вибраторами происходит всегда в сырых местах (бетонная масса), то необходимо ежедневно строго следить за исправностью токоведущих частей вибратора и токоподводящего кабеля и тщательным выполнением заземления понижающего трансформатора.

Категорически запрещается:

а) работать без диэлектрических перчаток и резиновых сапог;

б) работать при наличии повреждений изоляции электропроводки;

в) работать при недостаточном освещении рабочего места;

г) продолжать работу после того, как были заземлены какие-либо неполадки и неисправности.

Корпус вибратора может оказаться под напряжением при следующих неисправностях токоведущих частей:

а) при неисправности изоляции кабеля в месте ввода его в штангу и мотор;

б) при неаккуратном монтаже выключателя;

в) при неисправной изоляции в электродвигателе.

Для предупреждения несчастного случая при работе с вибратором необходимо:

1. Перед выдачей вибратора в работу произвести проверку его в инструментальной мастерской.

2. При развертывании кабеля избегать скручивания и петления, а также попадания кабеля в воду.

Нельзя прокладывать кабель через проездные пути и места складирования стройматериалов и изделий.

3. При переходе с одного места работы на другое следить, чтобы кабель не натягивался.

4. Следить за своевременной заменой кабеля, имеющего поврежденную изоляцию.

5. Выключатель должен быть исправным и работать безотказно.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________