# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 17 декабря 2013 г. N 2315-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НА ЧЕРТЕЖАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

System of design documents for construction.

Graphical signs for drawings of motor-ways

ГОСТ 21.207-2013

МКС 01.100.30

Дата введения

1 января 2015 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Открытым Акционерным Обществом - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ОАО "ЦНС") совместно с Закрытым Акционерным Обществом "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленного транспорта" (ЗАО "Промтрансниипроект").

2. Внесен Техническим комитетом ТК 465 "Строительство".

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) (Протокол от 14 ноября 2013 г. N 44-2013).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2315-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 21.207-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения и упрощенные изображения, применяемые на чертежах автомобильных дорог различного назначения.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.306-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 21.101-97 <*>. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101-2013.

ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

ГОСТ 21.204-93. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.302-2013 <**>. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

ГОСТ 21.701-2013 <**>. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.

--------------------------------

<**> Вводится одновременно с разрабатываемым стандартом.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Дорожная разметка: линии, надписи и другие обозначения, применяемые самостоятельно, в сочетании с дорожными знаками или светофорами на проезжей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

3.2. Дорожный знак: техническое средство организации безопасности движения с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

## 4. Общие положения

4.1. Проектируемые автомобильные дороги изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений (далее - условные обозначения), установленных настоящим стандартом, с учетом требований ГОСТ 21.701, а также с применением условных обозначений, установленных ГОСТ 21.204, ГОСТ 21.302, ГОСТ 2.306, ГОСТ 21.201 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

4.2. Условные обозначения выполняют в масштабе чертежа, кроме изображений, размеры которых определены в настоящем стандарте и приведены в миллиметрах или условных единицах.

Типы линий, применяемые при выполнении условных обозначений, должны соответствовать ГОСТ 2.303.

4.3. Сокращенные надписи принимают в соответствии с сокращениями, принятыми в дорожном проектировании, в Условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [1], а также установленными ГОСТ 21.101.

4.4. Условные обозначения, не регламентированные стандартами, приводят в общих данных по рабочим чертежам или на соответствующих чертежах.

## 5. Условные обозначения на планах дорог

5.1. Условные обозначения, применяемые на планах автомобильных дорог, выполняют в соответствии с таблицей 1.

5.2. Ширину автомобильной дороги на плане изображают в масштабе чертежа, но не менее 2 мм. Если числовое значение изображения ширины дороги в соответствующем масштабе менее 2 мм, проектируемую дорогу изображают сплошной толстой основной линией.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Автомобильная дорога: |  |
| а) с обозначением дороги или маршрута по перечню автомобильных дорог |  |
| б) с обозначением дорожного покрытия Примечание. Цифрами указывают ширину дороги, буквами - материал покрытия. |  |
| в) с обозначением категории дороги Примечание. В перечислениях а) - в) показано упрощенное обозначение дороги для масштаба более 1:5000. |  |
| 2. Швы покрытия: |  |
| а) шов расширения |  |
| б) шов сжатия |  |
| в) шов ложный |  |
| г) шов смещения |  |
| д) шов у бордюра |  |
| 3. Граница участков строительства Примечание. Римскими цифрами указывают номера участков. Слева от ординаты (выносной линии) указывают пикетажное положение. |  |
| 4. Подкюветная дренажная сеть со смотровыми колодцами |  |
| 5. Откосные дрены |  |
| 6. Водосброс с проезжей части |  |
| 7. Дорожное ограждение |  |
| 8. Направляющее устройство (сигнальные столбики, тумбы) |  |
| 9. Галерея |  |
| 10. Подземный переход |  |
| 11. Надземный переход |  |
| Примечание. В пунктах 4 - 11 на полках линий-выносок указывают порядковый номер сооружения, позиционный номер (марку), тип или диаметр устройства; под полками - обозначение документа на их выполнение. |

6. Условные обозначения на продольных профилях дорог

Условные обозначения, применяемые при выполнении продольных профилей автомобильных дорог, выполняют в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Пересечение автомобильных дорог |  |
| 2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге |  |
| 3. Развязка автомобильных дорог в разных уровнях: а - на пересечении б - на примыкании |  |
| 4. Пикет и расстояния между точками перелома фактической поверхности земли |  |
| 5. Неправильный пикет | По ГОСТ 21.204, таблица 4, пункт 14 |
| 6. Элементы продольного профиля (при раздельном выполнении плана и профиля) |  |
| 6.1. Прямолинейный участок Примечание. Прямолинейные участки дороги показывают наклонной линией, над линией указывают числовое значение уклона, под линией - длину участка с этим уклоном. |  |
| 6.2. Вертикальная кривая Примечания 1. Вертикальные кривые показывают горизонтальной линией, ограниченной с одной или двух сторон наклонными линиями, с указанием числовых значений: уклона, радиуса, длины кривой и местоположения (стрелкой) точки с нулевым значением кривизны. Для сплайнов допускается указывать минимальный радиус и длину кривой. 2. Числовое значение уклона криволинейного участка не указывают, если смежный участок прямолинейный. |  |
| Пример - Сопряжение вертикальной кривой с прямолинейным участком, где 5 и 16 - значения уклонов; 176 - длина прямолинейного участка; 78 и 90 - привязки к пикетам; R = 10000 - радиус кривой; К = 212 - длина кривой; 28 - привязка к пикету точки с нулевым значением кривизны |  |
| 6.3. Кривые в плане: |  |
| а) криволинейный участок дороги при наличии переходной кривой |  |
| б) то же, без переходных кривых Примечание. Криволинейные участки дороги в плане показывают горизонтальными линиями, смещенными вверх - при повороте дороги влево или вниз - при повороте дороги вправо. На кривой указывают числовые значения угла поворота и радиуса закругления. |  |
| 7. Элементы продольного профиля (при совмещенном выполнении плана и профиля): |  |
| 7.1. Прямолинейный участок Примечание. Над прямолинейными участками указывают числовое значение уклона (со знаком "+" при подъеме дороги и знаком "-" - при спуске) и длину участка с этим уклоном. |  |
| 7.2. Точки сопряжения элементов Примечание. В точках сопряжения различных участков дороги над проектной линией проводят линии ординат, слева от которых указывают расстояние до ближайшего пикета и уклон с соответствующим знаком, справа - проектную отметку. Числовое значение радиуса указывают с внутренней стороны вертикальной кривой (со знаком "+" для выпуклой кривой и знаком "-" - для вогнутой). |  |
| 7.3. Точки с нулевым значением кривизны Примечание. Стрелки показывают направление изменения кривизны. Слева от ординаты указывают расстояние до пикета, справа - проектную отметку. |  |
| 7.4. Фактические и проектные данные |  |
| Примечание. Линии ординат проводят, как правило, через 20 м. Слева от линии ординат указывают фактические отметки, справа - проектные. |

7. Условные обозначения технических средств

по организации и регулированию дорожного движения

7.1. Условные обозначения технических средств по организации и регулированию дорожного движения, применяемые на схемах расположения и планах, выполняют в соответствии с таблицей 3 с учетом следующих требований:

- нумерацию дорожной разметки и знаков принимают по национальным стандартам <*> и указывают на полках линий-выносок. Для соблюдения размерности при нанесении дорожной разметки принята величина соотношения линии разметки - "а";

- направление движения и ограничения указывают на знаке. Под дорожным знаком указывают его номер, на выносной линии - пикетажное положение;

- форму дорожного знака принимают по национальным стандартам <*>.

Допускается использовать на чертеже полное изображение знака в соответствии с национальными стандартами <*>.

Размеры дорожных знаков допускается изменять, однако их величина должна быть достаточной для выполнения обозначения знака с соблюдением соотношения установленных размеров.

При выполнении мелкомасштабных схем допускается указывать: номера дорожных разметок - в кружке, номера дорожных знаков - в прямоугольнике, с указанием их пикетажного положения (рисунок 1).

Рисунок 1

Таблица 3

| Номер | Назначение/наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горизонтальная дорожная разметка |  |
| 1.1 | Разделение транспортных потоков противоположных направлений. Разметка полос движения. Разметка границ участков проезжей части, на которые въезд запрещен. Разметка границ мест стоянки транспортных средств |  |
| 1.2 | Разметка края проезжей части |  |
| 1.2.1 | Разметка края проезжей части на двухполосных дорогах |  |
| 1.3 | Разделение транспортных потоков противоположных направлений |  |
| 1.4 | Разметка мест, где запрещена остановка транспортных средств |  |
| 1.5 | Разделение транспортных потоков противоположных направлений. Разметка полос движения |  |
| 1.6 | Разметка приближения к сплошной линии продольной разметки |  |
| 1.7 | Разметка полос движения в пределах перекрестка |  |
| 1.8 | Разметка границы между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части |  |
| 1.9 | Разметка границ полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование. Разделение транспортных потоков противоположных направлений на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование (при выключенных реверсивных светофорах) |  |
| 1.10 | Разметка мест, где запрещена стоянка транспортных средств |  |
| 1.11 | Разделение транспортных потоков противоположных или попутных направлений в местах, где необходимо ограничить маневрирование на проезжей части. Разметка мест, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда со стояночных площадок, АЗС, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и т.п.) |  |
| 1.12 | Разметка места остановки транспортных средств - стоп-линия |  |
| 1.13 | Разметка места, где водитель обязан уступить дорогу |  |
| 1.14 | Разметка пешеходного перехода при ширине от 3,00 до 6,00 м |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода при ширине более 6,00 м |  |
| 1.15 | Разметка переезда для велосипедистов |  |
| 1.16 | Разметка островков, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений |  |
| 1.16.1 | Разметка островков, разделяющих транспортные потоки одного направления |  |
| 1.16.2 | Разметка островков в местах слияния транспортных потоков |  |
| 1.17 | Разметка остановок маршрутных транспортных средств и стоянок автомобилей такси |  |
| 1.18 | Разметка направлений движения по полосам Примечание. В скобках указана величина "а" для скорости более 60 км/ч. |  |
| 1.19 | Обозначение приближения к сужению проезжей части или к сплошной линии продольной разметки 1.1 |  |
| 1.20 | Обозначение приближения к поперечной линии разметки 1.13 |  |
| 1.21 | Обозначение приближения к поперечной линии разметки 1.12 Примечание. Наносят буквами русского или латинского алфавита. |  |
| 1.22 | Обозначение номера дороги Примечание. В скобках указана величина "а" для скорости более 60 км/ч. |  |
| 1.23 | Разметка полосы проезжей части, предназначенной исключительно для движения маршрутных транспортных средств (автобусы, троллейбусы) |  |
| 1.24 | Дублирование предупреждающих дорожных знаков <*> |  |
| 1.24.1 | Дублирование запрещающих дорожных знаков |  |
| 1.24.2 | Дублирование дорожного знака "Инвалиды" |  |
| 1.25 | Разметка искусственных неровностей |  |
| 2 | Вертикальная дорожная разметка |  |
| 2.1 | Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и т.п.). 2.1.1 - слева от проезжей части; 2.1.2 - на проезжей части; 2.1.3 - справа от проезжей части данного направления движения |  |
| 2.2 | Разметка нижнего края пролетного строения путепроводов, мостов, тоннелей |  |
| 2.3 | Разметка круглых тумб на островках безопасности |  |
| 2.4 | Разметка сигнальных столбиков, надолбов, опор тросовых ограждений и т.п. |  |
| 2.5 | Разметка боковых поверхностей ограждений дорог на опасных участках |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |
| 3.1 | Опора дорожного знака: |  |
|  | а) на одной стойке |  |
|  | б) на двух стойках |  |
| 3.2 | Знаки предупреждающие |  |
| 3.3 | Знаки приоритета |  |
| 3.4 | Знаки запрещающие |  |
| 3.5 | Знаки предписывающие |  |
| 3.6 | Знаки особых предписаний |  |
| 3.7 | Знаки информационные |  |
| 3.8 | Знаки сервиса |  |
| 3.9 | Знаки дополнительной информации |  |
| 4 | Светосигнальные средства регулирования |  |
| 4.1 | Светофор для автомобильного транспорта |  |
| 4.2 | Светофор со стрелкой для автомобильного транспорта |  |
| 4.3 | Светофор для пешеходов |  |
| 4.4 | Ручной светофор для пешеходов |  |
| 4.5 | Светофор для велосипедистов |  |
| 4.6 | Светофор для трамвая |  |
| 4.7 | Светофор нерегулируемого перекрестка |  |
| 4.8 | Табло скорости |  |
| 4.9 | Группа светофоров |  |
| 4.10 | Светофор над проезжей частью на выносной опоре |  |

--------------------------------

<*> В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52290-2004.

8. Условные обозначения материалов дорожной одежды

Условные графические обозначения материалов дорожной одежды и земляного полотна выполняют в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Асфальтобетон |  |
| 2. Асфальтобетон двухслойный |  |
| 3. Асфальтобетон трехслойный |  |
| 4. Бетон |  |
| 5. Грунт естественный |  |
| 6. Грунт насыпной |  |
| 7. Материал гидроизоляционный |  |
| 8. Материал теплоизоляционный |  |
| 9. Песок, укрепленный цементом |  |
| 10. Смесь песчано-гравийная |  |
| 11. Смесь песчано-гравийная, укрепленная цементом |  |
| 12. Смесь песчано-щебеночная |  |
| 13. Смесь песчано-щебеночная, укрепленная цементом |  |
| 14. Цементобетон |  |
| 15. Щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки |  |
| 16. То же, обработанный вяжущим материалом |  |
| Примечание. Условные графические обозначения материалов, приведенные в таблице, при необходимости рекомендуется применять на других строительных чертежах. |

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500/Утверждены Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР. - М., 1986. |
| --- | --- |