ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) НА КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕНЩИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на крепление каменщиков с помощью предохранительных устройств.

К работам на высоте относятся те работы, при которых работающий находится выше 1 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. Если работающий находится на высоте 5 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, то такая работа называется верхолазной, а это уже вторая профессия. Основным средством, предохраняющим людей от падения с высоты при выполнении верхолазных работ, по ГОСТ Р 12.4.184-95ССБТ  и ГОСТ Р 50849-96 является предохранительный пояс (рис.1).

Рис.1. Предохранительный монтажный пояс 

1 - пряжка; 2 - ремень; 3 - боковое кольцо; 4 - кушак; 5 - карабин; 6 - строп

К выполнению верхолазных работ допускаются лица: не моложе 18 и не старше 60 лет;

прошедшие специальное медицинское обследование на годность к верхолазным работам;

имеющие квалификацию электромонтажника не ниже 3-го разряда;

специально обученные правилам безопасного выполнения работ на большой высоте и прошедшие тренировку под руководством производителя работ;

прошедшие перед началом каждой смены специальный инструктаж по ТБ на рабочем месте;

имеющие удостоверение по ТБ с отметкой о допуске к верхолазным работам.

Если на высоте в зоне работы проходят действующие коммуникации (электрические, технологические и т.д.), то производство работ разрешается только по наряду-допуску, выданному той организацией, в чьем ведении находятся эти коммуникации.

Работы на высоте разрешается производить:

с приставных лестниц и стремянок длиной не более 6 м;

с подмостей лесов и площадок мостовых кранов, имеющих ограждение и сплошной настил;

с люлек гидравлических подъемников, телескопических вышек, платформ, площадок.

К работе на высоте до 5 м допускаются лица без специальной подготовки, но прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие заключение отоларинголога. В удостоверении по ТБ должна быть сделана отметка о соответствующем допуске к работе на высоте или к верхолазным работам. Работа на высоте и верхолазные работы должны выполняться только по ППР. Перед началом работы мастер (прораб) обязан изучить ППР, ознакомить всех работающих с условиями работ на высоте или с верхолазными работами, а затем в каждой смене проводить производственный инструктаж по ТБ на рабочем месте, лично проверяя каждый раз установку и техническую исправность подъемных механизмов, устойчивость и прочность лесов и подмостей, предохранительных средств и приспособлений. В инструктаже на рабочем месте должны быть разъяснены:

приемы безопасной работы с учетом высоты;

порядок подъема к рабочему месту;

состояние рабочего места и установленных предохранительных средств;

характер предстоящей работы и безопасные методы ее выполнения;

порядок пользования предохранительными средствами;

необходимость использования подмостей и лесов только инвентарных или изготовленных по типовым проектам;

выбор места и порядок установки гидроподъемника, телескопической вышки, платформы или площадки;

порядок допуска к работе на высоте (к верхолазным работам) по специальному наряду-допуску.

Предохранительные средства защиты

К предохранительным средствам индивидуальной защиты, обеспечивающим безопасную работу на высоте, относятся предохранительные пояса и сетки, страховочные канаты. Эти средства должны обладать достаточной прочностью, поэтому они подвергаются систематическим осмотрам и периодическим испытаниям согласно табл.1.1.

Таблица 1.1

Нормы и сроки механических испытаний предохранительных средств и приспособлений

| Наименование предохранительных средств | Заводские испытания после изготовления | Эксплуатационные испытания |
| --- | --- | --- |
|  | Вид испытания | Усилие, Н | Продолжи- тельность, мин | Вид испытаний | Усилие, Н | Продолжи- тельность, мин | Периодичность |
| Предохранительные пояса | Статическое на разрыв | 3000 | 5 | Статическое на разрыв | 2250 | 5 | 1 раз в 12 мес |
| Страховочный канат | То же | 3000 | 5 | То же | 2250 | 5 | 1 раз в 12 мес |
| Монтерские когти | Статическое на излом | 1800 | 5 | Статическое на излом | 1350 | 5 | 1 раз в 6 мес |
| Лестницы деревянные и металлические | То же | 2000 на ступеньку 1000 на одну | 2 | То же | 2000 на ступеньку, 1000 на одну тетиву | 2 | 1 раз в 12 мес |
| То же веревочные | Статическое на разрыв | 2000 | 2 | Статическое на разрыв | 2000 | 2 | 1 раз в 6 мес |
| Лестницы-стремянки | Статическое на излом | 1200 | 2 | Статическое на излом | 1200 | 2 | 1 раз в 12 мес |

Предохранительные пояса являются эффективным индивидуальным средством защиты, так как обеспечивают амортизацию и уменьшение амплитудного усилия, воспринимаемого работающим в случае срыва. Предохранительные пояса изготовляются четырех типов (I - с одним стропом, II - с двумя стропами, III - с одним стропом и двумя карабинами, IV - с одним стропом, удлинителем и тремя ушками) и шести номеров. В зависимости от типа и номера поясов их масса составляет от 1,7 до 2,3, а при наличии стальной цепи - от 2,6 до 4,1 кг.

Страховочный канат натягивается при помощи натяжных устройств и закрепляется к строительным конструкциям. По завершении работ на высоте страховочный канат снимается. Для натяжения страховочного каната необходимо его предварительно раскатать на земле, а затем поочередно поднять его концы и надежно закрепить их к строительнымконструкциям. После этого натяжным устройством (натяжной муфтой) "выбрать" слабину и натянуть. Страховочный канат можно закрепить в нескольких промежуточных точках, расположенных на расстоянии 6-12 м друг от друга. Узел крепления страховочного каната к полукольцу предохранительного пояса показан на рис.2.

Рис.2. Крепление страховочного каната к полукольцу пояса

Указания по закреплению предохранительного пояса

При кладке кирпичных стен и монтаже перемычек предохранительными поясами должны закрепляться: каменщики, ведущие кладку простенков; рабочие, ведущие расшивку и очистку кирпичной кладки наружных стен; рабочие устанавливающие причалки. Все вышеперечисленные рабочие обязаны перед началом работы ознакомиться с методами закрепления предохранительного пояса под расписку в журнале по технике безопасности. Загибать петли, заделывать их раствором до полного окончания всех монтажных, кладочных работ - запрещается. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть заранее указаны мастером или прорабом и ярко окрашены.

Рис.3. Места закрепления карабина предохранительного пояса

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ВАРИАНТ 1. Крепление каменщика за страховочные петли перекрытий

ФРАГМЕНТ ПЛАНА

УЗЕЛ "А"

ВАРИАНТ 2. Крепление каменщика за анкерное устройство в стенах

ФРАГМЕНТ ПЛАНА

УЗЕЛ "Б"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  |  | - монолитные стены | - местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - выполняемые конструкции ограждения | - местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза |  |
|  |  | - защитные настилы на перекрытии (закрепить от смещения и опрокидывания) | - направление подачи груза |  |
|  |  | - каменщик | - стрела крана |  |
|  |  | - канат страховочный | - сигнальщик |  |

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Каменщики должны крепиться с помощью предохранительных устройств (предохранительных поясов по ГОСТ Р 50849-96* и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.184-95) при выполнении следующих работ:

- при кладке стен до 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия;

- при расшивке наружных швов и провешивании углов стен;

- при кладке карнизов и парапетов;

- при монтаже перемычек.

2. Места крепления на рабочем месте каменщика указывает мастер или прораб, согласно одному из приведенных вариантов:

- Крепление выполняется за страховочные петли, которые необходимо заложить при выполнении работ по армированию стен (перекрытий) (см. узел "А")

- страховочную петлю выполнить из арматуры А-I 10, с обязательным креплением вязкой к нижней арматурной сетке плиты перекрытия и принятием ее ИТР объекта до бетонирования плиты перекрытия.

- После выполнения ограждающих конструкций согласно проекта страховочные петли пригнуть к бетону перекрытия или срезать.

Вариант II:

- Крепление предусмотрено за анкерные устройства, устанавливаемые в оставшиеся после демонтажа щитов опалубки стен отверстия от стяжек.

- Анкерное устройство выполнить согласно эскизу по узлу "Б" (конструкторские чертежи разработать).

- До начало использования провести предварительное испытание статической нагрузкой на 4000 Н (время приложения 5 мин).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Мероприятия по предупреждению падения каменщиков с высоты

1. Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте, должны быть обеспечены спец. одеждой, защитными касками и предохранительными поясами, которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью в журнале о сроке последнего периодического испытания.

2. Запрещается переход каменщиков по незакрепленным в проектное положение конструкциям, а также по элементам, не имеющим ограждения или страховочного каната.

3. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за безопасное ведение работ, за исправным состоянием лестниц, подмостей, ограждений проемов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных поясов и защитных касок.

4. Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен приемам правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и без него.

5. Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления каменщиками своих предохранительных поясов.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Подмости и леса. Производительность труда каменщиков изменяется в зависимости от высоты кладки. Наибольшая производительность труда достигается при кладке на высоте около 0,6 м от основания пола. При высоте кладки 1,2 м производительность падает до 66%, а при высоте кладки более 1,5 м составляет всего 17% максимальной. Следовательно, кладка, выполняемая на высоте более 1,2...1,5 м, неэффективна.

С целью обеспечения наибольшей производительности труда каменщиков кладку по высоте разбивают на ярусы высотой 1,2 м, а каждый ярус выполняют с подмостей или лесов.

Подмости - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Подмости должны быть удобными при установке и транспортировании; удовлетворять требованиям техники безопасности; использоваться многократно, т.е. быть инвентарными.

Для кладки стен многоэтажных жилых зданий применяют следующие основные типы подмостей.

Шарнирно-панельные подмости (рис.13, а) состоят из дощатого настила и двух соединенных с ним опор. При выполнении кладки второго яруса (выше 1,2 м от перекрытия) треугольные металлические опоры расположены в нижнем положении. При кладке третьего яруса (выше 2,4 м) опоры подмостей занимают верхнее положение.

Рис.13. Подмости для каменной кладки:

а - шарнирно-панельные в верхнем (I) и нижнем (II) положениях; б - универсальные пакетные самоустанавливающиеся; в - панельные; г - площадки-подмости; д - рычажные с гидроприводом; 1 - настил; 2 - откидная опора (для кладки 2-го яруса);3 - то же, для кладки 3-го яруса; 4 - стропы для перевода опор из горизонтального в вертикальное положение; 5 - диагональная связь для закрепления опор; 6 - наружные рычаги; 7 - шарнир; 8 - гидропривод

Универсальные пакетные самоустанавливающиеся подмости (рис.13, б) состоят из настила и двух шарнирно прикрепленных опор. При выполнении кладки второго яруса решетчатые металлические опоры располагают горизонтально, при кладке третьего яруса - вертикально.

Панельные (блочные) (рис.13, в) подмости представляют собой сварной металлический блок высотой 1 м, по верху которого уложен деревянный настил. С нижней частью блока шарнирно соединены откидные фермы высотой 1 м. Они служат опорами подмостей после их подъема для кладки 3-го яруса.

Переносные площадки-подмости (рис.13, г) состоят из металлической опорной тумбы и настила. Их используют в стесненных условиях - при кладке наружных стен лоджий, лестничных клеток, при работе в небольших помещениях и т.п.

Установку и перестановку всех видов подмостей выполняют кранами. Для контроля за качеством кладки между рабочим настилом подмостей и возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см.

Лесами называют временные устройства, предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания. Их используют для возведения одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий, облицовки стен и при выполнении других строительных работ. Наиболее широко применяют леса трубчатые безболтовые, трубчатые болтовые и из объемных элементов.

Трубчатые леса безболтовые (рис.14, а, б) представляют собой каркас, собираемый из стоек и ригелей. Стойки устанавливают в башмаки, уложенные на подкладки. Между собой стойки связывают поперечными ригелями, на концах которых приварены крюки, вставляемые в трубчатые патрубки стоек. Поверх ригелей укладывают щитовой настил и ограждают его перилами.

По ходу кладки стойки трубчатых лесов наращивают, связывают ригелями и переставляют настил.

Рис.14. Инвентарные леса:

а - трубчатые леса; б - безболтовое соединение; в - болтовое соединение; г - леса из объемных элементов; 1 - подкладка;2 - башмак; 3 - стойка; 4 - ригель; 5 - ограждение; 6 - рабочий настил; 7 - крюк, приваренный к ригелю; 8 - патрубки, приваренные к стойке ригеля; 9 - вертикальные этажерки

В трубчатых болтовых лесах (рис.14, в) стойки и ригели соединяют на болтах с помощью съемных хомутов, что позволяет осуществлять крепление между стойками и ригелями в любой их точке. Такие леса более универсальны и могут применяться независимо от очертаний зданий и сооружений и рельефа местности. Однако эти леса более трудоемки в сборке из-за большого числа элементов и болтовых соединений.

Леса из объемных элементов (рис.14, г) состоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов монтируют и демонтируют краном. Леса такой конструкции применяют для кладки стен одноэтажных производственных зданий высотой до 14,2 м.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При производстве каменных работ выполнять требования СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2. Проекта производства работ и должностных инструкций.

5.2 Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, инструмент, строительный мусор.

5.3 Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий.

5.4 При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защитных козырьков по всему периметру здания согласно СНиП 12-04-2002 ч.2. Рабочие при установке и снятии козырьков должны работать с предохранительными поясами.

5.5 Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 2,0х2,0 м

5.6 Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне перемещения груза краном.

5.7 Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки, должны быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками.

5.8 Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и предохранительными устройствами. Все отверстия в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м. Открытые проемы в стенах ограждаются сплошным защитным ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть перекрыты щитами из досок б=50 мм. Шахта между лестничными маршами должна быть перекрыта щитами, а марши ограждены.

5.9 При кладке простенков использовать инвентарные временные ограждения и работать в закрепленных предохранительных поясах.

5.10 Подъем на подмости и спуск с них производится по инвентарным лестницам.

5.11 Промежутки более 0,1 м между подмостями и настилами лесов закрывать щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки.

5.12 При производстве работ по кирпичной кладке в темное время суток рабочее место каменщика должно быть освещено согласно нормам.

Безопасность на производстве обеспечивается при точном соблюдении правил и приемов выполнения работ.

Все инструменты и приспособления необходимо использовать в соответствии с их назначением. Перед работой удостоверяются, что инструменты исправны: правильно и прочно насажены на ручки, рабочие поверхности инструментов ровные, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя.

Каменщик должен работать в рукавицах, предохраняющих кожу от истирания. Кирпичную кладку выполняют с перекрытий инвентарных подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные поверхности. Особое внимание уделяют тому, чтобы стойки трубчатых лесов были правильно установлены на грунт, грунт должен быть плотно утрамбован. Запрещается устанавливать стойки на грунт, не очищенный от снега и льда. Для равномерного распределения давления под стойки укладывают деревянные подкладки, перпендикулярно возводимой стене (одна подкладка под две стойки). Леса и подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной конструкции лесов или подмостей расчетной нагрузки. Следует избегать концентрации материалов в одном месте. Материалы укладывают так, чтобы они не мешали проходу рабочих и транспортированию материалов. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 см.

Настилы из инвентарных щитов, сшитых планками, на лесах и подмостях должны быть ровными и без щелей. Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см. Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже подмостей, можно было проверить вертикальность возводимой кладки.

Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м, за исключением подмостей сплошного замащивания, ограждают перилами высотой не менее 1,1 м, состоящими из стоек и прикрепленных к ним с внутренней стороны (не менее трех) горизонтальных элементов: бортовой доски высотой 150 мм, устанавливаемой вплотную к настилу, промежуточного элемента и поручня. Если поручень изготовлен из доски, ее нужно острогать. Бортовую доску ставят для того, чтобы не допустить падения каких-либо предметов с подмостей. Для подъема рабочих на подмости устанавливают стремянки с ограждениями (перилами).

За состоянием лесов и подмостей (соединений, креплений, настила и ограждений) устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора и перед началом смены их проверяет мастер, руководящий соответствующим участком работ на данном объекте, и бригадир.

Кирпич поднимают на этажи (подмости, леса), как правило, пакетами на поддонах с помощью футляров, исключающих выпадение кирпичей. В контейнерах и пакетах без поддонов допускается поднимать кирпичи лишь с помощью захватов, обеспечивающих безопасность (при условии применения приспособлений, ограждающих пакет). Приспособления для подъема кирпича (футляры, захваты) должны иметь устройства, предотвращающие самопроизвольное раскрывание этих устройств во время подъема. Запрещается сбрасывать с этажей порожние футляры, захваты, поддоны; их опускают краном.

Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после каждого перемащивания подмостей был на 70 см выше уровня рабочего настила или перекрытия. Ниже этого уровня каменщики работают в предохранительных поясах, которые пристегивают к конструкциям, или периметр кладки ограждают защитными сетками.

На стенах нельзя оставлять материалы, инструменты, строительный мусор, так как они могут упасть на находящихся внизу людей.

По ходу кладки в проемы стен устанавливают оконные и дверные блоки или инвентарные ограждения.

Карнизы, выступающие за плоскость стены более чем на 30 см, выкладывают с наружных лесов или с инвентарных выпускных подмостей, ширина настила которых должна быть на 60 см более ширины карниза. При этом материалы располагают на внутренних настилах, а каменщики работают, находясь на выпускных лесах.

При кладке стен высотой более 7 м по всему периметру здания устраивают наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах (рис.15). Кронштейны 1 навешивают на стальные крюки 3, заделанные в кладку по мере ее возведения. Ширина козырька не меньше 1,5 м, внешний угол подъема 20°. При устройстве козырьков соблюдают следующие требования: первый ряд козырьков 4 устанавливают на высоте не более 6 м от земли и оставляют до возведения кладки стен на всю высоту; второй, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм, - на высоте 6...7 м над первым, а затем по ходу кладки переставляют через каждые 6...7 м.

Рис.15. Защитные козырьки:

а - схема крепления кронштейна, б - схема установки козырька и навесы; 1 - кронштейн, 2 - доска, 3 - стальной крюк, 4 - козырек, 5 - навес

Рабочие монтируют защитные козырьки в предохранительных поясах. Запрещается ходить по козырькам, а также использовать их в качестве подмостей и для складывания материалов. Без защитных козырьков 4 можно вести кладку стен зданий высотой не более 7 м, но при этом на земле по периметру здания устраивают ограждения на расстоянии не менее 1,5 м от стены.

При кладке стен с внутренних подмостей над входами в лестничные клетки устраивают постоянные навесы 5 (рис.15,б) размером не менее 2х2 м.

Запрещается выкладывать стены высотой более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий или временного настила по балкам этих перекрытий, а также без устройства в лестничных клетках площадок, маршей и их временных ограждений.

Швы расшивают с перекрытий или с подмостей после укладки каждого ряда. Во время выполнения этой операции запрещается находиться на стене.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

1. До начала работы каменщик обязан:

а) получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания, а также об оградительных устройствах и подмостях, предназначенных для выполняемых работ;

б) осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;

в) убедиться в исправности инвентаря, инструментов, приспособлений и устройств, которыми приходится пользоваться во время работы, и при обнаружении какой-либо неисправности сообщить мастеру;

г) осмотреть установленные для производства работ леса и подмости и в случае обнаружения каких-либо дефектов или недоделок сообщить мастеру;

д) при работе в закрытом помещении - убедиться в достаточности освещения;

е) проверить наличие наружных защитных козырьков и ограждений оконных и дверных проемов, отверстий в настилах и перекрытиях;

ж) при работе внутри действующего цеха (если над рабочим местом каменщика производится какая-либо работа или поблизости проходят краны) проверить, имеются ли необходимые оградительные и защитные устройства.

2. После окончания работы каменщик обязан:

а) убрать со стены оставшиеся кирпичи и инструмент, очистив его от раствора;

б) очистить и привести в порядок рабочее место и проходы;

в) при работе на высоте спускаться вниз только по стремянкам или капитальным маршевым лестницам. Пользоваться приставными лестницами или грузовыми подъемниками для спуска вниз категорически запрещается;

г) спецодежду сдать: сухую - в гардероб, а мокрую - в сушилку.

Меры безопасности при кладке фундаментов

3. При кладке фундаментов необходимо ознакомиться с состоянием креплений грунта. При обнаружении трещин в откосах или неисправностей в креплениях, создающих угрозу обвала, нельзя начинать работу, а нужно сообщить о них мастеру для принятия соответствующих мер.

Грунт при отсутствии откосов должен быть надежно закреплен по всей глубине выемки.

4. Спускаться в котлован и выходить из него следует по стремянкам или маршевым лестницам, а в траншеи - по приставным лестницам. Пользоваться распорами крепления для спуска в траншею запрещается.

5. Опускать фундаментные блоки в котлованы краном следует плавно, без раскачивания, рывков и толчков. Стоять под опускаемым блоком запрещается.

6. Подвеску блока краном к месту монтажа фундамента следует производить с внешней стороны строящегося здания. Принимая блок, нельзя стоять у подошвы откоса.

7. Расстроповку блока можно производить только после его выверки и окончательной установки.

8. Спускать бутовый камень в траншею или котлован, если эта работа не механизировала, следует только по наклонным желобам, предварительно убедившись в том, что там нет рабочих.

Сбрасывать бутовый камень в траншею или котлован не по желобам запрещается, так как это может привести к тяжелым ушибам находящихся внизу людей. Кроме того, камень при падении может выбить распоры и этим вызвать обвал грунта.

9. Прилегающие к бровке котлована или траншей площадки не должны быть загружены материалами ближе чем на 0,5 м от бровки.

10. Обратную засыпку пазух, выложенных фундаментом, следует производить с обеих сторон одновременно, так как засыпка свежевыложенной кладки с одной стороны вызывает одностороннее давление грунта на кладку и может ее обрушить. Засыпать пазухи между наружной стеной подвала и откосом котлована следует только после получения разрешения производителя работ или мастера.

Меры безопасности при кладке стен

11. Кирпич следует располагать вдоль возводимого здания на поддонах в зоне действия крана.

12. Кладку стен зданий нужно производить только с перекрытия или с правильно установленных подмостей или лесов (внутренних или наружных).

13. На промышленном строительстве кладку стен необходимо вести с трубчатых или других лесов, устанавливаемых снаружи или внутри здания.

14. Заполнять каркас кирпичной кладкой можно с подвесных лесов.

15. На жилищном строительстве кладку следует вести с внутренних подмостей, переставляемых с одного этажа на другой.

16. Устраивать подмости на случайных опорах (бочках, ящиках, кирпичах и т.п.) запрещается.

17. При недостаточной ширине настила и отсутствии ограждений, а также на подмостях, концы досок которых оставлены на весу, работать не разрешается. Рабочий настил должен быть ровным и не прогибаться от ходьбы по нему.

18. Одним из основных условий безопасности работы каменщика является рациональная организация его рабочего места, предусматривающая следующие требования:

а) применение правильно устроенных инвентарных подмостей, проверенных перед работой мастером;

б) правильное распоряжение кирпича и раствора;

в) чистота и порядок на рабочем месте.

19. Подмости, на которых размещают материалы, при кирпичной кладке должны быть шириной не менее 2,4 м. Площадь настила в этом случае делится на три зоны: рабочую (шириной 50-60 см, примыкающую к выкладываемой стене), складирования материалов (шириной 80-90 см), транспортирования материалов и прохода рабочих (шириной 1-1,1 м).

20. При ленточной установке подмостей необходимо устраивать у края настила ограждения (перила) высотой не ниже 1 м, состоящие из стоек и трех горизонтальных досок: перильной, средней и нижней (бортовой), прикрепляемых с внутренней стороны стоек.

Бортовая доска должна быть высотой не менее 15 см. На трубчатых лесах перильную и среднюю доску можно заменить трубами.

21. Леса и подмости нельзя перегружать материалами и захламлять отходами.

В целях предупреждения перегрузки рабочих настилов на видных местах должны быть вывешены схемы-плакаты с указанием расположения, количества и емкости пакетов с кирпичом и ящиков с раствором. Нагрузка на настил подмостей и лесов допускается не более 250 кг/м.

22. При пакетной подаче кирпича на поддонах захваты должны иметь ограждения.

23. Работать и ходить на выкладываемой стене запрещается.

При толщине стены в 3 кирпича и более, а также при далеко выступающих наружных пилястрах, когда каменщик не может их выполнить с внутренних подмостей, и вынужден находиться на стене, он должен работать с предохранительным поясом, привязанным к надежным частям здания.

24. Каждый ярус стены необходимо выкладывать так, чтобы уровень стены после каждого перемащивания рабочего настила был на 2-3 ряда кирпича выше настила.

С одного яруса настила каменщик может возводить кладку на высоте не более 1,1-1,2 м. Нижние пять и верхние три ряда в ярусе кладки являются наиболее трудоемкими, так как каменщику приходится работать в неудобном согнутом или вытянутом положении.

Самым удобным и безопасным для работы уровнем кладки является 0,3-0,9 м от рабочего настила. Поэтому наиболее удобными подмостями для кирпичной кладки являются подъемные, дающие возможность поддерживать указанный уровень настилов.

25. Щель, оставляемая между стеной и настилом для провески кладки, должна быть не более 5 см. Необходимо следить за тем, чтобы через щели не падали никакие предметы.

26. При кладке стен многоэтажных зданий с внутренних подмостей снаружи возводимых стен по всему периметру здания следует устраивать защитные козырьки.

Первый ряд козырьков устанавливается не выше 6 м от земли и остается на этом уровне до окончания всей кладки. Второй ряд козырьков устанавливается на 6-7 м выше первого, и по мере роста кладки переставляют через каждые 6-7 м.

Козырьки должны быть шириной не менее 1,5 м, их следует устанавливать под углом 20 град. к горизонту с устройством бортовой доски на наружном конце.

Крюки козырьков, устраиваемых на металлических кронштейнах, должны быть прочно заделаны в кладку.

Козырьки рассчитывать на равномерно распределенную снеговую и сосредоточенную нагрузку в 160 кг, приложенную посредине пролета.

27. Производить кладку стен с деревянных перекрытий разрешается только при наличии на них сплошного настила, уложенного по балкам перекрытия, а с железобетонных - после окончания монтажа перекрытия. Ходить по накату деревянного перекрытия и устанавливать стойки подмостей на накат категорически запрещается.

28. Вести кладку стен при расположении настила подмостей выше укладываемых рядов кирпичной кладки категорически запрещается.

29. Вести кладку стен после перехода каменщиков на перекрытие, смонтируемое из крупнопанельных железобетонных плит, следует лишь с отметки не менее 15 см от верха перекрытия. Для этого при доведении кирпичной кладки стены до уровня перекрытия ее следует не прерывать, а продолжать на 15 см выше верхнего уровня плит перекрытия; при этом надо оставлять уступы для укладки панелей перекрытия так, чтобы при переходе на перекрытие каменщик имел перед собой так называемый "бортик".

30. Кладка бортика на уровне перекрытия следует вести с подмостей, установленных на нижележащем этаже.

31. При кладке бортика наружные швы необходимо расшивать с подмостей после каждого ряда кладки.

Производить эту операцию при нахождении на стене запрещается.

32. Монтировать плиты перекрытия без выложенного бортика запрещается.

33. Балконные плиты рекомендуется подавать на место монтажа с заранее установленными на них оградительными решетами.

34. При монтаже балконные плиты должны поддерживаться двумя специальными временными стойками, устанавливаемыми на балконную плиту нижележащего этажа, на деревянную подкладку.

35. Поднимаемые плиты перекрытия должны быть зацеплены захватным приспособлением за все четыре монтажные петли. Перед подъемом плиты перекрытия необходимо проверить надежность зацепления захватного приспособления. Монтировать плиты, имеющие поврежденные монтажные петли или другие дефекты, запрещается.

36. Монтировать многопустотные плиты перекрытия нужно после предварительного замоноличивания их отверстий (если это предусмотрено проектом). Замоноличивание отверстий следует выполнять в штабелях до подъема плит на эти этажи. Поднимать плиты перекрытия, вес которых после заделки отверстий превышает грузоподъемность крана, запрещается.

37. Производить какие-либо работы или находиться под плитой перекрытия во время ее подъема и опускания запрещается.

38. Подавать плиты поворотом стрелы через рабочее место каменщиков и монтажников запрещается. Плиты перекрытия должны подаваться с наружной стороны здания.

39. Все рабочие комплексной бригады должны знать единую систему сигнализации, принятую при монтаже плит перекрытия.

Сигналы и команды крановщику должны подаваться одним человеком - сигнальщиком.

40. Для обеспечения безопасности при работе на краю стены необходимо устанавливать выпускные рабочие площадки с ограждениями.

41. Укладку плит перекрытия необходимо начинать от торцовых стен. Первые плиты следует принимать с переносных столиков, последующие - укладывать с ранее уложенных плит.

42. Рабочие, укладывая плиты перекрытия, должны следить за тем, чтобы во время опускания на стену они не раскачивались.

43. Во избежание разрушения бортика монтируемыми плитами следует опускаемую плиту на уровне 0,5-0,8 м от опоры уравновесить, а затем плавно, без раскачивания опустить на опору.

44. Теску и рубку кирпича и керамических камней следует производить в защитных очках. Производить рубку керамических камней на стене запрещается.

45. Дверные и оконные проемы наружных стен в процессе укладки необходимо ограждать на высоту не менее 1 м от настила. Ограждение оконного проема следует устанавливать на подоконник, уровень которого примерно на 20 см ниже первого яруса подмостей. Для сохранения указанной высоты ограждения его стойки нужно делать длиной 1,2 м.

Устанавливаемые в проемах одновременно с кладкой стен оконные или деревянные блоки служат в то же время и ограждением проема.

Если в перекрытиях, на которых производятся работы, имеются какие-либо проемы или отверстия, то их также следует ограждать или закрывать.

46. На лестничных клетках ограждения следует ставить на оконных проемах, на площадках и на маршах.

При отсутствии в смежных помещениях междуэтажных перекрытий следует также ограждать и проемы внутренних стен.

47. При нарушении принятого порядка производства работ и обнаружении дефектов в лесах, подмостях и защитных козырьках необходимо немедленно сообщить об этом мастеру или производителю работ и прекратить работу до получения указания о возможности ее продолжения.

48. Сборные перемычки, перекрывающие оконные и дверные проемы, должны опираться на простенки по длине не менее чем на 25 см с каждой стороны.

49. При облицовке фасада плитами или блоками, выполняемой с внутренних подмостей одновременно с кладкой, следует надевать предохранительный пояс и привязывать его к надежным частям здания.

Перерывы в кладке, выполняемой одновременно с наружной облицовкой, допускаются только после выкладки стен до уровня верхней кромки облицовочных плит или блоков.

50. Кирпичные карнизы, выступающие за плоскость стены более чем на 30 см, нужно класть только с наружных выпускных, подвесных или стоечных лесов, но не со стены и не с внутренних подмостей.

Настил выпускаемых лесов должен быть шире карниза не менее чем на 60 см.

51. При устройстве карнизов, выступающих менее чем на 30 см, кладку их можно производить с внутренних подмостей, при этом кирпичи нужно укладывать по направлению к наружной плоскости стены так, чтобы лицевой ряд оказался последним.

52. Нужно следить за прочностью креплений карниза, а также за правильной и своевременной анкеровкой и уравновешиванием вышележащей кладки. Временные крепления карниза можно снимать только по указанию мастера.

При укладке карнизных плит нельзя находиться на них. Монтируя сборные карнизы, надо обращать особое внимание на тщательную заделку анкеров, проволочных креплений и закрепление сборных элементов (модульонов, профилированных камней, плит и др.).

53. В зимнее время необходимо:

а) рабочее место постоянно очищать от снега и наледи;

б) при кладке стен способом замораживания применять более прочные растворы, приготовленные с подогревом воды;

в) устраивать карнизы способом замораживания лишь в том случае, если их вынос меньше толщины стены;

г) с наступлением оттепели следить за состоянием выполненной методом замораживания каменной кладки и в случае неравномерной осадки принимать меры против ее обрушения;

д) при прогреве кирпичной кладки паром остерегаться ожогов;

е) при работе в тепляках следить за тем, чтобы нагревательные приборы перед эксплуатацией были испытаны пробной топкой.

54. При обогревании тепляка печами дым следует отводить отдельными трубами. Воспрещается отапливать тепляки различного рода жаровнями, а также применять для растопки керосин, бензин и т.д.

55. При выполнении кирпичной кладки способом электропрогрева должны быть установлены ограждения и предупредительные надписи, запрещающие доступ посторонним на обогреваемые участки.

Работа с применением электропрогрева требует особой осторожности.

Участок кладки, находящийся под электропрогревом, должен находиться под непосредственным наблюдением дежурного электромонтера.

56. Запрещается производство всяких работ на участке электропрогрева при включенном токе.

57. Включение электротока для прогрева каменной кладки производится только после окончания работы каменщиков.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 01-03", утвержденных ГУГПС МВД России.

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.

4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.

6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.

7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели.

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение и рабочее оборудование, участвующее в непрерывном цикле, с дежурным электриком.

10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии сГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.

13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации.

14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей.

17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.

18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно- и маслохранилищ.

20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.

22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008