| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

Должностная инструкция
монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда [наименование организации, предприятия и т. п.]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с монтажником строительных машин и механизмов 6-го разряда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. N 298/П-22; Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 г. N 477, и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда принимается лицо, имеющее среднее специальное образование, без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда принимается и увольняется с работы приказом [должность руководителя организации].

1.4. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда должен знать:

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами при выполнении монтажных работ;

- способы погрузки такелажа и монтажных приспособлений на транспортные средства для перевозки;

- способы крепления их на транспортных средствах;

- способы смазки деталей;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- способы выполнения работ при монтаже и демонтаже строительных машин и механизмов башенных кранов мачтовых подъемников, передвижных строительных кранов, бетоносмесителей, растворосмесителей, моечно-сортировочных барабанов, камнедробильных установок, грохотов, дробилок, станков для правки, резки, гнутья труб;

- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования и частей машин и механизмов; технические требования, предъявляемые к монтажу машин и механизмов, правила сдачи их в эксплуатацию;

- конструкцию грузоподъемных механизмов и такелажных средств, способы их испытания;

- правила и способы строповки тяжеловесных грузов при их перемещении;

- способы определения центра тяжести поднимаемых и перемещаемых элементов и узлов строительных машин и механизмов;

- правила подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от веса, габаритов и конфигурации груза;

- сроки износа и правила испытания тросов и канатов;

- правила подъема и перемещения элементов кранов и других машин;

- правила выполнения работ при монтаже и демонтаже строительных машин (башенных кранов грузоподъемностью свыше 5 т, дробильно-сортировочных установок);

- способы регулирования и наладки монтируемых строительных машин и механизмов, правила опробования их при вводе в эксплуатацию;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

# 2. Должностные обязанности

2.1. На монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1.1. Сборка и установка опорно-ходовой части крана на рельсы подкранового пути.

2.1.2. Сборка башни крана и соединение ее с опорно-ходовой частью; подъем башни в вертикальное положение; опускание башни из вертикального положения на инвентарные козлы с откреплением от опорно-ходовой части; присоединение головки к башне.

2.1.3. Подъем и присоединение противовесной консоли.

2.1.4. Закрепление и открепление балласта на противовесной консоли.

2.1.5. Подъем и закрепление стрелы на башне крана в рабочем положении; отсоединение стрелы от башни.

2.1.6. Опускание стрелы из рабочего положения.

2.1.7. Установка башенных кранов буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути.

2.1.8. Установка монтажной опоры под башню крана.

2.1.9. Открепление и выкатывание подкатной тележки или снятие пневматических колес.

2.1.10. Установка опорно-ходовой части крана на подкатную тележку или пневматические колеса.

2.1.11. Раскрепление балансирных (ходовых) тележек, расфиксирование шкворней и раскрывание затворов.

2.1.12. Поднятие с поворотной платформы с помощью автокрана и грузовой лебедки монтажной стойки до натяжения канатов.

2.1.13. Установка опорно-ходовой части крана с помощью домкратов монтажной опоры на опору автомобиля-тягача.

2.1.14. Отсоединение и снятие подвижной обоймы механизма выдвижения.

2.1.15. Установка и снятие монтажного подкоса и монтажной стойки.

2.1.16. Установка на поворотной платформе грузовой и стреловой лебедок.

2.1.17. Соединение поворотных флюгеров с кольцевой рамой и разведение их по ширине рельсов подкранового пути.

2.1.18. Соединение ходовых тележек с флюгерами.

2.1.19. Установка и крепление поворотной платформы в сборе с шариковым опорно-поворотным кругом на кольцевой раме ходовой части.

2.1.20. Снятие поворотной платформы в сборе с шариковым опорно-поворотным кругом.

2.1.21. Установка и снятие механизма поворота.

2.1.22. Установка внутри портала промежуточной секции в сборе с верхней.

2.1.23. Установка и закрепление балок на оголовке.

2.1.24. Установка корневой секции стрелы и крепление ее к порталу.

2.1.25. Подъем распорки башни крана в рабочее положение и выборка слабины стрелового полиспаста.

2.1.26. Раскрепление тяг, соединяющих обойму с порталом.

2.1.27. Развертывание и крепление диагональных балок.

2.1.28. Подвеска собранных секций стрелы на проушины корневой секции и отведение стрелы от башни крана до полного ее выпрямления, открепление корневой секции стрелы от башни, снятие канатной растяжки.

2.1.29. Растяжка стрелового расчала и закрепление расчальных концов к монтажным проушинам.

2.1.30. Запасовка каната монтажного полиспаста на лебедку и блоки, запасовка каната рабочего полиспаста на грузовую лебедку и блоки.

2.1.31. Запасовка монтажного каната на блоке выдвижения телескопических секций башни крана, запасовка каната стрелового полиспаста.

2.1.32. Увеличение и уменьшение высоты башни крана.

2.1.33. Опробование, устранение дефектов монтажа и регулирование механизмов крана.

2.1.34. Испытание крана в соответствии с требованиями Ростехнадзора и сдача их в эксплуатацию.

2.1.35. Установка дробильно-сортировочной установки в рабочее положение.

2.1.36. Установка на домкраты агрегатов первичного и вторичного дробления.

2.1.37. Регулирование и опробование установки вхолостую.

2.1.38. Снятие дробильно-сортировочной установки по окончании работы.

2.1.39. Монтаж пневмобетоноломов и сваерезок.

2.1.40. Монтаж механизмов экскаваторов с ковшом вместимостью свыше 1 м2, самоходных укладчиков асфальтобетона, землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч.

2.2. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии.

2.3. Рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

# 3. Права

Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. На дополнительный отпуск.

3.3. На бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда.

3.4. На получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т. д.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

3.9. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы.

3.10. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.11. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.12. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством.

# 4. Ответственность

Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ;

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]