ВСН 201-85
---------------------
Минтрансстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И В ДРУГИХ РАЙОНАХ ТУНДРЫ С АНАЛОГИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Дата введения 1985-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Союздорнии Минтрансстроя и Омским филиалом Союздорнии при участии Союздорпроекта и СибЦНИИСа Минтрансстроя, Свердловского филиала Гипротюменнефтегаза Миннефтепрома, Сибнипигазстроя Миннефтегазстроя.

ИСПОЛНИТЕЛИ: кандидаты технических наук Б.И.Попов (руководитель работы), А.С.Плоцкий, Ю.Е.Никольский, Б.В.Белоусов, А.С.Баранковский, В.М.Бескровный, Ю.Н.Высоцкий, инженеры Г.Э.Бруг, О.Г.Бабак (Омский филиал Союздорнии), д-р техн.наук В.Д.Казарновский, инж.Ю.М.Львович (Союздорнии), канд.техн.наук В.Д.Браславский (Союздорпроект), кандидаты технических наук А.А.Цернант, Е.П.Орлов (СибЦНИИС), кандидаты технических наук Г.Д.Михайлов, А.П.Глызин (Свердловский филиал Гипротюменнефтегаза), кандидаты технических наук Б.Е.Огороднев, В.П.Курамин, инж.В.П.Коротин (Сибнипигазстрой). В разработке отдельных вопросов участвовали инженеры А.П.Казаков, С.М.Козырев, И.Б.Старцев (Омский филиал Союздорнии), Б.А.Знаменский, Н.Н.Садовская (Свердловский филиал Гипротюменнефтегаза).

ВНЕСЕНЫ Союздорнии и Омским филиалом Союздорнии.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением Минтрансстроя.

СОГЛАСОВАНЫ

с Госстроем СССР N ДП-1995-1 8.05.85

с Мингазпромом N АК-896 15.05.85

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства транспортного строительства от 31 мая 1985 года N 177

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование и строительство автомобильных дорог, предназначенных обеспечивать расчетные объемы грузоперевозок при обустройстве и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в северных районах Тюменской обл. и других районах тундры с аналогичными условиями на участках залегания вечномерзлых грунтов.

1.2. Наряду с требованиями настоящих ведомственных строительных норм при проектировании и строительстве рассматриваемых дорог на участках вечной мерзлоты следует руководствоваться Инструкцией по изысканию, проектированию и строительству автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты ВСН 84-75 (Минтрансстрой), а также Дополнением N 1 к Инструкции ВСН 84-75 по применению нетканых синтетических материалов в конструкциях земляного полотна и дорожных одежд в условиях вечной мерзлоты (Минтрансстрой).

1.3. При назначении категорий рассматриваемых настоящими ВСН дорог, элементов плана, продольного профиля, основных параметров поперечного профиля и проектировании примыканий и пересечений необходимо руководствоваться Инструкцией по проектированию автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири ВСН 26-80 (Миннефтепром). Указанным документом следует также руководствоваться при проектировании земляного полотна и дорожных одежд на таликовых участках (при отсутствии вечномерзлых грунтов), проектировании элементов обустройства указанных дорог, дорожной и автотранспортной служб. Расчет и конструирование мостов и труб необходимо осуществлять согласно СНиП 2.05.03-84.

1.4. Северные районы Тюменской обл. включают территории, занятые тундрой и лесотундрой со сплошным (А), прерывистым (Б) и островным (В) распространением вечномерзлых грунтов (рис.1, рекомендуемое приложение 1).

Рис.1. Схематическая карта климатического районирования северных районов Тюменской обл.:

 - границы I-1 и I-3 дорожно-климатических районов (районирование согласно Инструкции ВСН 84-75); А, Б, В - соответственно сплошное, прерывистое и островное распространение низкотемпературной вечной мерзлоты

1.5. При выборе проектно-технологических решений необходимо учитывать тип местности по условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым особенностям (табл.1).

Таблица 1

| Тип местности по условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым особенностям | Условия увлажнения грунтов | Мерзлотно-грунтовые особенности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мерзлотные процессы и явления | Тип грунта | Характеристика грунта |
| 1 (сухие места) | Поверхностный сток обеспечен | Отсутствуют | Крупнообломочный, песчаный | Массивная текстура, непросадочный или талый |
| 2 (сырые места) | Поверхностный сток не обеспечен, в летнее время возможно избыточное увлажнение грунтов деятельного слоя поверхностными водами | Заболачивание, морозное пучение (сезонные бугры пучения) | Песчаный, глинистый | Массивная и слоистая текстуры, малольдистый и малопросадочный |
| 3 (мокрые места) | Поверхностный сток не обеспечен, в летнее время постоянное избыточное увлажнение грунтов деятельного слоя поверхностными и надмерзлотными водами | Заболачивание, морозное пучение (многолетние бугры пучения), термокарстовый рельеф, солифлюкция | Глинистый, возможно наличие подземных льдов | Слоистая и сетчатая текстуры, льдистый и сильнольдистый, просадочный, сильно-просадочный и чрезмерно просадочный |

При разработке проектных решений необходимо учитывать также специфику микрорельефа. Участки местности со сложными проявлениями на их поверхности мерзлотных процессов, например в виде плоскобугристых торфяников, миграционных и торфяных бугров пучения, следует прорабатывать отдельно, в рамках индивидуального проектирования, так как на них требуется проведение комплекса специальных, более сложных подготовительных мероприятий в зимний период.

1.6. Для оценки несущей способности и деформируемости грунтов деятельного слоя и грунтов вечномерзлой толщи их следует характеризовать льдистостью,  суммарной влажностью и просадочностью при оттаивании в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| Просадочность грунта при оттаивании | Льдистость* грунта вечномерзлой толщи | Суммарная влажность грунтов деятельного слоя, дол.ед. |
| --- | --- | --- |
| категория | значение, дол.ед. |  | пески мелкие | пески пылеватые, супеси легкие | супеси | торф |
| I (непросадочный) | 0-0,01 | Без ледяных включений (0-0,01) | <0,18 | <0,2 | <0,2 | - |
| II (малопросадочный) | 0,01-0,1 | Малольдистый (0,01-0,1) | 0,18-0,25 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <2 |
| III (просадочный) | 0,1-0,4 | Льдистый (0,1-0,4) | >0,25 | >0,4 | 0,4-1,1 | 2-12 |
| IV (сильнопросадочный) | 0,4-0,6 | Сильнольдистый (0,4-0,6) | - | - | >1,1 | >12 |
| V (чрезмерно просадочный) | 0,6-1,0 | С крупными включениями подземного льда (0,6-1,0) | - | - | >1,1 | >12 |

___________

* Отношение объема прослоек льда к объему мерзлого грунта (с учетом включений льда).

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Принципы проектирования

2.1. При обустройстве нефтяных и газовых месторождений автомобильные дороги между промыслами и внутри них проектируют по нормам III-п и IV-п категорий с покрытием капитального типа.

Автомобильные дороги, предназначенные для пропуска технологического транспорта, а также для организации подъездов, проектируют по нормам V категории с покрытием переходного или низшего типов, а при необходимости и с усовершенствованным покрытием.

2.2. Земляное полотно на участках вечномерзлых грунтов следует проектировать в соответствии с принципами, установленными Инструкцией ВСН 84-75, предусматривающими :

поднятие верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) до подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (первый принцип);

оттаивание грунтов в основании насыпи в период эксплуатации дороги на некоторую глубину, исходя из допустимых деформаций покрытия (второй принцип);

предварительное оттаивание вечномерзлых грунтов и осушение дорожной полосы до возведения земляного полотна (третий принцип).

2.3. Проектирование по первому принципу рассматривают как вариант на особо сложных участках (3-й тип местности по условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым особенностям), для которых характерно наличие грунтов IV-V категорий просадочности со среднегодовой температурой ниже минус 1,5 °С (на глубине нулевых годовых амплитуд).

Проектирование по второму принципу рассматривают как обязательный вариант во всех подзонах на участках 2 и 3-го типов местности, для которых характерно наличие грунтов II-III категорий просадочности со среднегодовой температурой ниже минус 1,5 °С. Проектирование по второму принципу допускается на торфяных грунтах IV категории просадочности.

Проектирование по третьему принципу осуществляют согласно Инструкции ВСН 84-75.

2.4. На участках 1-го типа местности и в пределах таликов земляное полотно во всех подзонах следует проектировать по нормам, предусмотренным для II дорожно-климатической зоны. При этом на непроточных болотах допускается предусматривать в проектах промораживание торфяного грунта.

2.5. Выбор принципа проектирования и способа производства работ необходимо осуществлять на основе технико-экономического обоснования при составлении проекта и уточнять на стадии рабочей документации с учетом установленных сроков строительства, наличия специальных материалов (теплоизоляционных, нетканых синтетических), грунтов для сооружения насыпей, технической оснащенности.

Требования к грунтам земляного полотна

2.6. Пригодность грунтов для возведения земляного полотна необходимо определять по ГОСТ 25100-82, а также в зависимости от состава, состояния, устойчивости к воздействию природных факторов, технологичности при разработке, транспортировании и уплотнении.

2.7. Для разработки и отсыпки земляного полотна допускается использовать крупнообломочные и песчаные грунты в талом, оттаявшем и мерзлом состояниях. Пригодность талых грунтов оценивают в соответствии с требованиями главы СНиП II-Д.5-72*. Природность оттаявших грунтов устанавливают по их фактическим характеристикам после оттаивания и просушки в соответствии с требованиями указанной главы СНиП.

_________________

* На территории Российской Федерации действует СНиП 2.05.02-85, здесь и далее. - Примечание "КОДЕКС"..

Пригодность мерзлых песчаных грунтов устанавливают в соответствии с табл.3.

Таблица 3

| Разновидность мерзлого песчаного грунта по степени цементации льдом и льдистости | Суммарная влажность по СНиП II-18-76, % | Степень заполнения льдом и незамерзшей водой пор мерзлого грунта по СНиП II-18-76 дол.ед. | Коэф- фициент пористости | Коэф- фициент проса- дочности при оттаи- вании | Криогенная текстура по СНиП II-18-76 | Степень влажности при оттаивании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыпучемерзлый | <3 | 0-0,01 | 0,48-0,63 | 0 | Отсутствует | Воздушно-сухой |
| Сухомерзлый | 3-7 | 0,01-0,1 | 0,5-0,66 | 0-0,01 | Массивная | Маловлажный |
| Твердомерзлый, малольдистый | 7-22 | 0,1-0,8 | 0,56-0,71 | 0,01-0,04 | Массивная и слоисто- сетчатая | Маловлажный и влажный |
| Пластичномерзлый, льдистый | >22 | >0,8 | >0,71 | >0,04 | Слоисто- сетчатая | Водонасыщенный |

Примечание. К сыпучемерзлым грунтам относят несцементированные льдом, вследствие малой влажности, мерзлые песчаные грунты при их суммарной влажности не выше 3%.

К сухомерзлым грунтам относятся мерзлые песчаные грунты, сдвиговая прочность которых при температуре -0,3 °С не превышает усилий резания при экскавации серийными землеройно-транспортными машинами (не выше 50 Н/см). Мелкие пылеватые пески считают сухомерзлыми при их суммарной влажности не более 7%.

К твердомерзлым грунтам относят прочно сцементированные льдом песчаные грунты, характеризуемые хрупким разрушением и практической несжимаемостью под нагрузками от сооружений. Мелкие и пылеватые мерзлые пески относятся к твердомерзлым при их суммарной влажности от 7 до 22%.

К пластичномерзлым грунтам относят льдонасыщенные песчаные грунты и льдогрунтовую массу с суммарной влажностью более 22%.

2.8. В конструктивных слоях земляного полотна допускается использовать мерзлые твердые, полутвердые и тугопластичные глинистые грунты с последующим их оттаиванием и доуплотнением, а также талые или мерзлые слабо- или среднеразложившиеся торфы с влажностью не более 600%.

2.9. Пластичномерзлые льдистые пески могут быть использованы для возведения земляного полотна только после их предварительного оттаивания и осушения до оптимальной влажности.

Устойчивость насыпей из таких грунтов должна быть обеспечена специальными конструктивными мероприятиями, в частности применением нетканых синтетических материалов согласно Дополнению N 1 к Инструкции ВСН 84-75.

2.10. При определении условий применимости и способов разработки мерзлых песчаных грунтов необходимо руководствоваться данными табл.4.

Таблица 4

| Разновидность мерзлого песчаного грунта | Условия разработки грунта серийными землеройными машинами | Содер- жание мерзлых комьев крупнее 25 см при разра- ботке, % | Условия применения | Минимальный коэффициент уплотнения | Относительная осадка при оттаивании в насыпи, дол.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в мерзлом состоянии | после оттаивания |  |
| Сыпучемерзлый | Без рыхления | 0 | Без ограничения | 0,95 | 0,95 | 0 |
| Сухомерзлый | То же | <50 | Размер мерзлых комьев не должен превышать 30 см | 0,92 | 0,95 | <0,03 |
| Твердомерзлый | С предварительным рыхлением | 50-80 | В смеси с сыпучемерзлым грунтом - в нижней части насыпей; содержание мерзлых комьев размером до 30 см - не, более 50% | 0,87 | 0,95 | <0,08 |
| Пластичномерзлый | То же | >80 | Только для заготовки в бурты с последующими оттаиванием и просушкой | Не нормируется |

2.11. При оценке пригодности талых или мерзлых грунтов для сооружения насыпей следует учитывать необходимость круглогодичного производства земляных работ на широком фронте с отсыпкой земляного полотна в "задел" для обеспечения требуемых сроков его стабилизации после оттаивания и уплотнения мерзлых грунтов.

Конструкции земляного полотна

2.12. Земляное полотно следует предусматривать, как правило, в насыпях, руководствуясь принятым принципом проектирования и мероприятиями по его обеспечению.

Выемки допускаются на местности 1-го типа, а на местности 2 и 3-го типов их необходимо проектировать индивидуально согласно Инструкции ВСН 84-75.

2.13. На участках местности 3-го типа при применении первого принципа насыпь необходимо проектировать из талых или сыпуче- и сухомерзлых песчаных грунтов с обязательным сохранением в ненарушенном состоянии мохово-торфяного покрова в основании. При этом заложение откосов должно быть 1:2,5-1:3, а в отдельных случаях (V категория просадочности) следует проектировать торфяную присыпку откосов (рис.2, тип I) или бермы шириной 3-4 м (тип II).

Рис.2. Поперечные профили насыпи на участках с грунтами IV и V категорий просадочности:

1 - грунт насыпи; 2 - берма; 3 - верхний горизонт вечной мерзлоты (ВГВМ) в естественных условиях; 4 - то же, после постройки насыпи; 5 - вечномерзлый грунт IV и V категорий просадочности;  - ширина поверхности верхнего слоя насыпи

При проектировании земляного полотна из твердомерзлого песчаного грунта с последующим оттаиванием в насыпях предусматривают прослойки из геотекстиля согласно Дополнению N 1 к Инструкции ВСН 84-75.

2.14. При необходимости снижения высоты насыпи на участках местности 3-го типа следует предусматривать в основании земляного полотна теплоизоляционный слой из естественного или искусственного материала (рис.3).

Рис.3. Поперечные профили насыпи с теплоизоляционными слоями на участках с грунтами IV и V категорий просадочности:

1 - грунт насыпи; 2 - слой теплоизоляции из торфа; 3 - слой искусственной теплоизоляции; 
4 - выравнивающий слой из мерзлого песка; 5 - ВГВМ в естественных условиях; 
6 - то же, после постройки насыпи; 7 - вечномерзлый грунт IV и V категорий просадочности

2.15. При проектировании тракторных путей в конструкциях земляного полотна по типам II-III бермы со стороны тракторного пути не предусматривают.

2.16. На отдельных мелких буграх пучения высотой до 1 м, сложенных льдонасыщенным грунтом, поперечный профиль насыпи должен соответствовать приведенному на рис.4. Теплоизоляционный слой предусматривают на уровне вершины бугра. В пределах ширины насыпи поверху теплоизоляцию устраивают в один слой, а на откосных частях - в два слоя. Крутизну откосов назначают 1:3.

5.5. В тундре и лесотундре не допускается какое-либо техногенное воздействие на солифлюкционные склоны крутизной свыше 2-3°, сложенные льдистыми грунтами.

5.6. Главное условие предотвращения развития термокарста - не ухудшать естественного стока, не создавать препятствий на его пути, применять дренаж. Очаги термокарста в виде затопляемых западин необходимо ликвидировать, засыпая их привозным грунтом и применяя какие-либо методы биологической рекультивации.

5.7. В результате закладки карьеров и резервов не должны изменяться криогенные и гидрологические условия местности. Поэтому наиболее пригодны для закладки карьеров выходы скальных и обломочных пород, аллювиальные наносы.

Не допускается разработка грунтов в пойменной части рек.

5.8. Места стоянки, обслуживания и заправки дорожно-строительных машин, другие временные сооружения необходимо располагать в пределах отведенных на время строительства территорий. Площадки временного отвода следует размещать в местах повышенной устойчивости к внешним воздействиям: выходы скальных, крупнообломочных пород, дренированные ровные участки, местные возвышения или относительно пологие склоны с малольдистыми грунтами. Должны быть приняты меры против загрязнения местности и особенно водоемов горюче-смазочными материалами и другими производственными отходами.

5.9. При выборе места для строительных площадок необходимо учитывать внешние признаки возможного появления неблагоприятных криогенных процессов. Не следует выбирать участки, примыкающие к уже существующим оврагам, особенно к их верховьям или отвершкам, а также участки с широким распространением бугров, гряд пучения и бугристых торфяников.

5.10. До проведения на строительной площадке подготовительных работ должны быть устроены подъездные пути. При их сооружении грунты отсыпают способом "от себя" для сохранения мохово-растительного покрова.

5.11. Строительную площадку необходимо выровнять в осенне-зимнее время после промерзания грунта на глубину 30-40 см, что обеспечит продвижение транспорта и механизмов без нарушения поверхности. Строительную площадку требуется очистить от снега, если высота снегового покрова более 20 см. При меньшей высоте во избежание нарушения мохово-растительного покрова снег следует уплотнить.

5.12. Карьеры, резервы и другие временно отведенные территории после окончания работ должны быть рекультивированы, т.е. ликвидированы все временные сооружения, убран мусор, в том числе остатки лесоповала и корчевания пней, выровнена поверхность, на обнаженных участках распределен плодородный слой почвы или дерново-моховой слой, засеяна трава или проведено биологическое закрепление слоя (гидропосев, посадка деревьев, кустарника в сочетании с известкованием, внесением минеральных и органических удобрений).

5.13. В зоне тундры для восстановления мерзлотных условий, близких к естественным, могут быть применены теплоизоляционные покрытия из материалов с небольшим коэффициентом теплопроводности (в 5-10 раз меньше, чем грунта) или осуществлена пересадка кусков дернины с мохово-травяно-кустарниковыми сообществами.  Восстановленный покров через 2-4 года практически не отличается от окружающего. Лишайниковые покровы, которые, в отличие от трав, мхов и кустарников, не образуют прочной дернины, не следует применять для пересадки.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При строительстве автомобильных дорог следует руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в главе СНиП III-4-80, ГОСТ 12.3.033-84, а также учитывать дополнительные требования настоящих норм.

6.2. Машины для работы в зимнее время должны иметь утепленные кабины, устройства для обогрева смотровых стекол, утепленные капоты двигателей, устройства для дистанционного запуска двигателей, усиленное осветительное оборудование, а также дополнительное оборудование для очистки рабочих органов от смерзшегося грунта и устройства, повышающие проходимость машин по снегу.

6.3. При эксплуатации машин и механизмов при низких температурах следует ограничивать их нагрузку, учитывая повышенную хрупкость металла в этих условиях.

6.4. При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности на буровзрывных работах в строительстве. Радиус опасной зоны при взрывных работах устанавливают: для людей - не менее 200 м, для механизмов - не менее 100 м.

6.5. Кабина экскаватора (лобовая часть), предназначенного для рыхления мерзлого грунта, должна быть снабжена защитным устройством из металлической сетки, а машинист обеспечен очками с небьющимися стеклами.

6.6. При одновременной работе нескольких экскаваторов, расположенных на разных уступах, их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Располагать их один за другим в одной плоскости перпендикулярно фронту работ запрещается.

При разработке мерзлых грунтов запрещается отрывать мерзлые комья ковшом экскаватора во избежание обрыва тросов и падения стрелы.

6.7. При работе бульдозера допускаются подъемы не более 25°, спуски с грунтом не более 30° и поперечный уклон на косогорах не более 25°. Продольный уклон при перемещении скреперов не должен превышать 10°.

6.8. При отсыпке теплоизоляционных материалов на откосы насыпей рекомендуется задействовать автомобили с боковой разгрузкой. Не допускаются движение и остановка транспортных средств в пределах призмы обрушения грунта.

6.9. Строительство сборных покрытий из железобетонных плит требует особого внимания к соблюдению правил техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и укладке плит в покрытие и электросварке стыковых соединений.

6.10. К такелажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверения такелажника и прошедшие обязательное обучение по технике безопасности.

Перед началом работы необходимо проверить исправность грузовых тросов, цепей и крюков.

6.11. Во избежание несчастных случаев запрещается:

поднимать плиту, масса которой превышает допустимую для данного крана нагрузку;

находиться в непосредственной близости от плит при подъеме, опускании и перемещении их кранами;

перемещать стрелу крана с плитой над кабиной автомобиля, перевозящего плиты;

находиться посторонним лицам в местах погрузочно-разгрузочных работ.

6.12. На участках дорог, подверженных снежным заносам, следует устанавливать вехи через 10-15 м, указывающие ширину полотна.

6.13. Проведение работ в непосредственной близости от действующих газопроводов оформляют письменным нарядом-допуском согласно главе СНиП III-4-80.

6.14. Не разрешается движение машин по валику действующего трубопровода. В случае необходимости устраивают специальные переезды.

6.15. Во время грозы работы вблизи трубопроводов и штабелей труб запрещаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

МЕРЗЛОТНО-ГРУНТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

К сплошному распространению вечномерзлых грунтов отнесены территории полуостровов Ямал, Гыданского, Тазовского и низовья рек Пур и Таз. Эти грунты, как правило, низкотемпературные, большой мощности - от 50 (в низких поймах рек) до 500 м - занимают более 50% площади. Талики встречаются редко под крупными водоемами и водотоками; под большинством озер они несквозные. Температура вечномерзлых пород меняется от минус 3 °С на юге подзоны до минус 10 °С на полуостровах Ямал и Гыданском; наиболее высокая температура (не ниже минус 2 °С) характерна для глубоких понижений рельефа - логов и долин малых рек. Глубина сезонного оттаивания - 0,3-2,9 м. Большая часть грунтов относится к сильнольдистым. Широко распространены глинистые грунты, пески, торф различного генезиса. Повсеместно встречаются повторно-жильные льды и бугры пучения; среди мерзлотных процессов развиты морозобойное растрескивание, термокарст, пучение.

Подзона прерывистого распространения вечной мерзлоты географически расположена в среднем течении рек Обь, Пур и Таз. Площади вечномерзлых пород занимают менее 50%; породы сложены грунтами различного происхождения: морскими, аллювиальными, ледниковыми; литологически - это торф, разнозернистые пески, суглинки или супеси. Мерзлота распространена, главным образом, в безлесных массивах торфяников; мощность колеблется от 20 (придолинные участки) до 150-200 м (водоразделы), температура - от минус 0,5 до минус 3 °С; льдистость остается высокой, уменьшаясь с глубиной; на севере подзоны сквозные талики появляются под руслами крупных и средних рек, в южной части - также под руслами малых рек и ручьев, под крупными озерами, в сильно обводненных болотах, на водоразделах, покрытых лесами. В северной части подзоны встречаются повторно-жильные льды, на всей территории - многолетние бугры пучения; из мерзлотных процессов развиты пучение, термокарст, солифлюкция, морозобойное растрескивание. Глубина сезонного оттаивания изменяется от 0,2-0,5 м в торфе до 2,5 м в песке; глубина сезонного промерзания - от 0,3 до 4 м.

Подзона островного распространения вечномерзлых пород включает Приуральско-Сосьвинскую обл., северную часть Обско-Казымской обл., Сибирские Увалы; Сургутское Полесье. Вечномерзлые породы встречаются в виде островов, занимающих площадь 1-5%, редко 10%; являются высокотемпературными (от минус 0,5 до минус 1,5 °С), часто сильнольдистыми; литологически - это торфы, пески, суглинки или супеси болотного, озерно-аллювиального или ледникового происхождения. Острова мерзлых пород обнаруживаются в болотах различного типа, на заболоченных участках, в лесах в виде линз и перелетков; мощность мерзлых пород меняется от нескольких метров до 20-50 м, глубина их сезонного оттаивания - от 0,3 до 2,5 м; глубина сезонного промерзания талых пород - от 0,3 до 3,5 м; в подзоне имеют место мерзлотные процессы - пучение, термокарст.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 
ПРИ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКЕ В НАСЫПЬ

Время промерзания грунтов при послойной укладке в насыпь определяют с учетом толщины отсыпаемого слоя, влажности грунта и средней за период промерзания температуры воздуха.

Учитывается влияние промороженного предшествующего слоя и ветра при скорости до 5 м/с. Время промерзания (, ч) для суглинка тяжелого и глины вычисляют по формуле

где  - толщина отсыпаемого слоя, м;

- влажность грунта, %;

- температура воздуха, °С;

- натуральный логарифм, = 2,72.

Для торфа средней степени разложения время определяют по формуле

Для удобства пользования результаты расчетов времени промерзания приведены в таблице данного приложения.

| % | м | Время, ч, промерзания при температуре воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
|  |  | Суглинки и глины |
|  | 0,2 | 34,0 | 20,0 | 11,0 | 7,0 | 4,0 |
| 18 | 0,3 | 52,0 | 30,0 | 18,0 | 10,0 | 6,0 |
|  | 0,4 | 69,0 | 41,0 | 23,0 | 13,0 | 8,0 |
|  | 0,5 | 87,0 | 51,0 | 30,0 | 17,0 | 10,0 |
|  | 0,2 | 35,0 | 21,0 | 13,0 | 8,0 | 4,5 |
| 20 | 0,3 | 54,0 | 32,0 | 19,0 | 11,5 | 7,0 |
|  | 0,4 | 72,0 | 43,0 | 26,0 | 15,5 | 9,0 |
|  | 0,5 | 90,0 | 54,0 | 32,0 | 19,0 | 11,5 |
|  | 0,2 | 36,0 | 22,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 |
| 22 | 0,3 | 54,0 | 33,0 | 20,0 | 12,0 | 7,0 |
|  | 0,4 | 72,0 | 44,0 | 26,0 | 16,0 | 10,0 |
|  | 0,5 | 90,0 | 54,5 | 33,0 | 20,0 | 12,0 |
|  | 0,2 | 38,0 | 24,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 |
| 24 | 0,3 | 57,0 | 36,0 | 23,0 | 14,5 | 9,0 |
|  | 0,4 | 76,0 | 48,0 | 31,0 | 19,5 | 12,0 |
|  | 0,5 | 95,0 | 60,5 | 38,0 | 24,5 | 15,5 |
|  | 0,2 | 39,0 | 25,5 | 17,0 | 11,0 | 7,0 |
| 26 | 0,3 | 58,0 | 38,0 | 25,0 | 16,5 | 11,0 |
|  | 0,4 | 78,0 | 51,0 | 33,5 | 22,0 | 14,0 |
|  | 0,5 | 99,0 | 64,0 | 42,0 | 27,5 | 18,0 |
|  | 0,2 | 40,0 | 26,0 | 17,5 | 12,0 | 8,0 |
| 28 | 0,3 | 60,0 | 40,0 | 26,5 | 17,5 | 12,0 |
|  | 0,4 | 79,5 | 53,0 | 35,0 | 23,0 | 15,5 |
|  | 0,5 | 100,0 | 66,0 | 44,0 | 29,0 | 19,5 |
|  | 0,2 | 40,0 | 27,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 |
| 30 | 0,3 | 60,5 | 41,0 | 27,5 | 18,5 | 12,5 |
|  | 0,4 | 80,5 | 54,0 | 36,5 | 29,5 | 16,5 |
|  | 0,5 | 101,0 | 68,0 | 45,5 | 31,0 | 21,0 |
|  | 0,2 | 41,0 | 28,0 | 19,0 | 13,0 | 9,0 |
| 32 | 0,3 | 61,0 | 41,5 | 28,0 | 19,0 | 13,0 |
|  | 0,4 | 81,5 | 55,5 | 38,0 | 25,5 | 17,5 |
|  | 0,5 | 102,0 | 69,0 | 47,0 | 32,0 | 22,0 |
|  |  | Торф |
|  | 0,2 | 94,0 | 60,0 | 38,0 | 24,0 | 15,5 |
| 250 | 0,3 | 141,0 | 90,0 | 57,0 | 36,5 | 23,0 |
|  | 0,4 | 187,5 | 119,5 | 76,0 | 49,0 | 31,0 |
|  | 0,5 | 235,0 | 149,5 | 95,0 | 61,0 | 39,0 |
|  | 0,2 | 97,0 | 63,5 | 42,0 | 27,0 | 18,0 |
| 300 | 0,3 | 145,0 | 95,0 | 62,5 | 41,0 | 27,0 |
|  | 0,4 | 193,0 | 127,0 | 83,0 | 55,0 | 36,0 |
|  | 0,5 | 241,5 | 158,5 | 104,0 | 68,0 | 45,0 |
|  | 0,2 | 99,5 | 67,0 | 45,5 | 31,0 | 21,0 |
| 350 | 0,3 | 149,0 | 101,0 | 68,0 | 46,0 | 31,0 |
|  | 0,4 | 199,0 | 134,5 | 91,0 | 62,0 | 42,0 |
|  | 0,5 | 249,0 | 168,0 | 114,0 | 77,0 | 52,0 |
|  | 0,2 | 102,5 | 71,5 | 50,0 | 35,0 | 24,0 |
| 400 | 0,3 | 154,0 | 107,0 | 75,0 | 52,0 | 36,0 |
|  | 0,4 | 205,0 | 143,0 | 100,0 | 69,5 | 48,5 |
|  | 0,5 | 256,0 | 179,0 | 125,0 | 87,0 | 61,0 |
|  | 0,2 | 106,0 | 76,0 | 54,5 | 39,0 | 28,0 |
| 450 | 0,3 | 158,5 | 114,0 | 82,0 | 59,0 | 42,0 |
|  | 0,4 | 211,0 | 152,0 | 109,0 | 78,5 | 56,5 |
|  | 0,5 | 264,0 | 190,0 | 136,5 | 98,0 | 70,5 |
|  | 0,2 | 109,0 | 80,5 | 60,0 | 44,0 | 33,0 |
| 500 | 0,3 | 163,0 | 121,0 | 90,0 | 66,0 | 49,0 |
|  | 0,4 | 218,0 | 161,0 | 119,5 | 88,5 | 65,5 |
|  | 0,5 | 272,0 | 202,0 | 149,0 | 111,0 | 82,0 |
|  | 0,2 | 112,0 | 85,5 | 65,0 | 50,0 | 38,0 |
| 550 | 0,3 | 168,0 | 128,5 | 98,0 | 75,0 | 57,0 |
|  | 0,4 | 224,5 | 171,0 | 131,0 | 100,0 | 76,0 |
|  | 0,5 | 280,5 | 214,0 | 163,5 | 125,0 | 95,0 |
|  | 0,2 | 115,5 | 91,0 | 71,5 | 56,0 | 44,0 |
| 600 | 0,3 | 173,5 | 136,5 | 107,0 | 84,0 | 66,0 |
|  | 0,4 | 231,0 | 182,0 | 143,0 | 112,5 | 88,5 |
|  | 0,5 | 289,0 | 227,0 | 179,0 | 141,0 | 111,0 |