ВСН 281-75
-----------------
Минприбор

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Временные указания 
по проектированию систем автоматизации технологических процессов

Дата введения 1975-12-15

РАЗРАБОТАНЫ Государственными проектными институтами Проектавтоматика (г.Ленинград), Минприбора и Проектмонтажавтоматика Минмонтажспецстроя СССР.

ВНЕСЕНЫ Государственными проектными институтами Проектавтоматика (г.Ленинград) и Проектмонтажавтоматика

СОГЛАСОВАНЫ:

Государственным Комитетом Совета Министров СССР по делам строительства,

Государственным Комитетом Совета Министров СССР по науке и технике,

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления 22 мая 1975 г.

ВЗАМЕН СН-281-64

С введением в действие настоящих Указаний утрачивают силу Указания по проектированию автоматизации производственных процессов СН 281-64, утвержденных Госстроем СССР 28 июля 1964 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие указания разработаны в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства СН-202-69, утвержденной Госстроем СССР 28 ноября 1969 г., с учетом специфических требований к проектированию систем автоматизации технологических процессов.

Указания распространяются на проектирование систем автоматизации технологических процессов основных и вспомогательных объектов всех отраслей промышленности.

1.2. Указания устанавливают состав, содержание и требования к исполнению проектной документации систем автоматизации технологических процессов.

Проекты систем автоматизации на стадии технических (техно-рабочих) проектов разрабатываются, как правило, в качестве раздела технологической части комплексного проекта предприятия. При этом следует учитывать указания по содержанию проектной документации, изложенные в пп.2.7, 9.5, 15.2 приложения 1.

1.3. Указания не распространяются:

а) на проекты системы автоматизации технологических процессов для строительства за границей при техническом содействии СССР;

б) на проекты автоматизации установок электроснабжения и электроприводов, выполняемые при проектировании электроснабжения и электрооборудования промышленных предприятий.

1.4. Проекты систем автоматизации технологических процессов выполняются на основании и в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и материалами (см. раздел 2). Основные технические решения, принятые в проекте систем автоматизации, должны рассматриваться и согласовываться с генпроектировщиком (заказчиком) в процессе разработки проекта.

Примечание. При проектировании систем автоматизации комплексными проектными организациями имеющиеся здесь и далее ссылки на генпроектировщика (заказчика) необходимо относить к соответствующим производственным подразделениям этих организаций.

1.5. Системы автоматизации технологических процессов являются частью системы управления промышленным предприятием.

Проект систем автоматизации технологических процессов должен быть увязан с проектом системы управления предприятием.

1.6. Проектирование систем автоматизации технологических процессов выполняется в две стадии - технический проект (ТП) и рабочие чертежи (РЧ) или в одну стадию - техно-рабочий проект, (технический проект, совмещенный с рабочими чертежами - ТРП) в соответствии с указаниями пп.1.5 и 6.1 инструкции СН 202-69.

1.7. Проектированию систем автоматизации технологических процессов с применением средств вычислительной техники, а также автоматизации объектов с новой, неосвоенной или особо сложной технологией производства должны предшествовать научно-исследовательские работы, результаты которых используются при выполнении проекта.

1.8. При проектировании систем автоматизации технологических процессов проектные организации должны руководствоваться:

- основными техническими направлениями в проектировании предприятий соответствующих отраслей промышленности, а также основными техническими направлениями в разработке систем управления и средств автоматизации, исходя из ближайшей перспективы развития науки и техники;

- результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- передовым промышленным опытом в области автоматизации технологических процессов;

- действующими нормативными документами по проектированию систем автоматизации технологических процессов, утвержденными в установленном порядке, эталонами проектов автоматизации;

- нормами и правилами строительного проектирования, санитарными, электротехническими, противопожарными и другими требованиями;

- нормами и правилами на производство строительных, монтажных и специальных работ;

- утвержденными сметными нормами, прейскурантами и ценниками для определения сметной стоимости систем автоматизации технологических процессов;

- типовыми методиками по определению экономической эффективности капитальных вложений;

- указаниями о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (Госкомитета по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР) в случаях, предусмотренных ГОСТом 2.110-68.

При выполнении проектов систем автоматизации технологических процессов следует в максимальной степени использовать типовые проекты, решения, конструкции и т.п.

1.9. Проектные материалы (чертежи, пояснительная записка, сметы и др.) должны иметь минимально необходимый объем и должны быть составлены ясно и четко, чтобы пользование ими не вызывало затруднений.

1.10. При разработке проекта систем автоматизации технологических процессов исполнитель составляет задание на выполнение работ, связанных с автоматизацией объекта, в строительной, технологической, электротехнической, сантехнической, и других частях и разделах проекта.

Генеральный проектировщик (заказчик) обязан обеспечивать выполнение указанных заданий.

1.11. Состав и содержание проектной документации по структурно-алгоритмической части систем автоматизации с применением средств вычислительной техники (информационное и математическое обеспечение), разрабатываемой специализированными научно-исследовательскими, конструкторскими или проектными организациями с учетом результатов НИР или типовых проектных решений, настоящими Указаниями не регламентируются и определяются нормативными документами Госстандарта СССР и Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике.

2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов составляется Генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.

2.2. Дополнения и изменения в задание на проектирование могут вноситься в процессе разработки проекта генеральным проектировщиком или заказчиком, выдавшим указанное задание, по согласованию с организацией-исполнителем работ.

Задание на проектирование должно содержать следующие данные:

а) наименование предприятия и задача проекта;

б) основание для проектирования;

в) перечень производств, цехов, агрегатов, установок, охватываемых проектом систем автоматизации, с указанием для каждого особых условий, при их наличии (например, класс взрыво- и пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой, запыленной окружающей среды и т.д.);

г) стадийность проектирования;

д) требования к разработке вариантов технического проекта;

е) планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИР, ОКР и проектирование с указанием источников финансирования;

ж) сроки строительства и очередность ввода в действие производственных подразделений предприятия;

з) наименование организаций - участников разработки проекта предприятия (объекта) и систем автоматизации; генпроектной организации, головного НИИ по системам автоматизации, организаций - исполнителей смежных (строительной, сантехнический и пр.) частей проекта, предприятия-изготовителя щитов и пультов и др;

и) предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;

к) предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цеховых, агрегатных и др.);

л) особые условия проектирования.

2.4. Для выполнения проектов систем автоматизации должны представляться следующие исходные данные и материалы:

а) технологические схемы с характеристиками оборудования (схемы цепи аппаратов), с трубопроводными коммуникациями и указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенки и материала труб;

б) перечни контролируемых и регулируемых параметров, дистанционно-управляемого силового электрооборудования и т.п. с необходимыми требованиями, характеристиками и величинами;

в) чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы и разрезы);

г) чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.;

д) строительные чертежи помещений для установки и размещения технических средств систем автоматизации;

е) схемы электроснабжения переменным и постоянным током с указанием мощности, напряжений и фидеров для питания технических средств автоматизации, а также контура заземления электрооборудования;

ж) схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;

з) схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;

и) схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;

к) данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;

л) требования к надежности систем автоматизации;

2. Задание на обеспечение средств автоматизации сжатым воздухом

2.1. Задание содержит:

а) чертеж размещения вводных распределительных коллекторов для подвода воздуха в помещения систем автоматизации или к местным щитам;

б) значение параметров питающего воздуха (давление, расход, температура точки росы);

в) требования к качеству сжатого воздуха, к материалу питающих воздухопроводов, к способу прокладки питающих трубопроводов и температуре окружающей их среды;

г) при необходимости в задании приводится график потребления воздуха в течение месяца, года.

Примечания. 1. Координация вводных коллекторов может уточняться на стадии рабочих чертежей по согласованию с исполнителем проекта снабжения сжатым воздухом.

2. Прокладка коллектора предусматривается исполнителем проекта снабжения сжатым воздухом.

3. При отсутствии исходных материалов (строительных чертежей) для выполнения чертежей размещения вводных распределительных коллекторов на стадии технического проекта допускается оговаривать их размещение в текстовой части задания.

3. Задание на обеспечение средств автоматизации гидравлической энергией

3.1. Задание содержит:

а) чертеж размещения вводных распределительных коллекторов;

б) наименование и параметры рабочей жидкости (давление, расход, температура);

в) указания о расположении низшей точки системы, о возможности слива отработанной жидкости;

г) при необходимости в задании указывается желательная конфигурация питающей сети и материал трубопроводов.

Примечания. 1. Координация вводных коллекторов может уточняться на стадии рабочих чертежей по согласованию с исполнителем проекта энергоснабжения предприятия.

2. Прокладка коллекторов предусматривается исполнителем проекта энергоснабжения.

3. При отсутствии исходных материалов (строительных чертежей) для выполнения чертежей размещения вводных распределительных коллекторов на стадии технического проекта допускается оговаривать их размещение в текстовой части задания.

4. Задание на проектирование помещений систем автоматизации

4.1. Задание содержит исходные данные и требования к проектированию помещений, предусматриваемых проектом автоматизации, по строительной, сантехнической частям и по освещению с учетом условий работы технических средств и особенностей деятельности оперативного персонала.

Задание в части противопожарных мероприятий содержит требования по устройству автоматического (при необходимости) или другого вида пожаротушения.

4.2. Строительная часть задания содержит:

а) схему планировки помещений с указанием назначения каждого помещения и изложением условий расположения отдельных помещений систем автоматизации в производственном здании;

б) планы помещений, в которых должны быть предусмотрены фундаменты или строительные конструкции для установки устройств управляющих вычислительных машин, щитов и пультов с нанесением и координацией каналов или проемов и закладных частей;

в) данные о потребных площадях: высоте помещений, размерах дверных проемов и проходов к помещениям, данные о монтажных проемах (при необходимости), о нагрузках на перекрытие, данные по освещенности;

г) требования к строительным конструкциям в части звуко- и виброизоляции, недопущения влияния магнитных полей производственных электроустановок и электрооборудования, при необходимости, к тепло- или гидроизоляции и др.;

д) рекомендации по оформлению помещений, выбору отделочных материалов, с учетом назначения помещений и устанавливаемого в нем оборудования и мебели.

4.3. В сантехнической части указываются параметры воздушной среды, требования к отоплению, вентиляции, оговаривается необходимость выполнения для некоторых помещений систем кондиционирования воздуха.

4.4. В задании на проектирование освещения указывается отдельно для каждого помещения требуемое значение освещенности (рабочее и аварийное), плоскости нормирования и качество освещения (отсутствие резких контрастов, бликов и т.д.), а также напряжение сети, расположение розеток, вид проводки (скрытая, открытая).

5. Задание на проектирование кабельных сооружений

5.1. В задание включаются требования к кабельным сооружениям по строительной, противопожарной, сантехнической частям проекта и по освещению.

5.2. Строительная часть задания содержит:

а) эскизы кабельных сооружений (туннели, каналы, шахты и т.п.), чертежи привязки кабельных сооружений;

б) требования:

- по соблюдению противопожарных норм и правил проектирования (выполнение из несгораемых материалов дверей и перегородок, отделяющих кабельные сооружения от примыкающих к ним помещений; перегородок, отделяющих контрольные кабели от силовых и других);

- по предотвращению попадания в кабельные сооружения технологических и почвенных вод;

- к перекрытию кабельных каналов съемными плитами с указанием материалов.

Примечание. При применении типовых туннелей и каналов на чертежах объекта показывается их монтажная схема с координацией и указанием марок туннелей, каналов и углов поворота (без выполнения эскизов).

5.3. Сантехническая часть заданий содержит требования по обеспечению всех кабельных сооружений, за исключением каналов, естественной или искусственной вентиляцией.

5.4. Задание в части противопожарных мероприятий содержит требования по устройству в кабельных сооружениях (за исключением каналов) автоматического пожаротушения и установок, сигнализирующих появление дыма.

5.5. В задании на проектирование освещения кабельных сооружений оговаривается, что их освещение должно отвечать требованиям Правил устройства электроустановок.

6. Задание на проемы и закладные устройства

6.1. Задание на проемы и закладные устройства в строительных конструкциях выдается генпроектировщику для учета указанных устройств в строительной части проекта.

6.2. В задании должны быть показаны и закоординированы:

а) проемы для прохода электрических и трубных проводок через стены и другие ограждающие конструкции зданий;

б) монтажные проемы;

в) ниши, штробы (борозды) и желоба;

г) закладные трубы для скрытых проводок;

д) закладные устройства для установки щитов, пультов, средств вычислительной техники, местных приборов, электрических и трубных проводок.

6.3. Задания на проемы и закладные устройства, предусматриваемые в помещениях систем автоматизации, включаются в состав заданий на помещения.

Задания на проемы и закладные части, предусматриваемые в производственных помещениях, выдаются отдельными чертежами.

6.4. Проемы, закладные устройства должны иметь все необходимые размеры.

Чертежи закладных устройств прикладываются к заданию.

Примечание. Для оборудования и конструкций, которые по размерам, весу и расположению допускают крепление при помощи дюбелей или деталей, пристреливаемых строительно-монтажным пистолетом, закладные устройства не предусматриваются.

7. Задание на размещение элементов систем автоматизации на технологическом оборудовании и трубопроводах

7.1. Задание выдается технологической организации (подразделению) как исходный материал для учета встроек элементов автоматизации (закладных устройств, первичных приборов, регулирующих и запорных органов и т.п.) в проектно-сметной документации технологической части проекта.

7.2. Задание содержит:

а) чертеж размещения элементов систем автоматизации на технологическом оборудовании и трубопроводах, выполняемых на утвержденной технологической схеме стандартными условными обозначениями;

б) таблицу с перечнем устанавливаемых приборов, средств автоматизации и данными по их установке (наименование технологического оборудования или трубопровода, в который встраиваются приборы, средства автоматизации или устройства и требования к их установке; характеристика и номера чертежей закладных устройств; номера чертежей установки приборов, средств автоматизации, отборных устройств и другие необходимые сведения);

в) указания:

- о необходимости учета при раскладке трубопроводов и компоновке оборудования размещения на них элементов систем автоматизации в местах, достаточных по габаритам, доступных и удобных для обслуживания и снятия показаний приборов (с основных технологических или специально устраиваемых площадок);

- о необходимости отражения на чертежах технологической части проекта размещения и координации закладных устройств, первичных приборов, регулирующих и запорных органов и т.д.;

- об установке закладных устройств (бобышки, штуцера, гильзы, карманы, расширители, фланцевые соединения, ответные фланцы, переходные патрубки и т.д.) на технологическом оборудовании и трубопроводах организациями, изготавливающими и монтирующими это оборудование и трубопроводы.

Примечания. 1. Заказ ответных фланцев, фланцевых соединений, расширителей, бобышек, штуцеров, гильз, карманов, переходных патрубков и других закладных устройств, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах, их монтаж и осмечивание должно предусматриваться в проектно-сметной документации технологической части проекта.

Клапаны (в том числе регулирующие клапаны и клапаны безопасности), заслонки-задвижки (в том числе с дистанционным приводом), запорная арматура, устанавливаемые на технологических трубопроводах, заказываются, осмечиваются и устанавливаются также по проектно-сметной документации технологической части проекта.

Монтаж объемных и скоростных счетчиков, ротаметров, сужающих устройств и т.п. приборов, устанавливаемых на технологических трубопроводах, предусматривается по проектно-сметной документации технологической части проекта.

2. При установке единичных приборов, средств автоматизации или устройств допускается выполнять задание только в виде чертежа или таблицы с указанием всех необходимых сведений.

3. Допускается чертеж размещения элементов систем автоматизации выполнять на промежуточных чертежах компоновки оборудования и коммуникаций.

4. Нормали и чертежи типовых конструкций закладных или присоединительных устройств и установки приборов и средств автоматизации к заданию не прикладываются. При отсутствии этих чертежей у генпроектировщика они могут быть высланы по требованию.