МДС 12-15.2003

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ 
ПОСТАВОК ЗАКАЗЧИКА-ПОДРЯДЧИКА

РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (А.Б.Задаренок, Н.Л.Карданская, Н.Ф.Костецкий, В.П.Березин) совместно со специалистами ЗАО "Ямалгазинвест" (В.П.Мазур, Ю.С.Бекташев, С.А.Андрущенко, И.В.Лета, А.К.Бабак).

Настоящие Методические указания содержат основные положения по распределению поставок оборудования и материалов между заказчиком и подрядчиком.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания разработаны на основании обращения ЗАО "Ямалгазинвест" в Госстрой России (письмо N 26/01/2539 от 29.04.2003 г. на имя заместителя Председателя Госстроя России Н.В.Зацаринского) и поручения Госстроя России ФГУП ЦНИИЭУС (письмо N НЗ-720 от 02.07.2003 г. на имя директора института А.Б.Задаренка).

Методические указания предназначены для использования при реализации инвестиционных проектов ОАО "Газпром", направленных на развитие производства и поддержание его уровня.

Рекомендуются для практического использования на строительстве различных газопроводов в системе ОАО "Газпром" в следующих основных случаях:

- при разработке проектно-сметной документации;

- при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ;

- при заключении договоров подряда на строительство;

- при заключении договоров поставки материальных ресурсов;

- при организации и контроле хода производства работ на площадке;

- при взаимных расчетах заказчика (инвестора) с подрядчиком.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ и Методическими рекомендациями по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утвержденными Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России (протокол от 5 октября 1999 г. N 12).

1.2 До перехода на рыночные отношения разграничение обязанностей по обеспечению строительства материалами и оборудованием между заказчиком и подрядчиком осуществлялось в соответствии с Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями и оборудованием, утвержденнымПостановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. N 810. В современных условиях организация эффективного взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности вызывает необходимость в перераспределении обязанностей между заказчиком и подрядчиком по осуществлению соответствующих поставок оборудования и материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, по сравнению с вышеуказанным Положением.

В настоящих Методических указаниях под термином "материалы" понимаются материалы, изделия, конструкции и детали, а также водные, ископаемые, энергетические ресурсы, используемые в строительстве.

1.3 Настоящие Методические указания разработаны с учетом отраслевой специфики строящихся объектов.

1.4 Отечественная и зарубежная практика располагает большим опытом применения при возведении промышленных объектов метода строительства "под ключ" и метода "управление проектом", предусматривающих почти полную поставку основного и вспомогательного оборудования подрядчиком. Решение этой проблемы осуществляется на стадии заключения договоров подряда с учетом отраслевой специфики объектов.

1.5 Приведенное в таблице 3.3.1 разделение материально-технических ресурсов (МТР) на оборудование и материалы должно использоваться при составлении сметной документации с отнесением затрат в соответствующие графы (строительные и монтажные работы, оборудование, мебель и инвентарь).

1.6 При составлении ведомостей объемов работ и затрат генподрядчика необходимо учитывать номенклатуру МТР, приведенную в гр.5 таблицы 3.3.1.

2 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ТМЦ) 
К МАТЕРИАЛАМ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЮ

2.1 К материалам следует относить производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные запасы в процессе строительно-монтажного производства, материалы можно подразделить на следующие основные группы:

основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

2.2 К оборудованию, используемому непосредственно при производстве строительно-монтажных работ и создании условий для их выполнения, следует относить основные средства, представляющие собой совокупность материально-вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной форме в течение длительного периода времени.

2.3 К оборудованию по созданию технологических возможностей по транспортировке газа относится оборудование, предназначенное для установки на строящемся объекте. Оборудование, предназначенное для установки, относится к материально-производственным запасам и подразделяется на оборудование, не требующее монтажа и оборудование, требующее монтажа.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ

3.1 Оборудование

3.1.1 Поставка заказчика и подрядчика основного оборудования регламентируется строго его функциональным назначением.

3.1.2 Основным критерием при распределении обязанностей по поставке оборудования между заказчиком и подрядчиком является его использование: или при производстве строительно-монтажных работ, или по созданию технологических возможностей непрерывной поставки газа.

3.1.3 Целесообразно на подрядчика возложить поставку оборудования, используемого непосредственно при производстве строительно-монтажных работ, и создании условий для их выполнения, а на заказчика - основного технологического оборудования (и запасных частей к нему) по созданию технологических возможностей по транспортировке газа.

3.2 Материалы

3.2.1 Поставка материалов полностью возлагается на подрядчика.

3.2.2 Исключение, по согласованию с инвестором, составляют трубы стальные и фасонные изделия диаметром свыше 500 мм, которые относятся к поставке заказчика.

3.3 Укрупненная разделительная ведомость поставок заказчика-подрядчика

Таблица 3.3.1

| N п.п. | Наименование материальных ресурсов | Поставка заказчика | Поставка подрядчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обору- дование | Мате- риалы | Материалы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительные, химические, горюче-смазочные материалы и конструкции, блок-боксы из профлиста без оборудования |  |  | + |  |
| 2 | Металлопрокат, изделия и металлоконструкции по типовым проектам или чертежам генпроектировщика: стеллажи, верстаки и т.д. |  |  | + |  |
| 3 | Запорно-регулирующая арматура: задвижки, краны, вентили, клапаны до 250 мм без привода |  |  | + |  |
| 4 | Запорно-регулирующая арматура: задвижки, краны, вентили, клапаны до 250 мм с приводом | + |  |  |  |
| 5 | Запорно-регулирующая арматура: задвижки, краны, вентили, клапаны свыше 250 мм | + |  |  |  |
| 6 | Кабельно-проводниковая продукция: контрольный, связи, провода, силовой 0,66 кВ-1 кВ, голый провод, муфты соединительные, концевые, наружные, внутренние всех типов |  |  | + |  |
| 7 | Кабельно-проводниковая продукция: силовой свыше 1 кВ, магистральной связи, провод ЛЭП импорт |  | + |  |  |
| 8 | Оборудование и материалы ЛЭП: подвесная арматура, разъединители (ушки, плашки, зажимы, изоляторы и т.д.), траверсы, гасители дуги |  |  | + |  |
| 9 | Высоковольтное оборудование: трансформаторные подстанции, трансформаторы свыше 0,4 кВ, ячейки, КРУН, разрядники, дизельные элементы, конденсаторные установки, щиты НКУ, щиты ПСН, аккумуляторные, зарядные устройства, станции УКЗ | + |  |  |  |
| 10 | Низковольтные изделия: пускатели, осветительные ящики, автоматы, выключатели, светильники, кнопки, ящики и щитки осветительные, пункты распределительные, резисторы, сопротивления, диодные блоки, ящики с понижающим трансформатором ОСМ 220/12, протекторы, боты, коврики, клещи, плакаты ТБ и т.д. |  |  | + |  |
| 11 | Теплосантехнические и газоиспользующие изделия: вентиляторы до N 6,3, калориферы, клапаны серийные, КЛОП, КОМ, заслонки, лючки и т.п. любого исполнения |  |  | + |  |
| 12 | Мебель всех видов и назначений, инструмент, инвентарь, гаражное оборудование и инвентарь для столовых и бытовых целей, в том числе спортивное и санитарное | + |  |  |  |
| 13 | Теплосантехническое и газоиспользующее оборудование: вентиляторы от N 8, клапаны КВУ | + |  |  |  |
| 14 | Пожарные изделия и материалы не монтируемые: стволы, различного рода гайки, головки, рукава и шланги всех типов, щиты, ящики, инструмент, огнетушители всех типов |  |  | + |  |
| 15 | Автоматические станции пожаротушения | + |  |  |  |
| 16 | Вспомогательные и нестандартизированные изделия: емкости прямоугольные объемами 1,0-2,5 м и фланцы соединительные, крепежные изделия, метизы, дроссельные шайбы, бобышки, анкерные болты (кроме поставляемых в комплекте) и т.д. |  |  | + |  |
| 17 | Термоусаживающие манжеты, изоляционные материалы |  |  | + |  |
| 18 | Местные строительные материалы, кирпич, цемент, отделочные материалы, лакокрасочные, столярные изделия, пиломатериалы, ж/б конструкции, материалы для сварки, санфоянс, радиаторы и т.д. |  |  | + |  |
| 19 | Трубы стальные газовые до 500 мм, асбоцемент, чугунные, керамические, полиэтиленовая, с соединительными деталями и уплотняющими изделиями всех диаметров |  |  | + |  |
| 20 | Трубы стальные газовые от 500 мм | + |  |  |  |
| 21 | Соединительные детали до 530 мм |  |  | + |  |
| 22 | Соединительные детали от 530 мм |  | + |  |  |
| 23 | Отводы холодного гнутья ОГ 57-1420 мм (1-6 град) |  |  | + |  |
| 24 | Отводы горячего гнутья ОГ 530-1420 мм (более 6 град) |  | + |  |  |
| 25 | Фасонные изделия (тройники и др.) до 530 мм |  |  | + |  |
| 26 | То же, 530 мм и свыше |  | + |  |  |
| 27 | Газоперекачивающие агрегаты и запчасти к ним | + |  |  |  |
| 28 | Нефтехимическое оборудование россыпью | + |  |  |  |
| 29 | Блочно-комплектное технологическое оборудование разработки ЦКБН, котельные | + |  |  |  |
| 30 | Насосно-компрессорное оборудование и установки | + |  |  |  |
| 31 | Станочное оборудование | + |  |  |  |
| 32 | Оборудование АСУ ТП | + |  |  |  |
| 33 | Охранно-пожарная сигнализация: датчики, тип: ИП, ДИП, МК, МС, МКС и т.д. |  |  | + |  |
| 34 | Оборудование связи | + |  |  |  |
| 35 | Изделия связи: коробки КРТН, КП, КН, низковольтные коробки и т.д. |  |  | + |  |
| 36 | Колонки измерительные ЭХЗ тип УК |  |  | + |  |
| 37 | Блок-боксы и блок-контейнеры с системой жизнеобеспечения для размещения в них систем АСУ, связи, ЭХЗ и технологического оборудования | + |  |  |  |
| 38 | Оборудование аналитических лабораторий, КИПиА, узлов связи | + |  |  |  |
| 39 | Специализированное оборудование объектов соцкультбыта, медицинское оборудование | + |  |  |  |
| 40 | Установки и агрегаты на автомобильном, гусеничном и пневматическом ходу, водный транспорт | + |  |  |  |
| 41 | Подъемно-транспортное оборудование | + |  |  |  |
| 42 | Электромонтажные изделия и материалы (металлорукав, ввод гибкий, кабельные вводы и каналы, стойки, полки и т.д.) |  |  | + |  |
| 43 | Защитный рукав, кровельные материалы, чугунные люки колодцев |  |  | + |  |
| 44 | Опоры неподвижные, подвижные для всех диаметров трубопроводов |  |  | + |  |