КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже блоков стен подвалов принять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров блоков стен подвала с рисками разбивочных осей 12 мм.

2. Отклонения отметок опорных поверхностей блоков стен подвала:

- до устройства выравнивающего слоя -20 мм;

- после устройства выравнивающего слоя ±5 мм.

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) фундаментов и ранее установленных блоков стен подвалов 8 мм.

4. Подвижность раствора по глубине погружения стандартного конуса 5-7 см.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Определение состояния грунтов | Визуально | До начала монтажа |  | + |
|  |  | Правильность расположения котлована относительно разбивочного чертежа, надежность крепления | Визуально, с помощью нивелира и рулетки | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  |  | Отметка верха фундаментных блоков или плит | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  |  | Правильность складирования блоков | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей фундаментов | Точность определения положения углов здания, соответствие проекту расстояний между осями сборных фундаментов | С помощью теодолита и рулетки | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Установка блоков стен подвала | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе установки |  |  |
|  |  | Точность установки блоков стен подвала | С помощью уровня и отвеса | В процессе установки |  |  |
|  |  | Плотность опирания и примыкания | Визуально |  |  |  |
|  |  | Соответствие отметок проектным | С помощью нивелира | После установки блоков | Геодезист |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Достаточность размеров котлована | С помощью рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Очистка блоков стен подвала от грязи, зимой от снега | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Наличие паспортов на железобетонные конструкции; соответствие геометрических размеров блоков проекту; наружные дефекты | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей фундамента | Правильность натяжения осей, точность перенесения осей на блоки стен подвала | С помощью теодолита | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Установка блоков стен подвала | Соответствие технологии монтажа технологической карте | Визуально | В процессе установки |  |  |