ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОКРАСКА ПРИ ПОМОЩИ ТРАФАРЕТА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на декоративную покраску при помощи трафарета.

Общие сведения

Особого внимания заслуживает техника нанесения изображений при помощи трафарета. В настоящий момент в продаже существует огромный выбор готовых пластиковых трафаретов, изготовленных по эскизам ведущих художников-дизайнеров. Они зачастую продаются в комплекте с акриловыми красками. Спектр предлагаемых трафаретов так велик, что можно реализовать любую самую изощренную фантазию. Если рисунок не устраивает, то шаблон можно заказать по собственному вкусу.

Таким образом, например, на стенах в прихожей можно нанести бордюр из цветов и листьев, или пустить поверх традиционного кухонного кафеля четкий геометрический орнамент, или же расписать стены спальни букетами цветов.

Предлагаемые производителем трафареты являются самоклеящимися и легко укрепляются на стене. Их можно наклеивать многократно, а затем освежить клеящуюся поверхность, нанеся клей из специального аэрозоля, либо приклеивать их кусочками скотча. Такие трафареты ничем не уступают готовым орнаментальным полоскам, наклеивающимся на стены, но зато позволяют бесконечно варьировать рисунки.

Трафарет можно легко сделать и самостоятельно (из тонкого картона или пленки), что наверняка будет гарантировать его индивидуальность.

Метод росписи с использованием трафарета позволяет подчеркнуть индивидуальность простыми и доступными средствами, но при этом помогает внести огромное разнообразие и неповторимость в оформление интерьера.

Так, с помощью шаблона, изготовленного своими руками, можно оригинально украсить детскую комнату любимыми персонажами ребенка из сказок и мультфильмов, которые он сможет выбрать сам. Детская комната - просто идеальное поле деятельности для декоративной покраски при помощи шаблона. И можно только догадываться, сколько будет радости у ребенка!

Если душа жаждет творчества, а в собственных силах уверенности нет, самое разумное - использовать для росписи готовые сюжеты. Для этого можно понравившуюся репродукцию, подходящую к общему оформлению комнаты, многократно увеличить на ксероксе, приложить к стене, обвести контур и раскрасить в нужные цвета. Для нанесения основных контуров можно воспользоваться слайдом и диапроектором или фотоувеличителем. Усилить впечатление от самостоятельно создаваемого шедевра помогут объемные вставки из различных материалов, например пуговицы, бантики или кусочки плюша. Интересный результат дает комбинирование в одной композиции объемных предметов и плоских рисованных фигур. Кроме того, узоры на стенах можно делать как однотонные, так и многоцветные. Для этого существует несколько видов трафаретов: простые - для набивки бордюров и фризов; обратные, при применении которых узор окрашен в основной цвет, по шаблону же наносится краска для фона, окружающего рисунок;многокрасочные - для набивки рисунка в несколько красок (в этом случае для каждого оттенка потребуется отдельный шаблон); сплошные - для отделки отдельных секций поверхности, при сплошном заполнении их рисунком.

Для декоративной росписи стен и потолков существуют шаблоны для припороха (подготовленный заранее марлевый мешочек наполняют просеянным мелом или сухой просеянной краской. При этом краска должна быть такого цвета, чтобы ее следы были отчетливо видны на поверхности штукатурки. Впоследствии таким мешочком наносят удары по трафарету с проделанными отверстиями, в результате чего (после того как трафарет будет снят) на стене останется четкий контур рисунка, оставленный краской или мелом), когда на стены переводят только контуры рисунка, а сам узор накладывается кистью, дополняя его тенями и бликами. Для наименьшей затраты материала можно воспользоваться аэрографом (рис.10) - прибором для нанесения краски сжатым воздухом. В этом случае рисунок получается объемным.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перед началом декорирования стены, как обычно, необходимо подготовить к покраске. Для этого поверхность стены ровняют при помощи шпаклевки и наносят грунтовую основу по всей области росписи. После полного высыхания приступают к нанесению декора (рис.1-3).

Рис.1

С помощью валика наносят основной цвет, далее по мокрому слою наносят фактурные разводы. Для этого смешивают следующую по тону краску с небольшим количеством шпаклевки, краска станет немного гуще и будет ложиться на стену рельефно. С помощью смятого полиэтиленового пакета наносят подготовленный раствор на поверхность

Рис.2

Далее берется краска более насыщенного тона, смешивается со шпаклевкой и опять наносится на стену при помощи пакета короткими сильными касаниями. Наносится краска на еще не высохший предыдущий слой

Рис.3

Следующим этапом является нанесение набрызга. Можно использовать один тон краски, можно - два. Один оттенок должен быть светлее, другой темнее основной поверхности стены. Краску распыляют небольшим количеством таким образом, чтобы дать легкий намек на брызги, не акцентируя на них внимания

При помощи вышеописанной процедуры стена отдекорирована и подготовлена к росписи. После полной просушки приступают к нанесению основного рисунка. В зависимости от размера рисунка, краска наносится поролоновым валиком или специальными трафаретными кисточками разной величины. Не растекаясь, акриловые краски без запаха высыхают за несколько минут, что позволяет работать быстро.

Нужно учитывать, что, возможно, в некоторых случаях придется проявить некоторую изобретательность, например у края стены, и изменить порядок рисунков или интервал между ними вдоль окна или двери. Чтобы не перерезать большой рисунок посередине, можно заполнить пространство каким-нибудь другим, меньшим рисунком, например, цветочком. Если трафарет нужно будет использовать снова, вымойте его в большом количестве воды (рис.4-9).

Нанесение рисунка при помощи трафарета

Рис.4. Аккуратно расположите на стене трафарет по горизонтальной линии, прочерченной карандашом (как на рисунке), или по угловым отметкам, соответствующим размеру трафарета

Рис.5. Убедитесь, что он хорошо приклеился и начните закрашивать самый большой рисунок маленьким поролоновым валиком. Если изображение будет одноцветным, то можно воспользоваться аэрозольной краской. В этом случае лучше всего взять два тона краски, более светлый и более насыщенный, и наносить краску не плотно, а разводами, чтобы будущий рисунок мог бликовать

Рис.6. Мелкие рисунки наносятся трафаретной кисточкой. Окуните ее в краску и сразу же набейте рисунок; не берите слишком много краски и старайтесь избежать подтеков

Рис.7. Наносите краску, легко ударяя кисточкой с одинаковой частотой. Не бойтесь заходить за границы прорези

Рис.8. Как только вы закончите набивку, аккуратно отклейте трафарет. Если сделать это после высыхания краски, края рисунка могут получиться рваными. Так как стена под рисунком была фактурная, рисунок получился также фактурным. Теперь изображению необходимо придать цветовые акценты, подчеркнуть линию, придать немного объема. Рисунок дописывается с помощью кисти и акриловых красок более темного оттенка, чем те, что были использованы в росписи. Краска наносится выборочно по тем местам, которые нужно подчеркнуть.

Рис.9. Готовый вид детской комнаты. После высыхания на рисунок наносится тонкий слой закрепляющего лака в аэрозоле. Получился яркий и необычный акцент, который привлекает внимание и делает нестандартным и уникальным любой интерьер

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для декоративной росписи стен и потолков существуют шаблоны для припороха (подготовленный заранее марлевый мешочек наполняют просеянным мелом или сухой просеянной краской. При этом краска должна быть такого цвета, чтобы ее следы были отчетливо видны на поверхности штукатурки. Впоследствии таким мешочком наносят удары по трафарету с проделанными отверстиями, в результате чего (после того как трафарет будет снят) на стене останется четкий контур рисунка, оставленный краской или мелом), когда на стены переводят только контуры рисунка, а сам узор накладывается кистью, дополняя его тенями и бликами. Для наименьшей затраты материала можно воспользоваться аэрографом (рис.10) - прибором для нанесения краски сжатым воздухом. В этом случае рисунок получается объемным.

Перед началом декорирования стены, как обычно, необходимо подготовить к покраске. Для этого поверхность стены ровняют при помощи шпаклевки и наносят грунтовую основу по всей области росписи. После полного высыхания приступают к нанесению декора.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Рис.10. Аэрограф

При небольших объемах работ малярные составы могут наноситься вручную с помощью инструментов (рис.11).

Рис.11. Инструменты для малярных работ:

а…д - кисти: маховая, макловица, торцовка, филеночная, ручник; е - шпатель; ж - валик с бачком; з - валик резиновый узорчатый; и - краскопульт ручной с удочкой

Рис.12. Инвентарные столики:

а - складной двухвысотный, б - универсальный; 
1 - стойки, 2 - лестница, 3 - переставной щит, 4 - шарнирная связь, 5 - неподвижные подкосы

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Шпатлевка масляно-клеевая

Ветошь

Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)

Грунтовка масляная готовая к применению

Краски для внутренних работ масляные готовые к применению

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все вновь поступающие на строительную площадку рабочие должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, при работе с механизмами, инструментами и материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или мастер, регистрируя его в журнале производственного инструктажа.

Меры безопасности при работе с машинами и механизмами. Современные строительные объекты оснащены разнообразными машинами, оборудованием и механизированным инструментом. Обеспечение безопасности машин и механизмов является важнейшей проблемой.

Основными опасными производственными факторами, с которыми встречаются люди при эксплуатациистроительных машин, являются:

- действие механической силы;

- возможность поражения электрическим током;

- неблагоприятные факторы производственной среды (шум, вибрация, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, тепловое излучение и т.п.).

При отделке зданий используют комплекты машин с электроприводами. Металлические части машин, работающих при напряжении более 36 В, надо заземлять, а рубильники помещать в закрытые ящики и не оставлять работающие машины без надзора.

Все вращающиеся и движущиеся части компрессоров, шлифовальных установок и других машин должны быть закрыты прочными кожухами или металлическими сетками высотой не менее 2 м.

Меры безопасности при работе на высоте. Важным фактором безопасности ведения отбелочных работ на высоте является правильная организация рабочих мест, включая систему мероприятий по оснащению рабочего места необходимыми техническими средствами: подмостями, люльками, вышками, лестницами, переходными мостиками, а также средствами индивидуальной защиты.

Основными причинами травматизма при работе на высоте, связанного с лесами и подмостями, являются:

- применение для подмостей случайных опор;

- установка лесов на неспланированных площадках;

- недостаточное закрепление лесов и подмостей;

- отсутствие сплошных настилов и ограждений;

- перегрузка.

Лицам, работающим на высоте, необходимо пользоваться предохранительными поясами.

Техника безопасности при отделочных работах. При выполнении штукатурных работ надо иметь в виду два основных источника опасности:

- возможность падения с высоты;

- токсичность некоторых красителей и вяжущих.

При применении пылевидных вяжущих веществ и красителей штукатуры, кроме очков, должны иметь респираторы.

Длительное пребывание рабочих в закрытых свежеокрашенных помещениях запрещается, так как процесс отвердевания масляной пленки сопровождается поглощением кислорода и выделением углекислоты.

При работе с огнеопасными составами, содержащими керосин и скипидар, а также с нитролаками и перхлорвиниловыми лаками и красками запрещается курить, зажигать огонь, оставлять материал без присмотра.

При пульверизационной окраске кожные покровы не только загрязняются краской, подвергаясь действию растворителей, кожа становится сухой, шелушится, а иногда трескается, что вызывает болезненные ощущения. Для защиты кожных покровов применяются пасты, приготовляемые из различных смягчающих кожу материалов. Эти пасты имеют профилактическое значение. Перед их нанесением руки нужно мыть мылом и вытирать досуха. Затем 6-8 г пасты растирают между ладонями, после чего втирают в кожу, равномерно распределяя пасту по всей поверхности открытой части рук.

Инструмент меняют только при выключенном электродвигателе привода шпинделя. Абразивные круги перед установкой обязательно проверяют на наличие трещин легким простукиванием.

К строповке груза допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж. Находиться под грузом запрещается. При строповке и подъеме грузов необходимо проверять исправность такелажных приспособлений (захватов, канатов, петель, крюков). Такелажники, занятые на строповке грузов, должны иметь удостоверения о допуске к этим работам.

Перед эксплуатацией люльки осматривают все ее части и механизмы; проверяют ее грузом, превышают грузоподъемность на 50% при статическом и на 10% при динамическом испытаниях. Консоли, к которым подвешивают люльки, опирают через деревянные подкладки на стены здания. Опирать консоли на карнизы и парапеты запрещается.

Опасную зону под навесной люлькой следует ограждать, на ограждении вывешивать предупредительные надписи. На испытание люльки и ее пуск в эксплуатацию должен быть составлен акт.

Не допускается соединение двух люлек в одну, неравномерное размещение материалов на рабочем настиле люльки. При грозе, тумане, в ночное время без достаточного освещения и при ветре силой 6 баллов и более следует прекратить работу с люлек. По окончании работ люльки следует опустить и отключить их от источника электрического тока.

Внутренние работы по устройству подстилающих слоев, выравниванию облицовываемых поверхностей, облицовке поверхностей выполняют с подмостей или передвижных столиков с ограждениями, установленными на сплошные настилы по балкам перекрытий или на полы.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для маляра строительного

Настоящая инструкция по охране труда распространяется на маляра строительного, занятого выполнением работ по окраске, оклейке и ремонту поверхностей строящихся и ремонтируемых (реконструируемых) зданий и сооружений с применением лакокрасочных материалов.

I. Общие требования охраны труда

К выполнению малярных и обойных работ, а также приготовлению малярных составов допускаются лица не моложе 18 лет.

Маляру следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, ПТЭ и ПТБ, при проведении малярных работ могут возникнуть опасности:

- поражения электрическим током;

- отравления парами красок;

- падения с высоты;

- возгорания лакокрасочных материалов.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов, содержаться в чистоте.

Состояние лесов, люлек и вышек должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

Электрические проводки и оборудование в замкнутых помещениях должны быть устроены в безопасном исполнении.

В опасных местах и зонах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Маляр обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

- курить и использовать открытый огонь только в отведенных для этого местах.

II. Требования безопасности перед началом работы

Маляр обязан:

- получить инструктаж по технике безопасности от руководителя работ в случае изменения вида работы и условий труда, уяснить поставленную задачу;

- надеть и привести в порядок спецодежду и индивидуальные средства защиты;

- осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы;

- проверить исправность инструмента;

- при необходимости включить вентиляцию и освещение;

- при пользовании механизированным инструментом - убедиться в исправности электрического оборудования, кабелей, заземления, соединений шлангов для подачи сжатого воздуха, опробовать его на холостых оборотах;

- проверить готовность лакокрасочных составов к употреблению.

III. Требования безопасности во время работы

Маляр обязан:

- не загромождать проходы и рабочие места строительными материалами, тарой;

- пользоваться только готовыми колерами. Запрещается на рабочем месте добавлять в краски и эмали растворители, сиккативы и т.п.;

- не допускать электро- и газосварочных работ, разведения открытого огня вблизи рабочего места;

- подавать инструмент, имеющий острые и колющие поверхности, так, чтобы рабочий, принимающий инструмент, мог взять его за рукоятку.

При работе на высоте:

- складировать инструмент и тару после принятия мер, предотвращающих их самопроизвольное падение;

- применять испытанные предохранительные пояса;

- спускаться вниз только по стремянкам или капитальным лестницам;

- при производстве работ в лестничных клетках применять специальные подмости;

- очистку поверхности производить исправным инструментом и с применением индивидуальных средств защиты;

- наносить кузбаслак на поверхности только кистями;

- при окраске кровель в жаркую солнечную погоду предохранять голову от перегрева;

- при снятии старых набелов в помещениях смачивать поверхности водой, работа должна производиться в очках.

Маляру ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать без спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- работать с неисправным оборудованием и инструментом;

- работать при неисправном и недостаточном освещении;

- не подходить и не находиться под поднятым грузом;

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами;

- разбирать леса и подмости способом обрушения;

- проводить работы на неогражденных рабочих местах при высоте более 1 м над землей;

- курить и проводить работы, связанные с использованием огня, в зоне применения нитрокрасок и других легковоспламеняющихся составов;

- пользоваться открытым огнем при осмотре тары из-под красок, мастик и растворителей.

IV. Требования безопасности по окончании работы

Маляр обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- отключить от сети механизмы и электрифицированный инструмент;

- обмыть и сдать на склад съемное оборудование и инструмент;

- снять механизмы с подмостей и лесов.

V. Требования к поведению рабочего при возникновении опасной ситуации

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- превышения предельно допустимой концентрации паров растворителей и пыли;

- превышения нагрузки на леса;

- замыкания и возгорания токоподводящих кабелей;

- воспламенения паров растворителей;

- прекращения подачи электроэнергии.

Маляр обязан:

- немедленно подать сигнал об опасности;

- принять меры по предупреждению аварии и покинуть опасную зону;

- сообщить руководителю работ;

- при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

|  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: |
| --- | --- |
| 15-04-026-01 | стен |
| 15-04-026-02 | потолков |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: |
| 15-04-026-06 | стен |
| 15-04-026-07 | потолков |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: |
| 15-04-026-08 | стен, подготовленных под окраску |
| 15-04-026-09 | потолков, подготовленных под окраску |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- 026-01 | 15-04- 026-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 85,36 | 107,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 8,8 | 8,8 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,054 | 0,059 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,00955 | 0,0104 |
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,025 | 0,0289 |
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м | 0,0044 | 0,0044 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- 026-06 | 15-04- 026-07 | 15-04- 026-08 | 15-04- 026-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,41 | 99,88 | 58,08 | 66,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,0119 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |
| 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0075 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0088 |
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0184 | 0,0213 | 0,0184 | 0,021 |
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 125-79. Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.

ГОСТ 21880-94. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили стальные, оцинкованные, тонкостенные. Технические условия.

ТУ 5742-011-04001508-97. Шпаклевки гипсовые. Технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ТР 140-03 Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий.

ТР 79-98 Технические рекомендации по подготовке наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

СНиП 12-04-2002. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2010