"УТВЕРЖДАЮ"

Главный   инженер

"__"___________  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для машиниста бетоно-

# и растворосмесителей

Настоящая инструкция по охране труда распространяется на машинистов бетоно- и растворосмесителей, занятых управлением данными механизмами при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ.

# I. Общие требования охраны труда

К работе на бетоносмесителе и растворосмесителе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие курсовое обучение по программе машиниста и имеющие удостоверение на право управления этими механизмами.

Машинист бетоно- и растворосмесителей должен иметь инструкцию по эксплуатации машины, включающую правила техники безопасности при работе на машине и при ее обслуживании.

Привод бетоносмесителя, растворосмесителя и другие движущиеся части машин должны быть ограждены в местах возможного доступа к ним людей.

Разгрузочный лоток бетоносмесителя должен быть оборудован так, чтобы при помощи затвора плотно закрывать изнутри разгрузочное отверстие.

Лебедки скипового подъемника, грузовые тросы должны быть исправными. Запрещается спускаться в бункеры.

Машинист при поступлении на работу обязан получить вводный инструктаж по технике безопасности, а по прибытии на объект получить первичный инструктаж на рабочем месте.

# II. Требования безопасности перед началом работы

Машинист   обязан :

- получить инструктаж по ТБ в случае изменения вида работы и условий труда;

- проверить состояние рабочего  места;

- перед пуском бетоносмесителя (растворосмесителя) проверить исправность пускового устройства заземления, а также все болтовые, стопорные и шарнирные соединения;

- включить механизм для работы вхолостую, убедиться в отсутствии неисправностей.

# III. Требования безопасности во время работы

Машинист  обязан:

- загружать в бетоносмеситель составляющие в следующей последовательности: вода (частично), крупные заполнители, цемент, песок, вода (до полного объема);

- следить за наличием и исправностью ограждений вращающихся частей;

- наблюдать за состоянием электропроводов, надежностью их изоляции, исправностью заземления корпусов электродвигателей;

- не допускать в зону работы механизмов посторонних лиц.

Машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- касаться руками смесительного барабана во время его вращения;

- ускорять выгрузку бетонной смеси какими-либо ручными приспособлениями (лопаты, скребки и др.);

- отбивать приставшую бетонную смесь к стенкам барабана при его вращении кувалдой или ломом;

- стоять напротив загрузочного отверстия и наблюдать за процессом перемешивания через открытое загрузочное отверстие;

- оставлять работающий бетоносмеситель (растворосмеситель) без надзора.

# IV. Требования безопасности по окончании работы

Машинист  обязан:

- выключить рубильник и закрыть шкаф рубильника на замок;

- привести в порядок рабочее место;

- очистить смесительный барабан от бетона и раствора;

- загрузочный ковш оставить внизу в приямке;

- выключить освещение.

# V. Требования к поведению рабочего при возникновении

# опасной ситуации

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- внезапного появления людей в опасной зоне;

- поломки механизма;

- внезапного прекращения подачи электроэнергии;

- замыкания или возгорания токоподводящих кабелей;

- обрыва троса.

Машинист  обязан :

- немедленно остановить работу;

- отключить электродвигатели и доложить об этом руководителю работ;

- вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию машин, и в дальнейшем действовать по его указанию.

"__" ____________  _____ года.

Инженер по технике безопасности ____________