УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА ПОД АНКЕРНУЮ ПЛИТУ

СОК-BЛ-9

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Недобор грунта при разработке котлована экскаватором (мм) | +100- +200 |
| 2 | Крутизна откосов | СНиП III-8-76 табл.9 |
| 3 | Отклонение отметки дна котлована (мм) | - |
| 4 | Погрешность в наклоне дна котлована (%) | 10 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Разработка котлована экскаватором | Планировка откосов котлована | Зачистка и подсыпка дна котлована вручную |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Размеры котлована Соответствие проектным | Недобор грунта | Крутизна откосов | Отметка дна | Наклон дна |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ (чем проверяется) | Рулетка PC-20 | Геодезическая вешка | Шаблон | Геодезическая вешка Уровень | Шаблон Уровень |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Выборочный в процессе работ для каждой 3-й опоры | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работ по визуальной оценке | Сплошной в процессе работы |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Бригадир | Бригадир | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | - | - | Акт на скрытые работы |