ВCH-122-85
----------------------------
Минлегпром СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Государственным институтом по проектированию предприятий текстильной промышленности ГПИ-1 Союзглавлегпромпроекта.

Руководитель темы - А.Н.Евтушенко

Ответственный исполнитель - Б.М.Каплан

ВНЕСЕНЫ Главным управлением по проектированию предприятий легкой промышленности при Минлегпроме СССР (Союзглавлегпромпроект).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным управлением по проектированию предприятий легкой промышленности при Минлегпроме СССР (Союзглавлегпромпроект).

СОГЛАСОВАНЫ: Госстроем СССР 30.04.84 N ДП-1878-1; ЦК профсоюза текстильной и легкой промышленности 04.10.83 N 04-24/180; Минздравом СССР 09.08.83 N 122-12/385-4; ГУПО МВД СССР 28.06.84 N 7/6 2393

УТВЕРЖДЕНЫ письмом Министерства легкой промышленности СССР от 18.06.85 N ВЧ-43/10225

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании предприятий, зданий и сооружений легкой промышленности.

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать по нормам технологического проектирования или специальным перечням производств, устанавливающим эти категории, утвержденным в установленном порядке Министерством легкой промышленности СССР.

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ТРАНСПОРТ

1.1. Предприятия легкой промышленности следует, как правило, размещать в составе однородной по санитарной классификации группе предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерными сооружениями и коммуникациями, при этом предприятия кожевенно-галантерейной, пенькоджутовой, сетевязальной, текстильной галантереи, трикотажной, швейной, меховой и меховых изделий (без сырейно-красильных производств), искусственного меха, игрушек, фурнитуры для обувной и галантерейной промышленности, хлопчатобумажной, шерстяной, льняной и шелковой промышленности (не имеющих отделочных производств, красильных и отбельных цехов), а также производства нетканых материалов (кроме отделочного производства по способу химической технологии) допускается размещать в производственно-селитебной зоне, если для этих предприятий не требуется предусматривать подъездных железнодорожных путей.

1.2. На площадках предприятий хлопчатобумажной, льняной, шерстяной, шелковой, трикотажной, обувной, меховой, швейной, кожевенной и кожевенно-галантерейной промышленности и производства нетканых материалов, первичной обработки хлопка-сырца и лубяных волокон, производств по выработке ковров и текстильной галантереи, производства гигроскопической ваты, шелкомотального и фарфоро-фаянсового производства, предприятий валяльно-войлочной промышленности следует проектировать автомобильные дороги с усовершенствованным облегченным покрытием IV категории, на которых при движении транспорта не образуется пыль.

1.3. На площадках предприятий легкой промышленности и в их санитарно-защитных зонах не допускается предусматривать насаждения из деревьев и кустарников, опушенные семена (хлопья или волокнистые вещества) которых переносятся по воздуху.

Озеленение площадок складов сырья предприятий первичной переработки хлопка-сырца и кенафа не допускается.

1.4. В наземных галереях высотой не более 6 м, соединяющих отдельные здания предприятий легкой промышленности и образующих замкнутые или полузамкнутые дворы шириной более 20 м, допускается не предусматривать проемы для сквозного проветривания дворов.

В этих галереях в зависимости от высоты следует предусматривать сквозные проходы или проезды:

при высоте до 4,2 м - дверные проемы шириной не менее 1,6 м и высотой не менее 2 м;

при высоте до 6 м - распашные ворота шириной не менее 4 м и высотой 4,5 м.

1.5. При размещении на промплощадке ценных материалов (натуральное и искусственное волокно, нитки, пряжа, суровье, вата, мех, пушнина, натуральная и искусственная кожа, готовая продукция) и оборудования в одном или нескольких неохраняемых зданиях следует, как правило, предусматривать железобетонное сплошное ограждение этой части промплощадки высотой 2 м. Со стороны основных магистралей и предзаводских площадей ограждение этой части промплощадки должно быть железобетонным решетчатым или из стальной сетки высотой 2 м.

1.6. Расстояние от складов-навесов (шох) до зданий и сооружений на предприятиях первичной обработки лубяных волокон следует принимать по табл.1.

Таблица 1

| Здания и сооружения | Расстояние до склада-навеса (шохи), м |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Производственные и вспомогательные здания: |  |
|  | I и II степени огнестойкости | 40 |
|  | III, IV степени огнестойкости | 60 |
|  | V степени огнестойкости | 80 |
| 2. | Дымовая труба котельной: |  |
|  | на твердом топливе и мазуте | 60 |
|  | на природном газе | 40 |
| 3. | Жилые и общественные здания: |  |
|  | I и II степени огнестойкости | 75 |
|  | III, IV и V степени огнестойкости | 100 |
| 4. | Склады нефти и нефтепродуктов: |  |
|  | склады I категории | 100 |
|  | склады II и III категории | 75 |
| 5. | Открытый склад костры | 100 |
| 6. | Склад-навес (шоха) | 40 |

1.7. С подветренной стороны ветров преобладающего направления должны, как правило, располагаться:

красильно-отделочные производства - по отношению к прядильным и ткацким производствам предприятий хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой промышленности, производству нетканых материалов и вязальным производствам трикотажных фабрик;

производства кожевенного сырья - по отношению к другим производствам предприятий кожевенной промышленности;

склады-навесы (шохи) сырья - по отношению к производствам и вспомогательным зданиям предприятий по производству льна-волокна и других лубяных волокон;

сырейно-красильные производства и склады мехового сырья с дезинфекционными камерами - по отношению к скорняжно-пошивочным производствам предприятий мехов и меховых изделий;

склады сажи и каолина - по отношению к остальным зданиям предприятий искусственных кож и пленочных материалов;

массозаготовительные производства со складами сырья фарфоро-фаянсовых предприятий (при размещении их в отдельностоящих зданиях) - по отношению к производственным и вспомогательным зданиям.

1.8. На предприятиях по переработке хлопка-сырца количество площадок для бунтов в группе следует принимать: при размерах площадок в плане 22x11 м - не более восьми, при размерах 25x14 м - не более шести.

Наименьшее расстояние между площадками для бунтов в группе следует принимать 12 м.

1.9. Наименьшее расстояние от зданий, сооружений и установок до площадок для бунтов и навесов для хранения хлопка-сырца (с открытой стороны) следует принимать по табл.2.

Таблица 2

| Здания, сооружения и установки | Расстояние до, м |
| --- | --- |
|  | ближайшей площадки для бунта (в составе группы) | навеса для хранения хлопка-сырца (с открытой стороны) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Группа площадок для бунтов | 25 | 20 |
| 2. | Навес для хранения хлопка-сырца (с открытой стороны) | 20 | 12 |
| 3. | Комплектная трансформаторная подстанция | 24 | 15 |
| 4. | Производственные здания и сооружения: |  |  |
|  | I и II степени огнестойкости | 24 | 15 |
|  | III степени огнестойкости | 30 | 18 |
|  | IV-V степени огнестойкости | 36 | 20 |
| 5. | Склады легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью менее 600 м и горючих жидкостей вместимостью менее 3000 м | 30 | 20 |
| 6. | Перевалочный пункт | 15 | 15 |
| 7. | Пылеулавливающие устройства | 15 | 10 |
| 8. | Прожекторные мачты | 5 | 5 |
| 9. | Шкафы отъема мощности | 5 | 2,5 |
| 10. | Сушильные барабаны | 30 | 20 |
| 11. | Площадка для механизмов | 20 | 15 |
| 12. | Котельная | 30 | 20 |
| 13. | Платформа для кип хлопка-сырца (с открытой стороны) | 20 | 15 |
| 14. | Склады хлопковых семян (с открытой стороны) | 20 | 15 |
| 15. | Навес для оборудования (с открытой стороны) | 20 | 15 |
| 16. | Склад угля емкостью менее 1000 т | 20 | 15 |
| 17. | Газораспределительные пункты при давлении газа на вводе: |  |  |
|  | от 0,6 МПа (6 кгс/см) до 1,2 МПа (12 кгс/см) | 20 | 15 |
|  | менее 0,6 МПа (6 кгс/см) | 15 | 10 |
| 18. | Железные дороги (от оси дороги) | 20 | 15 |
| 19. | Открытые трансформаторные подстанции | 50 | 30 |
| 20. | Жилые и общественные здания: |  |  |
|  | I и II степени огнестойкости | 40 | 30 |
|  | III степени огнестойкости | 45 | 35 |
|  | IV и V степени огнестойкости | 50 | 40 |
| 21. | Склады сгораемых материалов | 50 | 40 |
| 22. | Автомобильные дороги общей сети (от края проезжей части) | 15 | 10 |
| 23. | Железные дороги общей сети (от сети дороги) | 30 | 25 |

Примечание. Расстояния, указанные в графе 2, до отдельностоящей площадки для бунта допускается уменьшать на 25%.

1.10. Расстояния от сушильных барабанов и перевалочных пунктов до складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует принимать 30 м; а от сушильных барабанов до перевалочных пунктов - 15 м.

1.11. Расстояния от навесов для хранения хлопка-сырца (с закрытой стороны), а также от пыльных камер до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с главой СНиП II-89-80 как от зданий и сооружений соответствующих степеней огнестойкости.

1.12. На территории склада хлопка-сырца следует предусматривать отапливаемое помещение площадью не менее 18 м для хранения противопожарного инвентаря.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Производственные здания

2.1. Производственные помещения прядильных, ткацких и крутильных производств хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой промышленности, производства нетканых материалов (кроме отделочного производства по способу химической технологии), вязального производства трикотажной промышленности, производства ковров и ковровых изделий, в которых по условиям технологии требуются постоянная температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, следует проектировать с площадью оконных проемов не более 25% площади наружных стен. По согласованию с ЦК Профсоюза текстильной и легкой промышленности допускается в указанных помещениях естественное освещение не предусматривать.

2.2. Здания производства натуральных кож, технохимических цехов предприятий по производству обуви, хозяйственной, фарфоровой и фаянсовой посуды и художественного фаянса, первичной обработки лубяных волокон следует, как правило, проектировать одноэтажными.

Предприятия первичной обработки лубяных волокон следует, как правило, проектировать шириной не более 72 м.

В производственных зданиях предприятий первичной обработки лубяных волокон на участке механической обработки сырья в наружных стенах под площадкой для размещения технологического оборудования необходимо предусматривать оконные проемы.

2.3. Предприятия по производству чесаного льна, прядильных и ткацких производств льняной промышленности, следует, как правило, проектировать шириной не более 60 м без подвалов.

Допускается пересечение перекрытия точками для подачи угаров от разгрузителей на угароочищающие машины при условии защиты проемов в местах пересечения перекрытия спринклерными или дренчерными оросителями.

Трубопроводы систем пневмотранспорта и удаления пыли и угаров из производственных зданий к зданиям камер сухих фильтров следует прокладывать на эстакадах и галереях.

Устройство дверных проемов в стенах зданий для сухих фильтров в местах примыкания их к галереям не допускается.

2.4. При реконструкции предприятий по производству чесаного льва, прядильных и ткацких производств льняной промышленности допускается использование существующих подвалов и подпольных тоннелей и каналов для размещения в них трубопроводов пневмотранспорта волокна и отходов, а также воздуховодов местных отсосов от машин, при выполнении следующих требований:

предусматривать оборудование тоннелей и подвалов установками автоматического пожаротушения;

предусматривать люки в каналах и тоннелях в местах устройства ревизий на трубопроводах и воздуховодах;

не допускать размещения оборудования в подвалах, тоннелях и каналах.

2.5. Отделочные производства хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шелковой и трикотажной промышленности, производств нетканых материалов, ковров и ковровых изделий, изделий из натуральных кож следует проектировать, как правило, с верхним естественным освещением.

Допускается не предусматривать верхнее естественное освещение в производственных помещениях зданий с односторонним боковым освещением при глубине помещения не более 36 м и с двусторонним боковым освещением при ширине помещения не более 60 м.

2.6. Для предприятий хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой промышленности, вязальных производств трикотажной промышленности, производств нетканых материалов (кроме отделочных производств и производств по способу химической технологии) и производств ковров и ковровых изделий в помещениях с производствами категории "В" с выделением пыли и большой насыщенностью инженерных коммуникаций следует, как правило, предусматривать прокладку инженерных коммуникаций в конструкциях покрытий и перекрытий, на технических этажах, в технических подпольях и над подвесными потолками, с обеспечением возможности их осмотра, чистки и ремонта.

Способ прокладки коммуникаций должен обосновываться при выборе основных проектных решений.

2.7. В производственных помещениях допускается из общего объема этажа выделять пространство для размещения в нем воздуховодов, трубопроводов пневмотранспорта, прокладки электрических сетей и шинопроводов, встроенных светильников и других трубопроводов путем устройства подвесного потолка.

Высота пространства над подвесным потолком при необходимости обслуживания коммуникаций и светильников должна быть не менее 1,8 м.

2.8. На каркас подвесного потолка допускается передавать нагрузки от светильников и инженерных коммуникаций, размещенных в пространстве над подвесным потолком.

Настил для прохода и заполнение подвесного потолка должны быть из несгораемых или трудносгораемых материалов.

2.9. Высоты основных производственных помещений необходимо принимать в зависимости от условий производства (высоты оборудования, количества тепло-влаго-газовыделений и т.п.).

Высота помещений от пола до низа плит перекрытия или покрытия в многоэтажных зданиях и до низа несущей конструкции в одноэтажных зданиях должна быть, как правило, не менее установленной в табл.3.

Таблица 3

| Производственные помещения | Высота, м, не менее |
| --- | --- |
|  | одноэтажные здания | многоэтажные здания |
| 1. | Швейные цехи | 4,2* | 3,9* |
| 2. | Вязальные цехи трикотажной промышленности при высоте вязального оборудования: |  |  |
|  | до 3,2 м | 4,2 | 4,3* |
|  | 3,2 м и более | 4,8 | 4,9* |
| 3. | Прядильные, крутильные и ткацкие цехи и отделочные фабрики (кроме красильных, отбельных, печатных цехов и зрельных участков текстильных предприятий) производства нетканых материалов | 4,8 | 5,5* |
| 4. | Красильные, отбельные, печатные цехи и зрельные участки текстильных предприятий; сырейно-красильные цехи производства кож | 6,0 | 5,5* |
| ________________ * В реконструируемых зданиях высота помещения может быть уменьшена при соответствующем обосновании. |

2.10. Площадь этажа между противопожарными стенами в производственных зданиях II степени огнестойкости, шириной более 60 м без световых или аэрационных фонарей, с производствами категории "В" должна приниматься, м

| В одноэтажных и двухэтажных зданиях | не более 25000 |
| --- | --- |
| В многоэтажных | не более 12500 |

Площади этажа между противопожарными стенами в одноэтажных и двухэтажных зданиях II степени огнестойкости c железобетонными покрытиями и перекрытиями, для помещений прядильных и ткацких производств категории "В" (за исключением складов сырья готовой продукции) не ограничиваются, если перегородки, отделяющие помещения или группу помещений общей площадью 25000 м и менее от других помещений, предусматриваются противопожарными и при сгораемом утеплителе возвышаются над уровнем кровли на 0,6 м.

2.11. В складах, кладовых и других помещениях с производством категории "В" площадью не более 200 м, не имеющих естественного освещения и без постоянных рабочих мест допускается не предусматривать дымовые вытяжные шахты при оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения или пожарной сигнализацией.

2.12. Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений производств с выделением пыли следует проектировать без выступов и уступов, на которых возможно скопление пыли.

2.13. В помещениях с влажным или мокрым режимом металлические оконные переплеты должны быть раздельными.

2.14. В технических этажах, не примыкающих к наружным стенам с оконными проемами или имеющих глубину от этих стен более 30 м, а также в пространствах над подвесными потолками высотой 1,8 м и более должны предусматриваться дымовые вытяжные шахты из несгораемых материалов с клапанами с автоматическим и ручным (с уровня пола) открыванием при пожаре. Площадь поперечного сечения этих шахт следует определять расчетом, а при отсутствии расчетных данных принимать не менее 0,2% площади помещения технических подвального и цокольного этажей; 0,15% площади помещения технического надземного этажа; 0,05% площади технического этажа над верхним этажом здания или подвесного потолка.

2.15. Выходы из транспортных и коммуникационных тоннелей допускается проектировать через люки в помещениях с производствами В, Г, Д и в коридоры, а из кабельных тоннелей только в помещения с производствами категории Г и Д.

2.16. Кровли зданий, размещаемых на территории хлопкоочистительных предприятий и предприятий первичной обработки лубяных волокон, должны проектироваться из материалов, допускающих периодическую уборку волокнистой пыли без повреждения материала кровли.

Устройство кровель из волнистых асбоцементных листов для зданий хлопкоочистительных предприятий не допускается.

Складские здания

2.17. Склады-навесы (шохи) для хранения сырья на предприятиях первичной обработки лубяных волокон следует проектировать общей площадью не более 3600 м, разделенными противопожарными стенами на секции площадью 1800 м. Противопожарные стены, разделяющие склады-навесы, должны выступать за грани склада на 1,5 м.

2.18. Склады для хранения мехов, меховых изделий и пушнины, следует, как правило, проектировать встроенными. Площадь каждого помещения такого склада должна быть не более 1000 м. Эти склады необходимо располагать у наружных стен и отделять от производственных и других помещений противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями.

2.19. При проектировании складов хлопка-волокна следует руководствоваться СНиП II-104-76 по всем разделам проекта.

2.20. Противопожарные стены, разделяющие склады для хранения хлопка-сырца, должны выступать за плоскость наружных стен (ограждений) навеса на 1,5 м, если предел огнестойкости наружных стен (ограждений) составляет менее 0,75 ч.

Вместо указанных выступов допускается проектировать вдоль плоскости наружных стен (ограждений) глухие простенки из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и длиной не менее 2 м в обе стороны от противопожарной стены.

2.21. Склады хлопка-волокна, размещаемые в производственных зданиях, должны располагаться у наружных стен и отделяться от других помещений противопожарными стенами. Остальные склады, предназначенные для хранения сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке в объеме более суточной потребности, должны отделяться от других помещении стенами и перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.