Министерство энергетики и электрификации СССР
Главное производственно-техническое управление по строительству
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства"Оргэнергострой"
Тбилисский филиал

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЯ ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ 35-500 КВ"

Раздел В. 30-35 карт на строительство ВЛ в северных районах, районах пустынь, горных труднодоступных районах, на болотах, скале (сооружение фундаментов, сборку и установку опор и транспортные работы)

Сборник технологических карт К-1-24

Разработка скальных грунтов под металлические и железобетонные фундаменты длястроительства ВЛ 500 кВ в горных труднодоступных условиях


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
К-1-24-1 - К-1-24-8

| Главный инженер филиала | В.М.Киракосян |
| --- | --- |
| Начальник отдела ГЭС | Е.К.Евангелиди |
| Главный инженер проекта | В.Ш.Чипашвили М.А.Заддастанишвили |
| Руководитель темы | А.Л.Джиоев |

СОДЕРЖАНИЕ
сборника К-1-24

| 1. Введение | 5 |
| --- | --- |
| 2. Общая часть К-1-24 на разбивку и разработку котлованов в скальных грунтах под металлические и железобетонные фундаменты опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25; Р в горных труднодоступных условиях | 10 |
| 3. Технологическая карта К-1-24-1 на разбивку котлованов под металлические фундаменты опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 | 32 |
| 4. Технологическая карта К-1-24-2 на разбивку котлованов под металлические фундаменты опор типа Р | 39 |
| 5. Технологическая карта К-1-24-3 на разработку котлованов под металлические фундаменты опоры типа У(С) | 45 |
| 6. Технологическая карта К-1-24-4 на разработку котлованов под металлические фундаменты опоры типа У(С)+5 | 52 |
| 7. Технологическая карта К-1-24-5 на разработку котлованов под металлические фундаменты опоры типа У(С)+12 | 59 |
| 8. Технологическая карта К-1-24-6 на разработку котлованов под металлические фундаменты опоры типа У(С)+25 | 66 |
| 9. Технологическая карта К-1-24-7 на разработку котлованов под железобетонные фундаменты опоры типа У(С)+5 | 73 |
| 10. Технологическая карта К-1-24-8 на разработку котлованов под металлические фундаменты опоры типа Р | 90 |

Сборник из восьми типовых технологических карт К-1-24-1 - К-1-24-8 разработан отделом гидроэлектростанций Тбилисского филиала института "Оргэнергострой". Работа по теме 5423В плана централизованных отчислений 1979 г.

В выполнении работ участвовали: Гогичаишвили В.И., Мхитарян Д.Г., Босиков А.И., Майсурадзе Р.Д.

Типовые технологические карты составлены на разбивку и разработку скальных грунтов под металлические и железобетонные фундаменты, для специальных свободностоящих угловых металлических опор типов У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 и унифицированной свободностоящей промежуточной опоры типа Р в горных труднодоступных условиях.

Каждая технологическая карта содержит материалы, применительные при использовании только данной карты. Общая часть сборника К-1-24 содержит материалы, применимые ко всем технологическим картам К-1-24-1 - К-1-24-8 или к группе технологических карт, что определяется в соответствующем пункте.

Карты составлены согласно руководству по разработке типовых технологических карт в строительстве (Стройиздат, 1976 г. Рекомендовано к изданию Госстроем СССР 8 июля 1975 г. N 1-2377) и служат руководством при разбивке и сооружении котлованов под типовые металлические опоры ВЛ 500 кВ.

ВВЕДЕНИЕ

1. Типовые технологические карты составлены на основании установочных чертежей фундаментов под опоры типов У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25; Р, выданных Грузинским отделением института "Энергосетьпроект" (рабочий проект ВЛ-500 кв Ингури ГЭС - Ставропольская ГРЭС черт. NN 2009-25-102, 107, 108, 111. Участок Омари-Шара - Нахарский перевал).

На рис.13 стр.7, 8, 9 приведены выкопировки из установочных чертежей.

Рис.1

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ ФМ-2 ПОД ОПОРУ ТИПА Р

РАЗРЕЗ I-I

| Р2 Р2 С | ШИФР ОПОРЫ |
| --- | --- |
| 3хАС-300/204 | МАРКА ПРОВОДА |
| С=20 мм Н=85 | РКУ |
| ФМ-2 | тип фундамента |
| ПМ-2 | шифр элемента |
| 2300х2300 | размер подошвы фундамента |
| 4 | кол-во |

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Рис.2

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ ФМ-3 ПОД ОПОРУ ТИПА У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25

РАЗРЕЗ II-II

| Шифр опоры | Марка провода | р.ку | Тип фундамента | Шифр элемента | Размер подошвы фундамента | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У(С) | 3хАС-300/204 | С=20 мм н-85 кг/м | ФМ3 | МП-3 | 2500х2500 | 12 |
| У(С)+5 |  |  | ФМ-4 |  |  |  |
| У(С)+12 |  |  | ФМ-5 |  |  |  |
| У(С)+25 |  |  | ФМ-5 |  |  |  |

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

| NN п/п | Тип опоры | Размеры, мм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | База стоек опоры "Б" | Расст. между стойками "А" |  |
| 1 | У(С) | 5000х5000 | 14000 |  |
| 2 | У(С)+5 | 6032х6032 | 14000 |  |
| 3 | У(С)+12 | 7478х7478 | 14000 |  |
| 4 | У(С)+25 | 10154 10154 | 19000 |  |

Рис.3
     
УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФГ-2 ПОД ОПОРУ ТИПА У(С)+5

РАЗРЕЗ III-III

| Шифр опоры | Марка провода | Угол поворота оси вл | РКУ | Грунт по степени обводнения | Фундамент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Шифр элементов фундамента |
| У(С)+5 | 3хАС-300/204 | 40° | С=20 мм Н=85 кг/м | Не обводненный | С1-А-250 | 6-Л-250 |
|  |  |  |  |  |  | ПН1-А |
|  |  |  |  |  |  | М36х220 |
|  |  |  |  |  | Б2-A |
|  |  |  |  |  | 5-А-250 |
|  |  |  |  |  | P1A |
|  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | 13 |

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

2. В состав основных работ, рассматриваемых картами, входит:

а) разбивка котлованов под фундаменты

б) буровзрывные работы

в) разработка котлованов

г) оборки стен котлована после уборки взорванной породы.

3. При использовании типовых технологических карт необходимо их уточнение в соответствии: с рабочими чертежами фундаментов, условиями местности, конкретными грунтовыми условиями, графиком выполнения работ, материально-техническими условиями, местными ведомственными коэффициентами к зарплате и нормами времени, с учетом достижения максимально возможной производительности труда.

4. Основные работы, рассматриваемые картами, должны производиться с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с:

а) СНиП III-А II-70 "Техника безопасности в строительстве"*

________________

* Взамен действует  СНиП  12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

б) "Временной инструкцией по безопасным методам производства буровзрывных работ на крутых скальных откосах и косогорах" Гидроспецстрой 1970 г.

в) "Едиными правилами безопасности при ведении взрывных работ"

г) "Правилами техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи" 1972 г.

5. Нормативная документация, использованная при составлении технологических карт:

1. "Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве", 1976 г.

2. СНиП III-8-76 "Правила производства и приемки работ"

3. СНиП III-33-76 "Правила производства и приемки работ"

4. СНИП IV-2-77

5. СНиП IV-13-71

6. СНиП III-2-75

7. СНиП III-1-76

8. СНиП III-А, II-70

9. ЕНиР сборник 2 выпуски 1; 3

10. "Указания по подготовке скальных оснований бетонных гидросооружений с применением контурного взрывания в открытых выемках" ВСН 40-70 Минэнерго СССР.

1. Общая часть

ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под металлические и железобетонные фундаменты длястроительства ВЛ 500 кВ в горных труднодоступных условиях

К-1-24

1.1. Область применения

1.1.1. Технологические карты предназначены для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под металлические и железобетонные фундаменты в скальных грунтах для специальных свободностоящих угловых металлических опор типов У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 и унифицированной свободностоящей промежуточной опоры типа Р в горных труднодоступных условиях.

1.1.2. Настоящими картами рассматривается разработка котлованов фундаментов в скальных группах, относящихся по трудности разработки к VII-XI группам в соответствии с классификацией СНиП-IV-13.

Классификация грунтов

VII группа грунтов и пород

1. Доломит плотный

2. Змеевик крепкий

3. Известняк мергелистый плотный

4. Кварцит сланцевый выветрившийся

5. Конгломераты из осадочных пород на кремнистом цементе

6. Коренные глубинные породы (см. выше) мелкозернистые выветрившиеся

7. Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.) сильно выветрившиеся

8. Моренные грунты с содержанием валунов более 70%

9. Мрамор

10. Песчаник плотный

11. Сланцы окварцованные и слюдяные

VIII группа грунтов и пород

1. Диабаз сильно выветрившийся

2. Доломит крепкий

3. Известняк крепкий доломитизированный

4. Кварцит сланцевый

5. Конгломераты с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе

6. Коренные глубинные породы (см. выше), не затронутые выветриванием

7. Коренные излившиеся породы (см. выше) слабо выветрившиеся

8. Песчаник на кварцевом цементе

9. Песчаник кремнистый очень плотный

10. Сланцы песчаные крепкие

IX группа грунтов и пород

1. Диабаз, слабо выветрившийся

2. Кварцит с заметной сланцеватостью

3. Коренные глубинные породы (см. выше), не затронутые выветриванием

4. Коренные излившиеся породы (см. выше) со следами выветривания

X группа грунтов и пород

1. Диабаз крепкий не затронутый выветриванием

2. Кварцит без сланцеватости

3. Коренные глубинные породы мелкозернистые, не затронутые выветриванием

4. Коренные излившиеся породы без следов выветривания

5. Сланцы окремненные

XI группа грунтов и пород

1. Диабаз особо крепкий, не затронутый выветриванием

2. Кварцит мелкозернистый

3. Коренные глубинные породы мелкозернистые, не затронутые выветриванием

4. Коренные излившиеся породы микроструктурные, не затронутые выветриванием

5. Кремень

6. Сланцы кремнистые

1.1.3. Перед разбивкой и разработкой котлованов на пикете должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые картами:

- устройство подъездных дорог к пикетам

- устройство монтажных площадок под котлованы фундаментов стоек опор

- обеспечен временный водоотвод с площадок

- доставлены на площадку и размещены согласно схеме производства работ, скомплектованные материально-технические ресурсы

- установлен переносной противопожарный щит

- погрузка, доставка и разгрузка ВВ от склада к месту взрыва

- испытаны приспособления и инструменты

- разработаны оргтехмероприятия по осуществлению пооперационного контроля качества работ

- организован инструктаж работающих по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

1.1.4. Технологические карты составлены для котлованов под фундаменты, приведенных на рисунках 13.

1.1.5. Отметки и откосы монтажных площадок для котлованов под фундаменты стоек опор должны задаваться проектом с учетом наклона пластов слоистых скальных пород.

1.1.6. Разработка котлованов ведется под каждый фундамент стоек опор ВЛ 500 кв, исходя из условий работы конструкции, в соответствии с рекомендацией Грузинского отделения института "Энергосетьпроект" (письмо за N 2009-11/1284 от 10.09.79).

1.1.7. Работы выполняются в период с положительными температурами наружного воздуха, при неагрессивной грунтовой среде, в светлое время суток в одну смену. Продолжительность смены 8,2 часа при пятидневной рабочей неделе. Сейсмичность района строительства и прочие условия определяются проектом.

1.2. Организация и технология строительного производства

1.2.1. Разбивка котлованов под металлические фундаменты для опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25; Р приводится в технологических картах К-1-24-1; 2.

1.2.2. Рыхление грунта VII-XI категории котлованов под металлические и железобетонные фундаменты опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25; Р производится шнуровыми* зарядами с применением контурного взрывания.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Контурное взрывание производится в соответствии с параметрами БВР, приведенными в табл. N 1 общей части.

Таблица 1

Параметры шпуровых контурных зарядов

| Наименование | Ед. изм. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1. Глубина шпура | м | 3,80 | 3,40 | 3,10 |
| 2. Длина забойки | " | 0,3 |
| 3. Линейная плотность заряжения | кг/м | 0,4 |
| 4. Расстояние между шпурами | м | 0,5 |
| 5. Взрывчатое вещество |  | Аммонит N 6 ЖВ |

Примечание:

Типы опор:

тип I - У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 (металлические фундаменты)

тип II - У(С)+5 (железобетонный фундамент)

тип III - Р (металлический фундамент)

Рыхление осуществляется шпуровыми зарядами в соответствии с параметрами БВР, приведенными в табл. N 2 общей части.

Таблица 2

Параметры шпуровых зарядов рыхления

| Наименование | Ед. изм. | Группа пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI |
|  |  | Тип опоры |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 1. Высота уступа | м | 3,46 | 3,1 | 2,86 | 3,46 | 3,1 | 2,86 | 3,46 | 3,1 | 2,86 | 3,46 | 3,1 | 2,86 | 3,46 | 3,1 | 2,86 |
| 2. Глубина шпура | " | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |
| 3. Удельный расход на 1 м | кг |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  |  | 0,65 |  | 0,75 |  |  | 0,85 |  |  |
| 4. Длина заряда | м | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| 5. Длина забойки | м | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 6. Масса заряда в шпуре | кг | 3,12 | 2,76 | 2,52 | 3,12 | 2,76 | 2,52 | 3,12 | 2,76 | 2,52 | 3,12 | 2,76 | 2,52 | 3,12 | 2,76 | 2,52 |

Примечание:

1. Типы опор. Тип I - У(С) У(С)+12 У(С)+25 - металлические фундаменты.

Тип II - У(С)+5 - железобетонный фундамент: Тип III - Р (металлический фундам.)

2. Расчеты параметров произведены при следующих условиях:

диаметр шпура 42 мм: плотность заряжения 0,9 г/см.

Взрывчатое вещество - Аммонит N 6 ЖВ.

1.2.3. Схемы расположения шпуров для котлованов в разных категориях грунтов см. рис.46, 1821.

Рис.4

Схема расположения шпуров в грунтах группы:

а) VII-IX

б) X-XI

а) VII-IX

I-I

1 - контурные шпуры


б) X-XI

II-II

2 - шпуры рыхления


Рис.5

Схема расположения шпуров в грунтах группы:

а) VII-IX

б) X-XI

Рис.6

I-I

1 - контурные шпуры


II-II

2 - шпуры рыхления

1.2.4. Параметры БВР уточняются на месте производимых работ.

1.2.5. Бурение шпуров осуществляется перфораторами на пневмоподдержках с питанием сжатым воздухом от компрессора, с применением пылеуловителя, защитных очков и респиратора.

Технические характеристики используемых механизмов приводятся в табл.N 3 общей части.

1.2.6. Производство БВР на монтажной площадке разработано с учетом линейности работ по сооружению ВЛ 500 кВ:

а) бурение шпуров котлованов под фундаменты опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 осуществляется одновременно 6 перфораторами с подачей сжатого воздуха от трех компрессоров;

б) после завершения бурения шпуров на монтажной площадке два компрессора переходят на следующую площадку, а один остается на вспомогательных работах, производимых отбойными молотками. По завершении этих работ он переводится к первым двум компрессорам, работающим на соседней площадке.

1.2.7. Дробление негабаритов при разработке котлованов не будет иметь место или будет составлять весьма незначительный процент от общего объема, ввиду маленького объема взрываемого грунта в котловане.

1.2.8. Разработка разрыхленного грунта в котлованах ведется экскаватором обратная лопата в отвал с перемещением бульдозером в резервный отвал на расстояние до 20 м для котлованов под фундаменты опор типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; Р и без перемещения бульдозером в резервный отвал для котлованов под фундаменты опоры типа У(С)+25.

1.2.9. Оборка откосов котлованов осуществляется отбойными молотками с окучиванием вручную и уборкой экскаватором.

1.2.10. Объем оборки определяется на месте в присутствии представителей заказчика.

1.2.11. Технические характеристики и типы механизмов, используемых для разработки котлованов и оборки откосов, приведены в табл. N 3 общей части.

Таблица 3

Типы машин, инструментов, инвентаря и приспособлений для разработки котлованов фундаментов (одинаковы для всех техкарт)

| Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| машины, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений |  |  | У(С)У(С)+…..* | Р |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Экскаватор | На гусеничном ходу | Э-5015А | 1 | 1 | Емкость ковша - 0,5 м Наибольшая глубина копания - 4,5 м Наибольший радиус копания - 7 м Мощность двигателя - 75 л.с. Скорость передвижения 1,47-1,85 км/час длина - 6100 мм ширина - 2770 мм высота - 5700 мм масса - 12,25 т Изготовители: Киевский ордена Трудового Красного Знамени завод "Красный экскаватор", Галинский экскаваторный завод |
| 2. Бульдозер | На гусеничном ходу | Д-271А | 1 | 1 | Длина отвала - 3030 мм Высота отвала - 1100 мм Угол резания - 52°, 57° и 62° Управление отвалом - канатное Тип отвала - неповоротный Тип трактора - T100 длина - 5150 мм ширина - 3030 мм высота - 3050 мм Вес бульдоз. оборудования - 13,3 тн Стоимость бульдозера - 4630 руб. Изготовители: завод дорожных машин им.Колющенко г.Челябинск |
| 3. Компрессор | на пневмоколесах | ЗИФ-55 | 3 | 1 | Производительность - 5 м/мин Тип компрессора - четырехцилиндровый Двигатель - ЗИЛ-157М Мощность двигателя - 104 л.с Тип тележки - двухосная Число вентилей - 5 Длина с дышлом - 4,41 м Длина без дышла - 3,45 м Ширина - 1,82 м Высота - 1,77 м Масса станции - 2,75 тн |
| 4. Перфоратор | - | ПР-18Л | 6 | 2 | Вес - 18 кг Давление сжатого воздуха - 5 ат Число ударов поршня - 2500 в мин Сила удара - 4 кг/м Расход воздуха - 2,5 м/мин Диаметр воздушного шланга - 25 мм Размер хвостовика бура - 22х82 мм |
| 5. Пневматическая поддержка | - | П-8 | 6 | 2 | Ход поршня - 800 мм Длина в сжатом состоянии - 1200 мм Масса - 17 кг Изготовитель: Свердловский механич. завод |
| 6. Бортовая машина | - | ЗИЛ-130 | 1 | 1 | Грузоподъемность - 5 тн Собственная масса - 4,3 тн Ширина - 2,5 м Длина - 6,7 м Максимальная мощность - 150 л.с. |
| 7. Отбойный молоток |  | MO-99 | 1 | 1 |  |
| 8. Пневмолом | - | МП-2 | 1 | 1 |  |
| 9. Огнетушитель | - | ОУ-5 | 2 | 2 |  |
| 10. Лопата штыковая | - | ЛКО-2 | 3 | 1 | по ГОСТ 3620-76 |
| 11. Топор плотничный | - | А-2 | 1 | 1 | по ГОСТ 18578-73 |
| 12. Лом стальнойстроительный | - | ЛО-28 | 3 | 1 | по ГОСТ 1405-72 |
| 13. Ведро жестяное оцинкованное |  |  | 2 | 2 | по МРТУ; емкость - 10 л |
| 14. Емкость для воды (бочка) | - |  | 1 | 1 | Емкость - 0,05 м |
| 15. Канистра для топлива | - |  | 4 | 2 | Емкость - 10 л |
| 16. Полотна брезентовые |  |  | 3 | 3 | Размером 4х2 |
| 17. Аптечка |  |  | 1 | 1 |  |
| 18. Каска |  | "Труд" | 4 | 2 | по ТУ 39/22-8-9-2-272 |
| 19. Пленка полиэтиленовая | - |  |  |  | ГОСТ 10354-73 |
| 20. Респиратор | - | ШБ-1 "Лепесток" | 4 | 2 | по ТУ 39/22-8-9-2-72 |
| 21. Пылеуловитель |  | ДСП-3 |  |  | Расход воздуха - 0,6 м/мин Емкость разгрузочного мешка - 65 кг Диаметр - 320 мм Высота - 850 мм Масса - 20 кг |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание: Для опоры У(С)+25 пункт 2 не учитывать.

1.2.12. График выполнения работ по рыхлению и разработке котлованов под металлические фундаменты на одну опору типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25 сведен в табл. N 4.

Таблица 4

График выполнения работ по устройству котлованов под опору типа У(С):У(С)+5 У(С)+12:У(С)+25*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наиме- нование работ | Ед. изм. | Объ- ем работ | Трудо- емкость на весь объем работ, чел.-день | Трудо- емкость на весь объем работ, чел.-дн. | Состав бригады (звена) и исполь- зуемые меха- низмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Рыхление скального грунта в котлованах шпуровыми зарядами высотой уступа до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) бурение шпуров перфоратором | 100 | 10,9 | 32 | 42,54 | компрессор ЗИФ-55 - 3 шт. перфоратор ПР-18А - 6 шт. бурильник 4 р. - 6 | Рис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка ВВ и СВ | на опору | 11,15 | 10,67 | взрывник 4 р. - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) взрывание шпуровых зарядов | 100 шт. | 2,88 | 14 | 4,92 | взрывн. 4 р. - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка разрыхленного грунта в котлованах экскаватором обратная лопата на вымет | 100 м | 3,0 | 12,6 | 4,61 | экскаватор Э-5015А - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м | " | 3,0 | 2,84 | 1,04 | бульдозер Д231Д - 1 шт. машинист 6 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. График составлен для разработки котлованов в грунтах IX группы.

2. Для опоры У(С)+25 пункт 3 не учитывать.

1.2.13. Калькуляция трудовых затрат по рыхлению и разработке котлованов под металлические фундаменты на одну опору типа У(С)У(С)+25 приведена в табл. N 5 общей части.

Таблица 5

Калькуляция трудозатрат на устройство котлованов под одну опору типа У(С); У(С)+5; У(С)+12; У(С)+25

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день | Расценка на един. измер., руб. коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЕНиР 2-3-6 табл.3 N 2 | I. Бурение шпуров перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| г | 1 - VIII | 100 м | 10,9 | 20 | 26,59 | 12-50 | 136-25 |
| д | 2 - VIII | " | 10,9 | 26 | 34,56 | 16-25 | 177-13 |
| е | 3 - IX | " | 10,9 | 32 | 42,54 | 20-00 | 218-00 |
| ж | 4 - X | " | 11,4 | 41 | 57,0 | 25-63 | 292-18 |
| з | 5 - XI | " | 11,4 | 54 | 75,07 | 33-75 | 384-75 |
| ЕНиР 2-3-8 | II. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания: |  |  |  |  |  |  |
| N 1 | 1 - размельчение аммонита для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII - IX | 100 кг | 4,9 | 1,4 | 0,84 | 0-87,5 | 4-12 |
|  | X-XI | " | 5,3 | " | 0,91 |  | 4-64 |
| N 5 | 1. Изготовление патронов весом 0,1 кг (для контурных шпуров) | 100 шт. | 33,6 | 1,65 | 6,76 | 1-03 | 34-61 |
| N 7 | 3. Изготовление патронов весом 0,4 кг (для шпуров рыхления) для грунтов группы: |  |  |  |  | - |  |
|  | VII-IX | " | 3,75 | 2,1 | 0,96 | 1-31 | 4-92 |
|  | X-XI | " | 4,75 | " | 1,22 | " | 6-23 |
| N 17 | 4. Подбор электродетонаторов по сопротивлению Для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 2,88 | 1,6 | 0,56 | 1-00 | 2-88 |
|  | X-XI | " | 3,0 | " | 0,59 | " | 3-00 |
| N 18 | 5. Проверка электродетонаторов на проводимость тока для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 2,88 | 0,9 | 0,32 | 0-56 | 1-62 |
|  | X-XI | " | 3,0 | " | 0,33 | " | 1-68 |
| N 19 | 6. Наращивание электродетонаторов с изоляцией сростков для грунтов группы |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 2,88 | 3,5 | 1,23 | 2-19 | 6-31 |
|  | X-XI | " | 3,0 |  | 1,28 |  | 6-57 |
| ЕНиР 2-3-10 табл.2 N 8, в | III. Взрывание шпуровых зарядов в грунтах группы |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 2,88 | 14 | 4,92 | 8-75 | 25-20 |
|  | X-XI | " | 3,0 | " | 5,12 | " | 26-25 |
| ЕНиР 2-1-10 табл.3 N 4, м | IV. Разработка разрыхленного грунта в котловане экскаватором обратная лопата навылет | " | 3,0 | 12,6 | 4,61 | 9-40 | 28-20 |
| ЕНиP 2-1-16 табл.2, а, б | V. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м VI. Оборка откосов: | " | 3,0 | 2,84 | 1,04 | 2-24,4 | 6-74 |
| ЕНиР 2-1-41 табл.3 N 1, д | 1. Разработка грунта пневматическими отбойными молотками | 1 м | по месту | 7,7 |  | 4-27 |  |
| ЕНиР 2-1-42 табл.1, е | 2. Откидывание разрыхленного грунта | " | " | 1,65 |  | 0-72,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 63,78 |  | 332,60 |

Примечания:

1. Пункт II 1.2.3 учитывается, если ВВ непотрированное.

2. Итоговая сумма трудозатрат и стоимостей подведена для грунта IX группы.

3. Объем работ и трудозатрат по оборке откосов определяются по месту.

4. Для опоры У(С)+25 пункт V не учитывать.

1.2.14. График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат по рыхлению и разработке котлованов под металлические фундаменты опоры типа Р, а также под ж/б фундаменты опоры типа У(С)+5 приведены в соответствующих технологических картах.

1.2.15. Разрыв во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в них фундаментов должен быть минимальным.

1.2.16. Предохранение открытых котлованов от атмосферных осадков осуществляется перекрытием их полиэтиленовой пленкой.

1.2.17. При привязке технологических карт к конкретному объекту следует уточнить отдельные технологические операции, объемы работ и нормы расхода эксплуатационных материалов.

1.2.18. Отклонение отметок дна котлована от проектных допускается после доработки не более чем на ±5 см. Откосы котлованов могут иметь ограниченные общие и местные недоборы и переборы, если они не препятствуют сооружению фундаментов, не нарушают устойчивости откосов в целом, при этом не допускается наличие отдельных нависающих выступов грунта, которые могут обрушиться; снятие этой породы и определяется работой "оборка откосов".

1.2.19. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл.6.

Таблица 6

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| Производители работ | Мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | - | Правильность складирования Наличие паспортов и соответствия им Правильность хранения, обеспечение сохранности, нанесение разбивочных осей | Визуально (проверка по документам, наблюдение, рулеткой (замеры)) | До начала работ |  |
| Бурение шпуров | - | Замер глубины, диаметра, угла, наклона шпуров, формы и положения | Рейкой, шаблоном, теодолитом, рулеткой | До взрыва | Геодезическая |
| Взрывание | - | Осмотр результатов взрыва и особенно в местах по отказу, а также развала взорванных пород | Визуально | после взрыва | Геодезическая и машинист экскаватора |
| Разработка разрыхленного грунта | - | Осмотр поверхности дна и откосов выработки | Рейкой и визуально | после уборки взорванного грунта | геодезическая |

1.2.20. Условия труда работающих должны соответствовать всем нормативным документам согласно "Каталогу нормативных документов по безопасности труда, применяемым в строительных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР". В проекте производства работ по сооружению ВЛ 35-500 кв должны быть предусмотрены и разработаны вопросы отдыха, питания, питьевого водоснабжения, обогрева и охраны здоровья работающих.

1.2.21. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ:

- журнал буровых работ;

- акт освидетельствования основания под фундаменты в котлованах.

Таблица 7

Потребность в основных эксплуатационных материалах

| Наименование | Ед. изм. | Расход материалов на 1 час работы |
| --- | --- | --- |
|  |  | компрессор ЗИФ-55 | экскаватор Э-5015-А | бульдозер Д-271 А |
| 1. Дизельное топливо | кг | - | 5,6 | 7,0 |
| 2. Бензин | кг | 10,2 | - | - |
| 3. Дизельное масло | кг | 0,42 | 0,25 | 0,35 |
| 4. Солидол | кг | 0,0105 | 0,00625 | 0,00875 |
| 5. Канатная мазь | кг | - | - | 0,024 |
| 6. Керосин | кг | 0,030 | 0,049 | 0,042 |
| 7. Обтирочный материал | кг | 0,015 | 0,021 | 0,024 |
| 8. Стальной канат | м | - | - | 0,036 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал