Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту в здании  МБДОУ детский сад «Росток»

1.Наименование работ:

По текущему ремонту в здании  МБДОУ детский сад «Росток» в объеме согласно локальной сметы (приложение  2 к информационной карте).

2.Место выполнения работ:

Пензенская область, Пачелмский район, р.п.Пачелма, ул.Бурденко, 5а

3.Сроки выполнения работ: В течении 40 дней с даты подписания контракта.

4.Состав и объем выполняемых работ:

В соответствии с локальной сметой по текущему ремонту в здании  МБДОУ детский сад «Росток» (приложение  2 к информационной карте).

5.Условия выполнения работ:

Проводить работы в помещениях здания МБДОУ детский сад «Росток» в присутствии лиц ответственных за сохранность имущества и документов Заказчика при отсутствии воспитанников. В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить бесперебойность и безопасность рабочего процесса МБДОУ детский сад «Росток» Необходимо выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании, контракте и обеспечить надлежащее качество выполнения работ.

6.Общие требования к выполнению работ:

В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования строительных норм и правил Российской Федерации:

-СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

-СП 118.13330.2012 – общественные здания и сооружения;

-СНиП 21-01-97 - пожарная безопасность зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное производство».

В ходе выполнения работ на территории администрации необходимо обеспечить  мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Установить ограждение места проведения ремонтных работ и обозначить опасную зону вокруг места работы, устанавливающих границу опасной зоны, внутри которой не допускается нахождение посторонних людей, не связанных с выполнением работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

7.Требования к качеству работ:

Используемые строительные материалы,  комплектующие, конструктивные элементы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.

8.Порядок сдачи и приемки работ:

По завершении работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик в течение 3-х календарных дней письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию всего объекта. Под готовым к сдаче объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все работы, предусмотренные локально-сметным расчетом, осуществлена уборка помещения с удалением всех следов капитального ремонта, а так же осуществлена уборка строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Сдача объекта оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими Сторонами.

Заказчик совместно с представителями Подрядчика в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан осуществить приемку работ. В случае отказа от приемки выполненных работ Заказчик должен предоставить Подрядчику письменные замечания (комментарии), разъясняющие причину отказа от подписания акта о приемке выполненных работ с подробным описанием, какие требования контракта не были выполнены или должны быть доработаны. В этом случае Подрядчик должен в течение 5 рабочих дней внести коррективы в результат выполненных работ и повторно направить Заказчику акт о приемке выполненных работ.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в соответствующем оформленном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Датой сдачи готового объекта Заказчику считается дата подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

9.Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, качества на материалы:

Гарантия качества предоставляется на срок 5 лет со дня подписания акта приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Гарантии качества  распространяются на все работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом в сроки, согласованные с «Заказчиком».

Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого устраняются недостатки и гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».

Приложение 1  к техническому заданию

Ведомость объемов работ при выполнении работ по текущему ремонту

в здании МБДОУ детский сад «Росток»

| NN п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов | 100 м2 | 0.1126 |
| 2 | Перегородки для школы / детского сада размером 2.8 х 1.7(h) | м2 | 4.76 |
| 3 | Перегородки для школы / детского сада размером 2.15 х 1.85(h) | м2 | 3.98 |
| 4 | Перегородки для школы / детского сада размером 1.4 х 1.8(h) | м2 | 2.52 |
| 5 | Ремонт покрытий из плиток | 100 плиток | 0.12 |
| 5.3 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 0.2172 |
| 5.4 | Плитки поливинилхлоридные | м2 | 0.48 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.15 |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.07 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0.01 |
| 8.3 | Строительный мусор | т | 0.106 |
| 9 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.12231 |
| 9.5 | Лента бутиловая | м | 49.16862 |
| 9.6 | Лента бутиловая диффузионная | м | 5.25933 |
| 9.7 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент в зависимости от конкретного помещения) в баллонах по 750 мл | шт. | 15.105285 |
| 9.8 | Лента ПСУЛ | м | 35.83683 |
| 9.9 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 7.974612 |
| 9.10 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 97.848 |
| 9.11 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 12.231 |
| 10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.1 |
| 10.5 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00021 |
| 10.6 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.21 |
| 10.7 | Блоки дверные металлические | м2 | 2.1 |
| 10.8 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.0063 |
| 11 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 2.1 |
| 12 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | 1 м3 изоляции | 0.062 |
| 12.3 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.000391 |
| 12.4 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.000247 |
| 12.5 | Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 | м3 | 0.0651 |
| 12.6 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0.7874 |
| 13 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.15 |
| 13.4 | Ветошь | кг | 0.03 |
| 13.5 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.01575 |
| 13.6 | Клей ПВА | кг | 4.5 |
| 13.7 | Грунтовка масляная ВАК-I-V | т | 0.001335 |
| 13.8 | Исключен: Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0.01575 |
| 14 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 17.2 |
| 15 | Установка уголков ПВХ | 100 п. м | 0.88 |
| 17 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.0102 |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.02 |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 1.02 |