СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы          

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций (ригелей, диафрагм жесткости, опорных столиков колонн) и монтируемых плит от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение плит на опорах | Измерительный |  |
| Монтаж плит перекрытий | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - глубину опирания плит; | То же |  |
|  | - толщину слоя раствора под плитами | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема |
|  | - фактическое положение смонтированных плит (отклонение от разметки, определяющей проектное положение плит на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит, глубину опирания плит); | Измерительный каждый элемент |  |
|  | - внешний вид лицевых поверхностей | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.5-3.7, табл.12

Предельные отклонения:

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

- до 4 - 8 мм;

- св. 4 до 8 - 10 мм;

- св. 8 до 16 - 12 мм;

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

- до 4 - 5 мм;

- св. 4 до 8 - 6 мм;

- св. 8 до 16 - 8 мм;

- св. 16 до 25 - 10 мм.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

Марка раствора - по проекту, подвижность - 5-7 см.

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Глубина опирания плит - по проекту.

Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.

ГОСТ 12767-94. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.

Значения действительных отклонений геометрических параметров многопустотных плит перекрытия не должны превышать предельных, указанных в табл.1.

Таблица 1

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина и ширина плиты: |  |
|  | до 2500 включ. | ±6 |
|  | св. 2500 до 4000 включ. | ±8 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | ±10 |
|  | св. 8000 | ±12 |
|  | Толщина плиты | ±5 |
|  | Размер, определяющий положение: |  |
|  | отверстий и вырезов | 10 |
|  | закладных изделий: |  |
|  | в плоскости плиты | 10 |
|  | из плоскости плиты | 5* |
| Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности плиты, предназначаемой под непосредственную наклейку линолеума, а также профиля боковых граней плиты на длине 2000 | - | 5 |
| Отклонение от плоскостности лицевой нижней (потолочной) поверхности плиты при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты длиной: |  |  |
| до 8000 | - | 8 |
| св. 8000 | - | 10 |

Действительные отклонения геометрических параметров плит для крупнопанельных зданий не должны превышать предельных, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отклонение от линейного размера | Длина и ширина плиты: |  |
|  | до 4000 включ. | ±8 |
|  | св. 4000 | ±10 |
|  | Толщина плиты | ±6 |
|  | Размер вырезов, выступов | ±6 |
|  | Размер, определяющий положение: |  |
|  | отверстий, вырезов, пластмассовых коробок с анкерами и ответвительных коробок | 10 |
|  | закладных изделий: |  |
|  | в плоскости плиты | 10 |
|  | из плоскости плиты | 5 |
| Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности плиты, предназначенной под непосредственную наклейку линолеума, а также профиля боковых граней плиты: |  |  |
| на длине 2000 |  | 5 |
| по всей длине |  | 16 |
| Отклонение от плоскостности лицевой нижней (потолочной) поверхности плиты при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты длиной: |  |  |
| до 4000 |  | 10 |
| св. 4000 |  | 12 |
| Разность диагоналей плиты длиной: |  |  |
| до 4000 |  | 8 |
| св. 4000 |  | 10 |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.18-3.21

Монтаж плит перекрытий разрешается производить только после проектного закрепления колонн, ригелей и диафрагм жесткости и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением исполнительной схемы.

Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить соответствие ее проектной марке, очистить опорные поверхности плиты, колонн, ригелей и диафрагм жесткости от мусора, грязи, снега и наледи.

В первую очередь должны устанавливаться и закрепляться с помощью сварки межколонные (связевые) плиты, а затем рядовые плиты.

Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.

Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций.

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий.