ВСН 2-89

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ЛенНИПИГенплана Главленархитектуры при участии: ЛенНИИПградостроительства (канд. архит. А.В. Махровская, архит. А.В. Степанов, Е.Л. Шретер - разд. 3), ЛенжилНИИпроект (канд. архит. С.Л. Цыпкин, архит. А.Р. Шендерович, Т.В. Смирнова, А.Ю. Ананченко, инж. А.М. Беренбейм - разд. 3), ЛенНИИТАГ (инж. С.Л. Сена - разд. 7), ЦНИИПградостроительства (канд. архит. П.Н. Давиденко - консультации), Ленгипроинжпроект (инж. В.Т. Шаповалов, А.И. Кузиниц, В.Ю. Семенова, О.А. Иварович, О.А. Скрипунова - разд. 8), УПО ГУВД ЛОГИ (инж А.Г. Иванов, А.В. Вахи, В.В. Сысоева, А.З. Сухов, Д.М. Терещенко - разд. 9), ЛИСИ (д-р техн. наук С.Н. Сотников - разд. 7), ЛГИ (канд. геол.-мин. наук А.В. Кузьмин, инж. В.А. Иванов, Н.Н. Артемьев - разд. 8), ТПО жилищного хозяйства (инж. Е.Ф. Павлова - разд. 3), ЛенгорСЭС (вр. Т.Ф. Кашина, Ю.А. Дерега - разд. 3),СЗО Энергосетьпроект (инж Л.Я. Лернер - разд 8).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением генерального плана Главленархитектуры (инж. В.Г. Теосева). Согласованы Госкомархитектурой при Госстрое СССР, ТУ ЛГИ, Плановой комиссией, Управлением спортсооружений Комитета по физическй культуре и спорту, Главным управлением торговли, ТПО бытового обслуживания населения, Управлением общественного питания, ТПО жилищного хозяйства, ТПО Ленинградодежда, Управлением предприятиями коммунального обслуживания, Главным управлением здравоохранения, Главным управлением культуры, Штабом ГО Ленинграда и Ленинградской области, Комитетом по народному образованию, ТПО Лензеленстрой, Управлением пожарной охраны ГУВД ЛОГИ, Управлением государственной инспекции по охране памятников истории и культуры, ЛенгорСЭСом, Ленгоррадиотрансляционной сетью, Управлением государственной автомобильной инспекции, ЛГТС, ТПО Ленинградское кабельное телевидение, ЛПО Ленэнерго, ТПО Ленводоканал, ГлавТЭУ, ВООПИКом, Комиссиями по градостроительственной политике и землепользованию, по комплексному развитию и сохранению центра Ленинграда, по жилищной политике Ленсовета.

ВНЕСЕНЫ Главленархитектурой

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Исполкома Ленсовета от 17.12.1990 г. № 1066 на основании Постановления СМ СССР от 07.04.1990 г.№ 341

Настоящие нормы используются для сохранения и развития исторически сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга (ИСРЦ) и распространяются на проектирование функциональных элементов и зон этих районов, территориальных элементов, вплоть до отдельных объектов, а также при разработке отраслевых и комплексных программ.

Основные требования настоящих норм, являясь региональной конкретизацией СНиП 2.07.01-89 и других общесоюзных нормативных документов, развивают положения Единого генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области 1987 г.

Срок действия настоящих норм - до 2005 г. с обязательной корректировкой через каждые пять лет.

Общие положения

1.1. Проектирование реконструкции и застройки ИСРЦ необходимо осуществлять с учетом уникальной градостроительной и историко-культурной ценности их планировки и застройки, на основании законов России об охране памятников истории и культуры.

1.2. Соблюдение настоящих норм должно быть направлено на решение следующих задач:

преодоление кризисного состояния городской среды и возрождение выдающегося культурного потенциала Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда - Санкт-Петербурга;

взаимоувязанное развитие системы общегородского регионального центра и жилой среды в целях поддержания разнообразной жизненной наполненности центральных районов, устранения трудового дисбаланса и связанных с ним избыточных миграций с трудовыми целями, эффективного функционирования всех обслуживающих систем и использования преимуществ проживания вблизи центра;

преемственное развитие структуры ИСРЦ и непрерывное обновление ее функционального содержания, исключающие радикальные пространственные преобразования городской среды и нанесение ущерба ценному историко-архитектурному и градостроительному наследию;

развитие системы городского центра на основе опережающего повышения культурной насыщенности исторического ядра, интенсификации использования территории и создания удобных транспортных связей с окружением, обеспечения эффективности использования территории центральных районов, функционирования их планировочных систем, работы учреждений обслуживания, эксплуатации материальных фондов;

охрана и реставрация памятников истории и культуры;

приведение возрастной и семейной структур постоянного населения ИСРЦ в соответствие с общегородскими и демографическими показателями;

ликвидация коммунального заселения, обеспечение комфортности проживания, предоставление комплекса необходимых благ по месту жительства;

обеспечение постоянного, дневного и временного населения всеми видами обслуживания, соответствующими потребностям этих групп населения, устранение дефицита площадей учреждений обслуживания;

реставрация, капитальный ремонт и модернизация жилого и общественного фонда;

совершенствование транспортного обслуживания, предусматривающее освобождение территории ИСРЦ от транзитных потоков, развитие сети метрополитена и системы пешеходных улиц;

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и компенсация их дефицита путем подбора древесных пород и применения новых и эффективных приемов озеленения;

совершенствование инженерного обеспечения ИСРЦ на основе рационального использования существующих сетей и строительства дополнительных головных источников с применением экономически оправданных прогрессивных технологических и технических решений;

оздоровление территорий, воздушного и водного бассейнов путем осуществления комплекса мероприятий по перебазированию или ликвидации  вредных производств, совершенствованию технологии сохраняемых предприятий и внедрению прогрессивных технологий и технических средств, улучшающих состояние окружающей среды;

преобразование городской среды средствами и методами, гарантирующими сохранение существующих зданий и сооружений.

1.3. Объектами нормирования являются следующие элементы ИСРЦ: ядро общегородского и регионального центра, объединенная охранная зона (ООЗ), селитебные районы, средовые районы, кварталы, земельные (домовые) участки, жилые дома, общественные здания и сооружения (см. соответствующие определения в обязательном прилож. 1).

1.4. ИСРЦ включают территорию в следующих границах: 25-я линия В.О. от р. Б. Невы до Малого пр., Малый пр., ул. Беринга, р. Смоленка, пр. Кима до р. М. Невы, западная граница Петровского, Крестовского и Елагина островов, р. Б. Невка до ул. Смолячкова, ул. Смолячкова, Большой Сампсоньевский пр. (б. пр. Карла Маркса), ул. Тобольская, Лесной пр., ул. Бобруйская, ул. Комиссара Смирнова, ул. Академика Лебедева, ул. Боткинская, пер. Комсомола, ул. Комсомола, ул. Арсенальная, р. Б. Нева до Обводного канала, Обводный канал, ул. Днепропетровская, ул. Расстанная, Лиговский пр., ул. Новорыбинская, ул. Киевская до Московского пр., граница Ленинского района до ул. Ивана Черных, ул. Ивана Черных, пр. Стачек, ул. Перекопская, р. Таракановка, р. Екатерингофка, р. Б. Нева до 25-ой линии В.О. (см. карту-схему в обязательном прилож. 20).

1.5. В проектах планировки и застройки ИСРЦ следует сохранять и совершенствовать основные качества городской среды*:

_________________

* О специфике объекта проектирования и нормирования см. в справочном прилож. 2.

ансамблевое построение архитектурного ландшафта и его сложившийся силуэт, являющийся основой образа Санкт-Петербурга;

историко-культурную и архитектурно-художественную ценность зданий, сооружений и территорий;

высокую интенсивность использования территорий;

разнообразие и высокую концентрацию функций с приоритетом жилой и центрообразующих;

высокую плотность улично-дорожной и пешеходной сетей;

высокую плотность застройки;

сложившиеся морфологические, модульные и тектонические характеристики планировки и застройки.

1.6. Изменения планировочной структуры ИСРЦ допускаются только в исключительных случаях при всестороннем градостроительном обосновании в соответствии со статусом охранных зон (см. разд. 2 настоящих норм).

1.7. При преобразовании жилой застройки следует стремиться к минимизации потерь жилого фонда. Вытеснение жилой функции промышленной, складской и коммунальной функциями не допускается.

1.8. Центрообразующие функции должны концентрироваться на людных проспектах и улицах. Следует стремиться к формированию многофункциональных зон. Вынос центрообразующих учреждений из ИСРЦ не допускается.

1.9. На территории ИСРЦ могут сохраняться промышленные предприятия градообразующего значения, объекты внешнего транспорта, а также коммунально-складские, обеспечивающие жизнедеятельность ИСРЦ, при условии их экологической безвредности.

1.9.1. Из ИСРЦ должны быть выведены экологически вредные и непрофильные для этих районов промышленные предприятия и коммунально-складские объекты. Освобождающиеся при этом территории надлежит использовать для размещения жилья, объектов культуры, обслуживания и рекреационных функций.

1.9.2. Строительство новых промышленных предприятий в ИСРЦ запрещается. Реконструкция сохраняемых промышленных предприятий допускается без расширения границ их территории (путем повышения интенсивности использования участка и оборудования, совершенствования технологии и т.п.) и должна обеспечивать ликвидацию вредного воздействия этих предприятий на окружающую среду.

1.9.3. Жилые здания в зонах вредности следует использовать для временного, на срок не более 5-6 лет, проживания (общежития учебных заведений, маневренный фонд, гостиницы).

1.10. Система озеленения общего пользования должна развиваться интенсивными методами, не требующими сокращения жилой и общественных функций.

1.11. Системы инженерного обеспечения застройки ИСРЦ следует разрабатывать на основе Генерального плана развития города и генеральных схем развития инженерных отраслей городского хозяйства.

1.12. Проектирование объектов и систем инженерного оборудования должно быть направлено на повышение надежности и продолжительности их эксплуатации, а также на максимальную экономию занимаемой ими территории.

Размещение объектов инженерного оборудования и определение их габаритов следует производить с учетом действующих высотных и других ограничений, исходя из требований обеспечения полноценного визуального восприятия архитектурно-исторической среды с наиболее ответственных видовых точек.

При соответствующем обосновании объекты инженерного оборудования могут размещаться частично или полностью в подземном пространстве.

1.13. Проектирование объектов инженерного оборудования на территории ИСРЦ должно осуществляться, как правило, по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки.

1.14. При разработке проектов детальной планировки инженерные нагрузки жилых зданий следует принимать по укрупненным удельным показателям, учитывающим наличие сопутствующих объектов коммунально-бытового назначения.

Инженерные нагрузки общественных зданий следует принимать в соответствии с отраслевыми СНиПами и аналогами.

1.15. При разработке схем инженерного оборудования территорий ИСРЦ, а также в проектах реконструкции и капитального ремонта кварталов, отдельных зданий, сооружений и промышленных предприятий должны предусматриваться мероприятия по экономии инженерных ресурсов, их комплексному и рациональному использованию.

1.16. В целях сохранения архитектурно-пространственной и геологической среды ИСРЦ при проектировании реконструктивно-строительных работ необходимо предусматривать минимальную продолжительность строительства, непрерывность выполнения технологических строительных процессов, экологически чистые способы и методы строительства, минимизировать размер строительной площадки.

1.17. При проектировании реконструкции и застройки ИСРЦ следует учитывать требования ГО, изложенные в ВСН 38-83.

1.18. В случаях обоснованных отступлений от нормативных требований к объекту реконструкции и застройки в составе реконструктивных работ необходимо предусматривать мероприятия, компенсирующие эти отступления. Достаточность и приемлемость компенсирующих мероприятий определяются соответствующими органами надзора.

2. Историко-культурное наследие

2.1. В проектах преобразования застройки следует сохранять и совершенствовать:

основные качества ядра* как зоны максимальной концентрации центрообразующих объектов (культурно-исторические, общественно-политические, административные, обслуживающие, научно-исследовательские, проектные, учебные) при максимальном сохранении жилой функции;

__________________

* Границы ядра приведены в обязательном прилож. 1.

доминирующее значение и контрастный взаимодополняющий характер зоны Невского проспекта как главного средоточия общегородской жизнедеятельности и зоны р. Нева как главного символического центра города.

2.2. Не допускается ухудшение сложившейся системы обслуживания постоянного и временного населения, обеднение традиционного функционального разнообразия и снижение плотности обслуживающих учреждений по уличному фронту магистралей и улиц, образующих каркас ядра (см. обязательное прилож. 1).

2.3. В пределах ядра необходимо предусматривать организацию пешеходных зон, улиц и площадей многофункционального назначения, используя для взаимной изоляции функций многоуровневые объемно-пространственные решения и технические средства, обеспечивающие безопасность и комфорт пребывания людей.

2.4. Недвижимые памятники истории и культуры в ИСРЦ, являясь важнейшим элементом историко-культурного наследия общества, существенно определяют культурный потенциал Санкт-Петербургского региона и подлежат безусловной и всесторонней охране на всех этапах инвестиционного процесса (планирование, финансирование, проектирование, строительство) и в ходе эксплуатации.

2.5. Территория ИСРЦ и ее ближайшее окружение состоят из трех поясных зон с различными режимами охраны исторического наследия:

объединенная охранная зона охраны памятников истории и культуры (ООЗ);

объединенная зона регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1);

объединенная зона регулирования застройки второй категории (ОЗРЗ-2).

2.6. В ООЗ должны сохраняться пространственно-планировочная структура, исторически ценная застройка и сложившийся городской ландшафт, обеспечиваться или резервироваться возможности восстановления его ранее утраченных элементов и параметров.

Не допускаются снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурного ансамбля.

Запрещается снос градостроительно ценных зданий фоновой застройки, образующих ткань городского ландшафта.

Из рассматриваемой зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстетический ущерб памятникам, вызывая чрезмерные грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.

В ООЗ должны быть обеспечены необходимая для сохранности памятников гидрогеологическая и инженерно-геологическая обстановка, а также защита от динамических воздействий и пожарная безопасность.

К разд. 2 "Требования к основным элементам жилых зданий"

Квартиры и жилые ячейки общежитий

К п. 2.1. Требования к квартирам в реконструированных зданиях дифференцируются в зависимости от характера и условий проведения ремонтно-реконструктивных работ, определяемых с учетом историко-культурной ценности объекта и состояния его конструкций. Выделяют требования, предъявляемые:

при радикальной перепланировке, осуществляемой в случаях, когда сохранение существующих перегородок невозможно или нецелесообразно (замена или усиление междуэтажных перекрытий, неудовлетворительное состояние перегородок и т.п.);

при ограниченной перепланировке, выполняемой с максимальным сохранением перекрытий и перегородок;

при восстановлении первоначальной планировки, осуществляемой в зданиях с сохраняемой ценной отделкой интерьеров.

В последнем случае целью является возможно более полное сохранение или воссоздание объемно-планировочных характеристик квартир. Обязательным условием следует считать сохранение входов из парадной лестницы, первоначального объема передних, габаритов парадных помещений квартир. Раздел квартиры допустим только за счет отделения помещений, тяготеющих к черной лестнице; образование новых кухонь и санитарных узлов возможно на месте помещений с несохранившейся или наименее ценной отделкой.

К п. 2.2. Рекомендуется, чтобы суммарная площадь хозяйственных шкафов и кладовых составляла не менее 2% общей площади квартиры.

В квартирах с жилой площадью до 30 кв.м при высоте помещений 3 м и более допускается взамен хозяйственных шкафов и кладовых предусматривать антресоли объемом не менее 1 куб.м.

При высоте помещений более 3,3 м рекомендуется устройство антресолей над уборными, ванными и совмещенными санитарными узлами.

К п. 2.3. Структура квартир и соотношение квартир, предназначенных для временного и постоянного проживания, определяются заданием на проектирование с учетом специфики здания, его параметров, демографии района, экономики.

Рекомендуется, чтобы общая площадь квартир в реконструированных жилых зданиях не превышала величин, указанных в таблице.

Таблица

Общая площадь квартир в реконструированных зданиях

| Вид перепланировки | Верхние пределы общей площади квартир, м, с числом комнат |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Радикальная | 45 | 70 | 90 | 105 | 115 |
| Ограниченная | 50 | 75 | 95 | 110 | 120 |

В квартирах с восстанавливаемой первоначальной планировкой общая площадь не нормируется.

К п. 2.4. В квартирах для постоянного проживания, организуемых при радикальной перепланировке, а также в новых жилых домах рекомендуется общие комнаты в многокомнатных квартирах и жилые комнаты в однокомнатных квартирах предусматривать шириной не менее 3 м, одну из спален - шириной не менее 2,7 м, остальные спальни - шириной не менее 2,2 м. Отношение ширины жилой комнаты к ее глубине в этих квартирах не должно, как правило, превышать 1:2,2. Альковы, ниши, эркеры при определении пропорций комнат в расчет не принимаются. Организация проходных жилых комнат допускается как исключение. Проходная комната должна иметь площадь 16 кв.м и более; суммарная площадь проходной комнаты и комнаты со входом из нее не должна превышать 36 кв.м.

Габариты и пропорции жилых комнат в квартирах с сохраняемой и восстанавливаемой ценной отделкой интерьеров определяются требованиями к сохранению (восстановлению) первоначальной планировки квартир.

Кухни площадью 5 кв.м допускается предусматривать в однокомнатных квартирах любой площади и в двухкомнатных квартирах, предназначенных для постоянного проживания, с жилой площадью не более 24 кв.м.

При ограниченной перепланировке в двухкомнатных квартирах любой площади кухни должны иметь не менее 6 кв.м.

В квартирах жилой площадью более 80 кв.м рекомендуется предусматривать кухни площадью не менее 10% жилой площади квартиры.

К п. 2.5. В реконструированных жилых домах в двухкомнатных квартирах жилой площадью не более 24 кв.м допускается устройство совмещенных санитарных узлов.

К п. 2.6. Расположение кухонь под жилыми комнатами других квартир разрешается при условии, что в этих кухнях установлено по одному газовому прибору. Часть кухни, удаленную от места установки раковины и плиты не менее чем на 2 м, допускается располагать над жилой комнатой другой квартиры. Перекрытия между кухнями и жилыми комнатами должны быть паро- и газонепроницаемыми.

При реконструкции зданий разрешается размещение кухонь в помещениях, перекрытия под и над которыми выполнены из дерева, находящегося в хорошем техническом состоянии. Как исключение, при условии надежной гидроизоляции полов, в таких помещениях можно размещать санитарные узлы.

В квартирах для постоянного проживания не допускается примыкание санитарных узлов к межквартирным перегородкам и к межквартирным стенам толщиной менее 0,52 м, ограждающим жилые комнаты. Не разрешается навешивать санитарно-техническое оборудование и стояки на межквартирные стены и перегородки, ограждающие жилые комнаты, и на их продолжение в пределах 3 м.

Внутриквартирные перегородки, разделяющие жилые комнаты и санитарные узлы, должны обладать повышенной звукоизолирующей способностью; навеска на такие перегородки санитарно-технического оборудования не рекомендуется.

К п. 2.7. Ширину кухонь в квартирах для постоянного проживания следует определять с учетом удобного размещения в них необходимого набора оборудования (плита, рабочий стол, мойка, холодильник, обеденный стол) и принимать, как правило, не менее 1,9 м.

В квартирах для временного проживания допускается устройство кухонь шириной не менее 1,6 м.

Рекомендуется, чтобы в кухнях площадью менее 10 кв.м было только одно окно.

В квартирах для постоянного проживания примыкающая к входной двери часть передней, если в ее пределах не расположены двери в жилые комнаты и кухни, может иметь ширину не менее 1,2 м. Внутриквартирные коридоры с поворотами или длиной более 3 м должны иметь ширину не менее 1,1 м. При ограниченной перепланировке, а также в квартирах для временного проживания возможно устройство передних шириной не менее 1,2 м и коридоров любой длины и конфигурации шириной не менее 0,85 м.

К п. 2.9. Общежития, организуемые при реконструкции старых жилых зданий, должны, как правило, решаться как общежития квартирного типа.

Требования к объемно-пространственному решению зданий таких общежитий, их инженерному оборудованию, планировке и отделке помещений должно соответствовать аналогичным требованиям, предъявляемым к реконструированным квартирным жилым домам.

К п. 2.13. Помещения общественного назначения и общие подсобные помещения в общежитиях квартирного типа, а также организация одного или нескольких входов для проживающих и посетителей предусматриваются в соответствии с заданием заказчика.

К разд. 3 "Инженерное оборудование"

В реконструированных жилых домах, не имеющих подвалов и подполей, допускается прокладка инженерных коммуникаций в подпольных каналах, проходящих в помещениях квартир, предназначенных для временного проживания, или в помещениях встроенных нежилых учреждений, расположенных в первых этажах.

В каждом жилом здании следует предусматривать помещения для водомеров и теплоцентров. Допускается устройство общего теплоцентра для нескольких смежных жилых зданий.

Помещения водомеров и теплоцентров могут размещаться в подвальных, цокольных и первых этажах зданий при высоте помещений не менее 2 м. Минимальные размеры помещений водомеров в плане - 2,0 3,0 м. Помещения теплоцентров должны иметь ширину не менее 3 м и одну из стен - без проемов длиной не менее 6 м. Непосредственно над помещением теплоцентра не должны размещаться жилые комнаты квартир, предназначенных для постоянного проживания. Как исключение, размещение их над помещением теплоцентра допускается при условии устройства второго перекрытия с воздушной прослойкой. Помещения теплоцентров должны вентилироваться через вытяжные каналы и оборудоваться раковиной и трапом.

Заглубленные помещения водомеров и теплоцентров должны иметь надежную гидроизоляцию. При заглублении ниже отметки канализации следует предусмотреть принудительный отвод воды с пола помещения.

К п. 3.4. Из жилых комнат глубиной более 6 м рекомендуется устраивать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением через вентиляционные каналы, размещаемые в зоне, наиболее удаленной от окон.

К п. 3.10. В жилых зданиях (в том числе в общежитиях квартирного типа) высотой до 7-и этажей включительно допускается установка поквартирных водонагревателей на газовом топливе.

В общежитиях квартирного типа до 10-и этажей включительно допускается установка газовых плит.

К п. 3.17. В общежитиях квартирного типа, не оборудованных диспетчерской связью, при отсутствии специальных помещений общественного назначения и внеквартирных кладовых автоматические установки пожарной сигнализации разрешается не предусматривать.

Приложение 7
обязательное

Состав и ориентировочные расчетные показатели предприятий
и учреждений обслуживания на территории ИСРЦ

| Учреждения и предприятия | Единица измерения | Вместимость на 1000 человек постоянного населения для обеспечения потребности | Пеше- ходная доступ- ность, м, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суточного населе- ния | в том числе постоян- ного на- селения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Предприятия торговли | кв.м торговой площади |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | " | 204 | 96 | 500 |
| Магазины непродовольственных товаров | " | 413 | 137 | 500 |
| Рынки | " | 26 | 14 | - |
| II. Предприятия общественного питания | посадочное место |  |  | 400 |
| Рестораны | " | 54 | 16 | - |
| Кафе, столовые | " | 71 | 21 | - |
| Магазины кулинарии | рабочее место | 0,7 | 0,3 | - |
| III. Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |  |  | 500 |
| Ремонт и изготовление мебели | " | 0,2 | 0,1 | - |
| Ремонт и пошив обуви | " | 0,76 | 0,42 | - |
| Химчистки | " | 0,2 | 0,1 | - |
| Прачечные | " | 0,4 | 0,22 | - |
| Ремонт и пошив одежды | " | 3,10 | 1,71 | - |
| Ремонт квартир | " | 0,45 | 0,3 | - |
| Прокат | " | 0,5 | 0,4 | - |
| Фотоуслуги | " | 0,6 | 0,4 | - |
| Ремонт часов | " | 0,9 | 0,6 | - |
| Ремонт металлоизделий и бытовой техники | " | 0,65 | 0,4 | - |
| Парикмахерские | " | 1,6 | 1,1 | - |
| Прочие предприятия | " | 0,4 | 0,3 | - |
| Прачечное самообслуживание | кг/смену | 26,1 | 14,5 | - |
| Химчистка самообслуживания | " | 7,2 | 4,0 | - |
| IV. Учреждения образования и культуры |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | - | 65 | 300 |
| Школы | " | - | 125 | 500 |
| Учебно-производственные комбинаты | " | - | 4,2 | - |
| Школы искусства | " | 9,0 | 6,8 | - |
| Танцплощадки-дискотеки | пары | 3 | 2 | - |
| Кинотеатры | место | 40 | 23 | - |
| Библиотеки | тыс. томов | 12 | 7,5 | - |
| Клубные помещения | место зрительского зала ---------------------- кружковое место | 41 ------ 127 | 33 ----- 66 | - |
| Театральные кассы | кв.м нормируемой площади | 1,2 | 0,9 | - |
| V. Лечебно-профилактические учреждения и социальное обеспечение |  |  |  |  |
| Поликлиника для взрослых | посещений в смену | 17 | 13 | 1000 |
| Поликлиника для детей | " | 6 | 5 | 1000 |
| Стоматологические поликлиники | " | 4,4 | 4,0 | - |
| Женские консультации | " | 1,4 | 1,4 | - |
| Диспансеры, травматологические пункты | " | 3,4 | 3,0 | - |
| Пункты первичной амбулаторной помощи | врачебный кабинет | 0,6 | 0,5 | - |
| Раздаточные пункты молочной кухни | кв.м нормируемой площади | - | 10 | - |
| Аптеки | " | 73 | 63 | - |
| Учреждения для престарелых | место | По заданию на проектирование |
| Больницы | койки | - | - | - |
| VI. Учреждения административные, финансовые и связи |  |  |  |  |
| Опорные пункты ООП | кв.м нормируемой площади | 16 | 10,4 | - |
| РЭУ | " | 45 | 45 | - |
| Нотариальные конторы | " | 6 | 4 | - |
| Филиалы сберегательного банка | " | 30 | 22 | - |
| Отделения связи | " | 157 | 99 | - |
| Пункты приема вторсырья | " | 30 | 19 | - |
| Отделения милиции | " | 16 | 10 | - |
| VII. Комплексы массовой физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 60 | 44 | - |
| Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 12,2 | 7,8 | - |
| VIII. Коммунальные объекты |  |  |  |  |
| Бани | место | 7 | 5 | - |
| Общественные туалеты | прибор | 3 | 2 | 1000 |
| Примечания: 1. Вместимость детских дошкольных учреждений, школ, учебно-производственных комбинатов, раздаточных пунктов молочной кухни рассчитывается только на постоянное население. 2. По Куйбышевскому району показатели увеличиваются в 2,2 раза. |

Приложение 8
рекомендуемое

Определение расчетных показателей учреждений и предприятий обслуживания дифференцированно по районам

1. Для решения конкретных задач вместимость учреждений и предприятий обслуживания может быть рассчитана дифференцированно по районам.

2. Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания определяются на 1000 человек постоянного населения (), при этом учитывается потребность всего контингента, пребывающего на территории района. Расчеты осуществляются согласно данным нижеприведенной таблицы и прилож. 7 и 9 по формуле

| где | - | вместимость на 1000 человек постоянного населения с учетом потребности всех категорий населения; |
| --- | --- | --- |
|  | - | вместимость на 1000 человек постоянного населения для обеспечения потребности данной категории населения (прилож. 7, гр. 4); |
|  | - | вместимость на 1000 человек постоянного населения для обеспечения потребности населения, временно пребывающего на территории района: ; |
|  | - | численность населения, временно пребывающего в районе (прилож. 9, гр. 5); |
|  | - | коэффициент корректировки нормы: |

| Коэффициент корректировки нормы, | Виды обслуживания |
| --- | --- |
| 0,2 | Лечебно-профилактические учреждения и социальное обеспечение |
| 0,25 | Комплексы массовой физкультуры и спорта, бани |
| 0,3 | Учреждения культуры, коммунальные объекты |
| 0,6 | Торговля (магазины продовольственных товаров), бытовое обслуживание |
| 1,1 | Торговля (магазины непродовольственных товаров) |
| 1,3 | Общественное питание |

Приложение 9
рекомендуемое

Распределение населения, временно пребывающего 
на территории центральных районов

| № п. п. | Районы | Население, временно пребывающее в районе, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  | административный | селитебный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Василеостровский | В-1 | 47 |
|  |  | В-2 | 37 |
|  |  | В-3 | 96 |
|  |  | Всего | 180 |
| 2 | Дзержинский | Д-1 | 84 |
|  |  | Д-2 | 54 |
|  |  | Д-3 | 6 |
|  |  | Всего | 144 |
| 3 | Куйбышевский | К-1 | 313 |
|  |  | К-2 | 112 |
|  |  | К-3 | 138 |
|  |  | Всего | 563 |
| 4 | Ленинский | Л-1 | 35 |
|  |  | Л-2 | 60 |
|  |  | Всего | 95 |
| 5 | Октябрьский | О-1 | 91 |
|  |  | О-2 | 64 |
|  |  | О-3 | 14 |
|  |  | Всего | 169 |
| 6 | Петроградский | П-1 | 45 |
|  |  | П-2 | 200 |
|  |  | П-3 | 67 |
|  |  | П-4 | 19 |
|  |  | П-5 | 31 |
|  |  | Всего | 362 |
| 7 | Смольнинский | С-1 | 29 |
|  |  | С-2 | 33 |
|  |  | С-3 | 22 |
|  |  | С-4 | 11 |
|  |  | С-5 | 32 |
|  |  | Всего | 127 |
|  |  | Итого | 1640 |

Приложение 10
рекомендуемое

Мероприятия по охране окружающей среды и нормативные документы

| Источники загрязнения | Природоохранные требования | Мероприятия | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Промышленные предприятия | Достижение и соблюдение предельно допустимого уровня выбросов в атмосферу | Замена топлива экологически менее вредным | - |
|  |  | Улучшение технологии сжигания топлива | - |
|  |  | Изменение технологии производства, его мощности | ГОСТ 17.2.3.02-78 |
|  |  | Установка пылегазоочистных установок | ОНД 1-84 |
|  |  | Агрегирование источников теплоснабжения | ОНД - 86 |
|  |  | Вывод предприятий | РД 50-210-80 |
|  |  | Утилизация загрязнений, их использование в качестве вторичных материальных ресурсов | - |
|  |  | Установление параметров санитарно-защитных зон | СН-245-71 |
| Автотранспорт | Соблюдение нормативов выбросов в атмосферу | Внедрение экологически нейтрального топлива | - |
|  |  | Совершенствование технологии сжигания автомобильного топлива | - |
|  |  | Строительство транспортных пересечений в разных уровнях | - |
| Промышленные предприятия | Достижение и соблюдение предельно допустимых стоков | Извлечение из стоков полезных веществ и их утилизация | - |
|  |  | Кооперация в переработке и обезвреживании стоков | - |
|  |  | Изменение технологии, внедрение миниотходных технологий | - |
|  |  | Использование водооборотных систем | Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами |
|  |  | Строительство локальных очистных сооружений, установок по извлечению полезных веществ, по доочистке сточных вод |  |
|  |  | Сокращение потребления свежей воды | ГОСТ 2874-83 |
|  |  | Обеспечение разбавления речным стоком сброса очищенных сточных вод в отношении 1/5 - 1/6 | Руководство по районной планировке (ЦНИИПградостроительства, 1974) |

Приложение 11
рекомендуемое

Методика расчета проектных показателей по охране атмосферного воздуха

Снижение загрязнения окружающей среды до предельно допустимых уровней должно предусматриваться по следующим основным направлением.

Охрана атмосферного воздуха:

внедрение миниотходных технологий производства и переработки;

строительство пылегазоочистных установок, сооружений и устройств;

перепрофилирование, закрытие отдельных производств или вывод их в другое место, использование безотходной технологии, уменьшение объемов производства, использование экологически менее вредного сырья и видов топлива, исключение открытого хранения сырья и продукции, могущих стать источником загрязнения атмосферного воздуха, исключение или резкое снижение залповых и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу, осуществление дополнительных мероприятий в периоды неблагоприятных с экологической точки зрения метеорологических условий (температурная инверсия атмосферы, длительное безветрие, сильный туман и т.п.);

внедрение миниотходных технологий сжигания автомобильного топлива;

перевод автотранспорта на использование экологически нейтрального топлива;

осуществление региональной организации движения транспорта;

проведение градостроительных планировочных мероприятий по обеспечению развития транспортных сетей и сооружений, рациональному размещению грузообразующих предприятий и транспортных хозяйств;

максимальное ограничение транспортного потока с исключением транзитного и выделением улиц только пешеходного назначения;

максимальное исключение отстоя автотранспорта вблизи жилых домов, детских и лечебно-оздоровительных учреждений с полным исключением его отстоя с включенными двигателями.

Охрана водных ресурсов от загрязнения и их рациональное использование:

внедрение технологий, снижающих удельное потребление воды, удельное количество стоков при производстве продукции;

внедрение систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;

закрытие, вывод и перепрофилирование производств;

организация водоохранных зон р. Невы, ее протоков и притоков;

Приложение 15
обязательное

Параметры улиц и дорог

| Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч, при условиях трассирования | Коли- чес- тво полос дви- же- ния | Ширина полосы движения, м | Наименьший радиус кривых в плане, м, при условиях трассирования | Наибольший продольный уклон, % | Наименьший радиус вертикальных прямых, м | Ширина предохра- нитель- ной по- лосы между проезжей частью и бортовым камнем, м | Шири- на троту- ара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | выпуклых | вогнутых |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при условиях трассирования |  |  |
|  | нормаль- ных | слож- ных |  | нормаль- ных | слож- ных | нормаль- ных | слож- ных | нормаль- ных | слож- ных | нормаль- ных | слож- ных | нормаль- ных | слож- ных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Региональные магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1. Магистрали непрерывного движения (МНД) | 100 | 60 | 4-8 | 3,75 | 3,50 | 400 | 125 | 40 | 60 | 10000 | 1500 | 2000 | 500 | 0,75 | 1,5-6,0 |
| II. Магистральные улицы городского значения (МГЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Главные улицы центральных района\ов | 80 | 40 | 4-8 | 3,75 | 3,00 | 400 | 60 | 40 | 70 | 6000 | 1000 | 1500 | 300 | 0,5 | 3,0-9,0 |
| II.2. С преимущественным движением пассажирского транспорта | 80 | 40 | 4-6 | 3,75 | 3,00 | 400 | 60 | 40 | 70 | 6000 | 1000 | 1500 | 300 | 0,5 | 2,0-6,0 |
| II.3. С преимущественным движением индивидуального транспорта | 80 | 40 | 2-6 | 3,50 | 2,50 | 250 | 40 | 40 | 70 | 6000 | 1000 | 1500 | 300 | 0,5 | 2,0-6,0 |
| II.4. Со смешанным движением | 80 | 40 | 4-6 | 3,75 | 3,00 | 400 | 60 | 40 | 70 | 6000 | 1000 | 1500 | 300 | 0,5 | 2,0-4,0 |
| III. Магистральные улицы районного значения (МРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. С преимущественным движением пассажирского транспорта | 60 | 40 | 4 | 3,75 | 3,00 | 250 | 60 | 50 | 70 | 4000 | 1000 | 1000 | 300 | - | 1,5-6,0 |
| III.2. Со смешанным движением | 60 | 40 | 40 | 3,75 | 3,00 | 250 | 60 | 50 | 70 | 4000 | 1000 | 1000 | 300 | - | 1,5-4,5 |
| IV. Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. Жилые улицы | 40 | 30 | 2-4 | 3,00 | 2,50 | 125 | 30 | 50 | 80 | 2000 | 600 | 500 | 200 | - | 1,5-4,5 |
| IV.2. Улицы промышленных и коммунально-складских зон | 60 | 30 | 2-4 | 3,50 | 2,50 | 125 | 30 | 50 | 70 | 2000 | 600 | 500 | 200 | - | 1,5-3,0 |
| V. Пешеходные улицы | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Под сложными условиями подразумевается наличие факторов, при которых применение нормативных показателей для нормальных условий трассирования связано с необходимостью сноса капитальной застройки, нарушения архитектурно-исторической среды, переустройства систем инженерного оборудования.

Приложение 16
справочное

Характерные черты и особенности геологической среды ИСРЦ,
условия ее строительного освоения

1. Под геологической средой следует понимать совокупность территории с ее рельефом и гидрологическими объектами, геологическими образованиями, или "недрами" (т.е. горными породами и грунтами, вмещающими подземные воды), которые используются в качестве оснований или как вместилища зданий и сооружений.

2. Характерными чертами геологической среды в ИСРЦ являются следующие:

2.1. Слабая дренированность низменной территории при избыточном увлажнении земной поверхности атмосферными осадками, что определяет сплошную водонасыщенность грунтов и горных пород геологического разреза, близкое к поверхности положение зеркала грунтовых вод.

2.2. Проявление морских нагонных наводнений, вызывающих затопление и подтопление территорий, что обусловило необходимость создания комплекса сооружений защиты города от наводнений.

2.3 Глубокое, обычно свыше 25 - 35 м, залегание плотных и прочных коренных горных пород (котлинских глин вендского возраста), а также большая, порядка 15 - 20 м и более, глубина залегания кровли основного несущего относительно водоупорного слоя (плотных валунных суглинков и супесей лужской морены) и, соответственно, значительная мощность надморенной толщи слабых грунтов.

2.4. Широкое распространение непосредственно с поверхности многорядного напластования слабых водонасыщенных песчано-глинистых грунтов с весьма изменчивыми показателями их строительных свойств.

2.5. В связи с низкими фильтрационными свойствами преобладающих грунтов невозможность обеспечить, как это предлагается общесоюзными нормами, понижение уровня грунтовых вод в зоне застройки до глубины 2 - 3 м; наличие местных напоров подземных вод, проявляющихся при производстве земляных работ, в слоях первого от поверхности водоносного горизонта грунтовых вод.

2.6. Значительная загрязненность грунтовых вод и их агрессивность по отношению к каменным фундаментам, к бетону бетонных и железобетонных фундаментов, изделий и деталей, к металлическим конструкциям.

2.7. Распространение довольно глубоких (несколько десятков метров) древних врезов речных долин в кровлю коренных пород, заполненных переслаивающимися четвертичными образованиями и содержащими грунтовые и напорные подземные воды, а также наличие зон прямой гидравлической связи напорных и грунтовых вод.

2.8. Повсеместное присутствие в нижней части коренных пород и на контакте их с подстилающим кристаллическим фундаментом широко используемого высоконапорного гдовского подземного водоносного горизонта, содержащего солоноватые воды.

2.9. Развитие техногенных физико-геологических процессов и явлений, вызванных воздействием на геологическую среду городской застройки и связанных с ней видов жизнедеятельности.

3. Строительное использование геологической среды по степени его воздействия на существующую застройку в зоне влияния реконструктивной активности условно разделяется на четыре вида: поверхностное, приповерхностное, подповерхностное и глубинное.

3.1. К поверхностному освоению (наименее воздействующему на геологическую среду) относятся устройство дорожных оснований, создание, углубление и ликвидация водоемов и фарватеров, благоустройство рек, каналов, водоемов и прилегающих к ним территорий, укрепление откосов, берегов, а также другие работы по благоустройству земной поверхности без значительных объемов перемещения земляных масс.

3.2. К приповерхностному освоению - на глубину до 5 м, реже до 7 - 10 м (наиболее распространенному, в связи с чем весьма существенному по суммарному воздействию многочисленных объектов на геологическую среду и прилегающую застройку) - относятся отрывка траншей для прокладки инженерных коммуникаций, котлованов для возведения фундаментов зданий и сооружений, строительство полуподземных и подземных транспортных тоннелей и пешеходных переходов, подземных гаражей, а также другие строительные работы с преобладающим применением открытого способа их производства.

3.3. К подповерхностному освоению относятся сооружение преимущественно подземных выработок (шахт и тоннельных коллекторов), создание особо заглубленных специальных фундаментов зданий и сооружений в обводненной толще слабых неустойчивых песчано-глинистых грунтов, реализуемое в интервале глубин от 10 - 20 м  до 35 - 50 м обычно с применением специальных методов и способов производства работ (в ряде случаев приводящее к деформациям поверхности земли, зданий и сооружений в пределах мульды оседания с радиусом деформаций в плане до 25 - 50 м от оси горно-строительных выработок).

3.4. К глубинному освоению относится строительство комплекса сооружений и тоннелей метрополитена (а также глубинных тоннельных коллекторов) преимущественно на глубине свыше 50 м, но с сильно различающимися условиями возведения разных частей комплекса.

При этом строительство подземных станционных залов, перегонных тоннелей и тоннельных коллекторов под толщей слабых водонасыщенных песчано-глинистых грунтов в устойчивых коренных породах приводит к осадкам и другим деформациям поверхности земли, зданий и сооружений в пределах мульды оседания (в плане до 50 - 300 м от оси выработок). При сооружении в слабых неустойчивых грунтах наклонных эскалаторных ходов и шахт с использованием метода замораживания грунтов имеют место значительные деформации при промораживании грунтов и после их оттаивания, что приводит к нарушениям исторической застройки в зоне строительства.

4. Воздействие планируемых строительных работ на геологическую среду и прилегающую застройку зависит от инженерно-геологических условий, особенностей планировки и застройки данного городского района, технического состояния фундаментов и конструкций существующих зданий, размещения подземных коммуникаций, формы, размеров и глубины заложения строящегося здания или подземного сооружения, объемно-планировочных и конструктивных его решений, степени приближенности строящегося объекта к существующим зданиям, а также от организации и технологии строительства.

Определяющими факторами при этом являются геологическое строение и гидрогеологические условия, глубина заложения сооружения, близость его к существующим зданиям, технология строительства объекта.

5. При преобладающем приповерхностном освоении и использовании геологической среды - возведении фундаментов зданий и сооружений, прокладке инженерных коммуникаций - следует различать обычные котлованы (траншеи), глубина которых не превышает заложение подошвы фундаментов близрасположенных зданий, и так называемые "глубокие" котлованы (траншеи), отрываемые ниже подошвы фундаментов ближайших зданий и сооружений.

6. Следует учитывать, что при открытом способе производства работ (отрывка глубоких траншей, котлованов и строительство подземных сооружений, относительно мало заглубляемых в грунт) нарушения в пределах возможной призмы обрушения траншеи или котлована возникают вследствие:

потери устойчивости грунта в основании существующих фундаментов и нисходящего откоса;

дополнительной осадки грунтов в результате отклонения ограждающих конструкций;

развития осадки грунтов из-за дополнительного загружения соседней площадки при возведении нового здания (сооружения);

дополнительной осадки грунтов при строительном водопонижении в связи с уплотнением грунтов основания, суффозионным выносом мелких частиц, переходом грунтов в плывунное состояние и др.;

деформации фундаментов и наземных конструкций из-за использования или неизбежного проявления вибрации при погружении шпунта, свай, при работе машин и механизмов.

7. При подповерхностном и глубинном видах освоения геологической среды - проходке тоннелей и других подземных выработок различного назначения закрытом способом (т.е. при подработке существующей застройки) - основным видом деформации является сдвижение пород и грунтов, проявляющееся в виде осадки, оседания, или вертикальных перемещений поверхности, а также в виде ее искривления в результате сдвигов, горизонтального растяжения и сжатия.

Необходимо учитывать следующие причины деформаций при разных способах строительства:

при щитовой проходке тоннелей - выпуск грунта в забой выработки, несвоевременное или некачественное заполнение строительного  зазора между крепью и выработкой, деформация оболочки щита и тоннельной обделки;

при проходке малозаглубленных тоннелей способом продавливания - смещение грунтовой толщи ножевой частью строительного комплекса, выпуск грунта в забой;

при горном способе проходки (при извлечении крупных валунов в забое, разработке прослоев песчаника в глинах) - переборы грунта в забое, многократные перекрепления выработки.

8. Следует принимать во внимание, что применение в подземном строительстве специальных методов проходки, обусловленное особенностями петербургских инженерно-геологических условий, может вызывать нарушения:

при кессонном способе щитовой проходки - внезапные выпуски грунта в забой при вскрытии песчаных линз, даже незначительных по мощности (до 0,5 - 1,0 м), сопровождающемся прорывом сжатого воздуха через эти линзы на поверхность;

при искусственном замораживании грунтов - пучение поверхности вследствие миграции воды в пылевато-глинистых грунтах, что сопровождается значительными осадками после оттаивания грунтов, а также дренирование тоннелем оттаявших грунтов с их дополнительным уплотнением под природной нагрузкой в связи с поздним (по завершении  стабилизации осадки) зачеканиванием швов тоннельной обделки;

при строительном водопонижении - уплотнение грунтов в осушенном объеме под природной нагрузкой, развитие суффозионного выноса мелких частиц грунта во время откачки воды, гниение деревянных элементов фундаментов (свай, ростверков, лежней).

9. Деформации наземных зданий и сооружений (вплоть до их разрушения) в результате сдвижения горных пород и грунтов над строящимися подземными сооружениями различны на разных участках мульды сдвижения. В зданиях, попавших в среднюю часть мульды, деформации развиваются обычно в нижних этажах и в фундаментах, а на крайних участках мульды - в пределах верхних этажей зданий.

Необходимо учитывать, что вследствие возможных наклонов земной поверхности (с результирующим креном зданий) и ее искривлений (с изгибом зданий) опасность представляют даже небольшие сдвижения с оседаниями поверхности в несколько сантиметров, которые развиваются в центре мульды над протяженными участками тоннелей и глубинных тоннельных коллекторов.

Приложение 17
обязательное

Инженерно-геологическое районирование территории ИСРЦ для строительного
 освоения с учетом использования подземного пространства

При инженерно-геологическом районировании произведено членение территории ИСРЦ на три зоны, три подзоны, семь районов и четыре подрайона, что позволило отразить разнообразие геологического строения, гидрогеологических условий, а также особенности освоения территории.

Зоны с присвоенными им номерами I, II, III подразделяются в зависимости от глубины залегания кровли коренных пород или, что то же, от суммарной мощности толщи четвертичных образований. Отражая общий характер геологического строения, эти зоны соответствуют выделенным на территории объемным блокам зонирования геологической среды, показанным на схеме.

| Зона I | Зона II | Зона III |
| --- | --- | --- |
| Слабо расчленная кровля коренных пород (прочных котлинских глин) залегает на глубине от 20 до 50 м | Сильно эродированная кровля (поверхность) коренных пород во врезах древних погребенных долин, залегает на глубине от 50 до 100 м и более | Небольшие в плане участки с относительно более высоким залеганием кровли коренных пород - на глубинах порядка 15 м, но не более 20 м |

Подзоны, которым присвоены буквенные индексы А, Б и В, выделяются по количеству водоносных горизонтов, имеющих распространение в толще четвертичных образований. Эти подзоны отражают относительную сложность важнейшей для строительства части геологического разреза и основные черты гидрогеологической обстановки, что в значительной мере определяет условия подземного строительства.

| Подзона А | Подзона Б | Подзона В |
| --- | --- | --- |
| Распространен только горизонт грунтовых вод, включающий также участки возможного проявления местных напоров воды | Помимо горизонта грунтовых вод, имеет распространение верхний межморенный или полюстровский напорный водоносный горизонт | Распространены, кроме грунтовых вод, оба - верхний и нижний - межморенные напорные водоносные горизонты |
| Охватывает полностью площади средовых районов (кварталов) 4, 6, 7, 10, 30, 36а, 38, 39, 43, 43а, 46, 47а, 47б, 51, 51а, 52, 53, 56, 58, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 79, 82, 83, 84а, 84в, 91, 94, 94а, 95, 96, 97, 97а, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 114, 114а, 115, 119, 128, 129 | Включает площадь средовых районов 8, 17, 18, 21а, 28, 28а, 29, 33, 34, 37, 37а, 39, 41, 71, 76, 87, 88, 88а, 88б, 89, 92, 93, 120, 121, 122, 126 | Развита на площади средовых районов 12, 13, 14, 15, 22, 23, 74а, 108 |

Районы выделены по основным встречающимся сочетаниям двух показателей: по глубине залегания кровли и по мощности главнейшего несущего относительно водоупорного слоя лужской (осташковской) морены. Эти районы отражают как мощность верхней части геологического разреза - надморенной толщи, представленной преимущественно слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми грунтами, так и мощность подстилающего ее водоупора. Районам присвоены индексы, выраженные сочетанием двух арабских цифр, разделенных косой чертой (в числителе - по глубине залегания кровли морены, в знаменателе - по мощности морены).

| Мощность морены | Глубина залегания кровли морены (мощность надморенной толщи) |
| --- | --- |
|  | "1" (более 20 м) | "2" (от 5 до 20 м) |
| "1" (более 10 м) | Район 1/1 | Район 2/1 |
| "2" (5 - 10 м) | Район 1/2 | Район 2/2 |
| "3" (менее 5 м) | Район 1/3 | Район 2/3 |
| "0" (морена отсутствует) | Район 1/0 | Такой район не выявлен |

Подрайоны с присвоенными им буквенными обозначениями "а", "б", "в" и "г" выделены по характеру разреза надморенной толщи и отражают состав и свойства послеледниковых и позднеледниковых отложений приповерхностной части разреза.

| Подрайон "а" | Подрайон "б" | Подрайон "в" | Подрайон "г" |
| --- | --- | --- | --- |
| Преимущественно тонко- и мелкопесчаный характер верхней части разреза на глубину порядка 10 м при подчиненной роли подстилающих суглинистых грунтов, главным образом ленточных | Приблизительно равное по мощности соотношение верхней тонкопесчано-супесчаной, часто с включением растительных остатков, и нижней преимущественно суглинистой частей разреза; наличие песчаных разностей в подошве толщи определяет возможность проявления местных напоров воды | Супесчано-суглинистый характер разреза при преобладающем текучепластичном состоянии грунтов | Характеризуется наличием заторфованных супесчаных грунтов и погребенных торфов в верхней части разреза, подстилаемой суглинистыми ленточными образованиями, которые включают линзы песчаных разностей плывунного типа |
| Охватывает полностью площади средовых районов 14, 15, 46, 55, 60, 74, 75, 76, 81, 97, 104, 106, 108 и частично средовых районов 16, 21, 21а, 25, 26, 36, 53, 56, 57, 59, 61, 72, 73, 74а, 78, 100, 101, 103, 105, 108б, 109 | Включает площади средовых районов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 47а, 47б, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63а, 72, 73, 80, 90, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 97а, 99, 101, 102, 103, 107, 108б | Частично захватывает площади средовых районов 28, 43а, 48, 49, 61, 65, 75, 84, 88, 88а, 89, 91, 92, 100 | Охватывает полностью площади средовых районов 8, 9, 10, 11, 21а, 24, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 33, 34, 43, 79, 82, 83, 84а, 84б, 84в, 84г, 85, 86, 87, 88, 88б, 89, 91, 92 и частично средовых районов 1, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 35, 36, 37а, 38, 43а, 44, 45, 47, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 74, 78, 80, 84, 90, 93, 94, 94а, 100, 105, 107, 110 |

Примечания:

1. Наибольшая часть территории, находящаяся в пределах зоны I, характеризуется:

большой неоднородностью слабых водонасыщенных песчано-глинистых грунтов верхней части геологического разреза;

возможностью проявления на отдельных участках местных напоров воды в приповерхностном горизонте грунтовых вод;

широким распространением (под слоем морены) полюстровского напорного водоносного горизонта, вскрытие которого определяет осложнения в строительстве и необходимость защиты водоносного горизонта от загрязнения и истощения.

2. В пределах зоны II, отличающейся высокой сложностью и наибольшей неоднородностью толщи четвертичных отложений, на глубине распространен еще один - нижний межморенный - напорный водоносный горизонт, содержащий довольно значительные резервные запасы пригодной для питья воды, в связи с чем при осуществлении подземного строительства требуется проведение специальных мер по охране этого горизонта.

3. На участках территории, условно объединяемых в зону III, условия для осуществления наземного строительства, в том числе с использованием подземного пространства, наименее сложны, в связи с чем в зоне III допускается возведение весьма ответственных зданий и сооружений.

В зависимости от приуроченности к указанным элементам районирования конкретные участки территории обозначаются многозвенными индексами, например участок I - Б - 1/2 - г.

Приложение 18
обязательное

"Безосадочные" методы, технологические приемы и способы строительства

"Безосадочные" методы при открытом способе производства работ

1. При проектировании траншей и котлованов для прокладки инженерных коммуникаций и для возведения фундаментов зданий и сооружений, размещаемых в непосредственной близости от существующих зданий, надлежит, кроме общесоюзных нормативов, руководствоваться ВСН 401-01-1-77 Ленгорисполкома "Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий" и ВСН 490-87 Минмонтажспецстроя "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий в городской застройке".

2. Котлованы (траншеи) глубиной ниже подошвы фундаментов находящихся рядом зданий и сооружений можно считать расположенными на безопасном удалении от существующих зданий и сооружений, если:

край строительного котлована или бровка откоса находятся за пределами призмы обрушения загруженного зданием откоса не менее чем на 5 м;

депрессионная поверхность подземных вод, образующаяся при осуществлении временного строительного водопонижения и водоотлива, располагается не глубже подошвы фундаментов существующего здания, при этом дополнительная осадка существующего здания практически отсутствует;

динамические воздействия от производства работ в котловане (погружение шпунта и свай, разработка мерзлого грунта, разборка старых фундаментов и др.) не вызывают под фундаментами и конструкциями существующего здания вибрации, превышающей пределы, установленные нормативами, указанными в п. 1.

3. В случае, если хотя бы одно из условий п. 2. не выполняется, следует считать, что данный глубокий котлован (траншея) создает зону влияния строительных работ, затрагивающую существующие здания, и строительство такого котлована без крепления не допускается.

4. В стесненных условиях исторически сложившихся районов города устройство глубоких котлованов с устойчивыми откосами без крепления как правило невозможно. Проектируемые ограждения глубоких строительных котлованов (траншей) в зоне существующей застройки должны быть безусловно устойчивы, их горизонтальные деформации предельно ограничены, при устройстве котлованов не допускаются вибрационные воздействия, выходящие за пределы, установленные ВСН 490-87.

5. При отрывке котлованов (траншей) около жилых и общественных зданий использование любых технологий, сопряженных с вибрационным воздействием, допустимо только при соблюдении норм по уровням шума и вибрации.

6. Применение способа опускного колодца около существующих исторических зданий, а также возле заселенных домов в большинстве случаев недопустимо.

7. Для крепления откосов глубоких котлованов возле существующих зданий следует применять жесткие железобетонные стены, свободно стоящие и анкерованные, заделка которых в грунт обеспечивает их устойчивость, ограниченное горизонтальное перемещение, прорезку водоносных слоев с заглублением стены в водоупор, а также возможность использования стены в качестве фундамента.

Указанным требованиям отвечают конструкции типа "стена в грунте", выполняемые из монолитного железобетона в траншейных прорезях под глинистым раствором или из монолитного и сборного железобетона с применением способа секущихся буронабивных свай.

8. При отсутствии технических средств реализации п. 7 и при специальном расчетном и модельном обосновании для крепления откосов глубоких котлованов возле существующих зданий в порядке исключения разрешается применять шпунт с соблюдением следующих условий:

8.1. Погружение шпунта осуществляется не забивкой, а вдавливанием, либо (при предварительном рыхлении грунта шнеком) вибрационным способом.

8.2. Длина шпунта рассчитывается исходя из условия его устойчивости и возможного отклонения в сторону котлована в пределах, ограниченных величиной возникающей при этом дополнительной осадки фундаментов существующего здания.

Целесообразно длину шпунта назначать так, чтобы его нижний конец достигал водоупора (залегающего ниже дна котлована), тогда замкнутый шпунтовый ряд будет служить противофильтрационной преградой.

8.3. По всей линии примыкания котлована к фундаментам существующего здания шпунт по завершении работ не извлекается (длина шпунта должна обеспечивать его заделку в подстилающем несущем слое грунта).

В этом случае шпунтовый ряд следует рассматривать как конструктивный (разделительный) и дополнительную осадку фундаментов существующего здания от массы нового сооружения не учитывать как незначительную.

8.4. Шпунт должен раскрепляться, если его устойчивость как свободно стоящего не обеспечена или если отклонение шпунта больше допустимой величины.

8.5. Предпочтительным способом крепления шпунта является применение грунтовых анкеров, корень которых (под фундаментами существующего здания) должен быть заделан за пределами призмы возможного обрушения грунта.

8.6. При использовании распорного крепления шпунтового ряда распоры демонстрируют только после качественной обратной засыпки пазух котлована (между стенкой подземного сооружения и шпунтом), которая предполагает либо применение крупного и средней крупности песка с уплотнением его до относительной плотности 0,9, либо использование низкомарочных бетонных смесей.

9. При креплении котлована конструкциями типа "берлинская стена" или аналогичными конструкциями следует обеспечивать выполнение условий, приведенных в п. 8.

10. Проведение всех видов работ в глубоких котлованах необходимо предусматривать как непрерывный технологический процесс, подлежащий выполнению (включая обратную засыпку пазух) в кратчайшие сроки.

11. При выполнении работ в глубоких котлованах должны быть организованы геодезические наблюдения за возможным развитием дополнительной осадки существующих зданий, отклонением конструкций крепления котлована, возникновением повреждений (трещин и т.п.) в конструкциях существующих зданий, в том числе:

проведение геодезических наблюдений, программа которых составляется по заданию проектной организации и предусматривается в сводной смете затрат;

геодезические наблюдения выполняются геометрическим нивелированием по второму классу.

Нулевые циклы (с привязкой к стабильным реперам городской геодезической сети) производятся до начала строительных работ. В процессе строительства измерения выполняются: ежедневно - в ходе погружения шпунта, устройства траншейных прорезей; один раз в три-четыре дня - при отрывке котлована; один раз в декаду - до завершения засыпки пазух;

результаты геодезических наблюдений и освидетельствования маяков на трещинах существующих зданий должны передаваться проектной организации при плановых мероприятиях по авторскому надзору.

12. При обнаружении повреждений конструкции существующего здания или по достижении предельных величин дополнительной осадки, указанных в проекте строительства (реконструкции) объекта, следует приостановить работы по отрывке котлованов, погружению шпунта т.п. и вызвать представителя проектной организации для принятия технического решения, учитывающего создавшуюся неплановую ситуацию.

"Безосадочные" методы при закрытом способе производства работ

13. В сложных инженерно-геологических условиях, характерных для основной части территории ИСРЦ, строительство заглубленных и подземных сооружений без применения специальных технологических приемов и методов производства работ в большинстве случаев невозможно.

Закладываемые в проекты строительные технологии должны обеспечивать сохранение исторической застройки, в связи с чем необходимо предусматривать предельное практически достижимое ограничение сдвижения горных масс и процессов деформации земной поверхности.

14. Наиболее употребительные специальные способы временного (на период строительства) изменения физико-механических свойств грунтов - осушение их с помощью сжатого воздуха (кессон) или путем водопонижения, замораживание - обеспечивают лишь техническую возможность ведения горно-строительных работ, но не исключают возникновение сдвижений и деформаций, а методы искусственного закрепления грунтов (как давно известные, так и новейшие) слабо распространены в практике строительных организаций. Поэтому проектирование заглубленных и подземных сооружений с преобладающим закрытым способом производства работ должно осуществляться при условии выполнения количественного прогноза характера и интенсивности предполагаемых процессов сдвижения и деформации пород, грунтов, земной поверхности и с обязательной разработкой мер по предупреждению и ограничению нарушений и деформаций.

15. Разработка в проектах подземных сооружений прогноза и защитных мер, указанных в п. 14, требует тщательного обоснования путем специальных изысканий и исследований, выполняемых не только в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, но обязательно целенаправленно с получением количественных оценок параметров предусматриваемых работ, позволяющих обеспечивать устойчивость существующих зданий.

16. Для обеспечения полной сохранности существующих зданий и сооружений разрабатываются планировочные, конструктивные и технологические меры.

16.1. Планировочные меры должны предусматривать рациональное размещение и трассировку подземного сооружения в плане, обеспечивая минимальное влияние строительства на сохраняемые объекты: размещение сооружения лишь под наименее ценными зданиями и в обход наиболее ценных исторических и архитектурных памятников; предпочтительную трассировку тоннелей под скверами, парками, широкими магистральными улицами.

16.2. Конструктивные меры должны предусматривать устройство наиболее рациональных обделок горно-строительных выработок - прежде всего обжимаемых распором в грунт; дальнейшее совершенствование конструкций обделок и способов их возведения будет приводить к более полной передаче усилий обжатия на грунт и способствовать существенному ограничению деформаций массива.

16.3. Технологические меры по устранению причин сдвижения и развития деформаций должны быть направлены:

при щитовой проходке тоннелей в слабых неустойчивых грунтах - на предупреждение переборов и выпусков грунта в забое; использование гибких тонкостенных хвостовых оболочек щита; применение пригрузочных камер, заполненных под давлением сжатым воздухом, водой или бентонитовой суспензией; своевременное заполнение зазора между обделкой и контуром выработки (лучше всего сразу за монтируемое кольцо обделки); равномерную быструю проходку выработки без длительных остановок;

при кессонной проходке тоннелей - на отказ от ее применения при наличии по трассе грунтов с коэффициентом фильтрации более 2 м/сут;

при строительстве тоннелей способом продавливания - на снижение трения между грунтом и обделкой посредством металлических антифрикционных лент, нагнетания за обделку маловязких растворов, проходки под защитой экрана из труб;

при опережающем строительном водопонижении - на оборудование наблюдательных скважин у всех защищаемых объектов для постоянного контроля за соответствием формы и размеров депрессионной воронки данным гидрогеологических расчетов;

при искусственном замораживании грунтов - на применение: ускоренного замораживания с помощью хладоносителя низких температур; увеличенной скорости проходки для сокращения периода пассивного замораживания и снижения льдообразования; электроосмоса как средства подавления миграции влаги к фронту промерзания; турбулизаторов потока хладоносителя; а также на использование тонкостенных полиэтиленовых труб малого диаметра вместо стальных для увеличения холодоотдачи, устройство организованного отвода образующейся при оттаивании избыточной влаги с одновременным заполнением пустот эмульсией или бентонитовой суспензией, применение искусственного регулируемого оттаивания с гидромеханическим разрушением криогенной текстуры грунтов.

17. Необходимость принятия защитных мер по предупреждению и ограничению деформаций возникает при ожидаемых наклонах поверхности в мульде сдвижения более 3 мм/м, радиусах кривизны менее 20 км и горизонтальных деформациях более 1 мм/м.

Предусматриваемые проектом защитные меры должны гарантировать полную защиту существующих зданий от влияния подземных горно-строительных работ. В зависимости от величины ожидаемых деформаций намечают профилактические и конструктивные меры, обосновываемые данными детальных инженерно-геологических изысканий.

Профилактические меры заключаются в обеспечении надежного опирания перекрытий на стены и прогоны, в заполнении дверных и оконных проемов кирпичной кладкой, усилении отдельных конструктивных элементов и др.

Конструктивные меры включают усиление несущих конструкций зданий и их фундаментов, повышение устойчивости и укрепление грунтовых оснований, обеспечивающие либо повышение жесткости здания для восприятия возникающих дополнительных усилий, либо усиление связей при работе в режиме совместных деформаций здания с основанием.

18. При расположении подземного сооружения непосредственно под фундаментом защищаемого здания конструктивные меры могут предусматривать:

разделение здания деформационными швами на отсеки;

усиление зданий (отсеков) тяжами, поясами, распорками, плитными фундаментами;

выравнивание надземной части зданий домкратами;

устройство "защитного зонта" из свай над подземным сооружением с "пересадкой" здания на козловые сваи.

19. Если защищаемое здание попадает в краевую часть мульды сдвижения, защитные меры могут предусматривать:

устройство компенсирующих траншей вдоль стен здания, заглубляемых на 0,2 - 0,3 м ниже подошвы фундаментов, для уменьшения влияния горизонтальных деформаций;

подведение под здание дополнительных фундаментов в виде системы винтовых, буронабивных или буроинъекционных свай;

устройство ограждающих здание стен из стального шпунта (погружаемого вдавливанием), с помощью буронабивных свай или способом "стена в грунте";

искусственное закрепление грунтового основания методами силикатизации, смолизации и др.

20. Защитные меры по предотвращению вредного влияния горно-строительных работ следует разрабатывать не только по отношению к исторической застройке, но и к недавно построенным инженерным сооружениям и подземным коммуникациям, предусматривая главным образом усиление конструкций существующих объектов.

21. Во время строительства подземных сооружений должны предусматриваться наблюдения за состоянием существующих зданий в зоне влияния горно-строительных работ, аналогичные наблюдениям, указанным в п. 11, а также выполнение требований п. 12.

Приложение 19
рекомендуемое

Методика расчета расхода сточных вод для сетей общесплавной 
и комбинированной канализации

За расчетный расход смеси сточных вод для сетей общесплавной и комбинированной систем канализации рекомендуется принимать сумму расходов сточных вод по следующей формуле:

|  | где | - | суммарный расход сточных вод в рассчитываемом сечении трубопровода; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | сумма расходов бытовых и производственных сточных вод; |  |
|  |  | - | сумма зарегулированных расходов дождевых вод от разделительных камер (ливнеспусков) и регулирующих резервуаров; |  |
|  |  | - | расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей общесплавной и комбинированной систем канализации: ; |  |
|  |  | - | расход дождевых вод, определяемый по методу предельных интенсивностей СНиП 2.04.03-85 пп. 2.11 - 2.18; |  |
|  |  | - | коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости общесплавной сети в момент возникновения напорного режима, определяемый по методике канд. техн. наук М.В. Молокова (при климатическом показателе ): |  |

|  | 0,2 | 0,7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3-0,4 | 0,75 |  |
|  | 0,5 | 0,8 |  |
|  | 0,6-0,7 | 0,85 |  |
|  | >0,7 | 1,0 |  |

- относительная величина заполнения трубопровода;  - заполнение трубопровода, м;  - диаметр трубопровода, м.

Приложение 20
(обязательное)

КАРТА-СХЕМА