# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 16 сентября 2016 г. N 1141-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ

ДОРОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Road construction and maintenance equipment. Road milling

machinery. Terminology and commercial specifications

(ISO 15645:2002, IDT)

ГОСТ ISO 15645-2016

МКС 93.080.10

Дата введения

1 марта 2017 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "ИЦ "ЦНИП СДМ" (ООО "ИЦ "ЦНИП СДМ") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 267 "Строительно-дорожные машины и оборудование"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 февраля 2016 г. N 85-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 сентября 2016 г. N 1141-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 15645-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15645:2002, ISO 15645:2002/Amd.1:2013 Road construction and maintenance equipment - Road milling machinery - Terminology and commercial specifications (Оборудование дорожное строительное и эксплуатационное. Дорожные механизмы для измельчения. Терминология и эксплуатационные требования) с изменением 1.

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT)

6 Настоящий стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает терминологию, назначение, типы и характеристики машин для фрезерования дорожных покрытий из бетона, асфальта и других подобных материалов с целью их удаления.

## 2. Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 дорожная фреза (road milling machinery): Мобильная строительная дорожная машина, используемая для удаления дорожных покрытий при помощи их фрезерования.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

2.2 шасси дорожной фрезы (road milling carrier): Ходовая часть, на которой смонтированы все необходимые узлы и различные устройства, обеспечивающие работу и передвижение дорожной фрезы.

2.3 система фрезерования и измельчения (cutting and milling system): Цилиндрический фрезерный барабан с механическим приводом, на котором установлена фрезерная оснастка (резцы с твердосплавными наконечниками).

Примечание - Фрезерный барабан вращается во время фрезерования. Охлаждение фрезерной оснастки происходит за счет подачи воды из специального устройства.

2.4 система выравнивания (levelling system): Автоматическая или ручная система, предназначенная для поддержания нужной геометрии фрезерования дорожного покрытия.

Примечание - Геометрию фрезерования отслеживают как в продольном так и в поперечном сечении. Геометрию фрезерования нивелируют относительно базового уровня или с помощью специальной разметки.

2.5 конвейерная система для удаления или складирования в отвал отфрезерованного материала (system to remove or windrow of aggregate material): Конвейерная система для удаления и складирования в отвал отфрезерованного материала.

Примечание - Отфрезерованный материал может быть удален с помощью передней, задней или боковой конвейерной системы или складирован в отвал сбоку или сзади дорожной фрезы.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

2.6 эксплуатационная масса (operating mass): Масса базовой машины со стандартным оборудованием, с кабиной или без нее, с устройством ROPS или без него, с учетом массы оператора (75 кг) и полным топливным баком и всеми жидкостными системами, заполненными до номинальных уровней, и в случае необходимости с заполненным наполовину баком для воды.

## 3. Описание основных компонентов дорожных фрез

### 3.1. Общие требования

Машины, как правило, должны оснащать следующими устройствами:

- системой привода рабочего оборудования и передвижения;

- системой фрезерования и измельчения;

- выравнивающей системой;

- конвейерной системой удаления или складирования в отвал отфрезерованного материала.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

### 3.2. Конструкции различных типов дорожных фрез

3.2.1 Система привода рабочего оборудования и передвижения

Описание должно включать тип движителя (колесный, гусеничный), общее количество и расположение колес или гусениц, количество и расположение приводных колес или гусениц, количество и расположение управляемых колес или гусениц. Расположение фрезерного барабана и погрузочного устройства относительно колес или гусениц (см. рисунки А.1 и А.2).

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

3.2.2 Система фрезерования и измельчения

Система фрезерования и измельчения состоит из барабанного короба с фрезерным барабаном и устройства для опрыскивания фрезерного барабана (см. рисунок А.3).

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

3.2.3 Привод фрезерного барабана

Привод фрезерного барабана может быть:

- гидравлическим;

- гидромеханическим;

- механическим (правым и/или левым) или может зависеть от направления вращения фрезерного барабана по отношению к направлению движения.

3.2.4 Расположение резцов

Расположение резцов с твердосплавными наконечниками на фрезерном барабане определяют расстоянием между двумя их последовательными рядами в поперечном сечении (см. рисунок А.2).

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

3.2.5 Система выравнивания и контроля глубины фрезерования

В документации должны быть указаны следующие характеристики:

- базовый уровень (дорожное покрытие, элемент машины, шнур или другое);

- тип датчиков (лазерные, ультразвуковые, электронные или гидравлические);

- тип регулирования - ручной или автоматический.

3.2.6 Конвейерная система для удаления или складирования в отвал отфрезерованного материала

Описание должно включать в себя типы конвейеров, тип их привода и систему позиционирования конвейеров в рабочее или транспортное положение.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

## 4. Характеристики для коммерческой документации

### 4.1. Система привода рабочего оборудования и передвижения

4.1.1 Размерные характеристики

Должны быть показаны размеры, приведенные на рисунке А.1:

- общая длина с конвейерной системой в рабочем положении l1, мм;

- общая длина без конвейерной системы l2, мм;

- общая ширина в рабочем положении (без конвейерной системы) b1, мм;

- общая высота (без конвейерной системы) h1, мм;

- максимальный передний свес (с конвейерной системой) l6, мм;

- задний свес l3, мм;

- внутренний радиус поворота r1, мм;

- внешний радиус поворота r2, мм;

- расстояние между осью вращения фрезерного барабана и осью передних колес/гусениц l5, мм;

- расстояние между осью вращения фрезерного барабана и осью задних колес/гусениц l4, мм;

- внутренний радиус поворота фрезерного барабана r3, мм;

- внешний радиус поворота фрезерного барабана r4, мм;

- максимальная высота выгрузки h2, мм;

- угол поворота конвейерной системы , град;

- устройство бокового смещения фрезерного барабана (для машин с боковым смещением ротора), мм.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.2 Транспортные размеры (общие)

Должны быть указаны следующие размеры:

- длина, мм;

- ширина, мм;

- высота, мм.

4.1.3 Весовые характеристики

Должны быть указаны следующие характеристики:

- транспортная масса (брутто), кг;

- эксплуатационная масса, кг (см. 2.6);

- другие весовые характеристики, кг:

- нагрузка на переднюю ось,

- нагрузка на заднюю ось,

- вес кабины,

- вес защитных конструкций,

- насосное оборудование для системы опрыскивания.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.4 Характеристики двигателя

Должны быть приведены следующие характеристики:

- марка и тип двигателя;

- номинальная мощность, кВт (см. ИСО 14396);

- обороты двигателя, мин-1;

- тип охлаждения.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.5 Характеристики трансмиссии

Должны быть приведены следующие характеристики:

- число колес/гусениц;

- число приводных колес/гусениц;

- тип трансмиссии;

- максимальная рабочая скорость, км/ч;

- максимальная транспортная скорость, км/ч.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.6 Расположение рулевого механизма

Должно быть указано, где расположены рулевые механизмы:

- на передних колесах/гусеницах;

- на задних колесах/гусеницах; или

- на задних и на передних колесах/гусеницах.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.7 Характеристики и типы колес/гусениц

Должны быть нанесены:

- спереди машины;

- сзади машины.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

4.1.8 Характеристики заправочных емкостей

Должны быть приведены следующие характеристики:

- вместимость топливного бака, дм3;

- вместимость гидробака, дм3;

- вместимость водяного бака для системы охлаждения фрезерной оснастки, дм3.

### 4.2. Характеристики системы фрезерования и измельчения

Должны быть приведены следующие характеристики (см. рисунки А.2 и А.3):

- общая длина, мм;

- рабочая ширина фрезерного барабана l7, мм;

- диаметр фрезерного барабана с установленными резцами d1, мм;

- количество резцов, шт.;

- тип резцов (твердосплавный наконечник из карбида вольфрама):

- круглая форма твердосплавного наконечника резца (для поверхностей из цемента и бетона),

- грибовидная форма твердосплавного наконечника резца (для поверхностей из асфальта и бетона);

- способы крепления резцов и наконечников;

- направление вращения фрезерного барабана;

- скорость вращения фрезерного барабана, мин-1;

- линейная скорость режущей кромки наконечника, м/мин;

- глубина фрезерования за один проход h3, мм;

- допустимый поперечный угол наклона шасси (по отношению к горизонтали), град;

- максимальный наклон фрезерного барабана в вертикальной плоскости, град;

- тип привода фрезерного барабана:

- гидравлический,

- гидромеханический,

- механический;

- расположение резцов:

- шаг резцов, мм;

- система контроля глубины фрезерования:

- базовый уровень (дорожное покрытие, элемент машины, шнур или другое),

- тип датчиков (лазерный, ультразвуковой, инфракрасный),

- регулировка глубины фрезерования (ручная, автоматическая).

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

### 4.3. Устройство опрыскивания фрезерного барабана

Должны быть приведены следующие характеристики:

- подача водяного насоса, л/мин;

- давление воды в системе опрыскивания, МПа;

- количество форсунок для опрыскивания.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

### 4.4. Конвейерная система для удаления или складирования в отвал отфрезерованного материала

Должны быть приведены следующие характеристики:

- тип конвейера (ленточный, пластинчатый или другой);

- производительность конвейера, кг/ч;

- ширина конвейера, мм;

- тип привода конвейера (гидравлический, гидромеханический, механический);

- система позиционирования конвейера (гидравлическая, гидромеханическая, механическая);

- общая длина конвейерной системы в сложенном состоянии, мм.

(Измененная редакция, Amd.1:2013)

# Приложение А

(информационное)

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ И ИХ КОМПОНОВКА

1 - гусеницы; 2 - конвейерная система; 3 - фрезерный

барабан; l1 - общая длина с конвейерной системой в рабочем

положении; l2 - общая длина без конвейерной системы;

l3 - задний свес; l4 - расстояние между осью вращения

фрезерного барабана и осью задних колес/гусениц;

l5 - расстояние между осью вращения фрезерного барабана

и осью передних колес/гусениц; l6 - максимальный передний

свес (с конвейерной системой); h1 - общая высота

(без конвейерной системы); h2 - максимальная высота

выгрузки; b1 - общая ширина в рабочем положении

(без конвейерной системы); r1 - внутренний радиус поворота;

r2 - внешний радиус поворота; r3 - внутренний радиус

поворота фрезерного барабана; r4 - внешний радиус поворота

фрезерного барабана;  - угол поворота конвейерной системы

Рисунок А.1 - Размерные характеристики дорожной фрезы

(с тремя или четырьмя колесами/гусеницами)

с конвейерной системой

a - поперечное сечение дорожного покрытия и расположение

резцов; b - вид сверху, следы от резцов; 1 - резцедержатель;

2 - режущий наконечник; 3 - шаг между резцами;

4 - фрезерный барабан

Рисунок А.2 - Расположение резцов на фрезерном барабане

1 - подача воды; 2 - распределительный блок; 3 - фрезерный

барабан; l7 - рабочая ширина фрезерного барабана;

d1 - диаметр фрезерного барабана с резцами; h3 - глубина

фрезерования за один проход

Рисунок А.3 - Барабанный короб и устройство опрыскивания

фрезерного барабана