Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| " | 29 | " | 08 | 2002 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФАСАДНЫХ РАБОТ

25-02 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на использование автомобильных гидравлических подъемников при производстве фасадных работ предусматривает:

- частичный ремонт кирпичной кладки;

- ремонтное оштукатуривание и окраску отдельных участков фасадов;

- ремонт и замену водостоков, карнизов, антенн;

- установку и замену наружных блоков кондиционеров;

- установку и замену рекламных щитов и вывесок;

- остекление;

- прокладку и замену электрокабелей.

В технологической карте приведены:

- область применения;

- общие указания;

- организация выполнения работ;

- требования техники безопасности и охраны труда, правила пожарной безопасности;

- перечень использованной научно-технической литературы;

- форма наряда-допуска на производство работ подъемником вблизи воздушной линии электропередачи и вахтенного журнала машиниста подъемника, форма вахтенного журнала для рабочих люльки, знаковая сигнализация, предупреждающие и запрещающие знаки.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технического персонала, занятого подготовкой и проведением вышеперечисленных работ, а также выполнением производственного контроля.

Технологическая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой в составе к.т.н С.Ю.Едлички, А.В.Колобова, Б.И.Бычковского, О.А.Савиной, М.И.Стронгина.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон: (095) 214-36-49

Факс: (095) 214-95-53

Технологическая карта не заменяет ППР. (см. СНиП 3.01.01-85*)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на производство работ с автомобильных подъемников, используемых для устройства рабочего места на высоте, при выполнении следующих операций:

- частичный ремонт кирпичной кладки;

- ремонтное оштукатуривание и окраска отдельных участков фасадов;

- ремонт и замена водостоков, карнизов, антенн;

- установка и замена наружных блоков кондиционеров;

- установка и замена рекламных щитов и вывесок;

- остекление;

- прокладка и замена электрокабелей.

1.2 В карте предусматривается перемещение людей с инструментами и материалами в люльке подъемника и проведение работ в пределах зоны обслуживания.

1.3 Для выполнения вышеперечисленных работ на высоте могут быть использованы отечественные автомобильные подъемники АГП-12.02 (12,0 м), АГП-18.04 (18,0 м), ВС-18-МС (18 м), АГП-22.04 (22,0 м), ВС-22-МС (22,0 м), АГП-28 (28 м), ПМС-328 (28,0 м), а также зарубежные "BRONTO SKYLIFT" NS30-3LW (31,5 м), "BRONTO SKYLIFT" 330-3 (31,5 м) с грузоподъемностью люльки от 200 до 350 кг, технические характеристики которых приведены в таблице 1*.

________________

* Более подробно характеристики подъемников см. "Автомобильные подъемники и вышки. Каталог", ОАО ПКТИпромстрой, 2001 г.

Таблица 1 - Основные технические данные и характеристики автомобильных подъемников

| Технические характеристики | Ед. изм. | Гидравлические подъемники на базе автомобиля |
| --- | --- | --- |
|  |  | АГП-12.02 | АГП-18.04 | ВС-18-МС | АГП-22.04 | ВС-22-МС | АГП-28 | ПМС-328 | BRONTO SKYLIFT NS30-3LW | BRONTO SKYLIFT 330-3 |
|  |  | ГАЗ-53-12 | ГАЗ-53А ЗИЛ-130 | ГАЗ-3307 ЗИЛ-432902 ЗИЛ-131 | ГАЗ-52-03 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-133Г | МАЗ-5337 УРАЛ-4320-1921-30 | КАМАЗ-53213 | КАМАЗ-53213 |
| Наибольшая рабочая высота подъема | м | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 |
| Грузоподъемность люльки | кг | 250 | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 350 | 350 |
| Наибольший вылет люльки | м | 9,8 | 9,0 | 10 | 8,0 | 10,5 | 9,5 | 13,5 | 13,8 | 18,5 | 18,4 |
| Угол: поворота стрелы в плане | град. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |  | 360 | 360 |
| подъема нижнего колена |  | 80 |  |  | 85 |  | 80 |  | 85 | 85 |
| подъема среднего колена |  | - |  |  | 165 |  | 160 |  | 165 | 165 |
| поворота верхнего колена |  | 190 |  |  | 145 |  | 120 |  | 160 | 160 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту | с | 85 | 200 | 100 | 120 | 140 | 160 |  |  |  |
| Наибольшая частота вращения поворотной части | об/мин | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |  | 0,37 |  |  |  |
| Диапазон температур окружающего воздуха | °С | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 |
| Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м) | м/с | не более 10 | 10 | не более 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Допустимый уклон площадки для установки подъемника | град. | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Наибольшая скорость передвижения по дорогам: | км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунтовым |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| с твердым покрытием |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| на поворотах |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 При использовании подъемников других типов и марок они должны быть привязаны к конкретным работам по их габаритам и грузовысотным характеристикам.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 При выполнении работ с использованием подъемников, общий вид которых показан на рисунке 1, должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001, ПБ 10-256-98*, СП 12-135-2002** (ТИ РО-017-2002).

________________

* Действуют ПБ 10-611-03. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует СП 12-135-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

| 1. |  | 2. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | 4. |  |
| 5. |  | 6. |  |
| 7. |  | 8. |  |
| 9. |  |  |  |

|  | 1 АГП-12.02 | 6 АГП-28 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 АГП-18.04 | 7 ПМС-328 |  |
|  | 3 BC-18-MC | 8 BRONTO SKYLIFT NS30-3LW |  |
|  | 4 АГП-22.04 | 9 BRONTO SKYLIFT 330-3 |  |
|  | 5 ВС-22-МС |  |  |

Рисунок 1 - Общий вид автомобильных подъемников

2.2 При эксплуатации подъемников не должны нарушаться требования, изложенные в их паспорте и руководстве по эксплуатации.

2.3 Находящиеся в эксплуатации подъемники должны быть снабжены табличками с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.

2.4 До начала работ необходимо зарегистрировать и получить в органах госгортехнадзора разрешение на пуск в работу подъемника.

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели - владельцы подъемников, а также руководители организаций, эксплуатирующих подъемники, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.

Подъемники, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.

2.5 При эксплуатации подъемников необходимо принять меры по предотвращению их опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки.

2.6 Предприятие (организация), производящее работы с подъемника, должно:

- обеспечить проектами производства работ или технологическими картами все виды выполняемых работ;

- назначить ответственных по надзору за безопасным производством работ на каждом участке и в каждой смене с оформлением приказом;

- аттестовать с проведением медицинского освидетельствования рабочих для работы на высоте в люльке;

- выполнить все мероприятия, обеспечивающие безопасную работу;

- ознакомить (под расписку) с проектами производства работ или технологическими картами ответственных за безопасное производство работ и рабочих;

- работать только в соответствии с проектом производства работ или технологической картой под наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ подъемником;

- установить порядок обмена сигналами между сигнальщиком и машинистом.

2.7 Для выполнения работ подъемниками должна быть подготовлена площадка, к которой предъявляются следующие требования:

- соответствие площадки проекту производства работ;

- спланированная площадка без бугров, ям и других неровностей;

- наличие подъездного пути;

- уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте подъемника;

- свеженасыпанный неутрамбованный грунт должен быть уплотнен.

Слабый грунт усиливают: под стоянку подъемника выполняют основание из дорожных плит на песчаном основании толщиной не менее 100 мм. Под выносные опоры устанавливают деревянные подкладки размером 500х500 мм и толщиной не менее 50 мм. Запрещается применять в качестве подкладок случайные, непрочные и неустойчивые предметы, которые могут разрушиться или с которых подъемник может соскользнуть.

При работе около фасада зданий (сооружений), имеющих подвалы или другие подземные пустотные сооружения, следует учесть это и принять все меры, чтобы не продавить грунт.

2.8 Не допускается установка подъемника рядом со строительными лесами на расстоянии менее 1 м, в зоне действия экскаваторов и других землеройных машин, в пределах призмы обрушения, а также вблизи котлованов и других неукрепленных выемок, если расстояние от опоры подъемника до подошвы откоса меньше, чем указано в таблице 2.

Таблица 2 - Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор подъемника (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4)

| Глубина выемки, м | Грунт ненасыпной |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
|  | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |
| 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,00 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,00 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,00 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,00 | 6,00 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

2.9 Установку подъемника следует производить так, чтобы при работе расстояние от поворотной рамы при ее вращении до ближайшего строения или другого препятствия было не менее 1000 мм.

2.10 Места производства работ должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85, но не менее 20 лк. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия светильников на работающих.

2.11 Пожарную безопасность в местах производства работ с использованием подъемника следует обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ 01-93*, утвержденными ГПС МВД России, ГОСТ 12.1.004-91 и других нормативных документов, действующих в строительстве.

________________

* Действуют ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

2.12 Запрещается работать без опор и на не полностью выдвинутых опорах.

Масса поднимаемых людей и грузов должна быть в пределах грузовых характеристик используемого подъемника, зоны обслуживания подъемников представлены на рисунке 2.

|  | 1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
|  | 6. |  |  |
|  | 7. |  |  |
|  | 8. |  |  |
|  | 9. |  |  |

- работать на безопасном расстоянии (не менее 0,5 м) и без дополнительных нагрузок на колено стрелы;

- прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении и др.);

- не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;

- не работать при недостаточном освещении (менее 20 лк);

- следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке;

- работать только по наряду-допуску при установке подъемника на расстоянии менее 30 м от максимально выступающей части стрелы до крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В;

- не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы.

4.41 ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕГО ЛЮЛЬКИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

После окончания работы рабочий люльки обязан:

- подать сигнал на опускание люльки и начать ее опускание;

- при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки;

- после снижения люльки в положение "Посадка" отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки.

4.42 Все работы, выполняемые с использованием подъемников и вышек, следует производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001, СНиП III-4-80**, ГОСТ 12.3.003-86*, ГОСТ 12.3.009-76*, ПБ 10-256-98***, СП 12-135-2002****, ППБ 01-93*****, а также "Правил дорожного движения Российской Федерации" и "Правил по охране труда на автомобильном транспорте".

________________

** Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

*** Действуют ПБ 10-611-03. - Примечание изготовителя базы данных.

**** Действует СП 12-135-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

***** Действуют ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

2. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

4. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

5. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

6. ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования.

7. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

8. ГОСТ 12.1.051-90. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В.

9. ГОСТ 12.3.003-86*. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

10. ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

11. ГОСТ 12.4.026-76*. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

________________

* Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

12. ППБ 01-93**. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

________________

** Действуют ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

13. ПБ 10-256-98*. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

________________

* Действуют ПБ 10-611-03. - Примечание изготовителя базы данных.

14. РД 10-198-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке).

15. РД 10-199-98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек).

16. РД 10-332-99. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками.

17. СП 12-135-2002*. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. Инструкция 5.17 для машинистов автовышек и автогидроподъемников.

________________

* Действует СП 12-135-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

18. Правила дорожного движения Российской Федерации.

19. Правила по охране труда на автомобильном транспорте.

20. Руководства по эксплуатации подъемников автомобильных.

21. Паспорта автомобильных подъемников.

22. Автомобильные подъемники и вышки. Каталог. ОАО ПКТИпромстрой. М., 2001 г.

23. Гудков Ю.И. Автомобильные подъемники и вышки. М., 1992 г.

Приложение А 
(обязательное)

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ РАБОТЕ ПОДЪЕМНИКА

|  | Готовность подавать команду | Остановка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замедление | Подъем |  |
|  | Опускание | Указание направления |  |
|  | Поднять колено (стрелу) | Опустить колено (стрелу) |  |
|  | Выдвинуть стрелу | Втянуть стрелу |  |

Приложение Б
(обязательное)

Форма НАРЯДА-ДОПУСКА
на производство работ подъемником вблизи воздушной линии электропередачи

(наименование предприятия и ведомства)

| Наряд-допуск N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В |

| 1. Машинисту |
| --- |
| (фамилия, имя, отчество) |
| (тип подъемника, регистрационный номер) |
| 2. Выделенного для работы |
|  | (организация, выделившая |
| подъемник) |
| 3. На участке |
|  | (организация, которой выделен подъемник, место производства работ, |
| строительная площадка, склад, цех) |
| 4. Напряженные линии электропередачи |
| 5. На участке |
|  | (необходимость снятия напряжения с линии электропередачи, наименьшее допускаемое |
| при работе подъемника расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей |
| подъемника, способ перемещения люльки и другие меры безопасности) |
| 6. Начало работы |  | ч |  | мин | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| 7. Конец работы |  | ч |  | мин | " |  | " |  | 20 |  | г. |

| 8. Ответственный за безопасное производство работ |
| --- |
| (должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа о назначении) |
| 9. Рабочий люльки |
|  | (фамилия, имя, отчество) |
| (номер удостоверения, дата последней проверки знаний) |
| 10. Разрешение на работу в охранной зоне |
| (организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения) |
| 11. Наряд выдал главный инженер (энергетик) |
| (организация, подпись) |

| 12. Необходимые меры безопасности, указанные в п.5, выполнены |
| --- |
| Лицо, ответственное за безопасное производство работ |  |

|  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. Инструктаж получил машинист подъемника |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается машинисту подъемника, второй хранится у производителя работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

Приложение В 
(обязательное)

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА

| Дата | Смена |  |
| --- | --- | --- |
| Машинист подъемника |  |  |

Результаты осмотра подъемника

| N п/п | Наименование механизма, узла, детали | Результат проверки | Фамилия, инициалы и должность лица, устранившего неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлоконструкция |  |  |
| 2 | Тормоза: поворота платформы механизма передвижения подъемника |  |  |
| 3 | Приборы безопасности: ограничитель предельного груза концевые выключатели указатели сигнализаторы |  |  |
| 4 | Электрооборудование |  |  |
| 5 | Гидрооборудование |  |  |
| 6 | Канаты, цепи |  |  |
| 7 | Крюк |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |
| 9 | Заземление |  |  |
| 10 | Прочие замечания, выявленные в процессе работы |  |  |

| Смену принял |
| --- |
|  | (фамилия, инициалы и подпись машиниста) |
| Смену сдал |
| (указать состояние подъемника и количество отработанных часов) |
| (фамилия, инициалы и подпись машиниста) |
| Результаты осмотра подъемника Слесарем |
| Электромонтером |
| Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии |

Приложение Г
(обязательное)

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА ДЛЯ РАБОЧИХ ЛЮЛЬКИ, РАБОТАЮЩИХ НА ПОДЪЕМНИКЕ

Подъемник peг. N

| N п/п | Дата | Смена | Фамилии и инициалы рабочих люльки, специальность | Инструктаж получил, подпись | Фамилия и инициалы проводившего инструктаж, должность | Подпись инженерно- технического работника, проводившего инструктаж | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение Д
(справочное)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПО ГОСТ 12.4.026-76*

________________
     * Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

ЗНАК N 1

Знак, предупреждающий об ограничении зоны обслуживания подъемником. Устанавливается перед знаком, запрещающим пронос люльки.

Знак N 3

Знак, предупреждающий о работе подъемника. Устанавливается на границе опасной зоны, в местах возможного прохода людей.

Размеры предупреждающих знаков в зависимости от расстояния до кабины подъемника.

| N размеров знаков | Расстояние от знака до наблюдателя | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| 1 | до 20 | 360 | 360 | 120 140 |
| 2 | св. 20 до 40 | 450 | 450 | 140 180 |
| 3 | св. 40 до 50 | 710 | 710 | 210 280 |
| 4 | св. 50 до 70 | 900 | 900 | 260 360 |
| 5 | св. 70 до 100 | 1120 | 1120 | 340 450 |

Знаки изготавливают из листов стали толщиной от 0,5 до 1,5 мм, а также из жесткого оргалита толщиной 3-4 мм с покраской со всех сторон масляной краской.

Знаки должны быть следующими:

Равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим изображением черного цвета.

ЗНАК N 2

Знак, запрещающий пронос люльки. Устанавливается по линиям ограничения зоны обслуживания подъемника.

Знак N 4

Знак - вход (проход) запрещается. Устанавливается у входов в опасные зоны, куда закрыт доступ для посторонних лиц.

Размеры запрещающих знаков в зависимости от расстояний до кабины машиниста подъемника.

| N размеров знаков | Расстояние от знака до наблюдателя | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| 1 | до 20 | 280 | 279 | 85 119 |
| 2 | св. 20 до 40 | 369 | 369 | 129 149 |
| 3 | св. 40 до 50 | 569 | 569 | 170 220 |
| 4 | св. 50 до 70 | 710 | 710 | 210 280 |
| 5 | св. 70 до 100 | 900 | 900 | 260 360 |