ВСН 66-86 
-------------------
Минхимпром

   ВСН 482-86 
-----------------------------------------
Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция по разработке проектной документации для строительства объектов химической промышленности с применением блоков. Технология производства

Дата введения 1986-09-01

РАЗРАБОТАНЫ

ВНИИмонтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР (д-р техн. наук Б.В.Поповский, инженеры В.Я.Эйдельман - рук. разработки, А.Л.Прудовая - отв. исполнитель, Л.Г.Коновалова, Е.Ю.Исакова, Л.Е.Лоскутова, М.Е.Григорьева, Е.А.Гуляев, О.Ю.Тарасова);

ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (И.А.Черепов)

ВНЕСЕНЫ

Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР, Управлением проектирования и капитального строительства Минхимпрома (А.Л.Незговоров, Д.М.Барский)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР (Г.А.Сукальский, М.А.Гаврилов, В.И.Капитонов)

УТВЕРЖДЕНЫ

Минхимпромом 7 июля 1986 г.

Минмонтажспецстроем СССР 11 июля 1986 г.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

Настоящие нормы распространяются на проектную документацию для строительства новых, расширения и реконструкции действующих предприятий химической промышленности (в дальнейшем - объект строительства).

Нормы устанавливают технические требования (монтажные) к проектированию технологической части объектов строительства с применением блоков, порядок разработки и правила выполнения технологической части проекта (рабочего проекта) и рабочей документации комплектно-блочным методом.

Нормы должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в проектировании объектов химической промышленности и производстве монтажных работ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Задание на проектирование, проект (рабочий проект), рабочую документацию необходимо разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями настоящих норм.

1.2. Технологическую часть проекта (рабочего проекта) и рабочей документации следует разрабатывать как систему блоков коммуникации и технологических блоков (разработанных в составе проекта или примененных) в соответствии с номенклатурой, приведенной в обязательном приложении 1.

1.3. В задании на проектирование должно быть записано: проект и рабочую документацию разрабатывать с применением блоков в соответствии с техническими условиями.

Технические условия на разработку проектной документации с применением блоков (далее - технические условия) являются неотъемлемой частью задания на проектирование и приводятся в приложении к нему. Контроль за выполнением технических условий осуществляют: генпроектировщик и Гипрохиммонтаж - при разработке проекта (рабочего проекта) и рабочей документации, заказчик и организации, осуществляющие монтаж, - при составлении заключений по проекту и приемке документации для производства работ.

1.4. В проекте (рабочем проекте), рабочей документации, при составлении текстовых документов и в основной надписи графических документов необходимо применять термины, приведенные в обязательном приложении 2.

1.5. При разработке технологической части проекта и рабочей документации следует руководствоваться пособиями ВНИИмонтажспецстроя к настоящим нормам.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОКОВ

Общие требования

2.1. При разработке проекта и рабочей документации должны быть обеспечены:

преимущественное применение в проектах блоков третьей группы (обязательное приложение 1);

автономность блоков от строительных конструкций для сборки их независимо от строительной готовности - в границах блока не должны проходить колонны, балки, ригели, плиты зданий и сооружений, коммуникации других блоков;

максимальное сокращение вспомогательных конструкций за счет использования инвентарных средств для обслуживания и ремонта, передвижных грузоподъемных средств, обеспечения агрегатно-узлового метода ремонта и др.;

внутрипроектная и межпроектная унификация и типизация проектных решений блоков и их составных частей, использование документации на ранее разработанные блоки;

соединение взаимно пересекающихся блоков с помощью унифицированных вставок, которые должны включать вводы и выводы трубопроводов, идущих в поперечном направлении, лестничные клетки, переходы, анкерные устройства, П-образные компенсаторы;

сведение к минимуму мокрых процессов подливки, замоноличивания и огнезащиты при установке и закреплении блоков.

Требования к технологическому блоку

2.2. В состав блоков следует включать машины, аппараты, первичные средства контроля и управления, трубопроводы, вспомогательные конструкции (опорные, обслуживающие и др.), тепловую изоляцию и химзащиту.

2.3. В проекте блока должны быть обеспечены:

агрегирование составных частей блока на общих опорных конструкциях в минимальное количество () сборочных единиц, габариты которых не должны превышать габаритов, указанных в ТУ на проектирование; агрегирование отключающей, регулирующей и предохранительной арматуры в минимальное количество узлов управления. Лучшее решение блоков I, II и III групп сложности соответствует =1. Составные части блока, не агрегированные на общих опорных конструкциях, должны иметь самостоятельные опоры, которые устанавливают и закрепляют на фундаментах, перекрытиях и других строительных конструкциях;

применение типовых проектов лестниц и площадок для обслуживания;

применение стандартных составных частей трубопроводов, в т.ч. отборных устройств КИП и А, фильтров и др., применение типовых проектных решений узлов регулирующих клапанов и конденсационных устройств;

жесткость конструкции сборочных единиц, сохранение их целостности при перевозке и установке в проектное положение, а также пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии;

применение гибких базовых конструкций в сочетании с инвентарными средствами для создания жесткости при транспортировке и монтаже;

возможность объединения поставочных узлов в монтажные узлы (вставки, разъемы);

минимум выходных трубопроводов за счет их объединения в коллекторы в пределах блока;

совмещение функций различных аппаратов в корпусе одного аппарата, применение погружных насосов, компенсаторов температурных напряжений и др.;

использование несущей способности оборудования для крепления труб, площадок и другого оборудования;

компактность расположения оборудования в блоке за счет сокращения (в пределах действующих норм) расстояния между аппаратами, входящими в блок.

Требования к блоку коммуникаций

2.4. В блок коммуникаций должны быть включены:

технологические трубопроводы и опорные конструкции под все виды коммуникаций (технологических, КИП и А, электроснабжения, сантехнических, противопожарных, вентиляционной системы и др.):

средства защиты кабельных проводок и импульсных линий от атмосферных воздействий и огня, проходные площадки, переходные мостики и т.п.

2.5. В проекте блока коммуникаций должны быть обеспечены:

зонирование технологических коммуникаций, импульсных линий и электропроводок; унификация опорных конструкций; минимальные затраты материала на опорные конструкции; жесткость опорных конструкций пролетного строения, сохранение их целостности при перевозке и установке в проектное положение с технологическими трубопроводами, покрытыми теплоизоляционными материалами;

доступность для обслуживания в процессе эксплуатации и производства сварочных работ при соединении блоков коммуникаций.

Требования к формированию объекта из блоков

2.6. Компоновка объекта строительства из блоков должна обеспечить:

объединение, как правило, всех трубопроводов, соединяющих блоки, в минимальное количество блоков коммуникаций, которые должны быть сосредоточены в ограниченной по ширине зоне (техническом коридоре);

расположение блоков с крупногабаритным и тяжеловесным оборудованием в основном по внешнему контуру объекта;

наличие монтажных зон для производства работ.

2.7. Блоки должны располагаться вдоль технического коридора в технологической последовательности и в наименьшем количестве рядов по ширине установки.

3. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Общие требования

3.1. Задание на проектирование объектов с применением блоков (в дальнейшем - ЗП) составляют по ВСН 35-81 (МХП) с учетом п.1.2 настоящей инструкции.

3.2. Технические условия на разработку проектной документации с применением блоков (далее - технические условия, ТУ) составляют перед разработкой проекта и уточняют перед разработкой рабочей документации на каждый объект строительства.

3.3. В ТУ приводят требования к составу блоков, к поставочным и монтажным узлам (в том числе их предельные размеры и массу), условия их сборки, транспортирования и монтажа, порядок комплектования строительства оборудованием, в том числе поставку машиностроительными заводами технологических комплектных линий в блочном исполнении, требования к формированию объекта и его компоновочным решениям и другие требования, которые должны быть выполнены в проектной документации с применением блоков.

При поставке комплектного импортного оборудования в ТУ следует привести требования, которые необходимо предусмотреть в контракте, в отношении комплектности, блочности и заводской готовности.

3.4. Технические условия должны включать: исходные данные, составляемые Гипрохиммонтажом, и требования, которые по решению генпроектировщика учитывают при разработке проектной документации с применением блоков.

Порядок разработки технических условий

3.5. Технические условия разрабатывает генпроектировщик с участием проектной организации - разработчика технологической части проекта на основе исходных данных Гипрохиммонтажа, Союзглавхимкомплекта Госснаба СССР и Главкомплектхиммаша Минхиммаша о порядке комплектования строительства оборудованием, а также на основе требований заказчика и других организаций, связанных с применением блоков.

3.6. Гипрохиммонтаж, заказчик и другие организации по письменному запросу генпроектировщика в указанный им срок (но не менее 1 месяца) выдают исходные данные к ТУ.

3.7. Генпроектировщик осуществляет согласование проекта ТУ с организациями, выдавшими исходные данные, и ВНИИмонтажспецстроем. Согласованный проект ТУ должен быть отправлен генпроектировщику не позднее двух недель со дня его получения.

ТУ утверждает заказчик при наличии согласований организаций, указанных в настоящем пункте. Без согласованных ТУ задание на проектирование утверждению не подлежит. При разногласиях по проекту ТУ генпроектировщик созывает совещание заинтересованных организаций. Решение совещания утверждают Управление проектирования и капитального строительства Минхимпрома и главное управление Минмонтажспецстроя СССР, осуществляющее монтаж оборудования и трубопроводов.

3.8. Генпроектировщик направляет ТУ всем организациям - участникам проектирования и Гипрохиммонтажу, который направляет их организациям Минмонтажспецстроя СССР, разрабатывающим ППР и осуществляющим монтаж.

3.9. Перед разработкой рабочей документации следует в соответствии с заключением экспертизы по проекту уточнить технические условия, в том числе:

а) состав блоков;

б) перечень средств для ремонта;

в) перечень средств для транспорта и монтажа;

г) условия поставки оборудования (комплектно или россыпью).

Исходные данные для уточнения технических условий по пункту "в" представляет Гипрохиммонтаж, по пункту "а" - разработчик рабочей документации, по пунктам "б" и "г" - заказчик.

В. Участки трубопроводов (далее - трубопроводы).

2.2. Спецификацию выполняют по форме образцов, приведенных в пособии.

При выполнении раздела В на ЭВМ для него допускается форма машинно-ориентированного документа, который помещают после разделов А и Б, в качестве последующих листов спецификации.

2.3. Перед разделом А приводят заголовок "Документация". Между разделами необходимо оставлять свободную строку. Допускается резервировать строки и номера позиций, заполняя их при необходимости. Наименование трубопровода записывают против его номера позиции на одной строке во всех графах спецификации.

2.4. Основные надписи на первом и последующих листах - по ГОСТ 2.104-68*; подписи на машинно-ориентированном документе - в соответствии с установленными правилами.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.104-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Обозначение в основной надписи спецификации блока* и его составных частей должно включать в себя следующие элементы:

_______________

* При изготовлении блока и его составных частей маркировка включает обозначение в основной надписи.

Для блоков III группы сложности допускается указывать их назначение в технологическом процессе (например: Блок химпроцесса. Полимеризация).

2.5. Графы спецификации заполняют следующим образом:

а) в графе "Позиция" указывают позиции составных частей блока (разделы Б и В). Для раздела А и элементов трубопроводов (раздел В) графу не заполняют.

б) в графе "Обозначение" указывают:

в разделе А - обозначение чертежа блока согласно его основной надписи;

в разделе Б - обозначения спецификаций составных частей, обозначения аппаратов по каталогам и наименования каталогов, а для нестандартных деталей - номера чертежей;

в разделе В - обозначение каталогов или чертежей на детали трубопроводов.

в) в графе "Наименование" указывают:

в разделе А - наименования документов (чертеж блока, схема);

в разделах Б и В - наименования изделий в соответствии с основной надписью их спецификации или чертежа (для деталей), а для стандартных изделий - наименования и обозначения в соответствии с документом на поставку (стандарт, ТУ и др.) и с указанием обозначений этих документов;

г) в графе "Количество" - количество наименований, обозначенных одной позицией на чертеже. В разделе "В" графу "Количество" заполняют для изделий и материалов, из которых собирают участок трубопровода, указанный под соответствующим номером позиции (для изделий - в штуках, а для труб одной марки - в метрах);

д) в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, в том числе: единицы измерения материалов (масса или длина), наличие изоляции. В этой графе при наличии комплекта поставки арматуры (фланцы, прокладки, крепеж) делают запись "Комплект". При отсутствии в примечании такой записи все элементы должны быть указаны в спецификации.

3. Чертеж общего вида блока

3.1. Чертеж общего вида блока (далее ВО) выполняют как отдельный документ. Основную надпись заполняют в соответствии с п.2.4 настоящего приложения, указывая в обозначении шифр документа ВО.

Пример заполнения приведен в пособии к настоящей инструкции.

3.2. На чертеже ВО приводят:

изображение блока в плане, разрезах, сечениях и видах с указанием размеров и позиций;

схему соединений (монтажную);

таблицу входов и выходов трубопроводов;

указания по изготовлению, испытанию, транспортированию, складированию и монтажу блоков.

3.3. Изображение блока выполняют сплошной толстой основной линией:

оборудование - условными изображениями, принятыми в проектной организации;

трубопроводы (трубы, отводы, тройники) - одной линией (осевой). Границы отводов и тройников обозначают чертой; допускается изображать трубопровод двумя линиями, если это диктуется условиями разработки чертежа;

арматуру, переходы, закладные части КИП и А и фланцы - условными изображениями, принятыми для схем. Фланцы к арматуре, поставляемые комплектно, на чертеже не изображают;

примененные составные части блока по ранее разработанным чертежам (в том числе, типовым) - прямоугольником с указанием точек присоединения. Внутри прямоугольника должен быть нанесен контур основного аппарата и его оси;

опорные конструкции и обслуживающие площадки, входящие в состав блока, разрабатывают в объеме КМ и включают в комплект чертежей на блок.

При необходимости объединения двух и более составных частей блока, имеющих собственные опорные конструкции, в поставочный узел или монтажный узел, на объединяющую конструкцию должен быть разработан чертеж КМ, а сама конструкция в спецификации учтена под отдельным номером позиции. При необходимости изображения строительных и других конструкций, не учитываемых в спецификации блока, их наносят на чертеже тонкими сплошными линиями. Изображение блока в плане, на разрезах, видах и сечениях должно быть достаточным для однозначного определения взаимного положения его составных частей, конфигурации трубопроводов и мест установки арматуры, врезок закладных частей КИП и А.

Масштаб изображения выбирают из условия удобства разработки и чтения чертежа, выполненного на формате A3 (для блоков I и II групп сложности) и A1 (для блоков III группы сложности). Если в блок III группы сложности входит оборудование, в котором хоть один размер основного аппарата и узлов отличается более чем в 2 раза от размера другого аппарата или узла (например, колонна и насосы), то рекомендуется изображать узлы на отдельном чертеже, а на чертеже ВО блока показывать их прямоугольником с указанием точек присоединения. При выполнении групповых чертежей следует руководствоваться ГОСТ 2.113-75.

3.4. Позиции указывают на полках-выносках, как правило, вне поля изображения в приводимой ниже последовательности, присваивая номера, начиная с первого:

применяемым составным частям блока;

оборудованию;

обслуживающим и опорным конструкциям блока;

всем элементам, не входящим в участки трубопроводов и выполняемым по отдельным чертежам;

деталям крепления к фундаментам или перекрытиям;

участкам трубопроводов.

3.5. В границах участков должны быть одинаковые рабочие условия и условия испытания для одного диаметра, а также идентичные элементы (арматура, соединительные детали, крепление и т.д.).

3.6. На чертежах блоков, выполняемых в качестве разового документа, допускается вместо позиционных обозначений участков трубопроводов указывать цифровое или буквенно-цифровое, принятое в проектном институте.

3.7. На изображении блока наносят размеры, определяющие положение:

выходов и входов трубопроводов (в плане и по высоте);

составных частей блока, узлов оборудования, арматуры, тройников, врезок, переходов, приборов КИП и А анкерных болтов, площадок и других конструкций и деталей.

Количество размеров должно быть достаточным для разработки деталировочных чертежей трубопроводов и конструкций и сборки блока в соответствии с проектом. Размеры, определяющие положение, проставляют от осей блока, за которые, как правило, принимают оси основного аппарата. Допускается вместо размеров, определяющих высотное положение, применять отметки от условного нуля, который должен быть указан на чертеже. На изображении блока наносят его габаритные размеры. Не допускается нанесение на чертеже размеров деталей трубопроводов и арматуры.

3.8. Схему соединения выполняют на поле чертежа, изображая и указывая на ней в последовательности и с применением обозначений, соответствующих изображению блока:

машины и аппараты - условными изображениями по ГОСТ 2.793-79 (сплошной линией);

применяемые составные части блока по ранее разработанным чертежам - прямоугольником;

трубопроводы, арматуру, фланцы (если они не входят в комплект арматуры и оборудования), компенсаторы и устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные устройства - условными изображениями по ГОСТ 2.784-70* и ГОСТ 2.785-70 (сплошной линией);

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.784-96. - Примечание изготовителя базы данных.

направление и разветвления потока;

буквенное обозначение оборудования в соответствии с принятой в проектном институте системой (колонна - К, емкость - Е, насос - Н и т.д.);

буквенное обозначение входов и выходов трубопроводов;

условные диаметры трубопроводов (Д).

3.9. Указания по изготовлению, испытанию, транспортированию, складированию и монтажу блока должны содержать:

ссылку на раздел общих данных по основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ, в которых содержатся общие сведения об условиях хранения по ГОСТ 15150-69, а также технические указания по монтажу и испытанию оборудования и трубопроводов;

при необходимости - дополнительные указания по изготовлению, испытанию, транспортированию, складированию и монтажу блока, собираемого согласно данному чертежу;

место строповки и схему приложения нагрузок к базовой конструкции блока;

способ крепления базовых конструкций блока или его составных частей к фундаменту или перекрытию. При креплении с применением анкерных болтов следует привести чертеж крепления, а болты и другие детали крепления предусмотреть в спецификации блока.

3.10. Таблицу входов и выходов трубопроводов выполняют на каждом чертеже.

3.11. Пример выполнения рабочих чертежей блоков приведен в пособии к настоящей инструкции.

4. Блоки коммуникаций

4.1. На блоки коммуникаций разрабатывают спецификации. Чертеж блока совмещен с чертежом расположения оборудования и трубопроводов. Допускается разрабатывать отдельный чертеж блока коммуникаций.

4.2. Спецификацию к блоку коммуникаций составляют по приводимой ниже форме.

| Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. В спецификациях блоков коммуникаций записывают составные части в такой последовательности:

документация;

опорные конструкции;

линии трубопроводов в составе блока коммуникаций.

При определении состава и длины линии трубопровода следует учитывать все трубопроводы в границах блока коммуникаций.

4.4. Пример выполнения спецификации приведен в пособии к настоящей инструкции.