ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту на замену трубопровода канализации

1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ/оказания услуг:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Работы |
| 1 | Демонтаж унитазов и беде | 100 приборов | 0,03 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 3 | Смена сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,01 |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,01 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 7 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 8 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (1 -унитаз, сохраненный после демонтажа) | 10 компл. | 0,2 |
| Раздел 2. Материалы |
| № п/п | Наименование материала | Показатели (характеристика) | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Раствор готовый цементный марки 150 | Соответствует ГОСТ 28013-98: прочность раствора — B12.5 морозоустойчивость раствора — F50 удобоукладываемость раствора — ПК3 плотность раствора — 1800 кг/кв.м. | м3 | 0,0208 |
| 2 | Пластиковый гофросифон со стаканом | Материал — полипропилен, диаметр —40/50, выпуск с металлической сливной решеткой, патрубок — гибкий | шт. | 2 |
| 3 | Каболка | Плотность — 1,09 г на куб. см; Нагрузка на разрыв — не мене 30кг; Массовая доля пропитанных веществ — более 40% Норма испарения пропитки — не более 1% | т | 0.00046 |
| 4 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | Соответствует ГОСТ 3282-74 Металлический пруток круглого сечения диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00019 |
| 5 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | Соответствует ГОСТ 3282-74 Металлический пруток круглого сечения диаметром 1,1 мм | т | 0.00001 |
| 6 | Доски обрезные | Порода — хвойные породы III сорта Длина — 4 - 6,5 м, Ширина — 75 - 150 мм, толщина — 32 - 40 мм, | м3 | 0.0027 |
| 7 | Бруски обрезные | Порода — хвойные породы III сорта Длина — 4 - 6,5 м, Ширина — 75 - 150 мм, Толщина — 40 - 75 мм, | м3 | 0.0021 |
| 8 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | Соответствие ГОСТ 11052-74 Назначение - для изготовления расширяющихся, безусадочных, водонепроницаемых бетонов и растворов, применяемых при замоноличивании стыков конструкций и заделки раковин в бетоне, для зачеканки раструбов стыковых соединений труб, рассчитанных на рабочее давление до 1 МПа, создаваемое в трубе через 24 ч после замоноличивания и других целей. Окончательно твердеет через 70 - 85 ч после затворения. | т | 0.01112 |
| 9 | Пакля пропитанная | Соответствие ГОСТ 10330-76. Материал — лен Допустимая влажность материала — не более 12% | кг | 0.00072 |
| 10 | Гвозди строительные | Материал: низкоуглеродистая термически необработанная проволока без покрытия ГОСТ 3282-74, изготовленные по требованиям ГОСТ 4028-63 | т | 0,000089 |
| 11 | Труба ПП 110*250 | Соответствие ГОСТ 32413-2013 Материал — полипропилен наружный диаметр — 110 мм, толщина стенки — 3,2 мм, длина — 250 мм. 1 сторона — с раструбом для соединения с использованием резинового уплотнителя, который обеспечивает высокий уровень герметичности; 2-ая сторона — со снятой фаской. | шт. | 1 |
| 12 | Труба ПП 110*750 | Соответствие ГОСТ 32413-2013 Материал — полипропилен наружный диаметр — 110 мм, толщина стенки — 3,2 мм, длина 750 мм. 1 сторона с раструбом для соединения с использованием резинового уплотнителя, который обеспечивает высокий уровень герметичности; 2-ая сторона — со снятой фаской. | шт. | 3 |
| 13 | Труба ПП 110*500 | Соответствие ГОСТ 32413-2013 Материал — полипропилен наружный диаметр — 110 мм, толщина стенки — 3,2 мм, длина — 500 мм. 1 сторона - с раструбом для соединения с использованием резинового уплотнителя, который обеспечивает высокий уровень герметичности; 2-ая сторона — со снятой фаской. | шт. | 1 |
| 14 | Труба ПП 110*1000 | Соответствие ГОСТ 32413-2013 Материал — полипропилен наружный диаметр — 110 мм, толщина стенки —3,2 мм, длина — 1000 мм. 1 сторона — с раструбом для соединения с использованием резинового уплотнителя; 2-ая сторона — со снятой фаской. | шт. | 2 |
| 15 | Переход к чугунным трубам ПП 110 с уплотнением | Материал — полипропилен Присоединительный диаметр — 110 мм Объем — 0.025 м3 Уплотнение — резиновое кольцо | шт. | 1 |
| 16 | Тройник ПП 110*110*87,5 | Материал — полипропилен Диаметр трубы — 110 мм Диаметр патрубка — 110 мм Угол — 87,5 грд. Рабочая температура — 75 оС Соединение — раструбное Уплотнение — резиновое кольцо двухлепестковое | шт. | 3 |
| 17 | Тройник ПП 110*50*87,5 | Материал — полипропилен Диаметр трубы — 110 мм Диаметр патрубка — 50 мм Угол — 87,5 грд. Рабочая температура — 75 оС Соединение — раструбное Уплотнение — резиновое кольцо двухлепестковое | шт. | 2 |
| 18 | Фановый клапан ПП110 | Материал — полипропилен Диаметр трубы — 110 мм | шт. | 1 |
| 19 | Отвод ПП 110*45 | Соответствие ГОСТ 32413-2013 Материал — полипропилен наружный диаметр — 110 мм, толщина стенки —3,2 мм, угол отвода — 45 грд. 1 сторона — с раструбом для соединения с использованием резинового уплотнителя, который обеспечит высокий уровень герметичности; 2-ая сторона — со снятой фаской. | шт. | 2 |
| 20 | Хомут 110 мм с дюбелем и шурупом в сборе | Соответствие ГОСТ 24137-80 Должен быть без внешних повреждений, правильной конфигурации. | шт. | 6 |
| 21 | Унитаз-компакт | Соответствие ГОСТ 15167-93: Эмалевое покрытие Коэффициент диффузного отражения эмалевого покрытия белого цвета — не менее 85%. | компл. | 1 |
| 22 | Пакля пропитанная | соответствует ГОСТ 16183-77 Материал — короткие волокна льна, кенафа и льняного луба, пропитанные смолами хвойных пород или канатной смазкой | кг | 0,00072 |
| 23 | Паста силиконовая 250 г | Предназначена для надежного резьбового соединения системы водоснабжения, безвредного действия на качество воды | шт. | 1 |
| 24 | Очёс льняной | Соответствует ГОСТ 53486-2009 | кг | 0,008 |

1.2 Сроки оказания услуг/выполнения работ:

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

1.3 Место выполнения работ, оказания услуг:

Помещение, расположенное по адресу: 424031, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 64

1.4 Требования к качеству работ и материалов:

- Работы выполняются с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

- Используемые и устанавливаемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции, должны иметь сертификаты и иные обязательные документы, подтверждающие их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, которые после окончания работ должны быть переданы Заказчику.

- Оборудование, поставляемое и монтируемое, применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

- Используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Цвет и качество применяемых материалов необходимо до проведения работ согласовать с Заказчиком. Материалы должны соответствовать санитарным и техническим нормам функционального назначения ремонтируемого помещения. Поставка материала осуществляется транспортом и силами подрядчика (включая погрузо-разгрузочные работы).

- Материалы должны соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТам и должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам.

- Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций и требований является обязательным условием.

- Необходимо обеспечить во время проведения работ безопасность ремонтных работ, мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей природной среды, экологической безопасности и электробезопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.5 Требования к предоставлению гарантийных обязательств, сроки предоставления гарантии качества работ.

Срок гарантии:

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается 5 лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), при условии его надлежащего использования и технического обслуживания

Гарантийный срок на применяемые материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком изготовителя, но не менее одного года, и исчисляется со дня приемки объекта. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы, либо они выйдут из строя, то приобретение материалов надлежащего качества, осуществление работ по устранению дефектов, ремонту и замене осуществляется Подрядчиком своими силами и средствами на основаниях представленной гарантии.

Подготовил:

Заместитель министра		                                           _____________  /А.С. Дергачев/

Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок

1. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта произведено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567).

2. Заказчик определил НМЦК путем применения метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка (раздел III указанных методических рекомендаций).

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), данный метод определения НМЦК является приоритетным.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Источники информации цен поставщиков:

  - Поставщик 1 Коммерческое предложение;

  - Поставщик 2 Коммерческое предложение;

  - Поставщик 3 Коммерческое предложение.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставщик 1 Предложение от 28.02.2018 № б/н | Поставщик 2 Предложение от 12.03.2018 № б/н | Поставщик3 Предложение от 15.03.2018 №2 |
| 1 | Замена сантехнических приборов | 1 Усл. ед. | 18688,00 | 30232,05 | 17000,00 |

1. Рассчитаем среднюю арифметическую цены работ.

2. Определяем среднее квадратичное отклонение по формуле

3. Определяем коэффициент вариации по формуле

4. Рассчитываем НМЦК по формуле

Руководствуясь пунктом 3.20 Методических рекомендаций, в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены контракта, определен коэффициент вариации цены

,  где - среднее квадратичное отклонение.

Для замены сантехнических приборов на судебном участке мировых судей по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д.64

НМЦК рын. = 1/3 * (18688,00 + 30232,05 + 17000,00) = 21973,35 рублей.

среднее квадратичное отклонение

- коэффициент вариации цены.

Полученное значение коэффициента вариации цены не превышает 33%, можно сделать вывод, что совокупность значений,  используемых в настоящем расчете является однородной.

Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается Заказчиком в размере 
21973 (двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 35 копеек.

Работник контрактной службы:

Заместитель министра		                                           _____________  /А.С. Дергачев/