СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид листов обшивки; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение листов обшивки на опорах; | Измерительный |  |
|  | - смешение направляющих от разбивочных осей; | Измерительный |  |
|  | - расстояние между осями стоек | То же |  |
| Монтаж перегородок | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - правильность стыковки листов обшивки, величину нахлеста листа обшивки на стойку; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - расстояние между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям; | То же |  |
|  | - зазоры между плитами, а также между ними и элементами каркаса; | " |  |
|  | - размеры шва между стыкуемыми листами; | " |  |
|  | - углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса; | " |  |
|  | - уступ между смежными листами вдоль шва | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие фактического положения смонтированных каркасно-обшивных перегородок; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - надежность крепления; | Технический осмотр |  |
|  | - качество поверхности | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный, рулетка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.6.14-6.17, табл.26

Предельные отклонения:

- смещения направляющих от разбивочных осей - 3 мм;

- минимальной величины нахлеста листа обшивки на стойку:

- в металлическом каркасе - 10 мм;

- в деревянном каркасе - 20 мм;

- расстояния между деталями крепления направляющих к несущим конструкциям - ±5 мм;

- расстояния между осями стоек - ±2 мм;

- уступа между смежными листами вдоль шва - ±1 мм;

- размера шва между стыкуемыми листами - -1; ±2 мм;

- зазора между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса - не более 2 мм;

- углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса - 0,5-1 мм;

- перегородок от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения.

Поверхности перегородок, подготовленные для отделки, должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании двухметровой рейки.

При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, масляных пятен и загрязнений.