ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

 МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков.

Наружные двери по своему назначению делятся на:

Входные домовые двери;

Квартирные двери.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Наиболее рационально располагать наружные двери со стороны, противоположной направлению господствующих ветров; таким образом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведено к минимуму. При другом расположении придется часто восстанавливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме того, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры - это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.

Конструкции наружных деревянных дверей

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции) состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

- Зачистка проема в стене.

- Установка коробки в проем.

- Горизонтальное размещение и прибивание порога.

- Вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу.

- Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу).

- Проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке.

- Проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании.

- Крепление коробки со всех сторон.

- Прибивание наличников.

- Утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения.

Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.

По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня).

Израильский завод "Superlock" выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.

Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и "U''-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет инсерта - дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна.

В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире.

Патентованный 4-х сторонний сейфовый замок SL обеспечивает одновременное выдвигание семи штырей, каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо этого, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъемных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специального сплава, исключающего высверливание, обеспечивает более 3 млн. комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 ключей, причем по индивидуальной карточке завод SUPERLOCK (рис.1) изготовит дополнительные экземпляры.

Рис.1. Конструкция двери производства завода"Superlock"

1 - патентованный замок SL; 2 - специальная конструкция рамы, использующая заливку бетоном, - образует равнопрочный со стеной монолит;
3 - полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм, и "U" - образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках; 4 - наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию; 5 - телескопический глазок; 6 - декоративное покрытие;
7 - торцевая задвижка - дополнительный замок; 8 - резиновый уплотнитель; 9 - "антисъемные" штыри; 10 - выдвижные ригели замка

Двери изготавливают как правого, так и левого открывания, как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.

Отделка двери может быть выполнена из ПВХ (поливинилхлорид), ламинированного шпона или ценных пород дерева (табл.1), причем разброс в цене в зависимости от выбранной облицовки.

Таблица1

Характеристики наиболее часто употребляемых древесных пород и области их применения

| Порода древесины | Специфические свойства | Некоторые области применения |
| --- | --- | --- |
| Ель | Небольшое содержание смолы, слабая сопротивляемость климатическим влияниям, слабая пропитываемость (закрытые поры), относительно низкая твердость | Двери, ворота, перегородки, не подвергающиеся резким климатическим влияниям (особенно увлажнению) |
| Сосна | Большое содержание смолы, лучшая, чем у ели, сопротивляемость климатическим влияниям, хорошая пропитываемость, большая, чем у ели, прочность | Внутренние двери и перегородки с высокой износостойкостью (пороги), наружные двери и перегородки |
| Лиственница | Большое содержание смолы, хорошая сопротивляемость климатическим влияниям, хорошая пропитываемость, тверже ели | Высококачественные двери, ворота с повышенными прочностью на износ и сопротивляемостью к климатическим воздействиям |
| Дуб | Содержание синильной кислоты, высокая стойкость к климатическим влияниям, большая твердость | Высококачественные наружные двери, ворота с повышенными прочностью на износ и сопротивляемостью к климатическим воздействиям |
| Бук | Меньшая, чем у дуба, сопротивляемость к климатическим воздействиям, большая твердость | Детали, подвергающиеся постоянному истиранию без климатических влияний (пороги, профильные планки, раскладки) |

Толщина дверей SUPERLOCK 5 см, ширина полотна от 28 до 110 см., высота от 190 до 235 см., вес около 60 кг.

Если необходима защита не только от взлома, то этот же завод выпускает специальные пуленепробиваемые кевларовые двери SL-2007/A (противостоящие АКМ) и SL-2007/B (противостоящие УЗИ и пистолетам калибра 9 мм). Кевларовые двери имеют внутри уникальный углеводородистый материал, использующийся для изготовления бронежилетов.

Также SUPERLOCK выпускает противопожарные двери F-30 (огнестойкость 30 минут).

Итальянская фирма DI BI Porte Blindate представляет входные двери десяти различных конструкций в однопольном, двупольном и полуторном исполнении. Конструкция дверной коробки двурамная, П-образной формы. Рама из окрашенной, профилированной оцинкованной стали толщиной 20/10 крепится к стене при помощи 12 закладных деталей, придающих прочность и обеспечивающих точность прилегания.

Дверное полотно изготовлено из 2-х или 3-х оцинкованных стальных листов, подвергнутых профилированию и окрашенных порошковой краской, стойкой к появлению царапин. Толщина стальных листов 0,8 и 1,2 мм. Внутри расположен продольный брус жесткости, разделяющий внутреннее пространство дверного полотна на две части - замковую и заполненную полиуретаном высокой плотности под давлением, обеспечивающим полную теплоизоляцию входной двери.

Крепится дверное полотно к раме при помощи привинчивания к ней шарнирных петель, приваренных непосредственно к створке полотна. Шарнирные петли могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми, в зависимости от модели. Регулируемые петли упрочнены пластиной жесткости толщиной 30/10, приваренной к двери. Подвижное звено петли приварено к раме и обеспечивает возможность регулировки по 3-м осям. Неподвижное звено нерегулируемой петли также усилено пластиной жесткости, а подвижное звено приварено к раме с помощью трубчатого элемента жесткости.

Двери ЛИНИИ 83 оснащены замком безопасности со сменным сердечником для ключей с двойной бородкой, предусмотрен также предохранительный замок. Сменный сердечник очень полезен в случаях утери, кражи или подозрения на копирование ключей. В этих случаях сам владелец, не вызывая специалиста, может произвести замену с внутренней стороны двери старого сердечника на новый, укомплектованного новым набором ключей. Замок дополнительно защищен пластиной из стойкой к сверлению марганцовистой стали толщиной 30/10. Наряду с различными серийными устройствами защиты, фирма DI.BI. предусмотрела предохранительный замок, который с помощью стальной пластины закрывает замочную скважину для ключа. Такая система обеспечивает защиту от ввода в замочную скважину предметов, которые могут нарушить правильное действие замка; кроме того, обеспечивается защита от тех, кому удается после нескольких попыток скопировать шифр замка. Замок приводит в действие запорный механизм выдвижных ригелей-штырей. Двери также оснащены антисъемными штырями, либо входящими в систему замка, либо стационарными.

Для предотвращения доступа нежелательных лиц дверь снабжается ограничителем открывания, позволяющим открыть дверь только на 5°.

Для обеспечения оптимальной защиты от непогоды и атмосферных осадков двери оснащаются уплотнениями на раме и на створке, которые покрывают три стороны периметра двери.

Двери фирмы DI.BI. могут быть облицованы массивом из ценных пород древесины, плитами МДФ толщиной 16 мм (мелкодисперсные фракции, аналог нашего ДСП, но экологически чище), фанерой с рисунком, толщиной 16 мм, полироксом (термоаппликация), ламинатом. Существует возможность изготовления облицовочных панелей по эскизам заказчика. Также фирмой производятся дверные блоки со стеклом, в том числе и арочные.

Стандартные размеры дверей - 800, 850, 900х 2000, 2100 мм. Возможные размеры дверей на заказ - ширина от 540 до 2000 мм, высота от 1900 до 2300 мм.

Перед постановкой столярных тяг из древесины проверяют влажность материала, которая должна быть не более  15%.

Порядок постановки наличников: определяют размеры вертикального и горизонтального участков наличника; заготавливают детали с использованием шаблона; закрепляют гвоздями или шурупами заготовленные детали наличника. Расстояние между гвоздями и шурупами составляет 350... 400 мм. Наличники необходимо закреплять к коробкам после окончания обойных работ.

Плинтусы и галтели устанавливают в следующем порядке: очищают примыкания; определяют размеры деталей плинтуса и галтелей; сверлят отверстия и ставят пробки; устанавливают детали и закрепляют их. Диаметр отверстий под пробки составляет 18... 20 мм, а их глубина - 40 ... 50 мм. При наличии деревянных полов галтели закрепляют гвоздями к полу.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До монтажа столярных изделий тщательно проверяют габаритные размеры, правильность навешивания и качество отделки створок. Перекосы и покоробленность проверяют линейками, угольниками и предельными калибрами и шаблонами. Покоробленность и перекосы изделий и их элементов не должны быть более 0,7 мм на 1 м.

Влажность столярных изделий проверяют влагомером. Влажность древесины коробок внутренних дверей и дверных полотен должна быть 9 ± 3 %, влажность коробки балконных наружных и тамбурных дверей - 12 ± 3 %.

Схемы операционного контроля качества

Установка дверных блоков

СОКК строительно-монтажных работ на объектах  жилищно-гражданского назначения

Качество выполнения СМР в значительной мере зависит от знания исполнителями работ и лицами, контролирующими качество их выполнения, основных требований к качеству работ и допускаемых отклонений.

Операционный контроль возлагается на прорабов и мастеров, осуществляющих руководство строительством зданий и сооружений. В необходимых случаях могут привлекаться строительные лаборатории и геодезические службы. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле качества являются СНиП "Организация, производство и приемка работ", технологические карты и схемы операционного контроля качества (СОКК).

СОКК должны разрабатываться на все строительные и монтажные процессы.

Разработанные настоящие СОКК состоят из четырех частей:

1. Состава операций и средств контроля (перечень контролируемых операций, метод и объем контроля, кто осуществляет контроль).

2. Технических требований к качеству выполнения работы (эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений по СНиП).

3. Требований к качеству применяемых материалов, изделий по ГОСТ.

4. Указаний по производству работ (требования по СНиП).

СОКК разрабатываются строительными организациями или по их заказу научными организациями. Рекомендуется широкое использование СОКК типовых. Руководство строительной организации до начала работ должно передать непосредственному руководителю работ по строительству объекта (мастеру, прорабу) комплект СОКК в составе с ППР и технологическими картами.

Прорабы и мастера обязаны требовать от бригад предъявления законченных операций для проверки качества их выполнения до начала последующих. Все выявленные в ходе контроля дефекты должны быть устранены.

Организация операционного контроля качества и установление надзора за его осуществлением возлагается на главных инженеров строительных организаций.

Бригады должны сами по СОКК контролировать качество выполнения своих работ, т.е. осуществлять самоконтроль.

Разработанные материалы предназначены, прежде всего, для специалистов, непосредственно занятых в сфере контроля качества СМР, технического и авторского надзора, инспекции Госархстройнадзора, а также для рабочих, бригадиров, выполняющих СМР, специалистов строительных организаций и предприятий. Могут быть использованы при подготовке специалистов.

| АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |
| --- |
| установка оконных и дверных коробок | , |
| (наименование работ) |
| выполненных в | квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская |
| (наименование и место расположения объекта) |
|  | " | 22 | " | апреля |  | 2000 | г. |
| Комиссия в составе: |
| представителя строительно-монтажной организации | Богданов А. В., |
| начальник участка УНР-39 | , |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика | Макаров П. Л., |
| инженер | , |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99) |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| УНР-39 | , |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |
| установка оконных и дверных коробок |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ЛЕННИИПРОЕКТ, |
| №1235.2с, от 12.03.97 года |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | Наружные поверхности коробок, |
| (наименование материалов, конструкций, изделий |
| соприкасающиеся с кирпичной кладкой, антисептированы и обернуты толем. |
| со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |
| Зазоры (щели) вокруг коробок проконопачены антисептированным войлоком |
| (или антисептированной паклей), смоченным в гипсовом растворе. Коробки |
| укреплены при помощи закрепов, вбитых в деревянные пробки, уложенные |
| в процессе кладки. |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отклонения отсутствуют |
|  | (при наличии отклонений указывается, |
| кем согласованы, номера чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ | 2 апреля 2000 года |
| окончания работ | 21 апреля 2000 года |

| Решение комиссии |
| --- |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | Штукатурка откосов |
| (наименование работ и конструкций) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |

| АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |
| --- |
| герметизация по периметру оконных и дверных коробок | , |
| (наименование работ) |
| выполненных в | квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская |
| (наименование и место расположения объекта) |
|  | " | 22 | " | апреля |  | 2000 | г. |
| Комиссия в составе: |
| представителя строительно-монтажной организации | Богданов А. В., |
| начальник участка УНР-39 | , |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика | Макаров П. Л., |
| инженер | , |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99) |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| УНР-39 | , |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |
| герметизация по периметру оконных и дверных коробок |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ЛЕННИИПРОЕКТ, |
| №1235.2с, от 12.03.97 года |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | Наружные поверхности коробок, |
| (наименование материалов, конструкций, изделий |
| соприкасающиеся с кирпичной кладкой, антисептированы и обернуты толем. |
| со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |
| Зазоры (щели) вокруг коробок проконопачены антисептированным войлоком |
| (или антисептированной паклей), смоченным в гипсовом растворе. |
| 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отклонения отсутствуют |
|  | (при наличии отклонений указывается, |
| кем согласованы, номера чертежей и дата согласования) |
| 5. Дата: начала работ | 2 апреля 2000 года |
| окончания работ | 21 апреля 2000 года |

| Решение комиссии |
| --- |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | Штукатурка откосов |
| (наименование работ и конструкций) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Устройство дверных проемов

См. Устройство дверных проемов. Раскладка листов

См. Устройство дверных проемов в деревянном каркасе.Раскладка листов

Дверные  приборы

Петли

Правильный выбор петель имеет большое значение, так как из-за несоответствия их массе двери часто возникают повреждения. Существует несколько систем петель (рис.13):

Рис.13. Дверные петли:

1 - врезные петли; 2,3 - накладные петли в коробках с четвертью и без четверти; 4 - накладные гнутые (Уголковые) петли; 5 - ввинчиваемые петли;
6 - петли для ремонтных работ.

Замки

Замки бывают двух типов:

Висячие замки;

Врезные замки.

Висячие замки отпирают с помощью цифрового кода или ключей. Висячие замки небольшого размера, как правило, не дают достаточной гарантии безопасности. Значительно надежнее крупные замки из высокопрочной стали со скобами, которые, благодаря своей конструкции, не позволяют зацепить их ломом.

Врезные замки для запирания дверей распространены в настоящее время больше всего. Они врезаются в тело дверного полотна, так что снаружи видно только отверстие для ключа. Замки выпускаются для Дверей различной толщины, так что перед покупкой замка следует измерить ширину замочной ниши. Врезные замки имеют различные ключи и конструкции запирающего механизма. Часто за замками закрепляется название применяемых в них ключей.

Бессувальдные замки предназначены под ключи с фигурной бородкой. Они имеют только одну сувальду вследствие чего без труда вскрываются отмычкой. Такие замки применяют только для внутренних дверей. Старый бессувальдный замок можно сделать более надежным, вставив в него цилиндровый механизм. Запираться такой замок будет уже крестообразным ключом;

Сувальдные замки. Их еще называют по имени изобретателя замков Шубба. Для таких замков характерно наличие прорезей различной глубины на бородке ключа. Сувальдные замки считают достаточно надежными при наличии минимум шести сувальд. Недостаток этих замков в том, что из-за своей толщины они могут быть установлены далеко не в любую дверь;

Плоские замки или коробчатые. Они имеют коробчатую форму и либо привинчиваются к дверному полотну (накладные замки), либо вставляются в нишу в дверном полотне (врезные коробчатые замки). Небольшие плоские замки подходят для дополнительной защиты при использовании бессувальдных замков, их запирают, как правило, ключом типа английского. Эти замки либо имеют с внутренней стороны поворотную головку, либо открываются ключом с обеих сторон.

Однако эти дополнительные замки обеспечивают надежность только при массивных дверях и хорошем их закреплении. Благодаря дополнительным конструктивным мерам, таким, как клиновая защелка, предохранительная задвижка и так далее, их надежность повышается. Плоский замок позволяет осуществлять установку по центру;

Цилиндрические замки. Состоят эти замки из врезного замка и вставляемого в него цилиндра. Такие замки имеют не менее 5 сувальд, выполненных в виде штифтов, и поэтому сравнительно надежны. Дополнительную защиту от взлома представляет цилиндровый замок, устанавливаемый в просверленное отверстие, в особенности сложные системы типа магнитных замков. Цилиндр должен устанавливаться так, чтобы снаружи он не мог быть вывинчен и вытащен или протолкнут внутрь. Следовательно, он должен либо не выходить за поверхность дверного полотна, либо защищаться накладкой, привинчиваемой с внутренней стороны помещения. На сегодняшний день существуют замки, выполненные из особо прочного металла, который противостоит высверливанию. Цилиндрический замок, а также замок со вставным цилиндром (личинкой) получили повсеместное признание.

Замки с засовом. Такие замки предоставляют дополнительную защиту для особо охраняемых дверей. Замки с поперечным засовом охватывают дверной проем по ширине с обеих сторон, замки со штанговым ригелем позволяют фиксировать дверное полотно по всем четырем сторонам либо, на выбор, по любой из сторон.