# Утвержден

Постановлением Госстроя СССР

от 28 декабря 1987 г. N 308

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

System of design documents for construction. Production

technology. Main requirements for working drawings

ГОСТ 21.401-88

Группа Ж01

ОКСТУ 0021

Дата введения

1 июля 1988 года

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ

1. Разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам ("ВНИИМмонтажспецстрой"), Государственным институтом по проектированию технологии монтажа предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ("Гипронефтеспецмонтаж") Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, Государственным научно-исследовательским и проектным институтом хлорной промышленности ("Госниихлорпроект") Министерства химической промышленности СССР, Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука ("Гипрокаучук") Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Проектным институтом N 2, Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования и инженерных изысканий ("ЦНИИпроект") Государственного строительного комитета СССР.

Исполнители: В.Я. Эйдельман (руководитель темы); Б.В. Поповский, д-р техн. наук; Р.И. Тавастшерна, канд. техн. наук; А.Л. Прудовая; Л.Г. Коновалова; Е.Ю. Исакова; И.С. Гольденберг, канд. техн. наук; Г.Л. Егиянц; Ж.М. Меблеванный; В.П. Шиловский; Ж.А. Куркина; С.Н. Архаров; Ю.П. Русаков; В.П. Абарыков; Л.А. Кашина.

2. Внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.1987 N 308.

4. Введен впервые.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

─────────────────────────────────────────┬────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка │Номер пункта, подпункта

─────────────────────────────────────────┼────────────────────────

ГОСТ 2.317-69                            │7

ГОСТ 2.701-84                            │3.1

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 15.001-73  Постановлением  Госстандарта  СССР  от

25.11.1988  N   3823  с  1  марта  1989  года  введен  в  действие

ГОСТ 15.001-88.

ГОСТ 15.001-73                           │1.2, 2.3

ГОСТ 21.102-79                           │2.1, 2.2, 2.3

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21.104-79 Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994

N 18-12 с 1 сентября 1994 года введен в действие ГОСТ 21.101-93.

ГОСТ 21.104-79                           │6.3, 7

ГОСТ 21.109-80                           │1.3

ГОСТ 21.110-82                           │1.3

ГОСТ 21.111-84                           │1.3

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей технологии производства всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи технологии производства выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

1.2. В состав рабочих чертежей технологии производства включают:

рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ);

задание на разработку деталировочных чертежей технологических блоков, собираемых организациями, осуществляющими монтаж (далее - задание на разработку технологических блоков);

чертежи специальных технологических трубопроводов;

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 15.001-73 Постановлением Госстандарта СССР от 25.11.1988 N 3823 с 1 марта 1989 года введен в действие ГОСТ 15.001-88.

исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73, если эти требования не разработаны в рабочем проекте (проекте).

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТХ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему соединений (монтажную);

чертежи расположения оборудования и трубопроводов;

ведомость трубопроводов.

К основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ составляют:

ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80;

спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110-82;

ведомость объемов монтажных работ по ГОСТ 21.111-84.

1.4. Основные комплекты рабочих чертежей выполняют на каждый технологический узел в соответствии с проектом организации строительства с присвоением им обозначений, включающих марку чертежа ТХ и порядковый номер, например, ТХ1, ТХ2 и т.д.

1.5. На схемах и чертежах изображают:

оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями;

блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах - по наружному контуру сплошной основной линией;

трассы специальных трубопроводов - сплошной толстой основной линией;

строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний - сплошной тонкой линией.

Обозначения должны быть одинаковыми во всех текстовых и графических документах основного комплекта.

1.6. Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в Приложении 1.

## 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТХ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают схему расположения технологических узлов.

При наличии ТХ1, ТХ2 и т.д. схему размещают на листах общих данных марки ТХ1.

На схеме указывают:

границы и номера каждого технологического узла;

вводы и выводы основных трубопроводов с обозначением трубопроводов и с привязкой их к координационным осям зданий (сооружений). Допускается для групповых вводов и выводов привязку выполнять только к осям крайних трубопроводов или осям подводящих эстакад.

К схеме приводят ведомость технологических узлов по форме 1, графы которой заполняют в соответствии с их наименованием.

Ведомость технологических узлов

Форма 1

┌──────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐

│Номер узла│Наименование│Категория│Степень  │  Класс   │Группа   │

│ по схеме │технологи-  │производ-│огнестой-│помещения │процессов│

│          │ческого узла│ства по  │кости    │и наружных│по сани- │

│          │            │взрывной │здания   │установок │тарной   │

│          │            │взрывопо-│         │  по ПУЭ  │характе- │

│          │            │жарной и │         │          │ристике  │

│          │            │пожарной │         │          │         │

│          │            │опасности│         │          │         │

├──────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│          │            │         │         │          │         │

├──────────┼────────────┼───\/\───┼─────────┼──────────┼─────────┤

│    20    │     40     │    30   │   20    │    30    │   45    │

/──────────/────────────/─────────/─────────/──────────/─────────/

│          │            │         │         │          │         │

│                             185                                │

/────────────────────────────────────────────────────────────────/

│                                                                │

Пример оформления схемы и ведомости приведен в Приложении 2.

2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, приводят:

характеристику трубопроводов (форма 2);

Форма 2

┌─────┬──────────┬───────┬────────────────┬─────┬─────────┬──────┐

│Обоз-│Наименова-│Катего-│ Рабочие условия│Испы-│Давление │Допол-│

│наче-│ние транс-│рия    │  трубопровода  │тание│испыта-  │ни-   │

│ние  │портируе- │трубо- ├───────┬────────┤     │ния МПа  │тель- │

│     │мого      │провода│Темпе- │Давление│     │(кгс/см2)│ные   │

│     │продукта  │       │ратура,│МПа     │     │         │указа-│

│     │          │       │°С     │(кгс/см)│     │         │ния   │

├─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼─────────┼──────┤

│     │          │       │       │        │     │         │      │

├─────┼──────────┼───────┼───────┼──\/\───┼─────┼─────────┼──────┤

│ 20  │    25    │   15  │   15  │   15   │ 15  │   15    │  65  │

/─────/──────────/───────/───────/────────/─────/─────────/──────/

│     │          │       │       │        │     │         │      │

│                           185                                  │

/────────────────────────────────────────────────────────────────/

│                                                                │

указания о хранении оборудования и элементов специальных технологических трубопроводов, требующих укрытия;

технические указания, соблюдение которых обязательно при монтаже оборудования.

Характеристика трубопроводов

2.2.1. В форме 2 указывают:

в графе "Обозначения" - обозначение трубопровода по схеме соединений (монтажной), выполняемой в соответствии с разд. 3;

в графе "Наименование транспортируемого продукта" - наименование или номер транспортируемого продукта;

в графе "Категория трубопроводов" - категорию и группу трубопровода в соответствии с действующими нормативными документами;

в графе "Испытание" - вид (прочность, герметичность) и способ (гидравлический, пневматический) испытания;

в графе "Дополнительные указания" - дополнительные указания по испытанию (при испытании на герметичность - время испытания и величину падения давления), требования к внутренней поверхности трубопровода после испытания (продувка, очистка и дополнительная обработка).

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 15.001-73 Постановлением Госстандарта СССР от 25.11.1988 N 3823 с 1 марта 1989 года введен в действие ГОСТ 15.001-88.

2.3. В ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел "Прилагаемые документы") в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, записывают задания на разработку технологических блоков, чертежи специальных технологических трубопроводов, исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73.

## 3. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (МОНТАЖНАЯ)

3.1. Схему соединений (монтажную) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также ГОСТ 2.701-84.

3.2. На схеме указывают:

оборудование. При трех или более одинаковых машинах или аппаратах с аналогичной обвязкой трубопроводами на схеме указывают только одну машину или аппарат с линиями и обозначением их количества и последовательности соединения;

блоки без указания составных частей и связей между ними;

трубопроводы и их элементы;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования и трубопроводов в соответствии со спецификацией к чертежам расположения оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода  и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта;

наименование транспортируемого продукта и его параметра на вводах и выводах трубопроводов;

величину давления, на которую должны быть отрегулированы предохранительные клапаны.

Все буквенно-цифровые обозначения оборудования, трубопроводов и их элементов наносят на полках линии-выноски. Допускается:

обозначения оборудования наносить в контуре упрощенного графического изображения;

обозначения трубопроводов наносить над линиями либо в разрывах линий трубопроводов.

Пример оформления схемы приведен в Приложении 3.

3.3. Схемы допускается выполнять:

на листах чертежа расположения оборудования и трубопроводов;

совмещенными со схемами автоматизации технологических процессов производства;

при сложных трубопроводных системах - раздельно для групп трубопроводов по их назначению;

без перечня элементов к схеме.

## 4. ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. Чертежи расположения оборудования и трубопроводов (далее - чертежи расположения) выполняют в соответствии со схемой соединения.

4.2. В состав чертежей расположения включают планы, разрезы, сечения, фрагменты планов и разрезов, узлы, достаточные для подготовки и производства монтажных работ.

4.3. Планы и разрезы чертежей расположения выполняют в масштабе 1:50, 1:100 или 1:200, фрагменты планов и разрезов - в масштабе 1:50, узлы - в масштабе 1:10, 1:25.

4.4. На чертежах расположения указывают и обозначают:

оборудование;

блоки;

трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;

трассы специальных технологических трубопроводов;

каналы и лотки для прокладки трубопроводов;

места обслуживания оборудования, при необходимости;

координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;

места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;

величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;

привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;

величину условного прохода  и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта на вводах, выводах и разветвлениях;

допустимые монтажные нагрузки на крановые пути и монорельсы, а также на перекрытия и строительные конструкции, которые могут быть использованы для монтажа оборудования.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21.104-79 Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994 N 18-12 с 1 сентября 1994 года введен в действие ГОСТ 21.101-93.

4.5. К чертежам расположения выполняют спецификации по форме 1 ГОСТ 21.104-79. В спецификацию включают оборудование и участки трубопроводов. Состав участков трубопроводов указывают в ведомости трубопроводов.

Графу "Масса ед., кг" не заполняют.

Пример оформления чертежа расположения и спецификации к нему приведен в Приложении 4.

## 5. ВЕДОМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

5.1. Ведомость трубопроводов выполняют по форме 3.

На каждый участок трубопровода, обозначенный на чертеже расположения номером позиции, в ведомость записывают все элементы трубопроводов, находящиеся в границе участка.

Ведомость трубопроводов

Форма 3

┌─────────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────┐

│      Наименование   │Единица│Всего│Кол. на участок трубопровода│

│                     │  изм. │     ├────┬────┬────┬────┬────┬───┤

├─────────────────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤

├─────────────────────┼───────┼─────┼─\/\┴────┴────┴────┴────┴───┤

│         60          │   15  │  15 │          15 х n            │

/─────────────────────/───────/─────/────────────────────────────/

│                     │       │     │                            │

5.2. В ведомости указывают:

в графе "Наименование" - наименование элементов трубопроводов и их обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией или указанием номера чертежа элемента трубопровода;

в графе "Всего" - общее количество элементов трубопроводов по всем позициям, указанным в ведомости трубопроводов.

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости трубопроводов приведен в Приложении 5.

5.3. Допускается:

ведомость трубопроводов, составленную на ЭВМ, выполнять по форме машинно ориентированных документов;

совмещать ведомость трубопроводов и характеристики трубопроводов;

при большом количестве трубопроводов на проектируемом объекте выполнять ведомость трубопроводов в составе рабочей документации в виде отдельного документа (по форме 3 или форме машинно ориентированного документа) с присвоением ему самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта и (через точку) шифра ВТ.

В этом случае ведомость трубопроводов записывают в раздел "Прилагаемые документы" ведомости ссылочных и прилагаемых документов общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.

## 6. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА

6.1. Задание на разработку технологического блока должно содержать чертеж блока и ведомость трубопроводов (разд. 5) в составе блока.

6.2. На чертеже блока приводят и указывают:

схему соединения (монтажную) блока, выполненную в соответствии с требованиями, приведенными в п. 3.2. Наименование транспортируемого продукта и его параметры на вводах и выводах в блок указывают в характеристике трубопроводов. Схему располагают на первом листе чертежа блока;

машины, аппараты, трубопроводы и их элементы, опорные конструкции;

составные части блоков, объединенные в поставочные и монтажные узлы на опорных конструкциях;

планы, разрезы, сечения, необходимые для разработки деталировочных чертежей трубопроводов и опорных конструкций, а также сборки блока;

характеристику трубопроводов по форме 2;

позиционное обозначение составных частей блока;

решения по креплению блока к несущим строительным конструкциям;

размеры, определяющие положение составных частей блока;

особые требования, не приведенные в общих данных основного комплекта рабочих чертежей, в части транспортирования и хранения, изготовления, испытания и монтажа блока, другие необходимые требования;

буквенные обозначения входа и выхода трубопроводов.

Пример оформления чертежа блока приведен в Приложении 6.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21.104-79 Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994 N 18-12 с 1 сентября 1994 года введен в действие ГОСТ 21.101-93.

6.3. На каждый блок составляют спецификацию по форме 1 ГОСТ 21.104-79 с учетом следующих дополнительных требований.

Графу "Масса ед., кг" заполняют для оборудования.

Составные части блока записывают в спецификации в следующем порядке.

1) Документация. В графе "Наименование" указывают наименование документа, а в графе "Обозначение" - его номер.

2) Оборудование. В графе "Наименование" указывают наименование машин или аппарата, а в графе "Обозначение" - нормативно-технический документ или номер чертежа.

3) Опорные конструкции блока. В графе "Наименование" указывают наименование конструкции, а в графе "Обозначение" - номер чертежа или типового проекта.

4) Заимствованные (ранее разработанные) узлы, входящие в состав блока. В графе "Наименование" указывают наименование узла, а в графе "Обозначение" - номер чертежа или типового проекта.

5) Трубопроводы. В графе "Наименование" указывают трубопровод с указанием начальной и конечной точки в границах блока.

Пример оформления спецификации блока приведен в Приложении 7.

Пример оформления ведомости трубопроводов на блок приведен в Приложении 8.

## 7. ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Специальный технологический трубопровод изображают во фронтальной диметрической проекции по ГОСТ 2.317-69.

На чертеже указывают:

позиции элементов трубопроводов;

размеры, необходимые для сборки трубопровода.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 21.104-79 Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994 N 18-12 с 1 сентября 1994 года введен в действие ГОСТ 21.101-93.

Спецификацию к чертежу специального технологического трубопровода выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104-79.

Графу "Масса ед., кг" не заполняют.

Пример оформления чертежа специального технологического трубопровода приведен в Приложении 9.

# Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

────────────────────┬─────────────────────────────────────────────

Термин       │                 Пояснение

────────────────────┼─────────────────────────────────────────────

1. Технологический│  Конструктивно и технологически обособленная

узел                │часть объекта строительства, техническая

│готовность которой позволяет автономно,

│независимо от готовности объекта в целом,

│производить пусконаладочные работы, индивиду-

│альные испытания и комплексное опробывание

│этой части объекта. Технологические узлы, как

│правило, выделяют стадии технологического

│процесса объекта - подготовку сырья, этапы

│его переработки, выделения конечного продук-

│та, хранение и т.д.

2. Оборудование   │  Технологические блоки, машины, аппараты,

│грузоподъемные средства.

3. Технологический│  Комплекс или сборочная единица <*> техноло-

блок                │гического оборудования заданного уровня

│заводской готовности и производственной

│технологичности, предназначенные для

│осуществления основных или вспомогательных

│технологических процессов. В состав блока

│включают машины, аппараты, первичные средства

│контроля и управления, трубопроводы, опорные

│и обслуживающие конструкции, тепловую изоля-

│цию и химическую защиту. Блоки, как правило,

│формируют для осуществления теплообменных,

│массообменных, гидродинамических, химических

│и биологических процессов. Номенклатура бло-

│ков устанавливается ведомственными норматив-

│ными документами, согласованными с министер-

│ствами, осуществляющими монтажные работы.

4. Технологические│  Трубопроводы, предназначенные для транспор-

трубопроводы        │тирования различных веществ, необходимых для

│ведения технологического процесса или

│эксплуатации оборудования.

5. Специальные    │  Технологические трубопроводы стальные с

трубопроводы        │внутренними покрытиями, стальные, работающие

│под давлением 10 МПа и более, трубопроводы из

│неметаллических материалов.

6. Участок трубо- │  Часть технологического трубопровода из

провода             │одного материала, по которому транспортируют

│вещество с одним давлением и температурой.

│При определении участка трубопровода в его

│границах для одного условного прохода должна

│быть обеспечена идентичность марок арматуры,

│фланцев, отводов, тройников и переходов.

7. Элементы трубо-│  Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройни-

провода             │ки, фланцы, компенсаторы, отключающая,

│регулирующая, предохранительная арматура,

│опоры, прокладки и крепежные изделия, устрой-

│ства, устанавливаемые на трубопроводах для

│контроля и управления, конденсационные и

│другие детали и устройства.

--------------------------------

<*> Определение комплекса и сборочной единицы - ГОСТ 2.101-68.

# Приложение 2

Справочное

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Черт. 1

Ведомость технологических узлов

─────┬──────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────

Номер│Наименова-│Категория произ- │Степень │Класс     │Группа про-

узла │ние       │водства по взрыв-│огне-   │помещения │цессов по

по  │технологи-│ной, взрывопожар-│стойкос-│и наружных│санитарной

схеме│ческого   │ной и пожарной   │ти зда- │установок │характерис-

│узла      │опасности        │ния     │по ПУЭ    │тике

─────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────

101 │ Насосная │        В        │   II   │ II - II  │   IIIб

─────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────

│в т.ч.    │        А        │  III   │    -     │    II

│помещение │                 │        │          │

│смазки    │                 │        │          │

─────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────

│          │                 │        │          │

# Приложение 3

Справочное

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (МОНТАЖНАЯ)

Черт. 2

# Приложение 4

Справочное

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

Черт. 3

──────┬───────────────────┬────────────────────────┬────┬────┬────

Поз. │    Обозначение    │      Наименование      │Кол.│Мас-│При-

│                   │                        │    │са, │меч.

│                   │                        │    │кг  │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

101  │ОСТ 26-02-1496-76  │Емкость 1-4,0-1200-1,   │ 1  │    │

│                   │0-1-2-1-0               │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

БН-3 │ХХХ-ХХ ТХ.И-БН-3.ВО│Блок нагнетания         │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

103  │ОСТ 26-02-1496-76  │Емкость 1-6,3-1600-1,   │ 1  │    │

│                   │0-1-2-1-0               │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

104  │НИ 780             │Теплообменник           │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │1200 ИТ-2-16 МЛ25 Г4    │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

105  │ХХХ-ХХ             │Насос НК 65/35-70 с     │ 2  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │электродвигателем       │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │ВАО-81-8, N = 40 кВт,   │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │n = 2950                │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

4.61.1│                   │Участок трубопровода    │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │от границы установки    │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │до поз. 101             │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

4.61.3│                   │Участок трубопровода    │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │от поз. БН-3 до участка │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │трубопровода 5.18.2     │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

7.10.1│                   │Участок трубопровода    │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │от поз. 103 до границы  │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │установки               │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

6.14.2│                   │Участок трубопровода    │ 1  │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │от участка трубопровода │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │5.18.2 до поз. 103      │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

──────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼────┼────

│                   │                        │    │    │

# Приложение 5

Справочное

──────────────────┬────┬────┬─────────────────────────────────────

Наименование    │Еди-│Все-│     Кол. на участок трубопровода

│ница│го  ├──────┬──────┬──────┬──────┬──┬──┬─┬─

│изм.│    │4.61.1│4.61.3│6.14.2│7.10.1│  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

Труба             │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

ГОСТ 8732-78      │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

------------------│    │    │      │      │      │      │  │  │ │

ВСт20 ГОСТ 8731-74│    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

159 х 4,5         │ м  │3,0 │      │      │ 3,0  │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

89 х 3,5          │ м  │2,0 │ 2,0  │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

57 х 3,5          │ м  │6,75│      │ 4,25 │      │ 2,5  │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

│    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ  17375-83  Постановлением  Госстандарта  РФ   от

27.05.2002  N 205-ст  с  1  января  2003 года  введен  в  действие

ГОСТ 17375-2001.

Отвод 90°         │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

ГОСТ 17375-83:    │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

159 х 4,5         │ шт.│ 2  │      │      │  2   │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

89 х 3,5          │ шт.│ 2  │  2   │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

57 х 3,5          │ шт.│ 5  │      │  2   │      │  3   │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

│    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ   17378-83   Постановлением   Госстандарта  РФ от

27.05.2002  N   205-ст  с   1  января 2003 года введен в  действие

ГОСТ 17378-2001.

Переход           │ шт.│    │      │      │      │      │  │  │ │

ГОСТ 17378-83     │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

159 х 4,5 - 57 х  │    │ 1  │      │  1   │      │      │  │  │ │

х 3,0             │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

│    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

Задвижка          │ шт.│ 1  │      │      │  1   │      │  │  │ │

ЗКЛ2-150-16       │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

Вентиль 15с22нж   │ шт.│    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

D 80, P 40        │    │ 1  │  1   │      │      │      │  │  │ │

y     y          │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

D 50, P 40        │    │ 1  │      │      │      │  1   │  │  │ │

y     y          │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

Опора             │ шт.│    │      │      │      │      │  │  │ │

ГОСТ 14911-81     │    │    │      │      │      │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

ОПП2-100.159      │    │ 1  │      │      │  1   │      │  │  │ │

──────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼─┼─

ОПП2-100.57       │    │ 2  │      │  1   │      │  1   │  │  │ │

# Приложение 6

Справочное

Черт. 4

Характеристика трубопроводов

─────┬────────────┬──────┬────────────────┬───────────────┬───────

Обоз-│Наименование│Кате- │Рабочие условия │   Испытание   │Допол-

наче-│транспорти- │гория │ трубопровода   │               │нитель-

ние  │руемого     │трубо-├──────┬─────────┼─────┬─────────┤ные

│продукта    │прово-│Темпе-│Давление,│ Вид │Давление,│указа-

│            │да    │рату- │   МПа   │     │   МПа   │ния

│            │      │ра, °C│(кгс/см2)│     │(кгс/см2)│

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

3  │Кислота     │ III  │  43  │1,0 (10) │Проч-│1,3 (13) │

│            │      │      │         │ность│         │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

2  │     "      │ III  │  43  │1,4 (14) │  "  │1,7 (17) │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

17  │Охлаждающая │  V   │  20  │ 0,3 (3) │  "  │ 0,5 (5) │

│жидкость    │      │      │         │     │         │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

13  │То же       │  V   │  20  │ 0,3 (3) │  "  │ 0,5 (5) │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

14  │Уплотнитель-│  V   │  40  │ 0,6 (6) │  "  │ 0,9 (9) │

│ная жидкость│      │      │         │     │         │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

15  │То же       │  V   │  40  │ 0,6 (6) │  "  │ 0,9 (9) │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

16  │Утечки      │  V   │  20  │ 0,1 (1) │  "  │ 0,2 (2) │

─────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼───────

11  │Дренаж      │ III  │  43  │ 1,0 (10)│  "  │1,3 (13) │

│кислоты     │      │      │         │     │         │

План на отм. 0.000

Черт. 5

Черт. 6

# Приложение 7

────┬──────────────────┬───────────────────────────┬────┬────┬────

Поз.│    Обозначение   │       Наименование        │Кол.│Мас-│При-

│                  │                           │    │са  │меч.

│                  │                           │    │ед.,│

│                  │                           │    │кг  │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│ХХХ-ХХ-ТХ1.И-БН.ВО│Блок нагнетания            │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│ХХХ-ХХ-ТХ1.И-БН.ВТ│Ведомость трубопроводов    │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

102 │ХХХ-ХХ            │Насос НК 65/35-70          │ 2  │500 │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │с электродвигателем        │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │ВАО-81-2 N = 40 кВт        │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

1 │ХХХ-ХХ-БН 00.001  │Конструкция опорная        │ 1  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

2 │                  │Трубопровод от штуцера Б до│ 1  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │границы блока              │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

3 │                  │Трубопровод от штуцера А до│ 1  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │границы блока              │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

4 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора И               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

5 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора В               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

6 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора Г               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

7 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора Д               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

8 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора Е               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

9 │                  │Трубопровод от насоса до   │ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │коллектора Ж               │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

10 │                  │Трубопровод от трубопровода│ 2  │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │поз. 2 до коллектора И     │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

────┼──────────────────┼───────────────────────────┼────┼────┼────

│                  │                           │    │    │

# Приложение 8

───────────────────┬────┬────┬────────────────────────────────────

Наименование     │Еди-│Все-│     Кол. на участок трубопровода

│ница│го  ├──────┬──────┬──────┬───────┬─┬─┬─┬─

│изм.│    │Поз. 2│Поз. 3│Поз. 4│Поз. 10│ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

Труба              │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ГОСТ 8732-78       │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

------------------ │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ВСт 20 ГОСТ 8731-74│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

159 х 4,5          │ м  │1,9 │      │ 1,9  │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

89 х 3,5           │ м  │3,5 │ 3,5  │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

Труба              │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ГОСТ 8734-75       │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

-------------------│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ВСт 20 ГОСТ 8733-74│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

25 х 1,6           │ м  │5,4 │      │      │ 0,9  │  4,5  │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

38 х 2             │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ  17375-83  Постановлением  Госстандарта  РФ   от

27.05.2002  N 205-ст  с  1  января  2003 года  введен  в  действие

ГОСТ 17375-2001.

Отвод 90°          │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ГОСТ 17375-83      │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

159 x 4,5          │ шт.│ 3  │      │  3   │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

89 х 3,6           │ шт.│ 3  │  3   │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ   17378-83   Постановлением   Госстандарта  РФ от

27.05.2002  N   205-ст  с   1  января 2003 года введен в  действие

ГОСТ 17378-2001.

Переход            │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

ГОСТ 17378-83      │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

159 х 4,5 - 108 х 4│ шт.│ 1  │      │  1   │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

89 х 3,5 - 76 х 3,5│ шт.│ 2  │  2   │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

Опора ГОСТ 14911-81│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

ОПП 2-150.159      │ шт.│ 3  │      │  3   │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

ОПП 2-80-89        │ шт.│ 3  │  3   │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

Вентиль 15с27нж1   │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

D 25, P 16         │ шт.│ 6  │  2   │      │   2  │   2   │ │ │ │

y     y           │    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

───────────────────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─

│    │    │      │      │      │       │ │ │ │

# Приложение 9

Справочное

Черт. 7

Спецификация трубопровода

────┬───────────────────┬────────────────────────┬────┬───────────

Поз.│    Обозначение    │      Наименование      │Кол.│  Примеч.

│                   │                        │    │

│                   │                        │    │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

1  │ТУ 14-3-425-76     │Переход ПВП 80 х 50     │ 1  │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

2  │ТУ 14-3-523-76     │Труба 6-50 ПВП х 1000   │ 2  │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

3  │ТУ 26-07-123-74    │Вентиль диафрагмовый    │ 1  │

│                   │футерованный фланцевый  │    │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

│Каталог ЦКБА, ч. 1,│15ч76п1, D 50, P 0,6 (6)│    │

│1981 г.            │          y     y       │    │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

4  │ТУ 14-3-424-75     │Отвод 6 ПВП 50 х 90°    │ 2  │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

5  │ТУ 14-3-523-76     │Труба 6-50 ПВП х 4000   │ 3  │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

6  │ТУ 14-3-523-76     │Труба 6-50 ПВП х 2000   │ 1  │

────┼───────────────────┼────────────────────────┼────┼───────────

7  │ТУ 14-3-424-75     │Отвод 6 ПВП 50 х 45°    │ 2  │