СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.3.6; 3.8; 3.44; 3.46; 3.47; 3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответствен- ный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | Внешний осмотр | До устройства стекольных работ | Мастер | Стекло должно поступать на объект без трещин, нарезанное по размерам в комплекте с герметиками и крепежными приборами по проекту в соответствии со стандартами и техническими условиями Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения) при стеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения не допускаются |
|  | Температура окружающей среды | Инструментально Термометр | То же | То же | Стекольные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды. Остекление при отрицательной температуре воздуха допускается только в случае невозможности снятия переплетов, при применении замазки, подогретой не ниже чем до 20 °С |
|  | Подготовка фальцев переплетов | Визуально | То же | То же | Фальцы переплетов перед остеклением должны быть очищены от мусора, грязи, пыли, прошпаклеваны и окрашены |
| Остекление | Точность прирезки стекла, правильность установки и укрепления стекол в переплетах | То же Метр складной | В процессе остекления | Прораб | Крепление стекол в деревянных переплетах должно выполняться при помощи штапиков или шпилек с заполнением фальцев переплета замазкой. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов не более чем на 3/4 ширины |
|  | Правильность накладывания слоя замазки на стекла и установка штапиков | То же | То же | Мастер | Замазка должна наноситься равномерным сплошным слоем, без разрывов, до полного уплотнения фальца переплета Замазка после образования на поверхности твердой пленки не должна иметь трещин, отставать от поверхности стекла и фальца Обрез замазки в месте соприкосновения со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца, без выступающих крепежных приборов Наружные фаски штапиков должны плотно прилегать к внешней грани фальцев, не выступая за их пределы и не образуя впадин Штапики, установленные на стекольной замазке, должны быть прочно соединены между собой с фальцем переплета |
|  | Внешний вид поверхности стекол | Технический осмотр | После установки стекол | Прораб | Поверхность стекол должна быть без трещин, выколов, пробоин, без следов замазки, раствора, краски, жировых пятен и т.п. |