ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПОКРЫТИЕ СЛУХОВЫХ ОКОН КРОВЕЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА

Покрытие слуховых окон по готовой обрешетке кровельной листовой сталью (с обшивкой боковых стенок для прямоугольных окон), с заготовкой картин и кляммер и перемещением материалов на расстояние до 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

1. Подготовки основания

Слуховые окна должны иметь правильные очертания и точно соответствовать чертежу.

Опалубка должна быть ровной, без впадин и бугров, с прямолинейными пересечениями скатов (коньками и ребрами).

2. Готовой продукции

Покрытие должно плотно прилегать к обрешетке и иметь правильное очертание.

Фальцы должны быть прямолинейными и иметь нормальные размеры (стоячие - 20-25 мм, лежачие - 10-12 мм).

Покрытие должно быть плотным, без просветов.

ТЕХНИКА  ПРОИЗВОДСТВА

1. Организация рабочего места

1) Заготовка картин в центральной заготовительной мастерской

При заготовке картин в центральной заготовительной мастерской устанавливают высокопроизводительный станок для заготовки картин рядового покрытия системы Когана. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской показана на схеме 1.

Схема 1. Схема организации рабочего места в центральной заготовительной мастерской:

1 - сортировка стали; 2 - стол для стали; 3 - станок Когана; 4 - станок для заготовки желобов и свесов; 5 - готовая продукция (упаковка)

2) Организация рабочего места на крыше

Подъем материалов на крышу можно производить подъемным строительным краном, имеющимся в наличии.

Рис. 1. Подставка для складывания кровельной стали

Для складывания кровельной стали на крышу у крана должна быть установлена легкая подставка (рис. 1) или инвентарная сборно-разборная площадка (рис. 2).

Рис. 2. Инвентарная сборно-разборная площадка:
1 - шпильки; 2 - болтовое крепление; 3 - сварное крепление; 4 - трубы диаметром 1/2"; 5 - петли; 6 - тросы

Материал заготовляют в количестве, достаточном для работы звена в продолжение одного часа, и в дальнейшем непрерывно пополняют, с тем, чтобы на рабочем месте не скапливались излишки материалов.

Материал хранят на крыше в одном месте - около подъемника и подают в укладку по мере потребности при помощи звеньевых подсобных рабочих.

2. Оборудование, приспособления, инструменты

1) Заготовка картин

Стол для проолифки размером 1 500 х 1 500 х 600 мм                1 шт.
     Подставки высотой 500мм для посуды с олифой                       2 шт.
     Стол размером 1 500 х 800 х 600 мм для распаковки
     стали и хранения полудневного запаса                              1 шт.
     Бруски с пропилами для сушки стали                                20 м
     Скобки для разделения проолифленных листов                        1000 шт.
     Сортировочный стол                                                1 шт.
     Столы размером 1500 х 800 х 600 мм для запасов стали              2 шт.
     Верстак размером 2500 х 2500 х 700 мм для станков Демина          1 шт.
     Станок Демина № 1                                                 1 шт.
                   № 2                                                 1 шт.
     Стол размером 1500 х 800 х 600 мм для упаковки картин
     рядового покрытия                                                 1 шт.
     Верстак размером 3000 х 1200 х 800 мм для заготовки
     желобов и свесов                                                  1 шт.
     Стол размером 3 000 х 700 х 600 мм для упаковки готовой продукции 1 шт.
     Тазы для олифы (огрунтовки)                                       2 шт.
     Киянки                                                            3 шт.
     Зубило кровельное                                                 1 шт.
     Бородок 1 шт.
     Молотки кровельные малые                                          2 шт.
                        большие                                        2 шт.
     Метр складной                                                     1 шт.
     Шнур длиной 10 м                                                  1 шт.

2) Укладка

Переносный верстак для работы кровельщика на крыше (рис. 3)       3 шт.
     Большие молотки                                                   2 шт.
     Малые молотки (рис. 4)                                            2 шт.
     Ножницы ручные                                                    1 шт.
             половые                                                   1 шт.
     Зубило кровельное (рис. 5)                                        1 шт.
     Бородок                                                           1 шт.
     Метр складной                                                     1 шт.
     Ящик для кляммер и инструмента (рис. 6)                           1 шт.
     Шнур с узлами через 67 см                                         10 м
     Подставка для складывания кровельной стали (рис. 1)               1 шт.
     Инвентарная сборно-разборная площадка (рис. 2)                    1 шт.
     Предохранительные ограждения (рис. 7)                             5 шт

Рис. 3. Переносный верстак для работы кровельщика на крыше:

1 - карман для инструмента;

2 - раздвижная ножка;

3 - оправка;

4 - тросы жесткости;

5 - отверстия для пробивки полосатой стали

Рис. 4. Малый кровельный молоток

Рис. 5. Зубило кровельное

Рис. 6. Ящик для кляммер и инструмента

Рис. 7. Предохранительное ограждение при работе на крыше:

1 - трос; 2 - крюк; 3 - трубы диаметром 1/2"; 4 - сетка; 5 - шарниры

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА

1. Технические условия на производство работ

Изготовление картин производят в заготовительной мастерской, а на месте прикраивают и заготовляют лишь небольшие заделки при примыкании покрытий слуховых окон к покрытию кровли.

При уклоне покрытий слуховых окон менее 25° (1:4) соединение листов между собой выполняют стоячими двойными или лежачими фальцами.

Свесы слуховых окон должны иметь слезник и прочно прикрепляться к обрешетке кляммерами.

Покрытие слуховых окон производят одновременно с покрытием кровли, прикраивая примыкания по ходу покрытия кровли.

2. Последовательность выполнения операций

Резка листов; заготовка фальцев; заготовка кляммер; транспортирование заготовленных картин на кровлю; укладка покрытия на место с устройством примыкания к рядовому покрытию кровли; прибивка кляммер и соединение фальцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Работу производят: 1 кровельщик V разряда и 1 кровельщик III разряда из основного звена, производящего работы по покрытию кровли.

Нормы времени и расценки на 10 шт. и нормы выработки в шт. приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Виды окон и ширина их понизу | Нормы времени | Нормы выработки | Расценки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для Х пояса | для .... пояса |
| Прямоугольные до 1,4 м. | 22,0 | 3,6 | 40-30 |  |
| Треугольные до 1,3 м. | 16,5 | 4,8 | 30-20 |  |
| Полукруглые до 1,1 м. | 29,0 | 2,8 | 53-10 |  |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ на крышах мокрых, покрытых льдом или инеем, имеющих уклон более 6°, рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами с веревками. Администрация должна строго следить, чтобы кровельщики выполняли работы, привязывая веревку к какой-либо прочной части здания. Эти же правила обязательны при работах на крышах с уклоном более 20° при любом состоянии крыши.

При производстве работ на крышах с уклоном более 6° необходимо при укладывании на обрешетке материалов закреплять их, чтобы не допустить скатывания материалов по уклону или сдувания их ветром.

При производстве работ на крутых крышах обязательно также применение переносных стремянок шириной не менее 25 см с нашитыми сверху планками или лестниц, укрепленных так, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности.

При производстве работ на плоских крышах по краям их должно быть устроено временное ограждение с бортовой доской.

При производстве работ на краю крыши (обшивка карниза, парапета и т. п.) пользование предохранительным поясом с веревкой обязательно независимо от величины уклона крыши и ее состояния.

До начала кровельных работ на крыше необходимо удостовериться в исправном состоянии обрешетки.

Ежедневно по окончании работ крыши должны очищаться от остатков материала и мусора.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Нормы расхода материалов на покрытие одного слухового окна принимаются по табл. 2.

Таблица 2

| Наименование материалов | Прямоугольные шириной до 1,4 м | Треугольные шириной до 1,3 м | Полукруглые шириной до 1,1 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь кровельная проолифленная 4 кг лист/кг | 3,45/13,80 | 5,0/20,00 | 3,32/13,28 |
| Гвозди кровельные 40-мм-кг. | 0,084 | 0,077 | 0,046 |
| Вес материалов | 13,9 | 20,1 | 13,3 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга