СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ МОЕК

СНиП 3.05.01-85, табл.3, п.3.16

ДОПУСКАЕТСЯ:

| установка мойки при высоте от чистого пола: |  |
| --- | --- |
| в жилых, общественных, промышленных знаниях | 850 мм; |
| в школах | 700 мм. |

В бытовых помещениях общественных и промышленных зданий установку группы умывальников следует предусматривать на общей подставке.

Мойки в общественных столовых, в кухнях и групповых помещениях детских учреждений и школ, в продовольственных магазинах и т.п. должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20-30 мм.

| Кто контролирует | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Операции, подлежащие контролю | Разметка мест отверстий для установки кронштейнов по шаблону | Установка в просверленные отверстия хлорвиниловых втулок | Установка мойки на кронштейнах и выверка ее |
| Состав контроля (что контролировать) | Правильность разметки мест отверстий под кронштейны | Правильность установки хлорвиниловых втулок | Горизонтальность установки мойки и расстояние от пола до борта мойки |
| Способ контроля (как контролировать) | Уровень строительный, шаблон, метр складной металлический, отвес строительный | Визуально | Уровень строительный, рейка, метр складной металлический |
| Время контроля (когда контролировать) | В процессе работы | После окончания работ |