СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАЛЯРНЫХ РАБОТ (ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ)

Отделочные работы

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ)

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), акт приемки ранее выполненных работ, общий журнал работ |
|  | - наличие паспорта (сертификата) на окрасочные составы и шпатлевки; | Визуальный |  |
|  | - акты приемки ранее выполненных работ; | То же |  |
|  | - влажность поверхности и выполнение просушки влажных мест; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - температуру в помещении (в зимнее время); | То же |  |
|  | - качество обработки (безусадочной шпатлевки) мест примыкания перегородок, дверных блоков, встроенных шкафов и антресолей к стенам и потолкам, а также мест сопряжений конструкций из различных материалов; | Визуальный |  |
|  | - качество окрашиваемой поверхности | Визуальный, измерительный |  |
| Малярные работы | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - соблюдение технологических режимов и последовательности нанесения слоев красок; | Визуальный |  |
|  | - однотонность фактуры; | То же |  |
|  | - ровность филенок, линий закраски в сопряжениях поверхности, окрашиваемых в разные цвета | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество окрашенных поверхностей, в т.ч. отсутствие полос, пятен, потеков, морщин, просвечивание нижележащих слоев краски; | Визуальный |  |
|  | - ровность филенок и линий закраски в сопряжениях поверхности, окрашиваемых в разные цвета | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.3.7, п.3.28, табл.9, 11, 15

Допускаемые отклонения:

- влажности поверхности:

- бетонных, оштукатуренных или прошпатлеванных - до появления капельно-жидкой влаги на поверхности;

- деревянных поверхностей - не более 12%;

- толщины слоев малярного покрытия - не менее 25 Мкм;

- искривлений линий в местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета:

- для простой окраски - 5 мм;

- для улучшенной окраски - 2 мм;

- искривлений линий филенок и закраска поверхностей при применении разных колеров - 1 мм на 1 м длины.

Приемку малярных работ необходимо производить после высыхания водных красок.

Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности.

Не допускаются:

- пятна, полосы, подтеки, брызги, истирания (омелования) поверхности;

- выполнение работ по окраске оснований, имеющих ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 18958-73. Краски силикатные.

ГОСТ 28196-89*. Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

ГОСТ Р 52020-2003. Материалы лакокрасочные воднодисперсионные. Общие технические условия.

Краски должны поставляться партиями. За партию принимают количество одной марки и цвета краски, полученной за один технологический цикл и сопровождаемой документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- масса нетто;

- номер партии;

- дата изготовления;

- обозначение нормативно-технической документации;

- результаты проведенных испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям нормативных документов;

- вид тары и количество единиц упаковок в партии;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность).

Краски упаковывают в бочки деревянные, фляги, бочки стальные, банки металлические, полиэтиленовые бидоны различной емкости. Краски хранят и транспортируют при температуре выше 0 °С. Гарантийный срок хранения красок - 6 месяцев со дня изготовления.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.1.2, 3.1, 3.12, 3.24, 3.25, 3.26

Окраска внутренних поверхностей безводными красящими составами должна выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%.

Окраска поверхностей водными составами должна выполняться в соответствии с проектом. Вид окрасок (простые, улучшенные, высококачественные), тип, вид и цвет устанавливаются проектом или эталоном. При отсутствии указаний в проекте малярные работы выполняются по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

До начала малярных работ поверхности, подлежащие окраске, должны быть подготовлены и сданы по акту.

При окраске водными составами качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

- поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей;

- поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

- раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

- швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом).

Шпатлевку из малоусадочных составов полимерными добавками необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания.

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку следует выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.

Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего.