ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ САДОВ, ВИНОГРАДНИКОВ И ПИТОМНИКОВ

ВЗАМЕН временных рекомендаций по проектированию промышленных садов и виноградников для специализированных хозяйств и межхозяйственных объединений

Инструкция по проектированию садов, виноградников и питомников разработана И.М.Кагановичем (Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства имени И.В.Мичурина), А.М.Лукьянченко, В.И.Коваленко (Украинский Государственный институт проектирования садов и виноградников "Укргипросад"), П.И.Кузнецовым, В.Т.Смагиным (Колхозвинсадпроект Молдавской ССР), В.Н.Коваленко (Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я.И.Потапенко), А.Д.Палкиным (Всероссийский проектно-изыскательский институт садоводства "Россадпроект"), В.Ф.Зуевым, М.И.Дорофеевым, А.П.Суковым.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция содержит положения, регламентирующие состав, порядок разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектно-сметной документации, на основе которых должны осуществляться создание новых или реконструкция существующих садов, ягодников, виноградников и питомников, именуемых в дальнейшем многолетними насаждениями в совхозах, колхозах, межхозяйственных предприятиях и объединениях по садоводству и виноградарству.

Проектирование производственных зданий и сооружений, технологически необходимых при создании многолетних насаждений, осуществляется проектными организациями в установленном порядке.

1.2. Предпроектная документация служит основанием для разработки проектов многолетних насаждений и главная ее задача - обоснование целесообразности закладки многолетних насаждений, их размещения на территории, оптимальных размеров производства, организационной структуры, материально-технического обеспечения, экономической эффективности отраслей. В ней детально разрабатываются вопросы развития отраслей в конкретных условиях.

К предпроектной документации относятся:

акты (материалы) экспертного обследования земельных массивов на предмет их пригодности под закладку многолетних насаждений, в которых отражены результаты почвенно-грунтовых анализов, гидрологические, экологические и метеорологические благоприятные условия для размещения садов, виноградников и питомников;

схема развития и размещения многолетних насаждений (по республикам, регионам, областям, районам);

схема или технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития и размещения отраслей в совхозах, колхозах, межхозяйственных предприятиях и объединениях;

проекты внутрихозяйственного землеустройства колхоза, совхоза;

планы организационно-хозяйственного устройства совхозов и колхозов;

схема землеустройства района.

1.3. Схему развития и размещения многолетних насаждений разрабатывают для каждой отрасли (садоводство, виноградарство и др.) по республикам, краям, областям, административным районам.

В ней определяют на перспективу по пятилеткам площади под многолетние насаждения, их закладку и реконструкцию, породный и сортовой состав; объем производства продукции; размещение насаждений на территории; потребность в материальных, денежных и трудовых ресурсах, основные экономические показатели.

1.4. Схему (ТЭО) развития и размещения отраслей в хозяйстве разрабатывают на основе схем землеустройства административного района или отраслевых схем развития многолетних насаждений. Вместо нее можно разрабатывать и план организационно-хозяйственного устройства хозяйства на 15-20 лет, который охватывает те же вопросы, что и схема развития хозяйства. Развитие и размещение садоводства и виноградарства следует рассматривать во взаимосвязи с другими отраслями сельскохозяйственного производства.

В многоотраслевых хозяйствах, где многолетние насаждения не являются основными отраслями, вместо указанных документов разрабатывают проекты внутрихозяйственного землеустройства.

1.5. Закладку новых и реконструкцию существующих насаждений в зонах промышленного товарного садоводства и виноградарства проводят на основании разработанных схем развития отрасли по утвержденным проектам, гарантирующим получение высоких урожаев. Проекты должны предусматривать организацию хранения, товарной обработки и переработки продукции, а также оптовой поставки плодов и винограда в свежем и переработанном виде в торговую сеть; комплексную механизацию трудоемких процессов, обеспечивающую сокращение общих трудовых затрат на производство продукции и высокую рентабельность производства в соответствии с действующими указаниями и рекомендациями по интенсификации, специализации и агропромышленной интеграции садоводства и виноградарства директивных, плановых, руководящих органов и научно-исследовательских организаций.

1.6. При расчете объемов производства плодово-ягодной продукции и винограда на год освоения проектов удельный вес плодоносящих садов и виноградников в общей площади насаждений предусматривается не менее 70-80%, молодых насаждений - 20-30%. Общую площадь земельных угодий определяют с учетом выделения дополнительно 8-10% земель для организации садооборота. Для вновь организуемых хозяйств и тех, где смена насаждений была задержана искусственно и необходимо в настоящее время срочно корчевать и вновь закладывать половину или до  всех насаждений, эти показатели уточняют в каждом конкретном случае.

1.7. Проектные организации при разработке проектов должны учитывать:

новейшие достижения науки по садоводству, виноградарству и питомниководству, передовой практики и комплексной механизации производственных процессов;

типовые технологические карты по садоводству и виноградарству;

новые технологии выращивания плодово-ягодных насаждений и виноградников, имеющееся новое технологическое оборудование;

породно-сортовое районирование перспективных сортов;

рациональное использование земельных фондов и охрану окружающей среды;

основные требования по научной организации труда и управлению производством;

использование математических методов и ЭВМ при определении оптимальных вариантов проектных решений.

1.8. Совхозы, колхозы, опытно-производственные хозяйства, межхозяйственные предприятия и объединения и другие организации, планирующие закладку (реконструкцию) многолетних насаждений, направляют заявки по установленной форме через свои вышестоящие организации в специализированные по садоводству и виноградарству проектные организации*, обслуживающие данную зону промышленного садоводства и виноградарства, и предусматривают в установленном порядке в своих промфинпланах и внутрипостроечных титульных списках необходимые средства для выполнения проектных и изыскательских работ.

_________________

* Под специализированными проектными организациями подразумеваются и отдельные отраслевые научно-исследовательские институты, в структуре которых имеются утвержденные в установленном порядке проектно-изыскательские подразделения.

1.9. Проектно-изыскательские и технологические организации, осуществляющие проектирование промышленных садов и виноградников, заключают договор с заказчиком (колхозом, совхозом, объединением) на проектно-изыскательские работы и все виды и этапы проектирования:

подготовку задания на разработку схем (ТЭО) развития и размещения отраслей в хозяйстве, проектов (рабочих проектов) создания и реконструкции многолетних насаждений для последующего утверждения их в установленном порядке;

выбор земель под закладку многолетних насаждений;

изыскательские работы (экономические, агробиологические, топографические, почвенные, гидромелиоративные, геологические и др.);

разработку схемы (ТЭО) развития и размещения отраслей в хозяйстве;

разработку проектов и рабочих проектов создания новых насаждений и реконструкции старых многолетних насаждений, при необходимости капитальной планировки - противоэрозионных, гидротехнических сооружений, выполаживания оврагов и осушения земель, закладки садозащитных полос, террасирования склонов, культуртехнических работ, строительства зданий и сооружений, технологически связанных с садоводством и виноградарством и составление сметно-финансовых расчетов;

разработку рабочей документации со сметами;

перенесение проектов в натуру;

проведение авторского надзора.

1.10. Вышестоящие организации, в ведении которых находятся специализированные садоводческие и виноградарские хозяйства и межхозяйственные объединения, совместно с проектными организациями в пределах выделенных лимитов формируют планы проектно-изыскательских работ по созданию новых или реконструкции существующих многолетних насаждений. Проектно-изыскательские работы оплачиваются министерствами, ведомствами, объединениями, совхозами, колхозами, межхозяйственными предприятиями в установленном порядке.

1.11. Методическое руководство по проектированию и созданию новых и реконструкции существующих многолетних насаждений осуществляют: соответствующие отраслевые структурные подразделения Госагропрома СССР и госагропромы союзных республик, Всесоюзный НИИ садоводства имени И.А.Мичурина, Всесоюзной НИИ виноделия и виноградарства "Магарач", Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я.И.Потапенко, головной институт по проектированию садов и виноградников "Укргипросад", республиканские проектные институты.

1.12. Проектные и изыскательские работы по созданию новых и реконструкции существующих многолетних насаждений выполняются проектными и изыскательскими организациями на основании договоров с заказчиками проектов, являющимися распорядителями средств, выделенных им для выполнения этих работ.

Заказчик проекта представляет исходные данные для проектирования и изысканий, осуществляет контроль за ходом выполнения проектных и изыскательских работ, принимает технические отчеты о проведенных инженерных изысканиях, проектно-сметную документацию и представляет ее на утверждение.

1.13. Проектирование многолетних насаждений должно вестись в комплексе:

проектирование агрономической зоны (садов, ягодников, виноградников, питомников, защитных лесополос, противоэрозионных сооружений, бригадных станов, агрохимпунктов, растворных узлов, складов для хранения пестицидов и удобрений, орошения, осушения, ограждения, дорожной сети, пасек, омшаников и др.);

проектирование промышленной и производственной зон (фруктохранилища, предприятия по переработке плодов, ягод и винограда и другие производственные объекты);

проектирование жилищного и культурно-бытового строительства, в том числе лагерей труда и отдыха.

Проектирование составных элементов садоводческого или виноградарского агропромышленного предприятия выполняется, как правило, несколькими институтами-субподрядчиками при ведущей роли института-генпроектировщика, которым назначается разработчик технологической части проекта.

Капитальные вложения должны выделяться на весь комплекс работ по очередям строительства.

Комплексность решения этих вопросов может иметь место лишь во вновь создаваемых хозяйствах или при реконструкции больших массивов насаждений. При разработке проектов на отдельные участки решается только часть вопросов, связанных с закладкой и выращиванием многолетних насаждений.

1.14. Проектная организация - генеральный проектировщик по проектируемым объектам каждого предприятия - назначает главного инженера проекта, осуществляющего организацию и техническое руководство проектно-изыскательскими работами на протяжении всего периода проектирования, закладки и выращивания многолетних насаждений. Главный инженер проекта несет ответственность за качество проекта, правильное определение сметной стоимости, за соблюдение установленных норм проектирования и сроков разработки проектно-сметной документации.

Проектная организация, выполняющая отдельную часть проекта, также назначает главного инженера проекта, ответственного за эту часть проекта.

Права и обязанности главного инженера проекта определяются соответствующими положениями.

1.15. Главный инженер проекта с группой специалистов различных профилей (экономистом, агрономом, почвоведом, гидромелиоратором, землеустроителем, инженером-строителем и др.) при участии руководителей и специалистов хозяйств, объединений и вышестоящих организаций изучает материалы ранее разработанных проектов, почвенных и других обследований и изысканий, а также знакомится с другими плановыми материалами, годовыми отчетами хозяйства, обследует объекты, участки в натуре и составляет программу проведения проектно-изыскательских работ. При этом должны быть использованы топографические съемки, землеустроительные, почвенные и агрохимические исследования, отчетно-статистические данные хозяйства, записи в книге истории плодовых и виноградных насаждений, материалы инвентаризации садов и виноградников, агрономические отчеты, агроклиматические данные, проекты районной планировки и др. Результаты обследований и изысканий, вытекающие из них выводы и предложения используются при разработке схемы развития и размещения отраслей хозяйства, проектов и рабочих проектов.

1.16. Продолжительность проектирования определяет проектная организация и согласовывает с заказчиком в соответствии с разработанными нормами продолжительности проектно-изыскательских работ, но не более 18 месяцев.

1.17. Подключение инженерных коммуникаций и дорог, проектируемых для многолетних насаждений, объектов и сооружений должно предусматриваться, как правило, к ближайшим действующим источникам водо-, электро- и газоснабжения, сооружениям канализации и транспорта. В случае недостаточной их мощности или пропускной способности должны предполагаться необходимые мероприятия с расширением указанных источников или сооружений.

1.18. Заказчик проекта, директор и главный инженер проекта проектной организации - генерального проектировщика и специализированной проектной организации - на протяжении всего периода проектирования и строительства несут ответственность за соблюдение утвержденных технико-экономических показателей по созданию многолетних насаждений и строительству объектов, за правильное определение сметной стоимости и очередность закладки многолетних насаждений и строительства объектов для садоводства и виноградарства, за своевременную разработку и комплектность проектно-сметной документации, а также за внесение в проектно-сметную документацию в установленный срок изменений, рекомендованных в заключениях экспертизы.

Руководители организаций-заказчиков и проектных организаций несут ответственность за обеспечение достоверности сметной стоимости создания и реконструкции многолетних насаждений, рассматривая ошибки в ее определении как нарушение государственной дисциплины.

Заказчик, генподрядчик и проектная организация в случае ведения авторского надзора несут ответственность за осуществление закладки многолетних насаждений и строительства согласно проекту и утвержденной стоимости и за освоение проектной мощности в установленные сроки.

Заказчик и его должностные лица несут ответственность за правильность и своевременное представление проектным организациям заданий на проектирование, исходных данных для проектирования и строительства, за своевременное заключение договоров, оформление финансирования и оплату выполненных объемов работ, а также за правильность определения стоимости проектно-изыскательских работ.

1.19. Проектная организация и ее должностные лица несут ответственность за:

применение в проектах современных технологических процессов, высокопроизводительной системы машин и оборудования, обеспечивающих повышение производительности труда и выпуск продукции высокого качества, экономической эффективности пород и сортов, прогрессивных объемно-планировочных и конструктивных решений; экономичные методы создания насаждений и правильность определения их сметной стоимости;

технико-экономическую обоснованность принятых проектных решений и их эффективность;

разработку прогрессивной организации труда на предприятиях, отвечающих современным требованиям;

эффективность рационального использования земель и природных ресурсов, охрану природы, в том числе проведение санитарно-защитных мероприятий по борьбе с загрязнением воздушной среды, вод и почвы;

соблюдение в проектах требований действующих инструкций по проектированию, норм технологического проектирования, строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов, требований, изложенных в акте о выборе участка под многолетние насаждения, площадки для строительства промышленной зоны, хозяйственных центров, а также требований органов государственного надзора и заинтересованных организаций;

качество и полноту материалов инженерных, почвенных и экономических изысканий, необходимых для разработки проектов;

своевременную разработку и выдачу заказчику проектно-сметной документации;

качественное осуществление авторского надзора.

Работы и затраты по закладке и выращиванию многолетних насаждений, строительству простейших противоэрозионных сооружений, лесомелиоративным работам включают в графы 7-8 сводного сметного расчета. За итогом сметного расчета стоимости указывают возвратные суммы в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений независимо от срока строительства.

Показатели сводного сметного расчета стоимости создания многолетних насаждений должны иметь ссылку на номер объектной сметы (объектного сметного расчета) или расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная стоимость создания многолетних насаждений - основа для планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные работы и затраты, предусмотренные сводным сметным расчетом. На основании сметной документации осуществляется учет и отчетность, хозяйственный расчет.

7.3. Сводку затрат составляют по форме 2 (приложение 7) в случаях, когда по проектируемым многолетним насаждениям одновременно выделяются средства на строительство объектов жилищно-гражданского строительства, подсобного и обслуживающего назначения (строительство растворных узлов по приготовлению и заправке машин пестицидами, складов, навесов для сельскохозяйственной техники, бригадных станов, пунктов товарной обработки плодов, тарных цехов, дорог, водохозяйственного, мелиоративного строительства, лагерей труда и отдыха и других сооружений).

Сметная стоимость этих объектов определяется отдельными сводными расчетами и включается в сводку затрат.

7.4. Объектные сметы (приложение 8 форма 3) на закладку и выращивание многолетних насаждений составляют по видам работ (подготовка земельного участка и почвы под закладку многолетних насаждений и т.д.), породам (яблоня, вишня и т.д.) с учетом подвоев (слаборослые, сильнорослые), форм кроны (округлая, плоская), схемам посадки по размещению (на склонах, равнинах).

7.5. Затраты на выращивание молодых насаждений определяют с учетом продолжительности неплодоносящего периода. Перевод молодых насаждений в плодоносящие проводят в соответствии с принятыми зональными рекомендациями союзных республик, в которых заложены экономические принципы более раннего перевода молодых насаждений в эксплуатационные по основным типам интенсивных садов и виноградников.

7.6. Средства, полученные от реализации продукции с молодых насаждений на участках, не сданных в эксплуатацию, не исключаются из стоимости затрат на выращивание насаждений, т.е. не списываются на уменьшение балансовой стоимости насаждений. Затраты на сбор урожая, вывоз, товарную обработку и другие работы, связанные с уборкой и реализацией плодов и ягод с молодых насаждений, не включают в капитальные затраты на выращивание насаждений.

7.7. Сметная стоимость зданий и сооружений, входящих в состав комплекса проектируемого сада, определяется в соответствии с действующими нормами и правилами в строительстве.

7.8. Объектные сметы составляют на основании отдельных видов работ и затрат (локальных смет). В них начисляют средства на:

временные здания и сооружения с выделением возвратных сумм в размере 15%;

зимнее удорожание работ, предусмотренное в главе 9 сводного сметного расчета;

непредвиденные работы и затраты в размере 1,5% общей суммы затрат на создание многолетних насаждений.

Объектная смета не составляется в тех случаях, когда имеется один вид работ, лимитированные затраты рассчитывают в локальной смете.

При составлении сводного сметного расчета лимитированные затраты по объектным сметам вычитаются.

Нормативная условно-чистая продукция на виды работ и затрат по созданию многолетних насаждений, выполняемых хозяйственным способом, не определяется.

7.9. Локальные сметы на отдельные виды работ и затрат составляют на корчевку насаждений, планировку участка, предпосадочное окультуривание почвы под многолетние насаждения, предпосадочную подготовку почвы, закладку насаждений, уход за молодыми насаждениями по годам вегетации, устройство шпалеры и ограждения, закладку и выращивание садозащитных и противоэрозионных насаждений и другие работы по форме 4 (приложение 9) и при разработке с помощью ЭВМ по форме 5 (приложение 10).

7.10. Объемы работ определяют по технологическим и операционно-технологическим картам (чертежам, отдельным разделам рабочего проекта, рабочей документации), ведомостям потребностей в материалах и другим проектным исходным данным.

7.11. Степень точности исчисления сметных документов - калькуляции стоимости материалов и изделий, транспортных расходов, стоимости единицы работ, устанавливаемые по единичной расценке или по укрупненному показателю сметной стоимости, - исчисляют с точностью до копеек на принятую единицу измерения (1 га, 1 т, 1 м, 1 м и др.).

В локальных сметах предусматривают затраты на дополнительную оплату труда, оплату отпусков и отчисления в фонд социального страхования в размерах, устанавливаемых республиканскими ведомствами (приложение 11).

Накладные расходы предусматриваются в процентах к сметным прямым затратам и плановые накопления - к сумме прямых затрат и накладных расходов. Размер накладных расходов и плановых накоплений определяется в установленном порядке.

7.12. Объектные и локальные сметные расходы, объединяемые в сводный сметный расчет при двухстадийном проектировании, составляют с использованием укрупненных сметных норм, прейскурантов и других укрупненных нормативов на основании технологических решений. При отсутствии указанных (укрупненных) сметных нормативов сметные расходы можно составлять с использованием типовых технологических карт и проектов-аналогов.

7.13. Индивидуальные единичные расценки на работы по созданию многолетних насаждений, калькуляции сметной стоимости материалов и калькуляции транспортных расходов оформляют согласно "Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет" (М., 1985).

Сметы на проектные и изыскательские работы составляют по формам, приведенным в приложении 12.

7.14. При определении стоимости создания многолетних насаждений по очередям, в состав сметной документации на первую очередь включают стоимость создания многолетних насаждений (и связанного с ним строительства зданий и сооружений) на полное их развитие с учетом изменения ценообразующих факторов, происходящих в связи с научно-техническим и социальным прогрессом и проведением мероприятий по охране окружающей среды.

8. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Материалы проекта (рабочего проекта)  (приложение 13), представляемые на утверждение, должны быть подписаны:

титульный лист общей пояснительной записки - директором, главным инженером института (филиала), главным инженером проекта, а генеральный план, кроме того, начальником отдела, исполнителем;

остальные материалы - главным инженером проекта, начальником отдела, контролером по нормативам и исполнителем;

сметная документация - должностными лицами, указанными в соответствующих формах этих документов.

8.2. Проект (рабочий проект) передается заказчику в 3-х экземплярах.

По просьбе заказчика проектная организация при наличии у нее возможности выдает дополнительное количество экземпляров рабочей документации, сверх установленного настоящей инструкцией, за дополнительную плату.

8.3. Проектно-сметная документация на создание многолетних насаждений, разработанная в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских учреждений, нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами (что должно быть удостоверено соответствующей записью главного инженера проекта в материалах проекта), не подлежит согласованию с органами государственного надзора.

Рабочие чертежи, разработанные в составе рабочей документации в соответствии с утвержденным проектом (рабочим проектом), согласованию не подлежат.

8.4. Документация, выполненная с обоснованными отступлениями от действующих рекомендаций, норм, правил и инструкций, подлежит согласованию в части этих отступлений с органами государственного надзора и заинтересованными организациями, утвердившими их.

Согласование проектных решений органами государственного надзора и заинтересованными организациями должно проводиться в одной из инстанций в срок до 15 дней, а в отдельных случаях - до 30 дней главным инженером проекта в процессе разработки проекта.

8.5. Проектная организация вносит в проектно-сметную документацию изменения, вытекающие из замечаний заказчика, в месячный срок с момента их получения.

8.6. Разногласия, возникающие при согласовании и утверждении проектно-сметной документации, решаются вышестоящими организациями заказчика.

8.7. Проекты (рабочие) до их утверждения должны быть представлены на экспертизу в установленном порядке и рассмотрены в соответствии с Инструкцией о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений (М., 1977 г.). Органам, осуществляющим экспертизу проектов, запрещается требовать от проектной организации представления проектных материалов в большем объеме и составе, а также с большей детализацией, чем это предусмотрено утвержденными эталонами проектов. Экспертизу рабочих проектов и смет проводит вышестоящая инстанция.

8.8. Проектная организация по требованию заказчика обязана провести защиту разработанной проектной документации в утверждающей инстанции.

8.9. Проекты (рабочие проекты) на создание многолетних насаждений (кроме проектов, утверждаемых Советом Министров СССР) подвергаются экспертизе и утверждаются:

со сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше - министерствами и ведомствами СССР, а также Советами Министров союзных республик;

со сметной стоимостью менее 4 млн. руб. - в порядке, установленном министерством (ведомством) СССР или Советом Министров союзной республики;

по созданию садов и виноградников - за счет средств колхозов в порядке, установленном Советами Министров союзных республик.

8.10. Проект (рабочий) создания многолетних насаждений утверждается приказом, постановлением, распоряжением министерства, ведомства СССР, Совета Министров союзной республики, областными агропромышленными объединениями с указанием основных данных и технико-экономических показателей, включенных в распорядительный документ об утверждении проекта создания многолетних насаждений.

8.11. Утвержденный проект (рабочий проект) создания многолетних насаждений является основанием для планирования и финансирования.

9. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА В НАТУРУ

9.1. В натуру переносят утвержденные в установленном порядке проекты организации территории, вертикальной планировки и другие, а при необходимости проводят трассировку линейных элементов проекта (канавы, трубопроводы и др.) Как правило, эту работу выполняют специалисты организаций, разрабатывающих проект, или специалисты хозяйств.

9.2. При перенесении проектов в натуру закрепляют границы и местоположение кварталов, дорог, лесополос, бригадных станов, гидротехнических сооружений, оросительной сети и др. Перенесение проекта в натуру осуществляют по рабочим чертежам, на которых показывают размеры, промеры, углы поворота, а также породы и сорта насаждений, схемы их посадки и размещения основных сортов и сортов-опылителей.

9.3. После перенесения проекта в натуру составляют акт, в котором указывают, что он перенесен в натуру без нарушения проектных решений. Все изменения также вносят в акт.

10. АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ

10.1. Авторский надзор за осуществлением проектов проводят проектные организации на основании действующего Положения об авторском надзоре в целях повышения контроля за соблюдением заказчиками технологии подготовки почвы, закладки многолетних насаждений, ухода за ними до вступления их в плодоношение, а также повышения ответственности проектных организаций за качество проектирования и за соответствие технико-экономических показателей, предусмотренных проектом, современной технологии интенсивного садоводства и виноградарства.

10.2. Авторский надзор осуществляют на всех объектах стоимостью 1 млн. руб. и выше, а также на особо сложных и экспериментальных объектах, перечень которых устанавливают министерства и ведомства союзных республик. Авторскому надзору подлежат работы по проведению культуртехнических мероприятий, окультуриванию почвы и предплантажному внесению удобрений, плантажной вспашке или глубокому рыхлению, подготовке почвы перед посадкой, размещению пород и сортов, разбивке территории и разметке посадочных мест и рядов, хранению и подготовке к посадке посадочного материала, закладке насаждений и формированию кроны, уходу за почвой и насаждениями, борьбе с вредителями и болезнями, орошению, сооружению шпалеры, защите почв от эрозии.

10.3. Проектная организация обязана нести авторский надзор до ввода многолетних насаждений в плодоношение на основании договора, заключенного с хозяйством, объединением, в пределах средств, предусмотренных на авторский надзор.

Проводят авторский надзор авторы проекта или другие квалифицированные специалисты, которых назначают приказом руководителя проектной организации, о чем сообщают заказчику и соответствующим министерствам и ведомствам.

10.4. Затраты на осуществление авторского надзора определяют в соответствии с постановлением Госстроя СССР "Размер затрат на осуществление авторского надзора проектных организаций за строительством" (1973 г.) N 83.

10.5. Авторский надзор проектные организации проводят совместно со специалистами хозяйства, треста, объединения, районного агропромышленного объединения и других организаций, осуществляющих контроль за посадкой и выращиванием садов и виноградников. Требования авторского надзора записывают в специальный журнал. Они обязательны для заказчика и других организаций, участвующих в осуществлении проекта. Журнал авторского надзора является обязательным документом, ведется в двух экземплярах и предъявляется комиссии при приемке в эксплуатацию сада, виноградника.

10.6. Проектные организации и их специалисты, осуществляющие авторский надзор, обязаны:

проводить контроль за соответствием фактически выполненных и предусмотренных проектом мероприятий, строгим соблюдением технологии подготовки почвы, закладки и ухода за многолетними насаждениями;

наблюдать за качеством проведения агротехнических мероприятий, от которых зависит рост, урожайность и своевременный перевод насаждений в эксплуатацию;

выявлять в процессе закладки садов и виноградников возможности снижения затрат и улучшения приживаемости и состояния насаждений, вносить в рабочие чертежи проекта по согласованию с заказчиками необходимые изменения, направленные на улучшение качества и снижение стоимости насаждений;

обеспечивать своевременное решение всех технологических вопросов по проектной документации, возникающих в период создания и выращивания садов и виноградников и других объектов проекта;

осуществлять контроль за организацией производственных подразделений, материально-техническим снабжением;

вносить предложения о том, чтобы каждый участок закладки многолетних насаждений, на который составляется проект, выделялся в отдельный объект калькуляции затрат в бухгалтерском учете и добиваться выполнения всех работ, запланированных в сметах.

12. Основные технологические решения, структура насаждений и породно-сортовой состав:

выбор технологии производства, закладки и ухода за насаждениями до вступления их в плодоношение;

соответствие этих технологий новому прогрессивному направлению в садоводстве, виноградарстве;

обоснование выбора подвоев, установление породно-сортового состава и производственного назначения продукции;

(В случаях использования импортного посадочного материала эти вопросы решают в установленном порядке;

требования к комплексной механизации производственных процессов;

производственно-техническая структура подразделений по уходу и эксплуатации насаждений (состав, соотношение основных отраслей, соотношение дополнительных и вспомогательных отраслей);

развитие транспорта общего пользования с учетом наиболее рационального использования его видов (железнодорожный, водный и др.).

Мероприятия по охране природы:

противоэрозионная защита;

охрана окружающей среды.

Развитие кормопроизводства и других отраслей:

поголовье скота;

организация кормопроизводства;

потребность в кормах;

распределение продукции растениеводства;

организация пчеловодства и опыления садов.

15. Производство и распределение продукции садоводства, виноградарства и других отраслей:

определение объема производства плодово-ягодной продукции и винограда, ее качества, а также количества продукции, пригодной для длительного хранения, для потребления в свежем виде и для технической переработки;

характеристика условий сбыта свежей и переработанной продукции;

определение объемов реализации продукции в свежем виде, в том числе объемов временного и длительного хранения, объемов и видов переработки плодов, ягод и винограда.

16. Потребность и обеспеченность рабочей силой и кадрами:

определение численности постоянных и сезонных работников, руководящих кадров и специалистов по отраслям и хозяйству в целом;

затраты труда по отраслям и группам культур;

баланс рабочей силы;

основные мероприятия по обеспечению хозяйств трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами.

17. Формы организации труда и управления производством:

организация специализированных бригад и звеньев, их численность, закрепление за ними многолетних насаждений, техники;

намечаемые формы и структура управления производством.

18. Материально-техническое обеспечение:

обеспечение посадочным материалом;

потребность в машинах и орудиях в садоводстве, виноградарстве и других отраслях, транспортных средствах;

потребность в удобрениях, пестицидах;

Потребность в железобетонных и деревянных столбах для устройства шпалеры, проволоке, подвязочном материале и др.;

обеспечение электроэнергией, топливом и др.

19. Капитальное строительство:

сельскохозяйственных производственных и вспомогательных зданий и сооружений;

жилого фонда, объектов культурно-бытового и коммунального назначения;

внутрихозяйственных дорог;

инженерное обеспечение.

20. Объем капитальных вложений:

определение по укрупненным показателям стоимости закладки сада, виноградника и ухода до вступления в товарное плодоношение;

потребность в капитальных вложениях на приобретение техники, производственное, гидромелиоративное, культурно-бытовое и жилищное строительство;

общая потребность в капитальных вложениях.

21. Показатели экономической эффективности:

ориентировочный объем капитальных вложений с учетом сопряженных затрат (защитные насаждения, дороги, противоэрозионные, гидротехнические сооружения и др.);

удельные капитальные вложения по видам затрат и пятилетним периодам;

численность работников и производительность труда;

стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах;

себестоимость продукции;

прибыль общая и в расчете на 1 га плодоносящих насаждений в сравнении с базисным периодом, рентабельность производства, окупаемость капитальных вложений;

сравнение важнейших технико-экономических показателей (ТЭП) с уровнем показателей существующих садов и виноградников в передовых специализированных хозяйствах или нормативными данными.

22. Выводы и предложения.

Приложение 2

| М.п. |  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ ______________________________ должность, подпись "_____" _____________ 19 г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ
на разработку схемы (ТЭО) развития и размещения отраслей в совхозе (колхозе)

наименование (колхоза, совхоза)

1. Заказчик

2. Наименование генеральной проектной организации

3. Основание для разработки схемы (ТЭО)

4. Цель разработки

5. При разработке схемы (ТЭО): провести анализ современного состояния и размещения отраслей за предшествующие 5-10 лет; обосновать 2-3 варианта оптимального сочетания отраслей с учетом специализации хозяйства по садоводству (виноградарству). После рассмотрения и утверждения оптимального варианта разработать и обосновать: проектную мощность садоводства (виноградарства), очереди закладки и реконструкции многолетних насаждений, урожайность, объемы производства и распределения плодово-ягодной продукции и виноградарства; проектную мощность предприятия по хранению и переработке продукции; перспективы развития полеводства, животноводства и других отраслей; потребность и обеспеченность рабочей силой; материально-техническое обеспечение (сельскохозяйственной техникой, транспортными средствами, удобрениями, пестицидами, материалами для установки шпалеры и ограждения и др.); мероприятия по охране природы; объем капитального строительства; потребность в капитальных вложениях; экономическую эффективность разрабатываемых мероприятий. 6. Срок разработки схемы (ТЭО)

| М.п. | Заказчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись |
| М.п. | Генеральный проектировщик |  |
|  | должность, подпись |

Приложение 3

| М.п. |  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ ______________________________ должность, подпись "_____" _____________ 19 г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| краткое содержание - наименование проектируемого объекта хозяйства |
| --- |
| и его подчиненность |
| 1. Наименование объекта и его площадь |
| 2. Основание для проектирования |
| 3. Местоположение и площадь участков (га) |
| 4. Производственное назначение насаждений |
| 5. Породы, их соотношение |
| 6. Подвои для сортов |
| 7. Тип насаждений |
| 8. Источник снабжения: |
| саженцами |
| удобрениями |
| водой (для орошения) |
| тарой |
| железобетонными стойками |
| 9. Способ орошения |
| 10. Особенности механизации производственных процессов |
| 11. Ограждение |
| 12. Сооружение шпалеры |
| 13. Реализация продукции |
| 14. Использование нестандартных плодов |
| 15. Решения о производственном и хозяйственном кооперировании |
| 16. Основные технико-экономические показатели: |
| срок перевода насаждений в эксплуатационные____________________________ лет |
| средняя урожайность в период полного плодоношения _______________________ ц |
| объем производства ______________ т |
| прибыль ___________ тыс. руб. |
| капитальные вложения ____________ тыс. руб. |
| срок окупаемости капитальных вложений ___________ лет |
| 17. Варианты проекта, подлежащие разработке |
| 18. Срок и очередность закладки насаждений |
| 19. Стадийность проектирования |
| 20. Наименование генеральной проектной организации |
| 21. Особые условия: |
| а) генплан организации территории разработать с учетом: |
| оросительной сети |
| дорог с покрытием |
| защитных насаждений |
| бригадного стана |
| растворного узла |
| пункта товарной обработки плодов |
| артезианских скважин |
| склада минеральных удобрений |
| пункта технического ухода за сельскохозяйственной техникой |
| вертикальной планировки |
| б) допускаются отклонения показателей по пп.1, 3, 5, 6, 16 на __________% |
| 22. Исходные данные: |
| акт выбора участка под насаждения |
| справка об обеспеченности участка водой для орошения; справка о существующей застройке, подземных сооружениях и коммуникациях. |
| Заказчик | Подпись | М.п. |
| Проектная организация | Подпись | М.п. |
| Согласовано | Подпись | М.п. |

Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 
НА ЗАКЛАДКУ (РЕКОНСТРУКЦИЮ) МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

ТОМ I

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| 1. Общая часть |
| --- |
| 1.1. | Исходные документы для проектирования (задание на проектирование, акт обследования и выбора участка, схема (ТЭО) развития и размещения отраслей в хозяйстве и др.). |
| 1.2. | Сведения о проведенных изысканиях с указанием организации-исполнителя и времени их проведения. |
| 1.3. | Согласование и соответствие проектных решений действующим нормам, правилам, инструкциям, рекомендациям, приказам, государственным стандартам. |
| 2. Природно-экономические условия |
| 2.1. | Общие сведения о хозяйстве. |
| 2.2. | Состояние отрасли садоводства (виноградарства) к моменту разработки проекта: сведения о наличии специализированных отраслей, бригад и их составе, закреплении площадей; породный состав существующих насаждений, особенности развития и продуктивность пород, сортов, подвоев в данном районе, хозяйстве; основные экономические показатели (площадь, урожай, валовой сбор, себестоимость, затраты труда, прибыль, уровень рентабельности - по садоводству, виноградарству). |
| 2.3. | Сравнение с аналогичными показателями передовых хозяйств, находящихся в одинаковых почвенно-климатических условиях. Анализ урожайности плодовых, ягодных насаждений и винограда, затрат на производство 1 ц плодов и ягод, рентабельности производства. |
| 2.4. | Агроклиматические и почвенные условия: климат, его неблагоприятные и положительные факторы для проектируемых культур, рельеф, тип почвы, сопутствующая растительность, проявление эрозионных процессов. |
| 3. Проектная часть 3.1. Породно-сортовой состав многолетних насаждений |
| 3.1.1. | Проектируемая структура породно-сортового состава насаждений, подвои и схемы размещения. |
| 3.1.2. | Характеристика новых, перспективных сортов и подвоев. 3.2. Организация территории многолетних насаждений |
| 3.2.1. | Краткая характеристика земельных участков, выделенных для дальнейшего развития садоводства, виноградарства, ягодников (площадь и расположение участков, предшественники, расстояние до центральной усадьбы, пунктов переработки, качество дорог). |
| 3.2.2. | Организация территории (существующая и проектная экспликация и трансформация угодий). Организация садооборота, севооборотов для ягодников и полей питомника. |
| 3.2.3. | Размещение кварталов и дорожной сети. Характеристика земель в кварталах. |
| 3.2.4. | Противоэрозионные мероприятия (комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и др. мероприятий). |
| 3.2.5. | Размещение бригадных станов и других инженерных сооружений. |
| 3.2.6. | Распределение пород и сортов по кварталам. Особенности закладки маточно-сортового и подвойно-семенного сада. Пространственная изоляция маточных насаждений, размер кварталов, размещение сортовых полос. |
| 3.2.7. | Потребность в посадочном материале, его качество для закладки садов и виноградников и для маточных насаждений в питомниках. |
| 3.3. Реконструкция многолетних насаждений Акт обследования существующего сада. Краткая характеристика участков, подлежащих реконструкции, план раскорчевки и посадки по годам, план перехода от сложившейся структуры насаждений к проектной. |
| 3.4. Внедрение достижений науки и передового опыта Перечень мероприятий, рекомендаций научно-исследовательских учреждений, использованных при разработке проектных решений, их эффективность. |
| 3.5. Охрана окружающей среды Мероприятия, предупреждающие загрязнение окружающей среды при создании многолетних насаждений и связанного с ним строительства зданий и сооружений. |
| 3.6. Технико-экономические показатели |
| 3.6.1. | Экономическая эффективность проектируемых насаждений (урожайность, себестоимость, затраты труда, товарная продукция, уровень рентабельности, прибыль, капитальные вложения, окупаемость затрат). |
| 3.6.2. | Эффективность капитальных вложений (расчет экономической эффективности капитальных вложений согласно действующим методам). |
| 3.6.3. | Потребность и обеспеченность в рабочей силе. Обоснование потребности в рабочей силе на закладку и выращивание многолетних насаждений. |
| 3.7. Технологическая часть Основные решения по технологии выращивания урожая (уход за деревьями, почвой, борьба с вредителями и болезнями, уход за урожаем, сбор урожая). |
| 3.8. Научная организация труда. Коллективный подряд Основные положения по научной организации труда. Рекомендации по организации хозрасчета и коллективного подряда. |
| 3.9. Охрана труда при работе в садах и виноградниках Основные положения охраны труда в соответствии с системой стандартов безопасности труда. |
| 3.10. Приложения Задание на проектирование. Акт обследования и выбора земельного участка. |
| 3.11. Чертежи Генеральный план организации территории многолетних насаждений. Рабочий чертеж переноса проекта в натуру. |

Примечание: При выполнении отдельных видов работ (оросительная, коллекторно-дренажная сеть, осушительная сеть, противоэрозионные, лесомелиоративные мероприятия, вертикальная планировка и др.) освоение их ведется подрядным способом, а проектно-сметная документация может составляться на каждый вид работ отдельно.

ТОМ II

ЗАКЛАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА)

1. Пояснительная записка.

Основание для разработки. Краткая характеристика местоположения для размещения насаждений. Расстояния транспортировки грузов. Обоснование потребности: в материалах, ресурсах, технике, жилье и культурно-бытовом обслуживании, рабочей силе, в том числе подготовка кадров, а также решения по источникам покрытия указанной потребности; рекомендации по структуре управления.

2. Обоснование технологии закладки и выращивания многолетних насаждений, в том числе работ, проводимых в зимний период.

3. Организационно-технологическая схема закладки и выращивания многолетних насаждений.

3.1. Предпосадочная подготовка участка (корчевка деревьев и пней, борьба с сорной растительностью, внесение удобрений, плантаж).

3.2. Разбивка участка и посадка.

3.3. Система содержания почвы (обработка почвы в междурядьях и приствольных полосах, посев сидератов или трав для залужения, применение гербицидов):

3.4. Система удобрений (формы удобрений, нормы, дозы, сроки внесения).

3.5. Формирование кроны.

3.6. Система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями (вредители и болезни, меры борьбы с ними, пестициды, сроки и нормы применения). Малообъемное опрыскивание.

3.7. Орошение насаждений (способы, режим орошения).

4. Календарный план закладки и выращивания насаждений (предпосадочная подготовка почвы, планировка, культуртехнические работы, посадка, уход за насаждениями, лесомелиоративные работы, ограждение, установка опоры и т.д.) с указанием объемов работ и сметной стоимости по годам.

5. График потребности в материалах и ресурсах.

Приводится перечень материалов и ресурсов по годам освоения проекта.

6. График потребности в основных машинах.

7. Потребность в рабочей силе и затраты труда на закладку и выращивание многолетних насаждений.

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Пояснительная записка.

2. Объектные сметы.

3. Локальные сметы.

4. Приложение: исходные данные для разработки смет.

ТОМ IV

| наименование проектного института ПАСПОРТ |
| --- |
| наименование предприятия, сада, виноградника, питомника |
| Главный инженер института |
|  | фамилия, имя, отчество, подпись |
| Главный инженер проекта |
|  | фамилия, имя, отчество, подпись |
| (Лист 1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| наименование предприятия, сооружения, виды насаждений, |
| место строительства |
| Договор N _________ от _____________________ |
| Заказчик |
|  | наименование организации |
| Задание на проектирование |
|  | кем утверждено и дата утверждения |
| Акт выбора земельных угодий |
|  | кем утвержден и дата утверждения |
| Проект разработан: |
| Генпроектировщик |
|  | наименование проектной организации, адрес |
| Субподрядчик |
|  | наименование проектной организации |

Схема генплана организации территории многолетних насаждений

|  | Масштаб |  |
| --- | --- | --- |
| Условные обозначения |  |
|  |  | Листов 6 |
|  |  | Лист 2 |

| Показатели | Всего | В том числе по культурам |
| --- | --- | --- |
| 1. Экспликация земель 1.1. Площадь участка, всего, га в том числе: плодовых насаждений кустарниковых ягодников насаждений земляники пашни в севообороте садозащитных лесополос из них: проектируемых насаждений хоздворов дорог |  |  |
| 1.2. Коэффициент использования земли под многолетними насаждениями, % 2. Характеристика насаждений 2.1. Подвой (наименование) 2.2. Форма кроны 2.3. Схема посадки, м 3. Строительство зданий и сооружений 3.1. Оросительная сеть, га 3.2. Установка опоры, га 3.3. Ограждение участка, км 3.4. Бригадный стан 3.5. Заправочный пункт пестицидами 3.6. Пункт товарной обработки плодов 3.7. Другие сооружения 3.8. ........................................................................... 3.9. ........................................................................... 4. Сметная стоимость, тыс. руб. 4.1. Подготовка территории, всего в том числе: культуртехнические работы подготовка земельного участка и почвы перенесение проекта в натуру 4.2. Объекты основного производственного назначения, всего 4.2.1. Плодово-ягодные насаждения, всего посадка насаждений уход за насаждениями в том числе: в первый год вегетации во второй год вегетации в третий год вегетации в четвертый год вегетации в пятый год вегетации в шестой год вегетации в седьмой год вегетации 4.2.2. Ограждение 4.2.3. Установка шпалеры 4.2.4. Лесомелиоративные работы 4.3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения, в том числе: строительство дорог .................................................................................. 4.4. Временные здания и сооружения 4.5. Прочие работы и затраты ................................................................................ 4.6. Авторский надзор 4.7. Подготовка кадров 4.8. Проектно-изыскательские работы 5. Сроки освоения проекта: культуртехнических работ, лет подготовки земельного участка, лет закладки насаждений, год год ввода в эксплуатацию год освоения проекта (год полного плодоношения) эксплуатация насаждений (продуктивный период), лет 6. Технико-экономические показатели 6.1. Производство продукции: плодоносящая площадь, га средняя урожайность с 1 га, ц валовое производство, т себестоимость продукции, всего, тыс. руб. себестоимость 1 ц, руб. 6.2. Товарная продукция: реализация продукции, всего, т в том числе: высшего сорта первого сорта стоимость товарной продукции, всего, тыс. руб. стоимость 1 ц, руб. себестоимость товарной продукции, всего, тыс. руб. себестоимость 1 ц, руб. прибыль, всего, тыс. руб. прибыль с 1 га плодоносящих насаждений, руб. уровень рентабельности, % 6.3. Экономическая эффективность насаждений: капитальные вложения, всего, тыс. руб. в том числе: на 1 га плодоносящих насаждений, руб. прибыль на 1 руб. капитальных вложений окупаемость капитальных вложений от года посадки коэффициент окупаемости капитальных вложений удельные капитальные вложения на закладку и выращивание насаждений, руб/га: по проекту по нормативу снижение сметной стоимости, тыс. руб. % 6.4. Прямые затраты труда: на посадку насаждений всего, тыс. чел.-ч на 1 га, чел.-ч на выращивание насаждений, всего, тыс. чел.-ч на 1 га, чел.-ч на выращивание урожая всего, тыс. чел.-ч на 1 га, чел.-ч на 1 ц, чел.-ч 6.5. Потребность в рабочей силе, чел.: посадка и уход за молодыми насаждениями, всего уход за молодыми насаждениями (на год) на выращивание урожая, всего в том числе: постоянных сезонных на 1 га, всего в том числе: постоянных сезонных 7. Породно-сортовой состав |  |  |

| Порода, сорт | Подвой | Площадь, га | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Сравнение основных технико-экономических показателей по проекту и хозяйству-аналогу |  |  |  |

| Показатели | Культуры |
| --- | --- |
|  | проект | аналог | проект | аналог | проект | аналог |
| Урожайность с 1 га, ц Себестоимость 1 ц, руб. Средняя цена реализации 1 ц, руб. Себестоимость 1 ц товарной продукции, руб. Товарность, % Прибыль с 1 га, руб. Прямые затраты труда на 1 ц, руб. |  |  |  |  |  |  |

ТОМ V

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

1. Пояснительная записка.

2. Сводная ведомость потребности в материалах.

3. Ведомость потребности в материалах (по культурам и вегетации).

Приложение 5

Примерная пояснительная записка к сметной документации 
создания многолетних насаждений

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июля 1982 года N 171.

Сметы и порядок их составления приняты в соответствии с Инструкцией по проектированию садов, виноградников и питомников.

При разработке сметной документации использованы:

каталог привязанных для области ЕРЕР;

сборник ЕРЕР N 48 СНиП-5-82 раздел 2 "Защитные лесонасаждения", раздел 3 "Многолетние насаждения";

сборник N 1 на земляные работы СНиП IV-5-82.

Оплата труда механизаторов в области производится по первой (второй) группе тарифных ставок. К заработной плате при эксплуатации машин добавлен коэффициент 0,82 (0,92) по отношению к базисному району.

Расценки определены по ____________ территориальному району. Согласно п.3 сборника N 48 к стоимости эксплуатации машин применены коэффициенты: по длине гона _____________, по уклонам ___________, по высоте над уровнем моря ___________, по наличию камней на участке ___________.

Расстояние перевозок посадочного и других материалов приняты согласно исходным данным (прилагаются).

Затраты средств на тракторные перевозки рассчитаны по

Затраты средств на транспортные работы рассчитаны на основании СНиП IV-4-82 раздел За "Сметные цены на автомобильные перевозки".

Стоимость пестицидов и минеральных удобрений определена по сборнику ЕРЕР N 48, _____________ каталогу, других материалов - по соответствующим прейскурантам. В стоимость материалов включена разгрузка их в хозяйстве. Складские расходы определены в размере 2% стоимости материалов франко-приобъектного склада.

Начисления на заработную плату приняты в размерах, установленных соответствующим ведомством.

Наименование ведомства

|  |  | Механизированные работы |  | Ручные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная оплата труда (% прямой оплаты труда) Оплата отпусков (% прямой и дополнительной оплаты труда) Отчисления в фонд социального обеспечения (% прямой и дополнительной оплаты труда и оплаты отпусков) |  |  |  |  |

| Накладные расходы | % приняты в соответствии |
| --- | --- |
|  | (для хозяйств разных министерств и ведомств |
| соответствующее обоснование величины накладных расходов). |
| Плановые накопления | % приняты в соответствии |
|  | (приводится обоснование). |

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере ___________________ %.

Технический надзор ____________________ %.

Авторский надзор учтен в соответствии с постановлением Совета Министров СССР N 47 "Об авторском надзоре проектных организаций за строительством" от 19.01.1973 г. Расчеты локальных смет выполнены на ЭВМ.

Примечание. Приводятся обоснования и других затрат, включаемых в сметы (научно-исследовательские работы, организованный набор сезонных рабочих и т.д.).

Приложение 6

Форма N 1

Министерство, ведомство

Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕН Сводный сметный расчет в сумме ____________ тыс. руб. В том числе возвратных сумм ________________ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении) "______" ___________________ 19 ___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

| (наименование стройки) |
| --- |
| Составлен в ценах 198 ___ г. |
|  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |
| N пп. | N смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | строительных работ | монтажных работ | оборудования и приспособлений, производства инвентаря | прочих работ | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |

| Директор (или главный инженер проектной организации) |
| --- |
|  | подпись (инициалы, фамилия) |
| Главный инженер проекта |
| Начальник отдела |
|  | наименование |  |  |
| Заказчик |
|  | должность |  |

Приложение 7

Форма N 2

Министерство, ведомство

Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕНА Сводка затрат в сумме ____________ тыс. руб. В том числе возвратных сумм ___________ тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении "______" ___________________ 19 ___ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

| Наименование стройки | Составлен в ценах 198 г. |
| --- | --- |
| N пп. | Наименование затрат | Объекты производ- ственного назна- чения | Объекты жилищно- граждан- ского назна- чения | Объекты базы строи- тельной индус- трии | Объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и другие инженерные сооружения | Итого |
|  | 1. Сметная стоимость, тыс. руб.: а) строительно-монтажных работ б) оборудования, мебели и инвентаря в) прочих затрат 2. Общая сметная стоимость, тыс. руб., в том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор (или главный инженер) проектной организации |
|  |  |  | подпись (инициалы, фамилия) |
|  |  | Главный инженер проекта |
|  |  |  | подпись (инициалы, фамилия) |
|  |  | Заказчик |
|  |  |  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |

Приложение 8

Форма N 3

| Закладка и выращивание многолетних насаждений |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Смета в сумме _____________ тыс. руб. |
| Смета в сумме _______________ тыс. руб. и нормативная условно чистая продукция в сумме _____________ тыс. руб. СОГЛАСОВАНА |  | УТВЕРЖДЕНА Заказчик _______________________ должность, подпись (инициалы, фамилия) |
| Подрядчик |  | "_____" _________________ 19 ____ г. |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |  |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N __________

на закладку и выращивание укрывных виноградников на площади ____ га

|  | Сметная стоимость ____________________тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативная условно чистая продукция _________ тыс. руб. |  |
|  | Составлена в ценах 198 _____ г. |  |

|  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |
| N пп. | N смет и рас- четов | Наименование работ и затрат | строи- тель- ных работ | мон- таж- ных работ | оборудо- вания, приспо- соблений, мебели и инвентаря | про- чих зат- рат | всего | основной зара- ботной платы | эксплуа- тации машин | норма- тивной условно чистой продук- ции | Показатели единичной стоимости, руб. |

| Главный инженер проекта |  |
| --- | --- |
|  | подпись (инициалы, фамилия) |

| Начальник | отдела |
| --- | --- |
|  | наименование |  | подпись (инициалы, фамилия) |
| Составил |
|  | должность |  | подпись (инициалы, фамилия) |
| Проверил |
|  | должность |  | подпись (инициалы, фамилия) |

Приложение 9

Форма 4

__________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N_________*

на _________________________________________________
   (наименование работ и затрат, наименование объекта)

___________________

* Применяется при обсчете смет на ЭВМ.

| Сметнаястоимость | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Нормативная условно чистая продукция | тыс. руб. |
| Составлена в ценах 19 ____ г. Основание: технологическая карта N _____________ |
|  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
| N пп. | N прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Коли- чество | Стоимость единицы, руб. | всего | нормативной условно чистой продукции | основной зара- ботной платы | эксплу- атации машин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе заработной платы |
| Исходные данные составил |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |
|  | проверил |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |
|  | подготовил |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |
| Перфорация: проверил |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |

Приложение 10

Форма 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N_________

| на |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Сметная стоимость | тыс. руб. |
| Нормативная условно чистая продукция | тыс. руб. |
| Составлена в ценах 19 ____ г. Основание: технологическая карта N _________ |

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  | в том числе |  |
| N пп. | N прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наиме- нование работ и затрат | Ед. Изм. | Ко- ли- чес- тво | все- го | основной зара- ботной платы | эксплу- атации машин | все- го | основной зара- ботной платы | эксплу- атации машин | норма- тивной условно чистой продукции |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе заработной платы |  |  | в том числе заработной платы |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |

Приложение 11

Форма 5а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N_________*

|  |  | на |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |

______________

* Применяется при обсчете на ЭВМ.

| Сметная стоимость | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Нормативная условно чистая продукция | тыс. руб. |
| Составлена в ценах 198 ____ г. |

| Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | всего |
|  | I. Содержание почвы - площадь II. Защита от вредителей и болезней III. Уход за кроной IV. Материалы Итого в том числе основная зарплата эксплуатация техники в том числе зарплата Начисления на зарплату Накладные расходы Всего в том числе нормативная условно чистая продукция |  |  |  |  |

Приложение 12

Форма 6

| Приложение к |
| --- |
|  | договору, дополнительному соглашению, наряд-заказу |
| СМЕТА N ______________ на проектные и изыскательские работы |
| Наименование строительства и стадия проектирования |
| Наименование проектной организации - генерального проектировщика: |
| Наименование организации-заказчика: |
| N пп. | Перечень выполненных работ | Характеристика объекта | Ссылки на N смет по формам N 2п* и N 3п** | Стоимость работ (руб.) |
|  |  |  |  | изыскательских | проектных | всего |
| _______________ * N 2п - форма сметы на проектные и изыскательские работы для строительства. ** N 3п - форма сметы по трудозатратам. Итого по смете: |
| сумма прописью |
|  | Руководитель проектной организации |
|  | Главный инженер проекта |  |
|  | фамилия и подпись |
| Место печати "_____" ____________ 19 ___ г. |
|  | фамилия и подпись |
| СОГЛАСОВАНО: |
| Ответственный представитель заказчика |
|  | фамилия и подпись |
| УТВЕРЖДЕНО |  |
| Руководитель органа, утверждающего смету |

М.п.                                            "____" ________________ 19 ___ г.

Приложение 13

Примерный состав основных данных и технико-экономических показателей, 
включаемых в распорядительный документ об утверждении 
проекта (рабочего проекта) создания многолетних насаждений

В состав данных и технико-экономических показателей включают следующее:

наименование предприятия, объекта, его месторасположение;

характер создания многолетних насаждений, новую закладку, расширение, реконструкцию;

мощность предприятия (площадь всего, в том числе плодоносящая, объем производства продукции, стоимость валовой продукции);

общую сметную стоимость строительства, в том числе закладку и выращивание многолетних насаждений;

строительство ограждения, шпалеры, дорог; объектов подсобного производственного и жилищно-гражданского назначения; объекты по сводке затрат;

стоимость основных фондов, вводимых в действие, всего, в том числе по многолетним насаждениям, объектам производственного назначения; выбывающих в процессе строительства (по балансовой стоимости), в том числе многолетних насаждений;

удельные капитальные вложения на 1 га многолетних насаждений;

численность работающих;

производительность труда (стоимость валовой продукции на 1 работающего);

фондоотдачу (стоимость валовой продукции на 1 руб. вводимых в действие основных фондов по объектам производственного назначения);

рентабельность производства;

срок окупаемости капиталовложений с учетом неплодоносящего периода;

продолжительность освоения проекта (рабочего проекта).