Техническое задание

Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных систем торговых точек ГУСП совхоз «Рощинский» в г.Стерлитамак, г.Салават, г.Ишимбай, г.Мелеуз, г.Кумертау, с.Рощинский, с.Красноусольск, с.Толбазы, с.Наумовка

Обязанности исполнителя:

- Направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения ремонта электрооборудования, климатического и холодильного оборудования в случае внезапного выхода его из строя независимо от даты планового технического осмотра в течение 4 часов после получения заявки от «Заказчика» включая выходные и праздничные дни.

- Проводить ежемесячно осмотр и техническое обслуживание электрооборудования, климатического и холодильного оборудования.

- Проводить замену и ремонт штепсельных розеток, выключателей, патронов, ламп, мелкий ремонт электропроводки (возле электроприборов) по мере необходимости.

- Проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации электрооборудования, климатического и холодильного оборудования, принятого на техническое обслуживание.

- Материалы и запчасти оборудования, применяемые при обслуживании или вышедшие из строя, приобретаются за счёт Исполнителя по мере необходимости (по согласованию с Заказчиком) и устанавливаются (монтируются) Исполнителем в ходе оказания услуг при условии стоимости единицы (шт, м, кг, л) не более 500руб.

- Техническое обслуживание состоит из:

- технических осмотров электрооборудования, холодильного и климатического оборудования,

- определения и устранения неисправностей электрооборудования, утечек холодильного агента,

- перенастроек холодильного оборудования на другие температурные режимы,

- ревизия приборов КИПиА,

- контроля за соблюдение персоналом правил эксплуатации электрооборудования, холодильного и климатического оборудования.

замена неисправных узлов и деталей.

- профилактических работ - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств (ТС), проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- составление акта выполненных работ по каждой торговой точке с приложениями вида:

Приложение к Акту выполненных работ______________________

Проведены техническое обслуживание и ремонт климатического и холодильного оборудование на объекте _________________________________________________________________________.

Проведен ремонт и/или замена________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно требуется провести ремонт и/или замена__________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

| Заказчик: _________________ _______________________ | Исполнитель: _________________ _______________________ |
| --- | --- |
| Подпись | Ф.И.О | Подпись | Ф.И.О |
| М.П. «__»____________20__г. | М.П. «__»____________20__г. |

- Время проведения работ по ремонту и обслуживанию оборудования: согласно графику работ торговых точек включая выходные и праздничные дни, при необходимости время проведения работ может быть расширено по согласованию сторон.

- Адреса торговых точек:

| МП № 1 | г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 5 б(Колхозный рынок) |
| --- | --- |
| МП № 4 | г. Стерлитамак, ул. К. Муратова, 2 |
| МП № 5 | г. Стерлитамак, ул.Гоголя 133 |
| МП № 6 | г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 70, ТЦ «Солнечный» секция 5 |
| МП № 8 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 32 |
| МП № 9 | г. Стерлитамак, ул. Деповская, 38 |
| МП № 12 | г. Стерлитамак, ул.Пр.Ленина 43 |
| МП № 19 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 85 |
| МП № 24 | г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая 2 |
| МП № 40 | Г.Стерлитамак, ул. Вокзальная, 21 |
| МП № 43 | Г.Стерлитамак,ул.Дружбы, 29 |
| МП № 51 | г.Стерлитамак, ул.Мира 15 |
| МП № 52 | г. Стерлитамак, ул. Элеваторная 43 |
| МП № 54 | г.Стерлитамак, ул.Худайбердина 107 |
| МП № 75 | Г.Стерлитамак,Мира,56 |
| МП №76 | Г.Стерлитамак,Худайбердина,77 |
| МП № 78 | Г. Стерлитамак, Коммунистическая, 69 |
| ОПТ 1 | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 85 |
| Бистро 1 | 112 км Уфа-Оренбург |
| Бистро 2 | 125 км Уфа-Оренбург |
| МП № 11 | г. Салават, ул. Уфимская, 27а |
| МП № 21 | г. Салават, б. Салавата-Юлаева, 27/68 |
| MП № 23 | г. Салават, ул. Ленина, 8/7 |
| МП № 47 | г.Ишимбай, ул.Стахановская 92а |
| МП № 17 | с. Толбазы, ул. Ленина, 112 |
| МП № 16 | г. Мелеуз, ул. Смоленская, 38, ТСК «Иремель», секция № 112 |
| МП № 33 | г. Кумертау, ул. Карла-Маркса, 13 |
| МП № 35 | с. Красноусольск, ул.Октябрьская, 5 |
| Магазин № 1 | с.Рощинский, Майская 21 |
| Магазин № 10 | с.Наумовка ул.Ленина 45 |

В случае, если в настоящем техническом задании, проекте контракта, аукционной документации включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считать недействительным.