ТК-09-10-89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРА

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по текущему ремонту откосов земляного полотна шириной 3,5 м и крутизной 1:2 с использованием автогрейдера.

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

сталкивание грунта с обочины на откос;

планировка верхней части откоса;

планировка нижней части откоса;

снятие технических средств организации дорожного движения.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Текущий ремонт откосов земляного полотна с использованием автогрейдера необходимо производить при температуре воздуха не ниже 0 °С.

2.2. До начала производств работ необходимо:

спланировать дно резервов так, чтобы не было поперечных и других крупных неровностей;

подготовить съезды с насыпи земляного полотна и площадки для разворота автогрейдера;

спланировать обочину и произвести разбивку верхней и нижней границ откосов (бровок) насыпи;

наметить линию движения внешнего колеса автогрейдера при помощи шнура;

смонтировать на автогрейдерном отвале удлинитель отвала и планировщик откосов;

завезти автосамосвалами грунт для засыпки вымоин на откосах.

2.3. Текущий ремонт откосов земляного полотна выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-III).

Технологическая схема текущего ремонта откосов земляного полотна с использованием автогрейдера:

I - установка технических средств организации дорожного движения; сталкивание грунта с обочины на откос автогрейдером; II - планировка верхней части откоса автогрейдером, оборудованным планировщиком откосов; III - планировка нижней части откоса автогрейдером, оборудованным планировщиком откосов; снятие технических средств организации дорожного движения. 

1 - автогрейдер ДЗ-61А; 2 - инвентарный барьер

2.4. Этап I. Участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Сталкивание грунта с обочины на откос земляного полотна производят автогрейдером ДЗ-61А за два прохода. Отвал автогрейдера, оснащенный удлинителем, должен быть установлен в положение, при котором угол захвата составляет 40°, угол наклона 4°, а угол резания 35°.

2.5. Этап II. Планируют верхнюю часть откоса земляного полотна за один-два прохода автогрейдера ДЗ-61А, оборудованного планировщиком откосов, при его движении по обочине. Отвалу автогрейдера придают положение, при котором угол захвата составляет 60°, угол резания 35°.

В конце участка производства работ разворачивают автогрейдер и перемещают его с верха насыпи на дно резерва.

2.6. Этап III. Планировку нижней части откоса земляного полотна также производят за один-два прохода автогрейдера ДЗ-61А, движущегося по дну резерва. При этом отвал автогрейдера и планировщик откосов должны составлять одну прямую линию.

Поверхность отремонтированных участков необходимо сразу же закрепить путем восстановления травяного покрова или другими способами.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают.

2.7. Калькуляция трудовых затрат на текущий ремонт откосов земляного полотна приведена в табл.1.

Таблица 1

| Обоснование | Работа | Состав звена | Изме- ритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| § Е2-1-37, п.2д | Перемещение грунта II группы с обочины на откос автогрейдером ДЗ-61А за 2 прохода (длина участка до 300 м, ширина обочины 2,5 м) | Машинист 6 разр. - 1 | 1000 м | 0,7 | 0,24 (0,24) | 0-25,4 | 0,168 (0,168) | 0-18 |
| § Е2-1-39, п.2в | Планировка откосов насыпи автогрейдером ДЗ-61А (грунт II группы, ширина планируемого откоса 3,5 м) за один проход | Машинист 6 разр. - 1 | 1000 м | 1,0 | 0,38 (0,38) | 0-40,3 | 0,38 (0,38) | 0-40 |
|  | Итого … |  |  |  |  | 0,55 (0,55) | 0-58 |

2.8. Работы по текущему ремонту откосов земляного полотна выполняет машинист автогрейдера 6 разр.

2.9. Операционный контроль качества работ по текущему ремонту откосов земляного полотна осуществляют согласно табл.2.

Таблица 2

| Операция | Предмет контроля | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств дорожного движения | Соответствие типовой схеме | Визуальный | Перед началом работ |
| Сталкивание грунта с обочин на откос | Равномерность распределения грунта на откосе | " | В процессе работ |
| Планировка откоса | Соответствие крутизны откоса проекту | Инструментальный (откосником) | После планировки |

Примечание. Контроль каждой операции осуществляет мастер.

2.10. Допускаемое отклонение значений крутизны отремонтированных откосов от требуемых ±10%.

3. Технико-экономические показатели

(на 1000 м спланированной поверхности откоса)

|  | Затраты труда | 0,07 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в машинах | 0,07 маш.-смены |  |
|  | Выработка на одного рабочего | 1000 м |  |
|  | Прямая заработная плата машиниста автогрейдера | 58 к. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Машины и оборудование для выполнения работ:

|  | Автогрейдер ДЗ-61А | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удлинитель отвала | 1 |  |
|  | Планировщик откосов | 1 |  |
|  | Предупреждающий дорожный знак 1.23 (ГОСТ 10807-78*) | 1 |  |

________________

Действует ГОСТ Р 52290-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по текущему ремонту откосов земляного полотна с использованием автогрейдера необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), ВСН 2-76 "Инструкция по обеспечению безопасности движения в местах производства дорожных работ".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Машинист при выполнении дорожно-строительных работ должен быть обеспечен средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990