ВСН 02-91
---------------
   МПС

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Железнодорожные пассажирские вагонные депо.

Нормы проектирования

Дата введения 1992-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Гипротранстэи МПС

(Руководитель темы Фролов С.Г., ответственный исполнитель Коробов В.С.)

ВНЕСЕНЫ Гипротранстэи МПС

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Главным пассажирским управлением МПС (Прытков А.П.)

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством путей сообщения 12 апреля 1991 г.

ВЗАМЕН  в части пассажирских вагонных депо

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие нормы распространяются на разработку проектов на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих депо по плановому деповскому ремонту пассажирских вагонов.

Нормы устанавливают единые строительные и технологические требования по разработке проектов депо для планового деповского ремонта пассажирских вагонов железных дорог МПС и предназначены для инженерно-технических работников проектных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, а также работников предприятий пассажирского хозяйства.

Нормы соответствуют требованиям действующих нормативных документов по проектированию и строительству, государственным стандартам, санитарным и противопожарным нормам, правилам техники безопасности и природоохранительным законодательствам.

Нормы разработаны с учетом реализации в проектах достижений науки и техники, передовой технологии, прогрессивного оборудования, экономного расходования сырьевых и энергетических ресурсов, повышения качества готовой продукции и прогрессивных форм организации производства в передовых депо по ремонту пассажирских вагонов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы содержат основные требования, необходимые для разработки проектов на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение вагонных депо по ремонту пассажирских вагонов железных дорог колеи 1520 мм следующих типов: мягких, купейных, жестких некупейных, межобластных, багажных, вагонов-ресторанов, вагонов с купе-буфетом, а также купейных вагонов длиной 27 м.

1.2. Вагонные депо по ремонту пассажирских вагонов (в дальнейшем вагонные депо) предназначены для планового деповского ремонта пассажирских вагонов с целью восстановления их работоспособности до следующего планового ремонта.

1.3. Вагонное депо следует проектировать на программу ремонта 1000-1500 пассажирских вагонов в год, при этом за расчет следует принимать жесткий некупейный вагон с ременным приводом и лампами накаливания. Для вагонов других типов программу ремонта рассчитывают с применением следующих коэффициентов приведения к жесткому некупейному:

|  | жесткий купейный | - 1,03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жесткий купейный длиной 27 м | - 1,08 |  |
|  | мягкий | - 1,20 |  |
|  | межобластной | - 0,94 |  |
|  | багажный | - 0,71 |  |
|  | ресторан | - 1,48 |  |
|  | вагон с купе-буфетом | - 1,56 |  |

В зависимости от конструктивных особенностей вагонов коэффициент приведения следует увеличивать в следующих размерах: для жестких некупейных и купейных вагонов, оборудованных редукторно-карданным приводом - на 0,05; оборудованных люминесцентным освещением - на 0,05; оборудованных комбинированным отоплением - на 0,05; оборудованных электроотоплением - на 0,05; для жестких купейных, оборудованных кондиционированием воздуха - на 0,07; оборудованных вторым генератором - на 0,1; для мягких, оборудованных установками кондиционирования воздуха - на 0,5; для межобластных, оборудованных централизованным энергоснабжением - на 0,145; оборудованных высоковольтным электроотоплением - на 0,23; для вагонов-ресторанов, оборудованных генератором мощностью 28 кВт - на 0,47; оборудованных генератором мощностью 32 кВт и плитой на жидком топливе - на 0,89.

В зависимости от срока службы вагона коэффициент приведения следует увеличивать в следующих размерах: от 20 до 30 лет - на 20%, от 25 до 30 лет - на 40%, свыше 30 лет - на 60%.

Проектирование следует производить на основе утвержденных в установленном порядке схем развития и размещения вагонных депо.

1.4. Ремонт вагонов в депо должен производиться поточным методом.

1.5. Режим работы производственных участков и отделений вагонных депо следует принимать двухсменный с пятидневной рабочей неделей, продолжительностью рабочего времени 40 час.

1.6. Объекты вспомогательного производственного значения и санитарно-бытовые помещения (компрессорная, трансформаторная, котельная, прачечная, химчистка и др.) следует предусматривать в кооперации с имеющимися в железнодорожном узле или в городе. При невозможности кооперации их необходимо предусматривать в депо.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕПО

2.1. Генеральный план вагонного депо следует разрабатывать как комплекс, включающий в себя площадочные объекты, расположенные на деповской территории: основное здание депо с мастерскими, прочие здания, сооружения и устройства, деповские и подъездные железнодорожные пути и автомобильные дороги.

2.2. Площадку для строительства вагонного депо и связанных с ним обслуживающих и вспомогательных объектов необходимо выбирать в соответствии с имеющимся проектом (схемой) районной планировки и с учетом местных условий: рельефа местности, климата, окружающей застройки. При выборе площадки для строительства необходимо стремиться к максимальному приближению ее к существующим источникам и сетям энерго-, водо- и теплоснабжения. Одновременно должен производиться выбор мест расположения водозабора, площадки под очистные сооружения, площадок для размещения растительного и избыточного грунта.

2.3. Площадь территории вагонного депо, размеры вспомогательных зданий и сооружений, количество и длина железнодорожных путей определяются проектом с учетом специализации депо и местных условий (кооперация производства ремонтных работ, тепло- и водоснабжение, энергоснабжение, воздухоснабжение, стирка, химчистка, ремонт спецодежды и обуви и пр.).

Архитектурно-планировочные требования

2.4. На территории вагонного депо генпланом должно быть предусмотрено размещение следующих объектов:

производственный корпус;

служебно-бытовой корпус;

склад запасных частей и материалов;

парк колесных пар;

автоматическая насосная станция противопожарного водоснабжения с резервуаром для запаса воды;

очистные сооружения;

инженерно-технические сооружения ГО, сооружаемые по требованию задания на проектирование.

2.5. Парк колесных пар оборудуется сдвоенной рельсовой колеей и мостовым (козловым) краном грузоподъемностью 3,2 т. Площадь парка определяется в зависимости от производственной программы депо по ремонту вагонов. В парке должно размещаться не менее пятисуточной программы ремонта колесных пар. Расчетная длина пути, приходящаяся на одну колесную пару при размещении ее на сдвоенной рельсовой колее, составляет 0,66 м.

Расчетная ширина с учетом проходов между рядами колесных пар - 2,4 м.

2.6. Площадку для стоянки личного транспорта следует размещать за пределами ограды или условной границы предприятия в соответствии с п.3.12 СНиП II-89-80.

2.7. Размещение обустройств вагонного депо и путевое развитие приведено на рис.1.

Рис.1*

1 - производственный корпус, 2 - корпус бытовых и административных помещений, 3 - склад запасных частей и материалов, 4 - склад ГCM, 5 - склад баллонов, 6 - площадка для металлолома, 7 - площадка для мусора в контейнерах, 8 - склад пиломатериалов, 9 - парк колесных пар, 10 - склад угля, 11 - резервуар противопожарный для воды, 12 - автоматическая насосная станция противопожарного водоснабжения, 13 - спортивная площадка, 14 - площадка для отдыха, 15 - проходная, 16 - гараж, 17 - очистные сооружения, 18, 19 - погрузочно-выгрузочные тупики, 20 - ходовой путь, 21-22 - отстойные пути, 23 - приемочные пути, 24 - отправочные пути с экипировкой водой и топливом, 25 - ремонтные пути

________________
     * Здесь и далее качество рисунков соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

2.8. При разработке генерального плана вагонного депо, кроме требований общих при проектировании, должно быть учтено:

примыкание железнодорожных путей проектируемого депо и железнодорожной станции без пересечения главных путей и создания угловых потоков при поступлении вагонов в ремонт и выдаче их после ремонта;

взаимное расположение зданий и сооружений, обеспечивающее ремонт вагонов, как правило, по принципу сквозного потока;

возможность дальнейшего расширения (удлинения) зданий, особенно производственного назначения.

2.9. Размещение зданий, сооружений и устройств на территории депо должно определяться наиболее благоприятными и безопасными условиями для труда и производственного процесса, рациональным использованием земельного участка, обеспечивающим наибольшую эффективность капитальных вложений.

2.10. Производственные здания должны быть отделены от жилых застроек санитарно-защитной зоной размером не менее 100 м. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория депо.

2.11. Территория вагонного депо по периметру должна иметь ограждение и охранное освещение в соответствии с "Указанием по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений", СН 441-72*, табл.1.

2.12. Главный вход на территорию необходимо предусматривать со стороны основного подхода и подъезда работников депо. Вагонное депо, площадка территории которых более 5 га, должны иметь не менее двух въездов.

При размере стороны площадки вагонного депо более 1000 м на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

2.13. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.

2.14. Внутриплощадочные проезды, тротуары, пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие из асфальтобетонных смесей или плиточное. На внутриплощадочных проездах с малой интенсивностью движения (пожарные проезды, подъезд к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям) следует применять покрытия из щебня, гравия, шлака.

2.15. Площадки у административно-бытового корпуса, участки между железнодорожными путями рекомендуется предусматривать с покрытием из материалов, заменяющих травяной газон, таких как галька, цветной шлак и керамзит.

2.16. Планируемые поверхности и откосы необходимо оформлять газоном.

________________

* Числитель для депо с программой ремонта 1000 вагонов в год, знаменатель - 1500 вагонов в год.

** Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

4.5. Схема расстановки вагонов и обязательного технологического оборудования вагоносборочного участка и малярного отделения вагонных депо по ремонту пассажирских вагонов без кондиционирования воздуха на программу 1000 вагонов в год для новых депо приведена на рис.2; то же - вагонов с кондиционированием воздуха на рис.3, то же для вагонных депо по ремонту вагонов без кондиционирования и с кондиционированием воздуха на рис.4.

Рис.2

I - вагоносборочный участок, II -  малярное отделение, III -  тамбур-шлюз, 1 -  позиция подготовительная, 2 -  позиция подъемки вагонов, 3 - позиция демонтажа, 4 - позиция ремонта и сборки, 5 - позиция окраски и сушки кузова вагона, 6 - домкраты, 7 - установки для подготовки поверхностей под окраску, 8 - машина для окрашивания, 9 - машина для сушки окрашенных поверхностей

Рис.3

I - вагоносборочный участок, II - малярное отделение, III - тамбур-шлюз, 1 - позиция подготовительная, 2 - позиция подъемки вагонов, 3 - позиция демонтажа, 4 - позиция ремонта и сборки, 5 - позиция испытания эл. оборудования, 6 - позиция испытания холодильных агрегатов и кондиционирования воздуха, 7 - позиция окраски и сушки кузова вагона, 8 - домкраты, 9 - установки для подготовки поверхностей под окраску, 10 - высоковольтные колонки, 11 - машина для окрашивания, 12 - машина для сушки окрашенных поверхностей

Рис.4

I - вагоносборочный участок, II - малярное отделение, III - тамбур-шлюз, 1 - позиция подготовительная, 2 - позиция подъемки вагонов, 3 - позиция демонтажа, 4 - позиция ремонта и сборки, 5 - позиция испытания эл. оборудования, 6 - позиция испытания холодильных агрегатов и кондиционирования воздуха, 7 - позиция окраски и сушки кузова вагона, 8 - домкраты, 9 - установки для подготовки  поверхностей под окраску, 10 - высоковольтные колонки, 11 - машина для окрашивания, 12 - машина для сушки окрашенных поверхностей

4.6. При программе 1500 ваг. в год в вагонном депо должно быть три поточно-конвейерные линии с аналогичной схемой расстановки вагонов и технологического оборудования.

4.7. Схемы компоновки производственных участков и отделений приведены на рис.5 и 6.

Компоновка производственных участков и отделений на программу ремонта 1500 вагонов в год без кондиционирования воздуха

Рис.5

Обозначение движения основных деталей и узлов:

1 - тележки, 2 - колесные пары, 3 - траверсы, подвески, 4 - редукторы, карданные валы, 5 - отделение по ремонту устройств отопления, водоснабжения и вентиляции,
6 - слесарно-замочное отделение, 7 - отделение по ремонту фильтров

Компоновка производственных участков и отделений на программу ремонта 1500 вагонов в год с кондиционированием воздуха

Рис.6

I - вагоносборочный участок, II - тамбур-шлюз, III - малярное отделение

Обозначение движения основных деталей и узлов:

1 - тележки, 2 - колесные пары, 3 - траверсы, подвески, 4 - редукторы, карданные валы; 5 - отделение по ремонту отопления, водоснабжения и вентиляции, 6 - слесарно-замочное отделение, 7 - отделение по ремонту фильтров, 8 - подготовительная позиция, 9, 10, 11, 12, 13 - ремонтные позиции, 14 - позиция окраски, 15 - машина для окраски, 16 - машина для сушки окрашенных поверхностей

4.8. Подготовительную позицию (первая позиция) следует отделить от последующих позиций перегородкой. При реконструкции, в зависимости от местных условий, подготовительную позицию располагают перед зданием вагоносборочного участка.

4.9. Площади складов определяются расчетом и зависят от величины запаса хранимых изделий и материалов, коэффициента использования площади склада и средней нагрузки на полезную площадь склада.

4.10. Величину запаса материалов и изделий следует принимать для участков и отделений в размере пятисуточной потребности, склада депо - месячной потребности.

4.11. Коэффициент использования площади склада принимается равным 0,25-0,3 при напольном транспорте и 0,3-0,4 при верхнем транспорте.

4.12. Нагрузка на полезную площадь склада принимается по табл.4.

Таблица 4

| Наименование кладовых | высота укладки, м |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 |
|  | полезная нагрузка, т/м |
| 1. Запасных частей и материалов | 1 | 1,2 | 1,3 |
| 2. Деталей, ожидающих ремонта | 0,3 | 1,0 | 1,4 |
| 3. Ремонтного фонда и готовой продукции | Рассчитывается по весу агрегатов и габаритам поддонов (спец. тары) для хранения агрегатов |

4.13. При планировке участков и отделений, кроме технологических, необходимо учитывать архитектурные и конструктивные требования по высоте зданий, унифицируя ее для группы участков и отделений в пределах, указанных в табл.5.

Таблица 5

| Наименование участков и отделений | Подъемно-транспортные средства | Новые депо | Реконструируемые депо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | грузоподъ- емность, т | высота от верха головки рельса не менее, м |
|  |  |  | до верха подкранового рельса | до низа конструкции покрытия | до верха подкранового рельса | до низа конструкции покрытия |
| Вагоносборочный участок | мостовой электрический кран | 12,5 | 8,15 | 10,8 | 7,6 | 9,6 |
| Отделения: |  |  |  |  |  |  |
| тележное | - " - | 12,5 | 5,75 | 8,4 | 4,1 | 6,3 |
| колесно-роликовое; | кран подвесной электрический однобалочный | 3,2 | - | 6,0 | - | 5,5 |
| или | кран мостовой электрический однобалочный | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 4,1 | 6,0 |
| редукторно- карданное; | кран подвесной электрический однобалочный | 2,0 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| ремонта автосцепки; | - " - | 1,0 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| кузнечное; | - " - | 0,5 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| механическое | - " - | 1,0 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| столярно-обойное | - " - | - | - | 3,6 | - | 3,0 |
| ремонта электрических машин; | кран подвесной электрический однобалочный | 2,0 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| аккумуляторное | - " - | 1,0 | - | 4,8 | - | 4,0 |
| остальные производственные отделения | - | - | - | 3,6 | - | 3,0 |
| вспомогательные и служебно-бытовые помещения | - | в соответствии с СНиП |  |  |

5. УСРЕДНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ДЕПО НА ИЗМЕРИТЕЛЬ

5.1. Численность производственных рабочих рассчитывается по годовой программе ремонта вагонов и нормативу численности производственных рабочих на измеритель годовой программы деповского ремонта.

5.2. Производственная программа принимается по заданию на проектирование строительства, реконструкции или технического перевооружения вагонного депо.

5.3. Явочная численность производственных рабочих по профессиям на деповской ремонт приведена в табл.6.

Таблица 6

| Производственный участок, отделение и профессия работающих | Группа произ- водст- венного процесса | Явочная численность производственных рабочих чел. на 100 физ. вагонов годовой программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | жесткий некупей- ный | жесткий купейный без кондиц. _воздуха с кондиц. | мягкий без кондиц. _воздуха с кондиц. | межоб- ластной | багаж- ный | ресторан без кондиц. _воздуха с кондиц. | вагон с купе- буфетом |
| Всего |  | 18,48 | 18,24 23,01 | 15,47 19,87 | 15,68 | 11,96 | 21,54 25,72 | 18,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоносборочный участок и малярное отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесари по ремонту подвижного состава: | 1в |  |  |  |  |  |  |  |
| тормозного оборудования |  | 0,362 | 0,362 | 0,312 | 0,362 | 0,312 | 0,362 | 0,362 |
| отопления и водоснабжения |  | 0,803 | 0,803 | 0,510 | 0,722 | 0,563 | 1,205 | 0,900 |
| замков и металлической арматуры |  | 0,438 | 0,438 | 0,300 | 0,300 | 0,260 | 0,438 | 0,300 |
| Столяры | 1б | 1,100 | 1,100 | 0,600 | 0,600 | 0,340 | 0,700 | 0,737 |
| Маляры | 3б | 2,230 | 2,230 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| Машинисты моечных установок, мойщики-уборщики подвижного состава | 2в | 0,695 | 0,695 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | 0,695 | 0,600 |
| Электросварщики, газосварщики | 1в | 0,269 | 0,269 | 0,240 | 0,240 | 0,230 | 0,300 | 0,269 |
| Кровельщики, жестянщики | 1б | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,050 | 0,080 | 0,080 |
| Крановщики, стропальщики | 1б | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Подсобно-транспортные рабочие внутри помещения | 1б | 0,344 | 0,344 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,344 | 0,344 |
| Итого |  | 6,464 | 6,464 | .....* | 5,347 | 3,904 | 6,273 | 5,741 |
| Тележное отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесари по ремонту ходовых частей | 1в | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Колесно-роликовое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токари по обточке колесных пар по профилю катания | 1б | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Токари по обточке и накатке шеек колесных пар | 1б | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Слесари по ремонту подвижного состава | 1в | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| Машинисты моечной установки | 2в | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Дефектоскописты | 1в | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Подсобные (транспортные) рабочие вне помещения | 2г | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Итого |  | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| Отделение ремонта тормозного оборудования (АКП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесари | 1в | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Токари | 1б | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подсобные рабочие внутри помещения | 1б | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Итого |  | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| Столярно-обойное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станочники по деревообработке Столяры | 1в 1б |  | 0,802 | 0,802 | 0,400 | 0,292 | 0,080 | 0,292 | 0,400 |
| Обойщики | 1в | 0,334 | 0,400 | 0,334 | 0,400 | 0,020 | 0,268 | 0,334 |
| Итого |  | 1,136 | 1,202 | 0,734 | 0,692 | 0,100 | 0,560 | 0,734 |
| Отделение ремонта электрического и холодильного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесари электрики по ремонту электрического оборудования (в отапливаемом помещении) | 1в | 2,651 | 2,905 5,089 | 2,651 4,643 | 2,651 | 2,062 | 3,585 5,806 | 2,651 |
| Слесари по ремонту холодильного оборудования | 1в | 0,074 | 0,074 2,034 | 0,074 1,856 | 0,074 | - | 0,740 2,073 | 0,222 |
| Аккумуляторщики | 3б | 0,626 | 0,626 1,252 | 0,626 1,252 | 0,626 | 0,626 | 0,626 1,252 | 0,626 |
| Токари | 1б | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подсобные (транспортные) рабочие внутри помещения | 1б | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Итого |  | 3,565 | 3,819 8,589 | 3,565 7,965 | 3,565 | 2,902 | 5,165 9,345 | 3,713 |
| Остальные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузнецы | 2б | 0,204 | 0,204 | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,204 | 0,204 |
| Токари Строгальщики Сверловщики Фрезеровщики | 1б 1б 1б 1б |  | 0,900 | 0,880 | 0,870 | 0,870 | 0,570 | 1,000 | 0,900 |
| Прессовщики пластмасс | 3б | 0,124 | 0,124 | 0,114 | 0,114 | 0,050 | 0,124 | 0,124 |
| Рессорщики по обработке горячего металла | 2б | 0,124 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,124 | 0,124 |
| Машинисты на молотах и прессах | 2б | 0,037 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | 0,037 | 0,037 |
| Слесари по ремонту подвижного состава: | 1в |  |  |  |  |  |  |  |
| вагонных деталей и узлов |  | 0,832 | 0,362 | 0,350 | 0,350 | 0,320 | 0,932 | 0,832 |
| рычажной передачи, гасителей колебаний, тормозов |  | 0,400 | 0,400 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,400 |
| Отопления, водоснабжения |  | 0,111 | 0,111 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,300 | 0,111 |
| замков, металлической арматуры |  | 0,133 | 0,133 | 0,050 | 0,050 | 0,020 | 0,100 | 0,060 |
| редукторно-карданных приводов |  | 0,377 | 0,360 | - | 0,307 | - | 0,548 | 0,377 |
| фильтров |  | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| автосцепного устройства |  | 0,067 | 0,067 | 0,056 | 0,056 | 0,050 | 0,067 | 0,067 |
| холодильного оборудования |  | 0,307 | 0,307 | 0,307 | - | - | 2,000 | 1,200 |
| Электросварщики газосварщики | 1в | 0,477 | 0,460 | 0,440 | 0,440 | 0,300 | 0,477 | 0,477 |
| Дефектоскописты | 1в | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,118 | 0,118 |
| Гальванщики Полировщики Лудильщики Эмалировщики | 3б 3б 3б 2б |  | 0,118 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,060 | 0,118 | 0,118 |
| Машинисты моечной установки | 2в | 0,118 | 0,118 | 0,110 | 0,110 | 0,100 | 0,118 | 0,118 |
| Подсобные (транспортные) рабочие внутри помещения | 1б | 0,117 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,050 | 0,117 | 0,117 |
| Итого |  | 4,646 | 4,086 | 3,417 | 3,407 | 2,385 | 6,873 | 5,473 |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание: На вагоны с электроотоплением количество слесарей-электриков по ремонту электрического оборудования увеличивается на 20%; на вагоны с комбинированным котлом отопления количество слесарей-электриков по ремонту электрического оборудования увеличивается на 10%; на вагоны длиной 27 м численность слесарей и столяров вагоносборочного участка увеличивается соответственно на 10% и 15%.

5.4. Штатные контингенты аппарата управления депо по ремонту пассажирских вагонов приведены в табл.7.

Таблица 7

| Наименование должностей и профессий | Нормативы численности, чел. на программу ремонта, ваг/год |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1500 |
| Начальник | 1 | 1 |
| Заместитель начальника | 1-2 | 1-3 |
| Главный инженер | 0-1 | 0-1 |
| Главный механик | 1 | 1 |
| Старший инженер по труду и заработной плате | 1 | 1 |
| Экономист (старший экономист) | 0-1 | 1 |
| Техник (старший техник) | 0-1 | 0-1 |
| Машинистка (делопроизводитель) | 0-1 | 1 |
| Производственно-технический отдел |  |  |
| Начальник отдела | 0-1 | 0-1 |
| Инженер (старший инженер) | 1-3 | 1-3 |
| Техник (старший техник) | 0-1 | 0-1 |
| Бухгалтерия |  |  |
| Главный бухгалтер | 1 | 1 |
| Бухгалтер (старший бухгалтер) | 1-3 | 1-3 |
| Счетовод | 0-2 | 0-2 |
| Кассир (старший кассир) | 1 | 1 |
| Итого | 8-21 | 10-22 |

5.5. Штатные нормативы численности депо приведены в табл.8.

Таблица 8

| Наименование должностей | Нормативы численности, чел. на программу ремонта, ваг/год |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1500 |
| Старший мастер | Одна должность на два-три мастера депо |
| Мастер: |  |
| - по сдаче вагонов на завод | Одна должность на депо |
| - по ремонту установок для кондиционирования воздуха и холодильных агрегатов | Одна должность на производственный участок |
| - контрольного пункта автотормозов вагонов | Одна должность на пункт |
| - по ремонту колесных пар | Одна должность в смену на производственный участок |
| - по ремонту буксового узла с роликовыми подшипниками | то же |
| - по ремонту вагонов | Одна должность на 15-35 рабочих |
| - по ремонту и изготовлению деталей для вагонов | то же |
| - по ремонту контрольно-измерительных приборов | Одна должность на производственный участок |
| - по ремонту электрооборудования | Одна должность на 15-35 рабочих |
| - по ремонту электрического оборудования вагонных депо | то же |
| - по ремонту механического оборудования вагонных депо | то же |
| Приемщик вагонов | Две должности на депо |
| Инженер-технолог депо | Одна должность | Не более двух должностей |
| Нормировщик депо | то же | то же |
| Инструктор по автотормозам и автосцепке | Не более двух должностей |
| Инструктор по электрооборудованию ЦМВ | Одна должность на депо при наличии вагонов с электроотоплением, холодильными установками и установками для кондиционирования воздуха |
| Инструктор по буксовому узлу вагонного депо | Одна должность | Не более двух должностей |
| Техник (старший техник) | Не более двух должностей |
| Оператор депо | Одна должность | Не более двух |
| Диспетчер депо | Одна должность в смену на депо в сборочном цехе, оснащенном специальной диспетчерской связью |
| Табельщик | Не более двух должностей | Не более трех должностей |
| Кладовщик | Не более четырех | Не более пяти |

Примечание: В контингенте вагонного депо дополнительно следует предусматривать: мастера паросилового хозяйства (при наличии котельной).

5.6. Списочная численность рабочих вновь строящихся депо определяется с  применением повышающего коэффициента 1,07, учитывающего отпуска и т.д. Для депо, подлежащих расширению или реконструкции в составе существующих подразделений, коэффициент 1,07 не применяется.

5.7. Численность хозяйственных рабочих принимается для вагонных депо в размере 12% от общей численности рабочих, занятых на ремонте вагонов.

6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Расход воды на производственные нужды приведен в табл.9.

Таблица 9

| Наименование объектов водопотребления и водоотведения | Норма на один вагон, м |
| --- | --- |
|  | водопотребления | водоотведения |
| Наружная обмывка (механизированная) | 0,17 1,7 | 0,085 1,53 |
| Внутренняя влажная уборка | 0,2 | 0,15 |
| Промывка отопительной и водяной систем пассажирских вагонов | 3,0 | 2,8 |
| Обмывка узлов и деталей вагона | 0,24 2,4 | 0,12 2,16 |
| Промывка и заправка аккумуляторов | 2,0 | 0,5 |
| Экипировка после ремонта | 2,0 | - |

Примечания: 1. Числитель - с оборотным использованием воды, знаменатель - без оборотного водоиспользования

2. Норма водоотведения для моечных машин учитывает периодический сброс воды при очистка баков.

6.2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды принимается в размере 85% от предусмотренного действующим СНиП.

6.3. Прочие производственные потребности, не учтенные настоящими нормами, принимаются в размере 10% от расхода воды на основные технологические нужды.

6.4. При проектировании систем водоснабжения и канализации вагонных депо необходимо, как правило, предусматривать создание бессточных систем технического водоснабжения. Проектные решения должны обеспечивать надежное водоснабжение и канализацию вагонных депо, рациональное использование водных ресурсов и охрану природной среды.

6.5. Усредненный расход пара отдельными потребителями для основных технологических процессов при давлении 0,3-0,4 МПа приведен в табл.10.

Таблица 10

| Наименование потребителя или технологической операции | Наименование оборудования | Расход пара, кг/ч | Затрата времени в смену, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | период разогрева | рабочий режим |  |
| Обмывка деталей | Моечная машина для: |  |  |  |
|  | ходовых частей | 2000 | 500 | 2 |
|  | роликовых подшипников | 100 | 150 | 4 |
| Очистка деталей подвижного состава в выварочных и обмывочных ваннах | Ванна для: |  |  |  |
|  | промывки деталей вагонов | 125 | 30 | 6 |
|  | прополаскивания деталей вагона | 125 | 30 | 2 |
| Обогрев ванн отделения гальванических покрытий | Ванны для обезжиривания, никелирования и др. | 100 | 10 | 8 |
| Аккумуляторное отделение | Сушильный шкаф | 120 | 100 | 8 |
| Полировальные работы | Стол для накатки кругов | 50 | 30 | 1 |

Примечание: Продолжительность разогрева 1 ч.

6.6. Проектирование электроустановок вагонного депо необходимо осуществлять на основе технико-экономических сравнений, применения простых и надежных схем, внедрения современного электрооборудования, строгого соблюдения действующих строительных норм и правил государственных и отраслевых стандартов, ПУЭ и других директивных документов, обеспечивающих надежную и безопасную работу электроустановок.

6.7. Для укрупненных расчетов расход электроэнергии на деповской ремонт пассажирских вагонов для всех типов следует принимать 1000 кВт·ч на единицу ремонта.

6.8. Расход природного газа отдельными потребителями для основных технологических процессов приведен в табл.11.

Таблица 11

| Наименование отделения, участка | Наименование оборудования | Расход газа на единицу оборудования, м/ч |
| --- | --- | --- |
| Ремонтные отделения | Сварочный пост | 1,2 |
| Кузнечное отделение | Горн двухогневой газовый | 2,9 |
| Сварочное отделение | Сварочный пост | 1,2 |

6.9. Для укрупненных расчетов расход сжатого воздуха (приведенного к атмосферному давлению) на деповской ремонт пассажирских вагонов всех типов следует принимать 500 м на единицу ремонта; максимальный кратковременный расход воздуха в единицу времени - 13 м/мин.

6.10. Расход материалов и запасных частей на деповской ремонт пассажирских вагонов принимается по нормам, утвержденным приказом от 06.04.90 N ЦЛПВ-46/ЦХН-1.

7. УТИЛИЗАЦИЯ, СБОР ВРЕДНЫХ ОТХОДОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Для утилизации отходов производства при проектировании следует предусматривать:

асфальтированные площадки с контейнерами для сбора лома и стружки черных и цветных металлов, площадки должны иметь навес и оборудование для переработки металлолома;

площадки для сбора мусора и обтирочного материала. Использованный обтирочный материал должен складироваться в контейнеры с крышками;

площадку для отходов пиломатериалов в объеме 5-суточной нормы;

устройства для использования в системе водопользования стока атмосферных осадков с территории депо;

помещение с емкостями для сбора отработанных нефтепродуктов, которые должны отгружаться на специальные предприятия для регенации.

7.2. В проектах следует предусматривать технологические процессы и производственное оборудование, при использовании которых должны отсутствовать или быть минимальными и не превышать действующих нормативных предельных показателей:

выделение в атмосферу и в сточные воды вредных и токсичных веществ, а также выделение тепла и влаги в рабочие помещения;

шум, вибрация, ультразвук, электромагнитные волны радиочастот, статическое электричество и ионизирующие излучения.

7.3. Источниками производственных сточных вод в депо являются: наружная и внутренняя обмывки вагонов, моечные машины по промывке узлов и деталей, влажная уборка производственных помещений, стирка спецодежды и др., а также поверхностные стоки с территории депо. Основными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты и взвешенные вещества, кроме того, в стоках могут присутствовать кислоты, ионы тяжелых металлов и др.

Состав вредных выбросов в атмосферу и их источники приведены в ОСТ 32.15-81, приложение 2.

7.4. Для улавливания масел и загрязняющих примесей из производственных стоков должны предусматриваться локальные нефтегрязеуловители или флотационные установки.

7.5. Условия спуска сточных вод в водоемы должны удовлетворять требованиям "Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод" N 4630-88*, утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

__________________

* Заменены на СанПиН 2.1.5.980-00. - Примечание изготовителя базы данных.

7.6. Схемы и методы очистки сточных вод в системах оборотного водоснабжения следует принимать в соответствии с методическими указаниями по проектированию очистных сооружений и оборотных систем водоиспользования для предприятий железнодорожного транспорта, утвержденными МПС 22.12.81 г. N П-40140.

7.7. При проектировании необходимо предусматривать:

проведение процесса окраски и сушки вагонов и их узлов в специальных камерах или изолированных помещениях;

установку за окрасочными камерами гидрофильтров;

замену вредных веществ в процессе производства безвредными или менее вредными;

замену плазменного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;

замену горючих моющих и обезжиривающих жидкостей на пожаробезопасные растворы и препараты;

герметизацию и максимальное уплотнение стыков и соединений в технологическом оборудовании и трубопроводах;

использование процессов, при которых максимально сокращается количество сточных вод;

комплекс устройств для измерения, регистрации и регулирования величины выбросов вредных веществ в атмосферу и в водоемы.

Величины поступления в атмосферу и водоемы вредных веществ устанавливаются по действующим указаниям Госстроя СССР, согласованным с Министерством здравоохранения СССР (бывших).

8. ОХРАНА ТРУДА

8.1. При разработке проектов вагонных депо необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами по охране труда и технике безопасности:

ОСТ 32.15-81 "ССБТ. Техническое обслуживание и ремонт вагонов. Требования безопасности";

СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";

"Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию"* Минздрава СССР (бывшего);

______________

* На территории Российской Федерации действует СП 2.2.2.1327-03. - Примечание изготовителя базы данных.

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);

"Основными положениями управления работой по охране труда на железнодорожном транспорте" ЦЗТ/4247;

"Санитарными правилами проектирования захоронения неутилизированных  промышленных отходов" Минздрава СССР (бывшего);

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов";

соответствующими главами СНиП, системой стандартов безопасности труда ССБТ;

"Номенклатурой мероприятий по охране труда", утвержденной постановлением Президиума ВЦСПС (бывшего);

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";

требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"*.

________________

* На территории Российской Федерации действуют "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание изготовителя базы данных.

8.2. Объемно-планировочные решения должны предусматривать оптимальные санитарно-гигиенические условия на всех участках депо на основе функционально-технологических внутрипроизводственных связей.

8.3. Производственные помещения, сооружения, территория должны отвечать требованиям действующих "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий и пожарной безопасности для промышленных предприятий".

8.4. Материалы, предусматриваемые для устройства полов, должны удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям.

Полы не должны допускать пылеобразования, проникания в помещение грунтовых вод и вредных газов.

Выбор конструкции полов надлежит производить в зависимости от характера производства в соответствии с требованиями действующих глав СНиП. Кроме этого, следует также учитывать требования соответствующих документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

8.5. Организация производственных процессов по ремонту вагонов должна предусматривать меры защиты работающих от возможного воздействия опасных и вредных факторов, установленных ГОСТ 12.0.003-74.

8.6. В целях создания благоприятных и безопасных условий труда проектом вагоноремонтного депо должно быть предусмотрено:

- внедрение прогрессивных технологических процессов с максимальной механизацией и автоматизацией трудоемких работ;

- рациональное размещение производственных и вспомогательных помещений и современный уровень благоустройства;

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;

- внедрение производственной эстетики.

8.7. Рабочие места следует размещать вне зоны перемещения грузов грузоподъемными средствами.

8.8. Для обезжиривания деталей и узлов машин следует использовать химические и электрохимические методы и способы обработки в ультразвуковом поле с применением негорючих и трудногорючих моющих средств.

8.9. Мероприятия по ограничению шума должны разрабатываться в соответствии с требованиями действующих гигиенических норм допустимых уровней звука на рабочих местах ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ "Шум. Общие требования безопасности".

8.10. Оборудование с шумовыми характеристиками, превышающими требования ГОСТ 12.1.005-88, размещается в изолированных камерах. Ограждающие конструкции камер определяются акустическими расчетами по действующим нормам глав СНиП, с учетом характеристик вентиляционного оборудования.

8.11. При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте вагонов и контейнеров", "Типового технологического процесса ремонта сваркой несущих элементов пассажирских вагонов", "Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов", "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других работ с использованием открытого огня на объектах народного хозяйства".

8.12. Испытание электрической прочности изоляции цепей вагона должно производиться на специальном участке, оборудованном ограждением, двусторонней радиосвязью, сигнализацией и предупредительными плакатами.

8.1З. Рабочие места, на которых производятся работы, опасные для работающих рядом с ними или проходящих мимо них рабочих, должны быть ограждены.

Устройство конвейеров должно соответствовать ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. "Конвейеры. Общие требования безопасности".

В целях безопасности работающих конвейеры должны иметь системы блокировки и сигнализации:

сигнализацию оповещения, действующую за 5 мин. до начала движения конвейерной линии;

блокировку, позволяющую передвигать вагоны по конвейерной линии только после уборки всех монтажных и сборочных приспособлений и инструмента с каждой позиции;

аварийную систему выключателей вблизи каждой позиции, которая служит для экстренной остановки движущегося конвейера в случае аварийной ситуации.

8.14. Собираемые с территории депо мусор и производственные отходы должны вывозиться в специальные места или перерабатываться по согласованию с территориальными и ведомственными органами санитарного и пожарного надзора.

8.15. В отделениях и участках размещаются аптечки для оказания первой помощи, раковины с горячей и холодной водой, автоматы с газированной водой.

8.16. Освещенность рабочих мест в темное время суток должна соответствовать ОСТ 32.09-81 ССБТ "Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта" и СНиП II-4-79*.

________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 23-05-95. - Примечание изготовителя базы данных.

8.17. В помещениях, где возможно скопление взрывоопасных и легковоспламеняющихся смесей, осветительная арматура должна быть во взрывобезопасном исполнении. Электрическая проводка в этих помещениях должна быть скрытой в стальных трубах, концы труб должны быть залиты гудроном, а выключатели вынесены наружу.

8.18. Воздух для приточных систем необходимо забирать из наименее загрязненной зоны с наветренной стороны здания. Здания и сооружения вагонного депо следует размещать на площадке так, чтобы в местах организованного и неорганизованного воздухозабора системы вентиляции и кондиционирования воздуха содержание вредных веществ в наружном воздухе не превышало 30% предельно допустимых концентраций для рабочей зоны производственных помещений.

8.19. Для удаления вредных выделений в отделениях и участках должна предусматриваться механическая приточно-вытяжная вентиляция с устройством местных отсосов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования", ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ "Системы вентиляционные. Общие требования".

Температура, влажность и подвижность воздуха и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

8.20. Хозяйственно-питьевой водопровод следует проектировать для подачи воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 2874-82*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Соединение сетей хозяйственного и питьевого водопровода не допускается.

8.21. Определение категорий помещений и зданий производственного и складского назначения предприятий и объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов по взрывопожарной и пожарной опасности производится по ВНТП 05-89/МПС СССР утвержденным МПС СССР 30.11.89. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями на территории депо, а также внутренние противопожарные устройства (автоматические установки пожаротушения и сигнализации, противопожарные стены, ворота и двери, дымовые вытяжные шахты и т.д.) принимаются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

8.22. Производственные, вспомогательные и складские помещения обеспечиваются средствами пожаротушения согласно "Нормам оснащения объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения" N ЦУО-4607 от 22 июня 1988 г.

8.23. Устройства внутреннего противопожарного водопровода в производственных и складских зданиях, а также наружного противопожарного водопровода на территории должны соответствовать требованиям соответствующих глав СНиП.

8.24. Величина противопожарных разрывов устанавливается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85 в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений, пожарной опасности производств и наличия противопожарных преград.

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Значения основных технико-экономических показателей приведены в табл.12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Уровень автоматизации производства | % | 3,0 |
| Производительность труда | привед.ваг/чел. | 83 |
| Прибыль на один рубль товарной продукции | коп./руб. | 29 |
| Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом: |  |  |
| в основном производстве | % | 55 |
| в вспомогательном производстве | % | 43 |
| Фондоотдача | руб./руб. | 0,23 |
| Удельные капитальные вложения | тыс. руб./ваг. | 7,2 |