ВСН 203-84
-----------------------------------------
Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРАВИЛА
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ВЫСОТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Дата введения 1984-10-01

ИСПОЛНИТЕЛЬ Проектная контора треста Спецжелезобетонстрой Главспецпромстроя Минмонтажспецстроя СССР

ВНЕСЕНЫ Главспецпромстроем Минмонтажспецстроя СССР

СОГЛАСОВАНЫ

ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов

Секретарь И.А.Колесников

Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР

Заместитель начальника главного управления - начальник отдела техники безопасности и охраны труда В.Г.Кисельников

Главспецпромстроем Минмонтажспецстроя СССР

Главный инженер главного управления А.И.Кондратьев

Госстроем СССР (письмо Госстроя СССР от 24 июля 1984 г. N ДП-3697-1)

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 16 апреля 1984 г.

ВЗАМЕН

Настоящие правила разработаны в развитие главы СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" на основании обобщения опыта организаций треста Спецжелезобетонстрой; с их введением утрачивают силу ВСН 203-74 Минмонтажспецстроя СССР.

_______________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"  и  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". - Примечание "КОДЕКС".

Правила регламентируют требования техники безопасности при производстве работ по возведению высотных железобетонных монолитных сооружений (стволов промышленных труб, стен силосов и др. сооружений), выполняемых в разборно-переставной, подъемно-переставной, скользящей и скользяще-переставной опалубках.

Правила предназначены для инженерно-технических работников и рабочих строительно-монтажных организаций.

Составители: В.К.Чесноков и С.Н.Федоров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями главы СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и распространяются на производство работ по возведению высотных железобетонных сооружений (стволов промышленных труб, стен силосов и других сооружений, возводимых в разборно-переставной, подъемно-переставной, скользящей и скользяще-переставной опалубках).

В случаях применения методов строительно-монтажных работ, конструкций, материалов, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, для которых требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими правилами, следует соблюдать требованияСНиП III-4-80, соответствующих государственных стандартов, а также правил или инструкций, утвержденных в установленном порядке органами государственного надзора, министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем СССР.

1.2. Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается: за техническое состояние машин, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, предусмотренные конструкцией или нормативными документами - на организацию, на балансе которой они находятся, а электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки при передаче их во временное пользование (аренду) без обслуживающего персонала - на организацию, определенную договором.

1.3. Генподрядчик обязан совместно с привлекаемым им субподрядчиком (специализированной организацией) разработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на строящемся объекте.

При одновременном производстве работ генподрядчиком и субподрядчиком (или несколькими субподрядчиками) принятие мер общего характера по технике безопасности и пожарной безопасности (устройство ограждений, защитных козырьков и сеток, ограждений отверстий и люков в перекрытиях; дополнительное освещение; обеспечение плакатами и т.п.) является обязанностью генподрядчика.

Несоблюдение генподрядчиком этих условий не снимает с субподрядчика ответственности за допущенные им нарушения безопасности условий работ.

1.4. Перед началом работ на территории действующего предприятия или цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик обязаны с участием субподрядной организации оформить акт-допуск по форме, приведенной в приложении 1. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.

1.5. Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (приложение 2).

1.6. Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть составлен на основе примерного перечня работ, приведенного в приложении 3, а также местных условий и особенностей строительства и утвержден главным инженером организации. Наряд-допуск должен быть выдан инженерно-техническим работником из числа лиц, уполномоченных на это приказом руководителя организации. При выполнении работ на территории действующего предприятия наряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующим должностным лицом действующего предприятия.

1.7. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется и возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано осуществлять контроль за выполнением ответственным исполнителем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда.

1.8. К самостоятельным верхолазным работам допускают лиц (рабочих и инженерно-технических работников) не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр и признанных годными, имеющих стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего. Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, защитного перекрытия, настила рабочего пола опалубки или подвесной площадки, над которыми проводятся работы непосредственно с конструкций при их монтаже, демонтаже или ремонте. При этом основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.

1.9. Руководители организации обязаны обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, утвержденными Госкомтрудом СССР и ВЦСПС.

1.10. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

1.11. Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии с "Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями", утвержденной Госкомтрудом СССР по согласованию с ВЦСПС.

1.12. Руководители организации обязаны обеспечить всех работников санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций, утвержденными Минздравом СССР, и ГОСТ 22853-77.

Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений и устройств должны быть закончены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте.

При реконструкции действующих предприятий устройство санитарно-бытовых помещений необходимо осуществлять с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого предприятия.

1.13. Температура в отапливаемых помещениях в холодный и переходный периоды года должна быть не менее, °С:

|  | в зданиях и помещениях для сушки и чистки рабочей одежды и обуви | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в зданиях и помещениях для питания, умывальных и гардеробных | 18 |  |
|  | в помещениях для отдыха и обогрева | 22 |  |

1.14. Вентиляцию строящихся сооружений (в случае необходимости) следует предусматривать преимущественно за счет естественного проветривания, если обеспечивается необходимая кратность обмена воздуха рабочей зоны.

1.15. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям. Питьевые установки располагают на расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест.

1.16. Руководство организации должно разработать и по согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом утвердить "Правила внутреннего трудового распорядка", применительные к условиям работы данной организации, в соответствии с "Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций", утвержденными по согласованию с ВЦСПС Госкомтрудом СССР, и обеспечить их соблюдение всеми работниками организаций.

1.17. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.

1.18. Руководство генподрядной строительной организации должно обеспечить своевременное оповещение всех своих подразделений и субподрядных организаций, работающих на подконтрольных объектах, о резких переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.).

1.19. Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие производители работ и участковые механики) и другие инженерно-технические работники по списку должностей, утвержденному организацией, обязаны периодически (не реже одного раза в год) проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ. Внеплановая проверка проводится при переводе работников на другую должность, а также по требованию органов государственного надзора и технической инспекции труда.

Проверка знаний осуществляется комиссией, назначенной руководителем организации, и оформляется протоколом с записью в журнале регистрации согласно приложению 4 и выдачей соответствующего удостоверения. При неудовлетворительном знании правил техники безопасности и производственной санитарии работникам не следует поручать руководство производством работ до повторной проверки.

Знание указанных правил работниками службы техники безопасности, главными механиками, главными энергетиками, начальниками технических, производственных отделов и руководителями организации проверяет комиссия вышестоящей организации.

1.20. Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих, а также в процессе выполнения ими работ руководители организации обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79.

1.21. По характеру и времени проведения инструктаж работающих подразделяется на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

текущий.

1.22. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж необходимо проводить в кабинете охраны труда или в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и пропаганды, а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов и диапозитивов).

1.23. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного ее подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.

1.24. Повторный инструктаж проводят со всеми работающими не реже чем через 3 мес.

1.25. Внеплановый инструктаж проводят при:

изменении правил по охране труда;

изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;

перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, - более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

1.26. Текущий инструктаж проводят с работниками перед началом работ, на которые оформляют наряд-допуск.

Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде-допуске на производство работ.

1.27. При выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия инструктаж следует проводить с привлечением работников службы охраны труда (техники безопасности) предприятия или администрации цеха, на территории которого проводят работы.

1.28. Руководители организации не позднее месяца со дня зачисления рабочих в штат обязаны обучить их безопасным методам производства работ.

До прохождения обучения рабочих к самостоятельному выполнению работ (без наблюдения со стороны опытных рабочих, назначенных с их согласия администрацией) не допускают.

После окончания обучения (и в дальнейшем ежегодно) следует проводить проверку знания рабочими безопасных методов производства работ. Проверку знаний должна проводить комиссия, назначенная приказом руководителя организации. Проверку необходимо оформлять протоколом с записью в журнале и выдачей удостоверений.

1.29. Выписка из перечня профессий рабочих и видов строительно-монтажных работ, к которым предъявляются дополнительные требования по обеспечению безопасности труда, установленные Минмонтажспецстроем СССР по согласованию с Центральным комитетом профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов, приведена в приложении 5.

К выполнению строительно-монтажных работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, допускают лиц не моложе 18 лет, имеющих профессиональные навыки, прошедших обучение безопасным методам и приемам этих работ и получивших соответствующие удостоверения. До прохождения обучения такие лица к самостоятельной работе не допускаются.

1.30. Учащиеся профессионально-технических учебных заведений и техникумов в возрасте до 18 лет (но не моложе 17 лет) при прохождении производственной практики (производственного обучения) на объектах строительства по профессиям, предусматривающим выполнение строительно-монтажных работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, допускаются к ним не более чем на три часа в день под руководством и наблюдением мастера производственного обучения и работника организации, назначенных для руководства указанной практикой.

1.31. При работе учащихся профессионально-технических и технических училищ, средних специальных учебных заведений, а также студентов вузов во время прохождения ими производственной практики или работы студенческих строительных отрядов администрация организации обязана:

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И УЧРЕЖДЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩЕНЫ ОБ АВАРИИ

| Наименование учреждения или должностного лица | Фамилия, имя, отчество | N телефона | Адрес учреждения или должностного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная команда |  |  |  |
| Медицинский пункт |  |  |  |
| Санитарная инспекция |  |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |
| Механик участка |  |  |  |
| Мастер участка |  |  |  |
| Мастер участка |  |  |  |
| Рабочий участка |  |  |  |
| То же |  |  |  |
| - " - |  |  |  |
| - " - |  |  |  |
| - " - |  |  |  |
| - " - |  |  |  |
| - " - |  |  |  |
| - " - |  |  |  |

ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

| Объект |
| --- |
|  | (наименование) |
| Управление |
|  | (наименование) |
| Место аварии |
|  | (наименование) |
| Характер аварии |
|  | (краткое описание) |
| Время возникновения аварии |
|  | (год, месяц, число, час, минута) |
| Ответственный руководитель работ по ликвидация аварии |
| (должность, фамилия, подпись) |

| Дата | Час, минута | Содержание задания по ликвидации аварии и срок исполнения | Лица, ответственные за выполнение | Отметка об исполнении задания (число, час, минута) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  | управления |  |
|  |  | (наименование) |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество, подпись) |  |
|  | " " _______________________ 19 __ г. |  |

| ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБЫ |
| --- |
| N п/п | Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Кто должен быть вызван и извещен об аварии | Место нахождения средств для ликвидации аварий и спасения людей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожар внутри строящейся трубы |
| 1. | Сообщить о пожаре по телефону стволовому, мотористу и в контору участка | Мастер и бригадир | Пожарная команда, работники медпункта, ответственный руководитель работ, все рабочие и ИТР других смен участка | Щит с пожарным инвентарем, огнетушители и ящик с песком - на рабочей и подвесной площадках, огнетушители и ящик с песком - на каждом перекрытии, огнетушитель - на каждом переходном мостике |
| 2. | Приступить к тушению пожара силами работающей смены, если это не связано с явной угрозой от действия огня, возможного взрыва или обрушения деревянных конструкций |  |  |  |
| 3. | При явной угрозе людям или невозможности потушить пожар собственными силами - немедленно выйти всем наружу через ближайший монтажный проем по переходному мостику или через наружные подвесные леса рабочей площадки и спуститься на землю по наружной ходовой лестнице |  |  |  |
| 4. | Организовать тушение пожара совместными действиями пожарной команды и личного состава участка. Обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшим от пожара, в случае воспламенения нанесенных на внутреннюю поверхность ствола трубы огнеопасных противокоррозионных покрытий или случайно оказавшегося внутри трубы большого количества огнеопасных материалов, а также порожней тары из-под этих материалов, и возникновение в связи с этим большого очага пожара - необходимо немедленно вывести из трубы всех людей (включая пожарных) за пределы опасной зоны, так как возможно обрушение шахтоподъемника и всех находящихся внутри трубы механизмов, устройств и приспособлений. | Мастер и бригадир |  |  |
|  | Вход в трубу и пределы опасной зоны должен быть строжайше запрещен до полной ликвидации опасности | Ответственный руководитель работ |  |  |
| 5. | Восстановить пришедшие в негодность вследствие пожара элементы оборудования, устройств и приспособлений внутри трубы и обеспечить возобновление работ по строительству трубы |  |  |  |
| Взрыв внутри строящейся трубы |
| 1. | Сообщить о взрыве по телефону стволовому, машинисту шахтного подъемника и в контору участка. | Мастер и бригадир | Работники медпункта, санитарной инспекции, пожарная команда, ответственный руководитель работ, все рабочие и ИТР других смен участка |  |
| 2. | Вывести пострадавших на светофорную площадку через ближайший монтажный проем или наружные подвесные леса рабочей площадки и оказать им необходимую помощь. |  |  |  |
|  | После ликвидации пожара или повторного взрыва пострадавших необходимо отправить вниз в лифте, а в случае его неисправности - обеспечить спуск пострадавших по наружной ходовой лестнице |  |  |  |
| 3. | В случае возникновения пожара, вызванного взрывом, принять меры к тушению его, если это не связано с явной угрозой для людей. В противном случае - немедленно эвакуировать всех людей на землю через ближайший монтажный проем и наружную ходовую лестницу | Мастер и бригадир |  |  |
| 4. | Совместными действиями пожарной команды и личного состава участка организовать тушение пожара, вызванного взрывом. Обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшим от взрыва и пожара. В случае воспламенения нанесенных на внутреннюю поверхность ствола трубы огнеопасных противокоррозионных покрытий или случайно оказавшегося внутри трубы большого количества огнеопасных материалов, а также порожней тары от этих материалов и возникновения в связи с этим большого очага пожара необходимо немедленно вывести из трубы всех людей (включая пожарных) за пределы опасной зоны, так как в этом случае возможно обрушение шахтоподъемника и всех находящихся внутри трубы механизмов, устройств и приспособлений. Вход в трубу и пределы опасной зоны должен быть строжайше запрещен до полной ликвидации опасности | Ответственный руководитель работ |  |  |
| 5. | Восстановить пришедшие в негодность вследствие взрыва и вызванного им пожара все элементы оборудования, устройств и приспособлений внутри трубы и обеспечить возобновление работ по строительству трубы | Ответственный руководитель работ |  |  |
| Внезапное прекращение действия вентиляции внутри трубы при производстве антикоррозионных работ |
| 1. | Сообщить о прекращении вентиляции по телефону стволовому, машинисту шахтного подъемника и в контору участка | Мастер и бригадир | Ответственный руководитель работ, механик участка |  |
| 2. | Прекратить работу внутри трубы, всем выйти на светофорную площадку через ближайший монтажный проем и находиться там до возобновления вентиляции. В случае длительной остановки работы вентиляции всем необходимо спуститься на землю по наружной ходовой лестнице |  |  |  |
| 3. | Восстановить вентиляцию и возобновить работы по строительству трубы | Ответственный руководитель работ |  |  |

Примечание. О каждом случае пожара и взрыва необходимо сообщить по телефону или телеграфу в управление и трест.