Описание объекта закупки

на выполнение работ по текущему ремонту помещения №30 (2, 4, 5) дома № 20 по ул. Советская

(ЗАТО г. Островной Мурманская область)

Обязательные требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполнения работ:

1.	Все работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации (ГОСТ, ТУ, СНиП, ВСН), с соблюдением мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

2.	При производстве работ Исполнителем должны быть использованы собственные (приобретённые) материалы и оборудование, имеющие сертификаты качества и технические характеристики, соответствующие требованиям ГОСТ; СНиП; ППБ; ПТЭЭУ; ПТЭ; НПБ; СанПиН и необходимые для качественного и полного выполнения работ. Строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия в том числе противопожарным требованиям. Не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3, или Г2, В3, Д2, Т2 (СНиП 21-01-97). При защите строительных конструкций специальными огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической документации должна быть указана периодичность их замены или восстановления. Не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т. д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются.

3.	Исполнитель представляет сертификаты и паспорта, удостоверяющие их качество на применяемые материалы до непосредственного их использования при производстве работ.

4.	Время и место выполнения работ согласовываются с уполномоченными лицами Заказчика, МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, ООО «ДУС» ЗАТО г. Островной в том числе места точек подключения и использование систем энергоснабжения, водоснабжения.

5.	При выполнении скрытых работ Исполнитель в обязательном порядке предъявляет их поэтапное выполнение представителю Заказчика и муниципального унитарного предприятия тепловых сетей ЗАТО г. Островной Мурманской области.

6. Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

7.	Ежедневная очистка места работ от строительного мусора.

8.	В случае нанесения ущерба при производстве работ – компенсация ущерба за счёт Исполнителя.

9.	Срок выполнения: с момента заключения муниципального контракта по 30 сентября 2018 года (включительно).

10.	Место выполнения работ, оказания услуг: ЗАТО г. Островной, мкр. Гремиха, ул. Советская, д. № 20, помещение № 30 (2,4,5).

11.	Исполнитель представляет гарантии по качеству работ сроком на три года с момента сдачи-приёмки работ и гарантирует в течение трёх лет с момента сдачи-приёмки работ устранение любых выявленных в процессе эксплуатации скрытых ошибок за свой счёт.

12.	Исполнитель предоставляет график выполнения работ.

13. При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт помещения №30 (2, 4, 5) дома № 20 по ул. Советская |
| 1 | Демонтаж извещатель ПС | шт. | 6 |
| 2 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,05 |
| 3 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными | шт. | -5 |
| 4 | Разборка облицовки потолков (прим.) | 100м2 облицовки | 0,237 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой повер | 0,237 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 окрашиваемой повер | 0,099 |
| 7 | Извещатель ПС | шт. | 6 |
| 8 | Снятие обоев | 100м2 очищаемой поверхности | 0,973357 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0,029201 |
| 10 | Смена выключателей | 100шт | 0,03 |
| 11 | Смена розеток | 100шт | 0,04 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен | 100м2 поверхности | 0,973357 |
| 13 | Оклейка стен стеклообоями | 100м2 оклеиваемой и обив | 0,973357 |
| 14 | Обои обыкновенного качества | 100м2 | -1,099893 |
| 15 | Стеклообои | м2 | 109,9893 |
| 16 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, водоэмульсионными составами | 100м2 поверхности стен | 0,973357 |
| 17 | Краска водоэмульсионная | т | 0,015574 |
| 18 | Разборка плинтусов | 100м плинтуса | 0,3684 |
| 19 | Строительный мусор | т | 0,040524 |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 покрытия | 0,336 |
| 21 | Строительный мусор | т | 0,15792 |
| 22 | Устройство оснований полов из водостойкой фанеры в один слой | 100м2 пола | 0,336 |
| 23 | Устройство покрытий из ламината замковым способом (с подложкой, 31 класс износостойкости, толщиной 7 мм) | 100м2 покрытия | 0,336 |
| 24 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 4,82 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100м плинтуса | 0,3684 |
| 26 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т груза | 0,227645 |
| 27 | Перевозка грузов I класса на расстояние до 4 км | т груза | 0,227645 |

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  | (________________) |  |  | (________________) |
| М.П. |  | М.П. |

ЧАСТЬ IV

|  | Образец №4 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| Текущий ремонт помещения №30 (2, 4, 5) дома № 20 по ул. Советская |
| Основание: | Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость | 232965 | руб. |
| Средства на оплату труда | 39169 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 146 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах 3-го квартала 2017 года с учётом индекса - дефлятора на 01.01.2018 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм-10-08-002-01 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | Демонтаж извещателя ПС (прим.) ОЗП=9,49*15,57 ЭМ=0,09*9,93 Козп=15,57 Кмат=2,97 Кэм=9,93 (ИНД 03-17) (НР = 665.06 руб.) (СП = 425.64 руб.) | 6 | 148,68 | 0,89 | 892,08 | 886,74 | 5,34 | 0,5 | 3,02 |
|  |  |  | шт | 147,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр-67-08-002 | Смена светильников с люминесцентными лампами ОЗП=3074,94*15,57 МЗ=51246*1,89 ЭМ=3,48*10,6 Козп=15,57 Кмат=1,89 Кэм=10,6 (ИНД 03-17) (НР = 1916.39 руб.) (СП = 1245.65 руб.) | 0,05 | 144768,65 | 36,89 | 7238,43 | 2393,84 | 1,84 | 163,3 | 8,17 |
|  |  |  | 100шт | 47876,82 | 33,01 |  |  | 1,65 |  |  |
| 3 | ССЦ01-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | -5 | 966,33 |  | -4831,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр-63-10-002 | Разборка облицовки потолков (прим.) ОЗП=161,9*15,57 ЭМ=8,7*10,6 Козп=15,57 Кэм=10,6 (ИНД 03-17) (НР = 444.2 руб.) (СП = 246.78 руб.) | 0,237 | 2613 | 92,22 | 619,28 | 597,42 | 21,86 | 9,58 | 2,27 |
|  |  |  | 100м2 облицовки | 2520,78 | 82,37 |  |  | 19,52 |  |  |
| 5 | ТЕР-15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков ОЗП=945,95*15,57 МЗ=2497,21*1,87 ЭМ=17,44*11,54 Козп=15,57 Кмат=1,87 Кэм=11,54 (ИНД 03-17) (НР = 3108.41 руб.) (СП = 1292.26 руб.) | 0,237 | 19599,48 | 201,26 | 4645,08 | 3490,64 | 47,7 | 53,9 | 12,77 |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 14728,44 | 8,25 |  |  | 1,96 |  |  |
| 6 | ТЕРр-62-17-005 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=689,69*15,57 МЗ=2825,46*2,03 ЭМ=10,57*11,18 Козп=15,57 Кмат=2,03 Кэм=11,18 (ИНД 03-17) (НР = 800.39 руб.) (СП = 426.88 руб.) | 0,099 | 16592,32 | 118,17 | 1642,64 | 1063,11 | 11,7 | 40,81 | 4,04 |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 10738,47 | 41,26 |  |  | 4,08 |  |  |
| 7 | ТЕРм-10-08-002-01 | Извещатель ПС ОЗП=15,82*15,57 МЗ=3,69*2,97 ЭМ=0,15*9,93 Козп=15,57 Кмат=2,97 Кэм=9,93 (ИНД 03-17) (НР = 1108.44 руб.) (СП = 709.4 руб.) | 6 | 258,77 | 1,49 | 1552,62 | 1477,92 | 8,94 | 0,84 | 5,04 |
|  |  |  | шт | 246,32 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр-63-05-001 | Снятие обоев ОЗП=158,81*15,57 Козп=15,57 (ИНД 03-17) (НР = 1732.89 руб.) (СП = 962.72 руб.) | 0,973357 | 2472,67 |  | 2406,79 | 2406,79 |  | 10,4 | 10,12 |
|  |  |  | 100м2 очищаемой поверхно | 2472,67 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,029201 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр-67-09-001 | Смена выключателей ОЗП=428,02*15,57 МЗ=1758*2,26 Козп=15,57 Кмат=2,26 (ИНД 03-17) (НР = 159.94 руб.) (СП = 103.96 руб.) | 0,03 | 10637,35 |  | 319,12 | 199,93 |  | 24,1 | 0,72 |
|  |  |  | 100шт | 6664,27 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр-67-09-002 | Смена розеток ОЗП=428,02*15,57 МЗ=800*3,33 Козп=15,57 Кмат=3,33 (ИНД 03-17) (НР = 213.26 руб.) (СП = 138.62 руб.) | 0,04 | 9328,27 |  | 373,13 | 266,57 |  | 24,1 | 0,96 |
|  |  |  | 100шт | 6664,27 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр-61-01-001 | Сплошное выравнивание штукатурки стен ОЗП=480,97*15,57 МЗ=441,14*5,21 ЭМ=13,93*10,59 Козп=15,57 Кмат=5,21 Кэм=10,59 (ИНД 03-17) (НР = 5488.98 руб.) (СП = 2967.02 руб.) | 0,973357 | 9934,56 | 147,52 | 9669,87 | 7289,17 | 143,59 | 29,58 | 28,79 |
|  |  |  | 100м2 поверхности | 7488,7 | 131,88 |  |  | 128,37 |  |  |
| 13 | ТЕР-15-06-001-01 | Оклейка стен стеклообоями ОЗП=582,81*15,57 МЗ=1192,16*3,4 ЭМ=1,47*11,3 Козп=15,57 Кмат=3,4 Кэм=11,3 (ИНД 03-17) (НР = 7864.5 руб.) (СП = 3269.51 руб.) | 0,973357 | 13144,3 | 16,61 | 12794,1 | 8832,58 | 16,17 | 33,63 | 32,73 |
|  |  |  | 100м2 оклеиваемой и обив | 9074,35 | 4,05 |  |  | 3,94 |  |  |
| 14 | ССЦ01-101-1830 | Обои обыкновенного качества | -1,099893 | 3016,17 |  | -3317,46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ01-101-3937 | Стеклообои | 109,9893 | 592,06 |  | 65120,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР-15-06-004-01 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, водоэмульсионными составами ОЗП=157,8*15,57 Козп=15,57 (ИНД 03-17) (НР = 2128.43 руб.) (СП = 884.85 руб.) | 0,973357 | 2456,95 |  | 2391,49 | 2391,49 |  | 8,38 | 8,16 |
|  |  |  | 100м2 поверхности стен | 2456,95 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01-101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0,015574 | 48392,57 |  | 753,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр-57-03-001 | Разборка плинтусов ОЗП=57,57*15,57 Козп=15,57 (ИНД 03-17) (НР = 247.67 руб.) (СП = 178.32 руб.) | 0,3684 | 896,36 |  | 330,22 | 330,22 |  | 3,77 | 1,39 |
|  |  |  | 100м плинтуса | 896,36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,040524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр-57-02-001 | Разборка покрытий полов из линолеума ОЗП=173,93*15,57 ЭМ=5,66*10,59 Козп=15,57 Кэм=10,59 (ИНД 03-17) (НР = 695.94 руб.) (СП = 501.08 руб.) | 0,336 | 2768,03 | 59,94 | 930,06 | 909,92 | 20,14 | 11,39 | 3,83 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 2708,09 | 53,56 |  |  | 18 |  |  |
| 21 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,15792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР-11-01-053-02 | Устройство оснований полов из водостойкой фанеры в один слой ОЗП=499,53*15,57 МЗ=6470,33*5,15 ЭМ=974,01*6,1 Козп=15,57 Кмат=5,15 Кэм=6,1 (ИНД 03-17) (НР = 3402.92 руб.) (СП = 1684.94 руб.) | 0,336 | 47041,34 | 5941,46 | 15805,89 | 2613,3 | 1996,33 | 31,26 | 10,5 |
|  |  |  | 100м2 пола | 7777,68 | 2055,08 |  |  | 690,51 |  |  |
| 23 | ТЕР-11-01-034-04 | Устройство покрытий из ламината замковым способом (с подложкой, 31 класс износостойкости, толщиной 7 мм) ОЗП=471,22*15,57 МЗ=16606,08*2,48 ЭМ=11,39*11,47 Козп=15,57 Кмат=2,48 Кэм=11,47 (ИНД 03-17) (НР = 2539.16 руб.) (СП = 1257.25 руб.) | 0,336 | 48650,62 | 130,64 | 16346,61 | 2465,2 | 43,9 | 25,61 | 8,6 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 7336,9 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ01-206-1348 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | 4,82 | 97,09 |  | 467,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР-11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ОЗП=119,68*15,57 МЗ=2280,01*3,69 ЭМ=12,71*9,3 Козп=15,57 Кмат=3,69 Кэм=9,3 (ИНД 03-17) (НР = 707.07 руб.) (СП = 350.1 руб.) | 0,3684 | 10394,86 | 118,2 | 3829,47 | 686,48 | 43,54 | 6,66 | 2,45 |
|  |  |  | 100м плинтуса | 1863,42 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=54,03*12,39 Кпз=12,39 (ИНД 03-17) | 0,227645 | 669,43 |  | 152,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПГ-03-21-001-04 | Перевозка грузов I класса на расстояние не более 4 км ЦЕНА=5,9*11,96 Кпз=11,96 (ИНД 03-17) | 0,227645 | 70,56 |  | 16,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: | 140148,13 | 38301,32 | 2361,05 |  | 143,58 |
|  | 868,03 |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 43 | [1, 7] |  | ФОТ | 1773,5 |  |
|  | п. Р17 | [2, 10, 11] |  | ФОТ | 2289,59 |  |
|  | п. Р13 | [4, 8] |  | ФОТ | 2177,09 |  |
|  | п. 15 | [5, 13, 16] |  | ФОТ | 13101,34 |  |
|  | п. Р12 | [6] |  | ФОТ | 800,39 |  |
|  | п. Р11 | [12] |  | ФОТ | 5488,98 |  |
|  | п. Р7 | [18, 20] |  | ФОТ | 943,61 |  |
|  | п. 11 | [22, 23, 25] |  | ФОТ | 6649,15 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 33223,65 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 43 | [1, 7] |  | ФОТ | 1135,04 |  |
|  | п. Р17 | [2, 10, 11] |  | ФОТ | 1488,23 |  |
|  | п. Р13 | [4, 8] |  | ФОТ | 1209,5 |  |
|  | п. 15 | [5, 13, 16] |  | ФОТ | 5446,62 |  |
|  | п. Р12 | [6] |  | ФОТ | 426,88 |  |
|  | п. Р11 | [12] |  | ФОТ | 2967,02 |  |
|  | п. Р7 | [18, 20] |  | ФОТ | 679,4 |  |
|  | п. 11 | [22, 23, 25] |  | ФОТ | 3292,29 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 16644,98 |  |
|  | Материалы, учтенные расценками |  | 41125 |  |
|  | Материалы, неучтенные расценками |  | 58193 |  |
|  | Зарплата рабочих |  | 38301 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 2361 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 868 |  |
|  | Транспортировка строительных грузов |  | 168 |  |
|  | Накладные расходы |  | 33224 |  |
|  | Сметная прибыль |  | 16645 |  |
|  | Итого СМР |  | 190017 |  |
|  | СМР с учётом индекса дефлятора | 1,039 | 197428 |  |
|  | Итого без НДС |  | 197428 |  |
|  | НДС | 18 % | 35537 |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  | 232965 |  |