Приложение У

к Стандарту организации (СТО)

от 13.12.2013 N 2.5.126-2013

(обязательное)

Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 "Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ" при выполнении видов работ: "Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях", "Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог", "Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути", "Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги", "Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки"

| Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: |
| --- |
| ОГРН: |  | ИНН |  | Номер свидетельства о допуске: |  |
| Сведения об объекте: |
| Основание для проведения проверки: |
| N |  | от |  |  |
| Тип проверки (нужное подчеркнуть): |
| Выездная |
| Документарная |

| N пункта | Элементы контроля | Требования, предъявляемые при производстве работ | Способ проверки соответствия | Результат | Приложения, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | соответствие ("+"; "-") |  |
|  | СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 | Наличие документа, введенного в действие в установленном порядке | Документарный | Решение общего собрания членов СРО об утверждении стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО или локальный нормативный акт |  |  |
| Этап 1. Организация строительного производства и общие условия |
| 1.1 | Рабочая документация со штампом "К производству работ" | Наличие комплекта документов | Документарный | В соответствии с 6.1 |  |  |
| 1.2 | Проект производства работ (ППР), технологический регламент на устройство грунтовых анкеров, нагелей или микросвай | Наличие в полном объеме | Документарный | В соответствии с требованиями 10.2 |  |  |
| 1.3 | Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию буровой установки, бетоносмесительного оборудования, узлов по приготовлению и подаче рабочих растворов, другого используемого технологического оборудования | Наличие в полном объеме | Документарный | В соответствии с требованиями 10.1.2 |  |  |
| 1.4 | Используемые средства измерений | Наличие документа установленного образца в соответствии с Федеральным законом [22] на каждое используемое средство измерений | Документарный | Наличие документов поверки используемых средств измерений |  |  |
| 1.5 | Тарировка домкрата | Наличие тарировочной таблицы (графика) зависимости развиваемого усилия от давления в гидросистеме | Документарный | В соответствии с требованиями 11.1.3.9 |  |  |
| 1.6 | Исполнительная документация | Наличие общего и специальных журналов производства работ, карт подбора состава смесей и растворов, актов освидетельствования, ведомостей | Документарный | Соответствие требованиям РД 11-02-2006 [49] |  |  |
| 1.7 | Погодные условия при производстве инъекционных бетонных работ | Температура воздуха более +5°С. При среднесуточной температуре ниже +5°С осуществление мероприятий в соответствии с 10.8 | Документарный | В соответствии с требованиями 10.8 |  | Запись в журнале производства работ об измерении температуры воздуха, термометром по ГОСТ 28498 |
| Этап 2. Входной контроль строительных материалов и изделий |
| 2.1, 2.2 - В случае поставки бетонной смеси сторонними организациями 2.1 а, 2.2 а - В случае собственного производства бетонной смеси, цементного и бурового раствора |
| 2.1 | Сопроводительный документ о качестве к каждой партии бетонной смеси | Наличие документа по форме ГОСТ 7473-2010 (приложения Б или В) | Документарный | Наличие сопроводительного документа в соответствии с требованиями 8.3.17, 12.2.5 и приложения Д (позиция 7.1) |  |  |
| 2.1а | Условия хранения и дозирования материалов для изготовления бетонной смеси, цементного и бурового раствора | Должны храниться с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков | Документарный | В соответствии с требованиями производителя материала и 10.3.1 Наличие записи в журнале производства работ При необходимости, составление протокола о выявленном нарушении |  |  |
| 2.2 | Протокол испытаний нормируемых показателей к каждой партии бетонной смеси | Наличие протокола в соответствии с ГОСТ 18105, ГОСТ 310.1 | Документарный | Наличие протокола в соответствии с требованиями 12.2 |  |  |
| 2.2а | Подтверждение качества на материалы для собственного производства бетонной смеси, цементного и бурового раствора | Наличие паспорта качества и сертификатов на материалы | Документарный | Наличие паспорта качества и сертификатов на материалы в соответствии с требованиями 12.2 |  |  |
| 2.3 | Комплектующие материалы и изделия для анкеров, нагелей и микросвай (арматура, защитные трубы-оболочки, трубки для инъекции, закладные детали каркасов, ТВШ, соединительные муфты, фиксирующие гайки) | Соответствие требованиям к их маркам, типам, свойствам и другим характеристикам, указанным в проектной документации | Документарный Испытания образцов: стальной арматуры по ГОСТ 12004, АНК по ГОСТ 31938 | Наличие документов устанавливающих свойства данного вида продукции (паспорт качества, сертификат, технические условия, технические свидетельства) в соответствии с требованиями 12.2 Отбор образцов по ГОСТ 7564 и их испытания по ГОСТ 1497 |  |  |
| 2.4 | Хранение поставленных комплектующих материалов и изделий | Материалы и изделия должны храниться с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и почвенной влаги | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ в соответствии с требованиями 10.3.1, 10.5.7.1, 10.5.8.11 10.8.3.1 |  |  |
| Этап 3. Подготовительные работы |
| 3.1 | Планировка стройплощадки, определение положения, обозначение или перекладка подземных коммуникаций по глубине бурения | Соответствие требованиям проекта и 10.3.1 | Документарный | Наличие исполнительных схем с расположением подземных коммуникаций, результатов шурфления, актов перекладки |  |  |
| 3.2 | Устройство закрепляемой конструкции, разработка грунта до уровня установки элементов крепления, планировка основания | Соответствие требованиям 10.3.2 | Документарный | Наличие акта освидетельствования скрытых работ, записи в журнале производства работ |  |  |
| 3.3 | Планово-высотное положение, разметка каждого анкера, микросваи, нагеля | Соответствие требованиям проекта и 10.3.2 Положение каждого элемента закрепляют установкой марок, меток, забивкой штырей Исполнительные схемы разрабатывают в соответствии с СП 126.13330 | Документарный | Наличие исполнительных геодезических схем Наличие согласований в случае отклонения от проекта |  |  |
| Этап 4. Проходка скважин |
| 4.1 | Отметка устья скважин, глубина скважин, диаметр буровой коронки, угол наклона к горизонту, геологические условия по длине бурения, тип ТВШ | Соответствие требованиям 10.4, операционный контроль в соответствии с приложением Д (позиция 2) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай). Наличие согласований в случае отклонения от проекта |  |  |
| 4.2 | Циркуляция бурового раствора | Соответствие 10.7.2.6 и приложению Д (позиция 3.2) в части проверки наличия циркуляции бурового раствора при бурении | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| Этап 5. Комплектация и погружение в скважины арматурных каркасов микросвай, конструкций анкеров и нагелей |
| 5.1 | Конструкции арматурных каркасов микросвай, тяг анкеров в сборе и нагелей в случае собственной комплектации | Соответствие требованиям 10.5 и приложения Д (позиции 6.1-6.3) | Документарный | Наличие актов освидетельствования металлокаркасов микросвай и конструкций грунтовых анкеров, нагелей |  |  |
| 5.2 | Конструкции арматурных каркасов микросвай, тяг анкеров в сборе и нагелей в случае поставки сторонними организациями | Транспортировка в соответствии с требованиями 10.5.8.18. Партия готовых арматурных каркасов должна состоять из набора секций, входящих в состав микросваи одного типоразмера, изготовленных по единой технологии одним звеном сварщиков за одну смену | Документарный | Наличие сопроводительного документа на партию изделий. Сопроводительный документ о соответствии проекту конструкции арматурных каркасов микросвай, тяг анкеров в сборе |  |  |
| 5.3 | Способ погружения в скважину арматурных каркасов микросвай, тяг анкеров в сборе и нагелей | Соответствие требованиям 7.1.2, 10.5.8.19 и приложения Д (позиция 6.4) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| Этап 6. Заполнение и опрессовка скважины |
| 6.1 | Качество бетонной смеси | Соответствие ППР, 8.3.3-8.3.6 и приложению Д (позиция 7.2) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| 6.2 | Качество цементного раствора при заполнении и опрессовке | Соответствие ППР и приложению Д (позиция 4.4) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| 6.3 | Заполнение скважины | Соответствие ППР, 10.6, а также приложению Д (позиции 5 и 7.3) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай) |  |  |
| 6.4 | Опрессовка скважины | Соответствие ППР, технологическому регламенту, 10.6, а также приложению Д (позиция 8) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай) |  |  |
| Этап 7. Производство работ по устройству винтонабивных микросвай и анкеров из ТВШ |
| 7.1 | Несущие конструкции каждой микросваи (анкера) | Соответствие проекту и 10.7.2.1, 10.7.2.2, а также приложению Д (позиция 6) | Документарный | Наличие актов освидетельствования несущих конструкций |  |  |
| 7.2 | Забуривание несущих конструкций Отметка, тип и количество ТВШ, диаметр теряемой буровой коронки, угол наклона к горизонту, геологические условия по длине бурения, подача и В/Ц бурового раствора | Соответствие ППР и 10.7.2, а также приложению Д (позиция 2) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай) |  |  |
| 7.3 | Циркуляция цементного раствора | Соответствие приложению Д (позиция 4.6) в части проверки наличия циркуляции бурового раствора при забуривании и опрессовке | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| 7.4 | Опрессовка скважины | Соответствие ППР, технологическому регламенту и 10.7.3, а также приложению Д (позиция 8) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай) |  |  |
| Этап 8. Испытания и закрепление на конструкции анкеров, микросвай, нагелей |
| 8.1 | Набор прочности цементным камнем | Соответствие 11.1.2.1, а также приложению Д (позиции 7.4 и 9.2) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ |  |  |
| 8.2 | Методика и объемы проведения испытаний анкеров, микросвай, нагелей | Соответствие ППР, технологическому регламенту, 10.2.4, 11.1.5-11.1.7, 11.2, 11.3, а также приложению Д (позиция 9) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в ведомости пробных и приемочных испытаний анкеров, протоколы испытаний постоянных анкеров, журналы полевых испытаний микросвай, сводные ведомости контрольных испытаний нагелей |  |  |
| 8.3 | Несущая и деформационная способность анкеров, микросвай, нагелей | Оценка результатов испытаний на соответствие проекту, 11.1.8, а также приложению Д (позиции 9.6-9.8) | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в ведомости пробных и приемочных испытаний анкеров, протоколов испытаний постоянных анкеров, журналов полевых испытаний микросвай, сводных ведомостей контрольных испытаний нагелей Наличие согласований в случае отклонения от проекта |  |  |
| 8.4 | Закрепление на конструкции анкеров, микросвай, нагелей | Соответствие проекту и технологическому регламенту, 11.4, а также приложению Д (позиция 10) Усилие предварительного напряжения, установка упорных конструкций, блокирующих устройств (гаек, обойм, конусов), герметизация узла закрепления постоянного анкера на конструкции | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ и в сводной ведомости устройства грунтовых анкеров (микросвай) и нагелей |  |  |

| Заключение (нужное подчеркнуть): 1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 соблюдены в полном объеме. 2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 соблюдены не в полном объеме. Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: |
| --- |
| Приложения: |  | на |  | л. |
| Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. |
| Подписи лиц, проводивших проверку: |
| Эксперт |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
| Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО, принимавшего участие в проверке: |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
| Дата | " |  | " |  | 20 |  | г. |