ВСН 18-84
----------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАНЫ под руководством проф. В.Ф.Бабкова, проф. Е.М.Лобановым, доц. Н.П.Орнатским, инж. Ю.М.Белой, инж. М.Н.Финкельштейном и арх. Э.Л.Тетеровским.

ВНЕСЕНЫ Дорожно-транспортной научно-исследовательской лабораторией при МАДИ и Гипродорнии

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством автомобильных дорог РСФСР 10.07.84

ВЗАМЕН ВСН 18-74 Минавтодор РСФСР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Указания распространяются на разработку проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и подлежат учету при эксплуатации дорог. Требования Указаний обязательны для проектирования автомобильных дорог общегосударственного и республиканского значения I-III категорий.

1.2. Автомобильную дорогу сооружают на долгие годы и, хотя по мере роста интенсивности движения ее реконструируют, основные черты, в первую очередь ее трасса, изменяются мало. Дорога, являясь местом труда многих людей, одним из основных элементов современного ландшафта, должна удовлетворять не только техническим, но и эстетическим требованиям.

1.3. Архитектурно-ландшафтное проектирование дорог представляет собой комплекс требований и рекомендаций, направленных на сохранение и улучшение существующего ландшафта, исторических и культурных памятников, повышение безопасности движения, снижение утомляемости водителей и пассажиров, сохранение ценных сельскохозяйственных угодий, сведение к минимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду.

Указанных целей достигают комплексным решением следующих задач:

вписыванием дороги в ландшафт с целью улучшить удобство движения, раскрыть перед едущими местный ландшафт, предотвратить нарушение дорогой его закономерностей;

дополнением и улучшением природного ландшафта путем озеленения, планировочных и осушительных работ, оборудования и оформления дороги, создания мест отдыха водителей и пассажиров;

пространственным трассированием дороги, т.е. соблюдением требований к сочетаниям элементов трассы в пространстве, обеспечивающих ее плавность и ясность направления;

зрительным ориентированием, т.е. созданием системы таких зрительных ориентиров, которые позволяют водителям предвидеть на большом расстоянии, в том числе и за пределами видимости, изменение направления дороги и дорожных условий, а также выбрать безопасный режим движения.

Первые две задачи направлены на согласование дороги с окружающим пространством и обеспечение внешней гармоничности дороги. Решение последних двух задач обеспечивает зрительную ясность и плавность дороги (внутреннюю гармоничность дороги).

1.4. При ландшафтном проектировании экономическая оценка проектных решений выполняется по методике, изложенной в Указаниях по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог (ВСН 21-83).

Выполнение требований настоящих Указаний позволяет, как правило, снижать стоимость строительства благодаря уменьшению длины трассы за счет применения кривых в плане большого радиуса и переходных кривых больших параметров; сокращению затрат на обеспечение устойчивости земляного полотна и искусственных сооружений при обходе участков с неблагоприятными грунтово-геологическими и грунтово-гидрологическими условиями; уменьшению объема земляных работ.

Кроме этого, уменьшается автотранспортная составляющая приведенных затрат согласно ВСН 25-76 за счет роста скорости на участках с большими радиусами кривых в плане и продольном профиле и с увеличенным расстоянием видимости; уменьшения числа автомобилей для перевозки грузов с более высокими скоростями.

Уменьшается и составляющая приведенных затрат от дорожно-транспортных происшествий согласно ВСН 3-81 за счет увеличения радиуса кривых в плане и расстояний видимости; снижения продольных уклонов и тяжести дорожно-транспортных происшествий при обеспечении больших расстояний видимости.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОГЛАСОВАНИЯ ДОРОГИ С ЛАНДШАФТОМ

2.1. Основной принцип архитектурно-ландшафтного проектирования - создать из всех элементов дорожного ландшафта - проезжей части, земляного полотна, линейных зданий, насаждений, оформления и оборудования дороги единый архитектурный ансамбль и согласовать его с ландшафтом.

2.2. Согласование дороги с ландшафтом основывается на внутренних закономерностях сочетания элементов ландшафта и их соотношения с геометрическими размерами плана и продольного профиля дороги - требование масштабности.

Основой для установления закономерностей ландшафта служит геоморфологический анализ, выявляющий структуру рельефа и главные его элементы. К основным характеристикам рельефа относятся: перепады высот, уклоны скатов, кривизна выпуклых и вогнутых форм рельефа, его расчлененность, определяемая частотой отдельных форм рельефа, наибольшими и наименьшими расстояниями между ними. Эти характеристики могут быть определены по карте местности или данным аэрофотосъемки.

2.3. Участок местности, характеризующийся единством ландшафтных признаков, образует архитектурно-ландшафтный бассейн.

Границами архитектурного бассейна могут быть: переломы рельефа, ограничивающие видимость; границы разных ландшафтов, совпадающие с границами населенных пунктов, большими мостовыми переходами, лесными опушками. Архитектурный бассейн должен просматриваться до его границ. В пределах каждого архитектурного бассейна рекомендуется продольный профиль проектировать в виде плавной вогнутой линии без мелких выпуклых переломов.

2.4. Каждый архитектурный бассейн должен иметь главные оси или центры архитектурных композиций.

В качестве главной оси могут быть линии основных форм рельефа, речные долины, дороги. Центрами архитектурных композиций являются объекты, выделяющиеся на фоне остальных элементов ландшафта и придающие бассейну своеобразие и индивидуальность. Такие объекты называют доминантами. Ими могут быть населенные пункты, отдельные большие здания, рощи, холмы, водные поверхности, а также объекты и здания придорожных комплексов, сооружения на горных дорогах, мостовые переходы и группы декоративного озеленения.

В каждом бассейне должно быть не более одной доминанты, в некоторых случаях, например, в однородной однообразной открытой местности, доминанта может зрительно разграничивать архитектурные бассейны.

2.5. Архитектурный бассейн должен преодолеваться транспортным потоком не более, чем за 10 мин. Архитектурные бассейны на одной дороге должны отличаться разнообразием (при соблюдении единствастиля дороги на достаточно больших расстояниях). За счет этого снижается монотонность движения.

2.6. Дорога должна следовать характерным линиям ландшафта, не считаясь с малыми и мельчайшими складками рельефа. Чем выше категория дороги, тем выше требования к согласованию дороги и ландшафта.

2.7. Трасса в пространстве должна представлять собой плавную линию, в которой соразмерно сочетаются прямые и кривые, горизонтальные участки и продольные уклоны. Должны быть исключены сочетания элементов, которые могут вызвать ошибочные действия водителей и привести к зрительным иллюзиям.

2.8. Ритм трассы, т.е. закономерность чередования ее элементов - длин, углов, радиусов кривых в плане и продольном профиле, уклонов - должен соответствовать ритму основных форм рельефа (холмов, долин, рек, водоразделов). Размер элементов трассы и местоположение углов поворотов должны быть намечены до начала полевых изыскательских работ.

2.9. Общий архитектурный стиль дороги, характер трассирования, методы вписывания в ландшафт должны быть сформулированы до начала полевых изысканий. По карте, аэрофотосъемкам или материалам рекогносцировки должны быть намечены границы и содержание архитектурных бассейнов (стиль трассы и оформление) с тем, чтобы приурочить к этим границам основные повороты трассы в плане и наиболее заметные выпуклости продольного профиля.

2.10. В ходе изысканий уточняют стиль каждого архитектурного бассейна и всех элементов трассы.

Для каждого архитектурного бассейна предусматривают общий фон (его можно создать, например, средствами озеленения) и доминанты. Выявляют, каких доминант или разграничений не хватает, и недостающие создают средствами дорожной архитектуры. Выбирают схему декоративного озеленения, на основании которой в натуре подбирают вдоль будущей дороги деревья и кустарники, подлежащие сохранению в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта) дороги.

2.11. На стадии проекта во время работы с планом и продольным профилем трассы проверяют соответствие запроектированных сочетаний элементов трассы критериям плавности, а также трассы с ландшафтом (см. главу 5). Одновременно на основе архитектурного линейного графика и материалов полевых изысканий принимают решения по озеленению дороги, размещению и оборудованию площадок отдыха.

2.12. На стадии составления рабочей документации уточняют привязку типовых чертежей озеленения, мест отдыха, стоянок, автопавильонов и автобусных остановок, выявляют места получения посадочного материала, согласовывают условия его приобретения, исправляют проектные решения в пределах полосы отвода, не соответствующие критериям плавности.

При выносе проекта в натуру выполняют разбивочные работы, разметку посадок декоративного озеленения и проверяют проектные решения участков дороги, подвергшихся существенному исправлению в плане или в продольном профиле.

3. КРИТЕРИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПЛАВНОСТИ ДОРОГИ

3.1. Общие понятия

3.1.1. Критерии плавности дороги определяются прежде всего зрительным восприятием человеком пространственных соотношений и характеристик объектов. В качестве основной характеристики зрительной плавности рассматривают изменение кривизны линий, образующих изображение дороги, и скорость изменения этой кривизны.

3.1.2. Зрительная плавность оценивается математическими характеристиками линий, образующих изображение дороги в картинной плоскости. В качестве ведущей линии принимается внутренняя кромка проезжей части.

3.1.3. Математической характеристикой ведущей линии является радиус кривизны  в экстремальной точке (точке с наибольшей кривизной). Этот показатель выражается в угловых минутах (видимый угловой размер элементов изображения дороги)

,                                      (1)

где  - радиус кривизны ведущей линии в картинной плоскости, м;

- расстояние от наблюдателя до картинной плоскости, м;

- переходный коэффициент от радиан к угловым минутам.

3.1.4. Субъективная оценка плавности одной и той же линии в зависимости от того, предъявляется она одна или в составе изображения дороги и фона, которым служит ландшафт окружающей местности, не одинакова: ведущая линия, воспринимаемая как плавная в составе изображения дороги, при одиночном предъявлении может вызвать ощущение резкой кривой. Зрительная плавность зависит не только от геометрических характеристик ведущей линии, но и дополнительных признаков. В этой связи следует оценивать плавность не одной какой-либо линии (например, трассы), а всей поверхности проезжей части дороги и говорить о плавности не трассы (одной линии), а всей дороги.

3.1.5. Критерий зрительной плавности связан с математическими характеристиками видимого изображения дороги. Поэтому при проектировании оценить зрительную плавность дороги можно только расчетом. По перспективным изображениям надежно выполнить эту оценку нельзя, поэтому для оценки зрительной плавности нет необходимости вычерчивать перспективные изображения дороги.

Перспективные изображения необходимы при оценке зрительной ясности дороги, ее внешней гармоничности и при решении вопросов оформления дороги, размещения средств зрительного ориентирования водителя.

3.2. Оценка зрительной плавности закругления дороги в плане

3.2.1. При оценке зрительной плавности закругления в плане используют критерий плавности дороги, который определяют как соотношение кривизны ведущей линии перспективы и видимой ширины проезжей части в экстремальной точке (рис.1). Это соотношение оценивают по графику (см. рис.2).

Рис.1. Количественные характеристики зрительной плавности дороги:

а - формирование изображения в картинной плоскости;
б - видимое изображение дороги

Рис.2. Соотношение видимой ширины проезжей части  и радиуса кривизны ведущей 
линии  в экстремальной точке, определяющее зрительную плавность дороги

Кривая в плане считается плавной, если в экстремальной точке ведущей линии соотношение  и находятся в зоне  (рис.2). Чем ниже по вертикали от границы зоны  находится точка, соответствующая  и , тем более плавной будет восприниматься кривая в плане.

Условие плавности: .

Все изображения дороги делятся на два класса - плавные и неплавные. Зрительная плавность дороги тем выше, чем ниже на рис.2 лежит точка, соответствующая  и  для оцениваемого закруглен

ия.

3.2.2. Зрительную плавность дороги следует оценивать расчетами на ЭВМ, используя специальные программы. При их отсутствии такие расчеты могут быть выполнены и вручную. Для этого последовательно определяют расстояние до экстремальной точки на кривой, высоту глаз водителя над поверхностью кривой, видимый радиус кривизны ведущей линии , видимую ширину проезжей части .

3.2.3. Расстояние от наблюдателя до экстремальной точки зависит от радиуса кривой в плане (или параметра переходной кривой) и положения наблюдателя на проезжей части и не зависит от продольного профиля. Это расстояние можно рассчитать по формулам 2 и 3 или определить по графику (рис.3).

Рис.3. Зависимость расстояния до экстремальной точки на кривой в плане
 от радиуса круговой кривой (при отсутствии переходной кривой)

Рис.4. Зависимость расстояния до экстремальной точки на закруглении в плане
 с переходными кривыми от параметра клотоиды

Для  закруглений без переходных кривых

.                                                              (2)

Для закруглений с переходными кривыми и для клотоидной трассы

при ;

 при ,

где  - расстояние от наблюдателя до начала закругления, м (для оценки кривой в плане принимается равным 50 м);  - радиус кривой в плане, м;  - расстояние от наблюдателя до ведущей линии. Для двухполосных дорог и поворота направо  м, для поворота налево  м (при ширине проезжей части 7,5 м  равно соответственно 1,5 и 6 м);  - параметр клотоиды, м

.

3.2.4. Высота глаз наблюдателя над поверхностью кривой () зависит от расчетной высоты глаз водителя над проезжей частью () и продольного профиля на участке, где расположена кривая в плане. На выпуклом продольном профиле высота глаз над поверхностью закругления уменьшается и за счет этого увеличивается видимая кривизна ведущей линии, при вогнутом продольном профиле высота глаз над поверхностью закругления увеличивается, а видимая кривизна ведущей линии уменьшается. Величину  определяют расчетом. Расчетную формулу выбирают в соответствии со схемой сочетания кривой в плане и кривой в продольном профиле на рис.5 или 6. Величина  не зависит от формы кривой в плане.

10.4. Маршрутные  схемы устанавливают, как правило, при въезде и выезде из городов, у важнейших пересечений и примыканий дорог общегосударственного и республиканского значений.

На них указывается схема дороги (маршрута) с подъездами, номера дорог (маршрутов), АЗС, города, основные расстояния по перегонам.

Маршрутные схемы, как правило, должны  быть двусторонними. Так, при въезде в город на одной стороне указывают схему проезда по дороге, а на другой -  схему проезда по улицам  города с указанием  выхода из него на другие дороги. При наличии кольцевой дороги  вокруг города или обходной дороги показывают схему проезда по ним.

Маршрутные схемы рекомендуется устанавливать и в местах кратковременного отдыха.

10.5. Пересечения дорогой границ областей или республик должны оформляться в одном  архитектурном стиле, при этом оформление каждого такого пересечения должно отличаться свойственными только этому пересечению особенностями.

Знаки, устанавливаемые на  пересечениях, должны быть видны  издалека, с этой целью их помещают на возвышенностях у выпуклых переломов продольного профиля или на кривых в плане. Такие знаки должны контрастно выделяться на фоне, который за ними расположен.

10.6. Кроме дорожных знаков и указателей, в придорожной полосе следует предусматривать монументально-декоративные средства оформления (плакаты, скульптуры, памятные доски, беседки и т.д.), которые могут располагаться в местах кратковременного отдыха или доминировать в отдельных архитектурных бассейнах.

При расположении таких элементов на кривых в плане их следует располагать с наружной стороны закругления на пересечении линий, продолжающих ось полос движения (траекторию автомобилей) на подходах к закруглению.

10.7. Для обслуживания автомобильного движения на дорогах I-III категорий устраиваются: стоянки (табл.10), места кратковременного отдыха (площадки отдыха), видовые площадки, автобусные остановки, комплексы технического обслуживания - автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты технической помощи (ПТП), гостиницы для автомобилистов (мотели), лагеря автомобилистов (кемпинги) и другие объекты.

Проектирование этих объектов должно производиться в соответствии с требованиями главы 11 СНиП 2.05.02 и главы 15 ВСН 25-76 Минавтодора РСФСР.

Таблица 10

| Тип и назначение | Расчетное количество автомашин | Расположение машин | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | легковых | грузовых | автобу- сов |  |  |
| Автобусные остановки | - | - | 2 (по расчету) | Продольное | Автопавильон, скамьи, туалеты |
| Аварийные остановочные площадки типа "карман" | 2 | 2 | 1 | Продольное | Информационные щиты, возможна связь, туалеты, питьевые источники |
| Видовые площадки | До 10 | - | 2 | В зависимости от планировки | Туалеты, информационные щиты, навесы, скамьи |
| Площадки отдыха | 5 | 3 | 1-2 | То же | Эстакады, мусоросборник, туалеты, навесы, очаги, скамьи, питьевые источники, места для палаток и т.д. |
| Остановочные площадки АЗС, СТО, пунктов медицинской помощи у постов ГАИ | 5 | 2 | 2 | Продольное | Освещение, водоснабжение, туалеты, связь, информационные щиты, скамьи, навесы |
| Стоянки у мест питания, магазинов, исторических мест, гостиниц | До 20 | До 8 | До 6 | В зависимости от планировки и необходимого числа мест | Освещение, водоснабжение, туалеты, связь, информационные щиты, скамьи |
| Платные стоянки, стоянки при кемпингах и мотелях | 20 | 2-4 | 2-4 | То же | Освещение, связь, скамьи, информационные щиты |

Примечание. Расчетное количество автомобилей принято в соответствии с ВСН 25-76, СНиП 2.05.02 и "Методическими рекомендациями по размещению и проектированию площадок для стоянок автомобилей" Союздорнии 1973.

10.8. Места кратковременного отдыха в пути рекомендуется размещать на среднем расстоянии друг от друга:

|  | на | дорогах | I категории | - через 10-12 км, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | " | " | II-III категорий | - через 15-20 км, |  |
|  | " | " | IV-V " | (парковых, туристических и курортных магистралях) - через 10-25 км. |  |

На дорогах с двухполосной проезжей частью желательно размещать их парами (по обе стороны дороги).

11. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

11.1. Изыскательские работы для архитектурно-ландшафтного проектирования автомобильных дорог должны выполняться комплексными изыскательскими партиями из архитекторов и дорожников, а при использовании фотограмметрических работ и фотограмметристов.

11.2. На предпроектной стадии при наличии проектов районной планировки на карты масштаба 1:50000 или 1:100000, или фотограмметрические материалы* (фотосхемы, фотопланы, фотокарты) следует нанести:

границы ландшафтных зон в районе проложения трассы;

границы зон отдыха, заповедников, зеленых зон городов, полезащитных лесонасаждений, водоохранных зон и т.д.

_____________________

* Инструкция по применению фотограмметрических методов при архитектурно-ландшафтном проектировании автомобильных дорог, Минавтодор РСФСР, 1984 г.

Должны быть выделены также населенные пункты, имеющие памятники культуры, истории и архитектуры, намечены объекты, которые могут быть выделены в окружающем ландшафте как доминантные.

11.3. По материалам аэрофотосъемок, топографическим планам любых масштабов, материалам предпроектных проработок (схем развития и т.д.) и рекогносцировок на местности должны быть определены:

а) ориентировочные границы и содержание архитектурных бассейнов;

б) местоположение наиболее заметных выпуклостей продольного профиля, которые могут служить границами архитектурных бассейнов;

в) технико-экономические, хозяйственные, социальные, исторические особенности трассы, которые могут повлиять на стиль архитектурного и художественного оформления, размещение стоянок, пунктов кратковременного отдыха, объектов монументальной пропаганды и т.д.

11.4. В процессе изысканий архитектор должен уточнить на местности характер каждого ландшафтного бассейна и всей трассы в целом, для каждого бассейна выявить общие и доминирующие элементы ландшафта, их взаимодействие в динамике движения.

Определяются основные работы по ландшафтной архитектуре, подбираются места для автопавильонов, площадок отдыха, архитектура малых форм и других сооружений.

11.5. Для определения объема по озеленению производится глазомерная съемка придорожных насаждений с привязкой их к оси трассы в масштабе 1:500. Ландшафтные группы, не подлежащие реконструкции, обозначаются контуром, группы деревьев, подлежащие реконструкции, детализируются по высоте, диаметру, породе (форма кроны, ствола).

На дендрологических эскизах делаются рисунки ландшафтных групп, с выделением мест реконструкции.

11.6. Под площадки отдыха, сложные примыкания, на участках нарушенного придорожного рельефа производят топографическую или фототопографическую съемку в масштабе 1:500-1:1000.

11.7. При наличии архитектурных и исторических памятников в полосе отвода дороги делаются общие обмеры, на основании которых могут быть разработаны рекомендации по реконструкции и восстановлению этих объектов.

11.8. На участках дороги, проходящих через населенные пункты, кроме обследования условий безопасности движения, архитектором выполняются развертки застройки и принимаются решения по оформлению фасадов и благоустройству.

11.9. Планирование работ, а также строительство, реконструкции и капитальный ремонт дорог с учетом требований архитектурно-ландшафтного проектирования должны предусматриваться в проектах и рабочих проектах на строительство и реконструкцию дорог и их участков, рабочих проектах на капитальный ремонт участков дорог.

11.10. В составе проекта дороги в главах, посвященных трассе и инженерному оборудованию, необходимо рассмотреть и учесть:

природные, исторические и социально-экономические факторы, расположение дороги, ее значение, параметры, особенности архитектурного оформления;

интенсивность движения и пассажиропотоки с выделением местного движения, транзита;

ландшафтные зоны и архитектурные бассейны;

размещение и типы площадок отдыха, остановок;

принципы архитектурного оформления дороги и придорожной полосы;

оформление транспортных развязок, съездов, переездов, автобусных остановок;

размещение и типы указателей на границах административных районов, населенных пунктов, съездах и транспортных развязках;

предложения по выделению очередности работ;

стоимость работ по очередям;

предложения по организации строительства и источникам обеспечения строительными материалами, посадочным материалом, оборудованием.

Приложение 1

Виды и приемы озеленения

1. Линейные посадки

Применяются для защиты от снежных заносов и бокового ветра, как направляющие ориентиры при расположении дороги на кривых (рис.44).

Рис.44. Направляющие посадки на кривых в плане
для целей оптического ведения

Направляющие посадки на кривых в плане применяются для целей оптического ведения, как декоративные посадки для закрытия некрасивых видов (рис.45), создания общего фона, в виде аллей или рядовых посадок деревьев.

Рис.45. Разрывы в посадках или расчистка для раскрытия вида на озеро или декорированного притрассового карьера

Многорядные линейные посадки следует выполнять, комбинируя деревья разной высоты и кустарники с таким расчетом, чтобы высота насаждений повышалась по мере удаления от дороги.

Аллейные или рядовые посадки допустимы только на коротких прямых участках, они целесообразны у высоких насыпей, в долинах рек и на затапливаемых участках (как указатель направления дороги), в районах искусственного орошения, мелиорации или при развитых полезащитных насаждениях, т.е. в случаях, когда ландшафт уже содержит ряды посадок или пересечен линиями оросительных или осушительных каналов. Аллеи должны обязательно вести к определенной, ясно различимой цели (город, мост, скульптура) и у нее заканчиваться.

Аллеи и рядовые посадки не желательны на дорогах I категории, а также на длинных прямых в плане в однообразном степном ландшафте на дорогах прочих категорий.

Вместо них рекомендуются одиночные и групповые посадки деревьев и кустарника.

2. Групповые посадки

2.1. Применяются для целей оптического трассирования, оживления однообразного лесного или степного ландшафта, ликвидации монотонности защитных линейных насаждений, в качестве зрительного акцента и усиления или смягчения рельефа (рис.46), в качестве барьерных посадок (рис.47, 48), для декорирования отдельных сооружений (рис 49) и ярких, но некрасивых мест, которые могут отвлечь внимание водителя от дороги, а также в качестве доминант для зрительного обоснования поворота трассы при невидимых контурных препятствиях (рис.50).

Рис.46. Способы зрительного усилия (а) и смягчения (б) рельефа

Рис.47. Барьерные посадки против примыкания съезда к дороге:

а, б, в - характерные случаи примыкания

Рис.48. Контрастная группа деревьев на фоне лесного
массива у примыкания дороги

Рис.49. Декоративные посадки у автопавильона

Рис.50. Групповые посадки у поворота дорог
при невидимых контурных препятствиях:

а - в открытой местности; б - в лесу

2.2. Групповые посадки могут быть древесные, древесно-кустарниковые и кустарниковые (рис.51).

В каждой группе посадок желательно выделить ее ядро, внешний контур и опушку.

Ядро является композиционным центром группы, состоящим из одного-трех деревьев, доминирующих по высоте, силуэту, окраске или художественной значимости.

Рис.51. Примеры групповых декоративных насаждений на дороге

Внешний контур составляется из деревьев меньшей высоты, чтобы создать фон для восприятия ядра, способствовать росту деревьев и защите от ветра. Опушка из кустарника необходима для защиты всей группы посадок от высушивания, а почвы - от эрозий, задержания снега и создания дополнительного фона.

Группы следует формировать с учетом сохранения эстетических качеств их контура в летнее и зимнее время.

2.3. При узкой полосе отвода, как правило, группы формируются из одного-четырех деревьев с опушкой из кустарника или без нее.

Деревья могут быть однопородными или разнопородными, но не более трех-четырех пород в одной группе.

2.4. У дорог, не занимающих ценных земель, в открытой местности создают на выпуклых переломах профиля большие группы однородных посадок - доминанты, хорошо видимые издалека (рис.52).

Рис.52. Озеленение выпуклых переломов рельефа групповыми
парными посадками (ворота):

слева - в закрытой местности; справа - в открытой местности

2.5. Сопутствующие группы (на фоне опушки леса, сада, в лесной просеке) составляют из трех деревьев двух пород (рис.53) или из четырех деревьев одной породы (рис.54).

Рис.53. Групповые посадки из трех деревьев:

а - самостоятельные; б - сопутствующие

Рис.54. Групповые посадки из четырех деревьев:

а - сопутствующие; б - самостоятельные на кривых

2.6. Однопородную группу деревьев окружают опушкой из двух-трех видов кустарника, а в разнопородной группе деревьев можно применять опушку из кустарника одного вида.

В смешанных группах посадок высокие кустарники первого класса помещают в центре или на заднем плане, а более низкие (2 класса) - по опушке со стороны дороги

3. Просеки

3.1. Просеки устраиваются при пересечении существующих лесных массивов.

Ширина просеки принимается по условиям проектирования поперечного профиля земполотна, способов производства работ и обеспечения боковой видимости.

3.2. Для создания постепенного, плавного перехода от открытого пространства к лесу, вход в лесной массив должен выполняться под углом к опушке или на кривой в плане, перед входом в лесной массив рекомендуется групповая посадка с постепенно повышающейся высотой силуэта (рис.55).

Рис.55. Кулисные группы деревьев и кустарника у входа дороги
в лесной массив

3.3. Для ликвидации или сглаживания монотонности просеки разруб рекомендуется выполнять волнистым в плане, с созданием системы выступов, ритм которых должен меняться при движении потока автомашин каждые 5 мин (рис.56).

Рис.56. Волнистые очертания опушки

Однообразие просеки может быть также нарушено посадкой отдельных групп или отдельно стоящих деревьев, а также сохранением при расчистке леса выступов растительности на выпуклых переломах продольного профиля протяжением от 10 до 40 м, приближенных к кромке проезжей части до 5-6 м.

4. Создание полян

Поляны устраиваются в лесисто-болотистом ландшафте и на длинных прямых в лесу через 10-20 км. Протяжение полян вдоль дороги на 20-30 м должно превышать расстояния, указанные в п.9.11, глубина расчисток составляет в равнинной местности - 50-80 м, у рек или ручьев, пересекающих дорогу, - до 150-200 м, в холмистой и горной местности и расчистки у основания холмов - до 40 м.

5. Одиночные крупные деревья

Отдельно стоящие крупные деревья служат для снижения монотонности однообразного степного ландшафта, лесных просек или прямолинейных коридоров снегозадерживающих полос. Рекомендуется использовать деревья первой категории пород, обладающих особой морозо- и ветроустойчивостью.

6. Расчистка

Расчистки существующих лесонасаждений применяются для удаления из видимой зоны сухих, погибающих или сломанных деревьев, раскрытия видов.

Расчистки должны производиться под наблюдением и по указаниям архитекторов.

7. Вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение применяется для декорирования подпорных стен, зданий и сооружений, беседок, уголков отдыха, оград, лестниц, а также для закрепления неустойчивых склонов. Для вертикального озеленения применяются лианы. Деревовидные лианы могут применяться только в местах, где обеспечивается обрезка и уход за ними.

8. Газоны

Газоны устраиваются на откосах земляного полотна и участках полосы отвода, не занятых деревьями и кустарниками, площадках отдыха, полянах и т.д.

Рекомендуемые виды газонных трав даны в приложениях 5 и 6. Травосмеси для цветочных газонов следует подбирать таким образом, чтобы продолжительность цветения была максимальной.

Приложение 2

Газоустойчивые и пылеустойчивые древесные породы, рекомендуемые
 для устройства защитных полос вдоль транспортных магистралей

| Наименование древесных пород | Географические зоны, рекомендуемые для защитных полос |
| --- | --- |
| Тополь канадский | Повсеместно |
| Шелковица белая | Юго-Восток европейской части РСФСР |
| Вяз перистоветвистый | Повсеместно, кроме северных районов |
| Ива белая | Повсеместно |
| Айлант высокий | Юго-Восток европейской части РСФСР |
| Акация белая | Юго-Восток европейской части РСФСР |
| Ясень зеленый | Повсеместно кроме северных районов |
| Клен ясенелистовый | Повсеместно, кроме Севера |
| Тополь бальзамический | Повсеместно |
| Вяз обыкновенный, гладкий | " |
| Береза бородавчатая | Повсеместно, кроме Юго-Востока |
| Рябина обыкновенная | Повсеместно |
| Ясень обыкновенный | Повсеместно, кроме Урала |
| Бирючина обыкновенная | Повсеместно, кроме Урала и Севера |
| Снежноягодник | Повсеместно, кроме Севера |
| Скулигия величественная | Повсеместно, кроме Севера |
| Шиповник краснолистый | Повсеместно |
| Акация желтая | " |
| Клен чинкала | " |
| Чубушник обыкновенный | " |
| Шиповник обыкновенный | Повсеместно, кроме Севера |
| Боярышник обыкновенный | Повсеместно, кроме Севера |
| Дерен белый | Повсеместно |

Приложение 3

Классификация форм  деревьев по психологическому воздействию на человека

| Название формы | Эскиз | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1. Раздражающие |  | Применяются для повышения внимания водителей |
| 1.1. Широкораскидистые |  | Создание снегозадерживающих полос, оформление границ республик, областей, городов, выполнение требований зрительного ориентирования на пересечениях, кривых в плане, участках с ограниченной видимостью |
| 1.2. Узкораскидистые |  | То же |
| 1.3. Конические |  | Оформление въездов в города, подъездов к мемориальным зонам, создание доминантных зон |
| 1.4. Колоновидные |  | То же |
| 2. Тормозящие |  | Применяются для создания уголков отдыха и спокойного ритма движения |
| 2.1. Овальные |  | Выделение контуров площадок отдыха, специальных территорий, декоративные насаждения в мемориальных зонах |
| 2.2. Шаровидные |  | То же |
| 2.3. Зонтиковидно- раскидистая |  | Озеленение площадок отдыха, создание фона, на котором располагают информационные знаки |
| 2.4. Плакуче-раскидистая |  | То же |

Приложение 4

Виды трав, применяемых для создания газонов

| Тип газона | Рекомендуемые травосмеси |
| --- | --- |
| Партерные газоны | Мятлик луговой, овсянка красная (на легких и сухих почвах) |
| Декоративные газоны | Корневищные (райграс пастбищный, овсянка красная, мятлик луговой, половица белая) |
|  | Рыхлокустовые (овсяница обыкновенная, гребенник, тимофеевка, луговая, ежа сборная и др.) |
|  | Стернекорневые (бобовые) |
| Цветочные газоны | Однолетний газон (алиссум белый, алиссум фиолетовый, анютины глазки, бархатцы низкие, иберис, маргаритка, райграс однолетний) |
|  | Многолетний газон (клевер белый, мак альпийский, пиретрум многолетний, ромашка белая, тысячелистник, райграс пастбищный) |

Приложение 5

Таблица периода цветения и окраски газонных цветов

| Название | Период цветения | Окраска | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Люпин | Май - июль | Разная, чаще фиолетовая | В полосе отвода, для посадок массивов, групп |
| 2. Ромашка | Июнь - август | Белая | То же |
| 3. Лен многолетний | Май - август | Голубая | На откосах, в полосе отвода |
| 4. Василек русский | Июль - август | Синяя | То же |
| 5. Клевер | Июнь - июль | Разная | " |
| 6. Тысячелистник | Июнь - август | Белая | " |
| 7. Мята полевая | Июнь - август | Лиловая | У водоемов |
| 8. Незабудка болотная | Май - июнь | Голубая | " |