ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на ремонт кровельного покрытия из черепицы.

Общие сведения

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы

Все мелкоштучные кровельные материалы укладываются внахлест. Существует:

а) одинарный нахлест, дающий однослойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной и цементно-песчаной (каждая черепица имеет фальц и пазы и может гребнем цепляться за смежные черепицы);

б) двойной нахлест, дающий двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется плоскими штучными материалами - плоской ленточной черепицей, сланцем и т.п. Количество слоев покрытия при двойном нахлесте зависит от величины нахлеста, так как вышележащие ряды перекрывают нижние более чем на половину длины черепицы.

Однако, при этом нельзя забывать, что при двойном и более нахлесте значительно возрастает вес кровли.

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой, пропускаемой в отверстия черепицы, или держится за счет собственного веса.

Плоская ленточная черепица обычно прибивается гвоздями или крепится кляммерами. Кляммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху отвороты кляммер закрываются вышерасположенным рядом черепицы.

Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карнизных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35-45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

Черепичная кровля имеет рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке стены, т.е. стык 2-х черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные - половинчатыми.

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

Укладка производится в 3-4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности (рис.1): в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором - сначала половинку, а затем целую; в третьем ряду - одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом - одну целую - и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т.д. Конек покрывают коньковой черепицей.

Рис.1

Для того, чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия.

Через 3-4 месяца после укладки черепицы поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху покрасить масляной краской.

Покрытие скатов

Черепица на скатах укладывается по-разному в зависимости от своей формы. Различают плоскую, пазовую ленточную, пазовую штампованную и желобчатую рядовые черепицы из глины или цементно-песчаного раствора.

Плоская черепица (рис.2) образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние черепицы - специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом черепицы цепляются за край карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду, за исключением приконькового ряда, который укладывается подобно второму прикарнизному ряду.

Рис.2. Устройство кровли из плоской черепицы

1 - стропильная нога; 2 - дощатый настил; 3 - выравнивающая рейка; 4 - обрешетка; 5 - нижняя черепица; 6 - верхняя черепица

Укладывается справа налево, начиная с фронтонного или вальмового края. Пазы черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица закреплена в пазе соседней черепицы не очень плотно, место их соединения промазывают известково-цементным раствором.

Пазовая ленточная черепица (рис.3) имеет продольные пазы, благодаря которым образует более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие и укладывается в один слой.

Из пазовой ленточной черепицы устраивают крыши простой конфигурации.

Рис.3. Устройство кровли из пазовой ленточной черепицы

1 - карнизная обрешетина; 2 - верхняя черепица; 3 - нижняя черепица; 4 - продольный стык; 5 - стропильная нога

Пазовая штампованная и цементно-песчаная черепица (рис.4) имеет как продольные, так и поперечные пазы и также образует однослойную кровлю. Благодаря поперечным гребням получаются прочные водонепроницаемые стыки не только в продольном, но и в поперечном направлении. Черепица укладывается справа налево и крепится к обрешетке проволокой или скобами.

Глиняная штампованная и цементно-песчаная черепицы являются самыми водонепроницаемыми видами черепичной кровли.

Рис.4. Устройство кровли из пазовой штампованной черепицы

1 - карнизная обрешетина; 2 - стропильная нога; 3 - нижняя черепица; 4 - верхняя черепица; 5 - продольный стык

Желобчатая черепица (рис.5) используется не только для покрытия конька и ребер, но и для устройства рядовой кровли. Желобчатую кровлю делают обычно на крышах с уклоном 20-33%. При меньшем уклоне вода будет протекать в местах стыков, а при большем уклоне существует опасность того, что черепица сползет с крыши.

В отличие от ранее рассмотренных черепичных кровель для желобчатой черепицы требуется сплошное деревянное основание 6. Крепится она к основанию известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя - 4 должна составлять 1-12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным щебнем - 9. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы буженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.

Рис.5. Устройство кровли из желобчатой черепицы

1 - ветровая доска; 2 - прижимная планка; 3 - гвоздь; 4 - известковый (глиняный) раствор; 5 - черепица; 6 - цельное дощатое основание; 7 - стропильная нога; 8 - выравнивающая рейка; 9 - заполнитель (черепичный бой)

Покрытие конька и ребер

Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми желобчатыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают цементным раствором или кровельной розеткой из оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

Покрытие ендов (разжелобков) и примыканий к вертикальной стене

Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали.

Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к закладному бруску.

Рис.6. Покрытие разжелобка черепичной кровли:

1 - стропильная доска; 2 - дощатое основание разжелобка; 3 - полоса оцинкованной стали; 4 - черепица; 5 - кляммер; 6 - гвоздь

Устройство воротника дымовой трубы

На черепичной кровле вокруг трубы делают так Называемую "выдру" из цементно-песчаного раствора. Это одно из самых уязвимых мест такой кровли, т.к. плохой по качеству раствор или плохое качество его укладки со временем может растрескаться и дать течь. Поэтому на выполнение этого элемента необходимо обращать особое внимание (рис.7).

Рис.7 Черепичная кровля. Устройство воротника дымовой трубы:

1 - воротник из раствора; 2 - черепица; 3 - нижнее утолщение ствола; 4 - верхнее утолщение ствола

Черепичное покрытие должно плотно лежать на обрешетке вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник 1, выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной кровле 2, а верхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы 3. Для лучшего отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ с двумя наклонными плоскостями.

При выполнении кровельных работ, чтобы не повредить уже уложенную кровлю из черепицы, используют постоянные мостики, т.е. настил из досок (рис.8). В дальнейшем эти мостики будут служить и при эксплуатации кровли - для ремонта крыши, а также они обеспечат доступ к дымовой трубе или слуховому окну. Их устраивают от выхода на крышу к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов.

Рис.8. Устройство ходового мостика на черепичной кровле:

1 - стропильная нога; 2 - брусок обрешетки; 3 - плоская черепица; 4 - штырь; 5 - болт; 6 - раствор; 7 - ходовой мостик

Мостик 7 крепится штырями 4 непосредственно к обрешетке 2 вдоль или поперек стропил 1. Штыри устанавливают в стыках смежных черепиц 3. Все черепицы вокруг штыря дополнительно крепятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже готовой части кровли: для этого в местах его крепления снимают и окалывают черепицы, после чего крепят мостик к обрешетке, черепицы прибивают на место, а отверстия заделывают цементным раствором 6.

Кровля из глиняной черепицы

Основанием под черепицу служит обрешетка из деревянных брусков. Расстояние между брусками устанавливается с учетом вида черепицы. Высота первого нижнего бруска обрешетки должна превышать высоту последующих брусков на толщину черепицы. Второй брусок размещают так, чтобы черепица первого ряда имела свес 70 мм. Бруски устанавливают по шаблону, начиная от конька.

Состав и последовательность выполнения процессов и операций: приемка и подготовка основания; подготовка черепицы и деталей для крепления; подача материалов на крышу; определение числа целых черепиц по свесу; закрепление с торца противоветровой доски, натягивание шнура; укладка первой маячной черепицы и проверка положения; закрепление черепицы к бруску обрешетки; укладка второй и последующих черепиц; проверка положения и закрепление; оформление разжелобка, конька, примыканий к стене, парапету, трубе.

Устройство кровли из пазовой штампованной и ленточной черепицы

Кровельщики проверяют качество обрешетки, определяют количество половинок черепицы и замачивают на 1...2 сут. необходимое количество черепиц для последующего раскроя на половинки. Раскрой черепицы на две половинки производят мелкозубой ножовкой.

Производят заготовку мягкой медной или оцинкованной проволоки для крепления черепиц к брускам обрешетки. Диаметр проволоки составляет 0,8...1 мм, длина - 200 мм.

По свесу на расстоянии 70 мм от крайнего бруска обрешетки натягивают шнур.

Пазовая черепица укладывается только справа налево. В первом ряду должно быть обязательно целое число черепиц. В четных рядах черепицу смещают по отношению к нечетным на половину ширины.

При укладке черепицы в ряды необходимо соблюдать следующие правила. Поперечное перекрытие пазовой штампованной черепицы должно составлять 30 мм, а пазовой ленточной - 20 мм. Продольный напуск пазовой штампованной черепицы составляет 70...80 мм, а пазовой ленточной - 65...67 мм.

Устройство черепичного покрытия начинают от свеса. Кровельщики укладывают черепицу в первый ряд по шнуру, тщательно выравнивают нижние торцы. Черепица укладывается так, чтобы шипы, имеющиеся на нижней грани, плотно прилегали к тыльной грани брусков обрешетки (рис.9). Кромка устанавливаемой черепицы напускается на закраину ранее уложенной. После проверки положения черепица прикрепляется проволокой к обрешетке: в первом ряду, у торцов и в коньке (каждая черепица). На основной площади покрытия черепица закрепляется в рядах через одну.

Рис.9

Рис.9. Технологические схемы устройства кровли из черепицы:

а - укладка черепицы в первый ряд; б - то же в вертикальный ряд; в - то же во второй ряд; 1 - брусок обрешетки; 2 - противоветровая доска; 3 - целая черепица; 4 - рабочая площадка; 5 - стопка черепицы; 6 - половинка черепицы; 7 - проволочная тяга; 8 - цементно-песчаный раствор; 9 - гвоздь

Для удобства и безопасности выполнения работ кровельщики используют инвентарную скамейку или трап. Скамейка и трап закрепляются к коньковому бруску пеньковым (капроновым) канатом. Работы по настилке черепичного покрытия ведут порядно. После окончания укладки черепицы в первый ряд по угольнику выкладывают маячный крайний вертикальный ряд, а затем второй и последующие горизонтальные ряды.

Швы между черепицами снизу заделывают цементно-песчаным раствором с добавлением рубленой пакли, стекловолокна или асбеста.

Оформление конька производят в следующей последовательности. К коньковому бруску вначале закрепляют крючья, затем размечают места установки деталей конька и забивают гвоздь в один из брусков. Далее к гвоздю прикручивают конец проволоки и выводят ее наверх. Зазор между брусками заполняют известковым или цементно-известковым раствором и сверху образуют валик. Укладывают коньковую деталь, прижимают и, пропуская проволоку через отверстие в шипе, закручивают конец. Операции по укладке последующих коньковых деталей такие же. В случае отсутствия глиняных коньковых деталей можно использовать асбестоцементные или доски.

Места примыкания черепичной кровли к кирпичным трубам, каналам заделывают цементно-песчаным раствором, со стороны конька кровельщики выполняют контруклоны для отвода воды. Возможно устройство металлического воротника вокруг труб и каналов.

Охрана труда

Обеспечение безопасных условий труда достигается проведением инженерной подготовки объекта и строительнойплощадки, качественным обучением и инструктажам работающих, обеспечением их индивидуальными и коллективными средствами защиты, благодаря использованию исправных машин, оборудования и инструмента, поддержанием требуемой освещенности на рабочих местах, в местах передвижения, обеспечением работающих набором помещений производственной санитарии, наличием на объекте исправных средств пожаротушения, постоянным контролем за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, использованием рациональной организации работы и рабочих мест.

По периметру здания, на котором ведутся кровельные работы на удалении 5 м при высоте здания до 20 м и 7 м при высоте более 20 м, устраивается ограждение. Рабочие должны выполнять требования, предписанные Нормами и действующими инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности.

Руководитель кровельных работ уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда в начале и конце рабочей смены, в вечерние и ночные смены, при выполнении работ начинающими кровельщиками и машинистами.

Кровельщики в случае выполнения работы с повышенной опасностью проходят инструктаж по технике безопасности у ответственного руководителя работ, комиссию по проверке знаний. По результатам работы комиссии оформляется протокол, бригадиру (звеньевому) выдается наряд-допуск и допуск к производству работ.

Кровельщики, подающие материалы при помощи крана, лебедки или подъемника, должны быть обучены и иметь соответствующее удостоверение.

Для управления машинами назначаются рабочие, имеющие удостоверение на управление. Рабочее место машиниста у подъемника снабжается защитным козырьком.

Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты, проверить состояние лестниц, трапов, инструмента, приспособлений и инвентаря, осмотреть установку или котел для приготовления или подогрева мастики и противопожарный инвентарь, проверить наличие ограждения опасной зоны у здания в местах производства работ, убедиться, что электрическая сеть над крышей или покрытием находится на безопасном расстоянии.

Кровельщик обязан огнеопасные работы производить на удалении не менее 50 м от здания, соблюдать правила приготовления битумной, битумно-резиновой мастик.

Кровельные работы, связанные с применением горячих битумных мастик, относятся к работам повышенной опасности. При работе на скатах с уклоном более 20° рабочие должны использовать предохранительный пояс и закрепляться к надежным конструктивным элементам, при необходимости используя пеньковый или капроновый канат. Перемещение рабочих по обрешетке на крышах с уклоном более 20° должно производиться по инвентарным трапам. Трапы обязательно закрепляют к элементам крыши.

Кровельные работы не следует выполнять во время сильного ветра (v=15 м/с и более), тумана, гололеда.

Размещение материалов на скатах крыши выполняют в местах, предусмотренных проектом производства работ. Принимаются меры против скатывания, оползания и падения. На скатах с уклоном более 5° штучные материалы размещают на площадках, имеющих сверху горизонтальный настил или упоры.

На рабочие места подают заранее заготовленные картины и детали кровли.

При работе на приемной площадке (на крыше) следует использовать предохранительный пояс и закрепляться страховочным канатом к надежному элементу крыши. Подтягивает груз к приемной площадке кровельщик с помощью крюка длиной 1,5...1,8 м.

В случае получения травм или ожогов кровельщик обязан обратиться к врачу и сообщить о случившемся руководителю работ.

Курение на рабочих местах не допускается.

При возникновении аварийной обстановки кровельщик обязан принять меры по предотвращению аварии, оказать помощь пострадавшим и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ.

В конце смены кровельщики приводят в порядок рабочие места и инструмент, машины закрепляют или убирают с крыши, отключают электроустановки, гасят огонь в топках котлов или установок.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РЕМОНТ ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ

Протечки, образующиеся в результате возникновения трещин в черепице и швах между ними, устраняют, заменяя дефектные черепицы и промазывая швы цементным раствором или масляной краской. Смену черепиц производят два кровельщика, один из которых находится на кровле, а второй на чердаке. Первый из них устанавливает дефектные черепицы, а второй снизу расчищает швы между поврежденной и соседними черепицами от раствора и снимает крепления. Рабочие приподнимают соседние с поврежденной черепицы, извлекают поврежденную и заменяют ее новой. Затем восстанавливают скрепления и швы между черепицами заново тщательно промазывают сложным раствором с добавкой волоса или очесов.

При большом количестве повреждений черепичную кровлю полностью заменяют новой. Разборку черепицы выполняют по скатам от конька к свесу.

Обрешетку под черепицу выполняют из брусков размером 50x50 мм, прибиваемых на расстоянии по осям 330-350 мм.

Ендовы, желоба, выступающие над крышей части и места примыканий покрывают кровельной листовой сталью.

Укладку глиняной пазовой, ленточной и цементно-песчаной черепицы производят в один, а глиняной плоской - в два слоя.

Черепицы укладывают на обрешетку горизонтальными рядами. Каждую вторую или третью черепицу крепят к обрешетке мягкой проволокой. Проволоку пропускают в отверстие шипа, расположенного на нижней поверхности черепицы, и соединяют с гвоздем, забиваемым в обрешетку. Укладываемая черепица должна перекрывать черепицу нижнего ряда на 6,5 см и соседнюю сбоку на 2 см. Ребра и конек крыши покрывают желобчатой черепицей, которую кладут на сложный раствор.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При детальном обследовании кровельного покрытия из черепицы комиссия осматривает дефектные участки, несущие конструкции и места примыкания. Трещины в черепице возникают либо в результате удара, либо недостаточной морозостойкости черепка, либо из-за допущенного перекоса при укладке в ряды. Комиссия проверяет качество закрепления черепицы к обрешетке и количество проволочных тяг, а также величину напуска черепицы в смежных рядах и качество промазки горизонтальных швов со стороны чердака. Протечки в области конька возможны по причине срыва коньковых деталей и отсутствия раствора. Проверяется качество сопряжения основного покрытия со стеной, парапетом, стояком, трубой.

В местах протечки вскрывается паз и устанавливается глубина заделки и наличие раствора. Протечки в разжелобке возникают из-за некачественного соединения металлических картин в фальцах, либо недостаточного опирания черепицы на металлическое покрытие. Необходимо проверять величину напуска черепицы на металлическое покрытие.

При детальном обследовании кровельного покрытия из листовой стали комиссия осматривает дефектные участки и выборочно все покрытие, а также несущие конструкции. Комиссия устанавливает качество соединения картин между собой, соответствие типа фальца СНиП и проекту, измеряет толщину листов, размеры фальца и отгибов, устанавливает наличие кляммер и их количество на каждом листе, наличие суриковой промазки в фальцах желоба и разжелобка, осматривает картины рядового покрытия, желоба, свеса, лотка, водоприемные воронки и водосточные трубы. По результатам обследования составляется дефектная ведомость.

Технический паспорт на ремонт покрытия содержит следующие сведения:

наименование объекта, тип здания, адрес............

заказчик (эксплуатирующая организация): фамилия, имя, отчество, адрес, телефон...............

исполнитель: организация, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон……..

наличие чертежей на покрытие...........

наличие  проекта производства  работ.........

начало работ по устройству покрытия.........

окончание работ по устройству покрытия........

перерывы в процессе работ…………

дата приемки здания в эксплуатацию...........

дата истечения гарантийного срока на несущие конструкции покрытия……..

дата окончания гарантийного срока на кровельное покрытие

краткие сведения о конструкции покрытия.........

площадь покрытия..............

уклон кровельного  покрытия.......

высота здания...............

функциональное назначение помещений под покрытием.........

температура и относительная влажность воздуха в помещениях……..

наличие кондиционирования в помещениях.......

интенсивность осадков в виде дождя и снега.......

вид дефекта или неисправности и месторасположение на покрытии:

трещины на кровельном покрытии на участке…………..,

в осях...................., причина.......

дефекты, возникшие вследствие неправильного производства работ…….

дефекты, появившиеся вследствие использования некачественных строительных материалов и изделий...........................

На смену несущих конструкций и кровельного покрытия на всей площади разрабатывается проект производства работ и согласовывается с заказчиком.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 4.1

Набор инструмента, инвентаря и приспособлений для бригады из 6 (8) чел. при устройстве кровли из черепицы

| Наименование, марка | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Молоток-кирочка МКИ | ГОСТ 11042-90 | 2 |
| Плоскогубцы комбинированные 7814-0267 | ГОСТ 5547-93 | 1 |
| Лопатка для плиточных работ ЛП | ГОСТ 9533-81 | 2 |
| Кельма для штукатурных работ КШ-1 | ГОСТ 9533-81 | 1 |
| Кусачки торцовые | ГОСТ 7282-75Е | 1 |
| Клещи строительные КС-180 | ГОСТ 14184-83* | 1 |
| Молоток плотничный МПЛ-1 | ГОСТ 11042-90 | 1 |
| Напильник плоский с насечкой | ГОСТ 1465-80 | 1 |
| Метр складной металлический | ОСТ 17-830-80 | 1 |
| Правило контрольное длиной 2 м | - | 1 |
| Рашпиль 3806-0063 | ГОСТ 6876-79 | 1 |
| Ножовка мелкозубчатая | - | 1 |
| Шнур разметочный ИР-749 | ТУ 22-5076-81 | 1 |
| Ходовой трап длиной 3 м | - | 2 |
| Пеньковый (капроновый) канат длиной, превышающей длину ската на 3 м | - | 3 |

Таблица 4.2

Современные кровельные материалы

| Черепичные покрытия | Кровельные металлические листовые покрытия | Кровельные неметаллические листовые покрытия | Гидротеплоизо- ляционные системы | Мягкие битумные покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цементно-песчаная черепица - пазовая рядовая - пазовая рядовая | Плоские листы из оцинкованной стали | Асбестоцементные - волнистые - плоские | Панели-сэндвичи: - 2 листа и утеплитель - 2 алюминиевых листа и утеплитель | Рулонные (основные) на картонной (бумажной) основе: - пергамин - рубероид - рубемаст |
| Керамическая черепица - пазовая штампованная рядовая - пазовая ленточная рядовая - плоская ленточная рядовая - волнистая штампованная рядовая - коньковая А - неглазурованная Б - глазурованная | Волнистые метал- лические листы "под черепицу" пазогреб- невые несущие | Волнистые цементно- волокнистые (безасбестовые) | Мягкие кровельные материалы и утеплитель | На стеклобумажной основе - стеклохолст - стеклоткань |
| Полимерпесочная черепица - пазовая рядовая - ленточная рядовая - коньковая | Волнистые алюминиевые листы | Волнистые из органического стекла - акриловые - поликарбонатные | Материалы инвентарных кровель | На нетканой основе (на битумном связующем) - полиэстер - полиэстер и стеклонить |
| Стеклянная черепица (для освящения чердачных помещений) - из силикатного стекла - из органического стекла | Плоские медные листы | Волокнистые из стеклопластика |  | Наплавляемые на битумно-полимерном связующем - битум и антарктический полипропилен (АПП) битум и изотактический полипропилен (ИПП) - битум и стирол-бутадиенстирол (СБС) |
| Алюминевая черепица |  | Плоские и гнутые из ячеистого органического стекла - акриловые - поликарбонатные |  | Фольгоизолы (металлоизолы) - на основе алюминиевой фольги - на основе медной фольги |
| Резинобитумная черепица |  | Деревянный гонт |  | Безосновные |
|  |  |  |  | Штучные |
|  |  |  |  | Гонт (шилга) под черепицу из наполняемых материалов |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при ремонте крыш и кровель

При производстве ремонта кровель, выполняемых на высоте, во избежание падения людей, материалов и инструмента с крыши место работы ограждают временными прочными ограждениями высотой не менее 1 м.

Рабочие, выполняющие ремонт кровель, обеспечиваются специальной одеждой, обувью и другими защитными средствами, в частности предварительно испытанным комплектом для привязывания.

При проведении работ на мокрых или покрытых инеем крышах следует обязательно применять переносные стремянки с нашитыми планками. Такие стремянки должны быть надежно закреплены против сдвига по наклонной поверхности. Для хождения по кровле из хрупких материалов следует пользоваться переносными ходовыми мостиками.

Складывать на крыше кровельные материалы, инструмент и устанавливать емкости с мастикой можно только при условии принятия мер против их падения или сдувания ветром и против стекания мастики или эмульсии с крыши. Допускается складывать материал на чердаке или на обрешетке в определенных местах и на горизонтальных основаниях.

По окончании смены и на время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент убирают с кровли или надежно на ней закрепляют.

Производство работ по ремонту кровель (кроме рулонной) разрешается, если нет сильного дождя, снегопада, тумана, гололеда, сильного ветра (6 баллов и выше) и при температуре наружного воздуха не ниже -20 °С.

6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Первое звено в составе двух кровельщиков транспортирует материалы на крышу и заделывает со стороны чердака горизонтальные швы раствором. Второе, третье и, возможно, четвертое укладывают в ряды и закрепляют черепицу к обрешетке. Пятое оформляет конек, ребра и примыкания к трубам и стенам.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выработка одного кровельщика на устройстве черепичного покрытия за 8 ч составляет около 25 м.

На этапе проектирования зданий необходимо оценивать варианты конструкции покрытия и крыши по следующим показателям: срок службы; первоначальная стоимость; денежные затраты на содержание, ремонты; трудозатраты на устройство; приведенные затраты в денежном выражении; общая масса единицы площади покрытия и крыши; уровень механизации работ; количество наименований материалов и изделий, используемых в покрытии и крыше.

Затраты на первоначальное устройство, содержание и ремонт покрытия и крыши должны быть разнесены по срокам (учитываются разработчиками).

Выполняют работы по устройству и ремонту покрытий и крыш строительно-монтажные и ремонтно-строительныеорганизации, а эксплуатируют здания ремонтно-эксплуатационные управления. Интерес и подход к экономическим вопросам у этих организаций различен. Однако все они должны подчиняться одному принципу - строить и выполнять работы нужно так, чтобы приведенные затраты за срок 50...75 лет были минимальными.

Срок службы кровельных покрытий и промежуточных слоев принимается на основании Нормативных актов и опыта эксплуатации покрытий и крыш в данной климатической зоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009