"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для каменщиков

1. До начала работы каменщик обязан:

а) получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания, а также об оградительных устройствах и подмостях, предназначенных для выполняемых работ;

б) осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;

в) убедиться в исправности инвентаря, инструментов, приспособлений и устройств, которыми приходится пользоваться во время работы, и при обнаружении какой-либо неисправности сообщить мастеру;

г) осмотреть установленные для производства работ леса и подмости и в случае обнаружения каких-либо дефектов или недоделок сообщить мастеру;

д) при работе в закрытом помещении - убедиться в достаточности освещения;

е) проверить наличие наружных защитных козырьков и ограждений оконных и дверных проемов, отверстий в настилах и перекрытиях,

ж) при работе внутри действующего цеха (если над рабочим местом каменщика производится какая-либо работа или поблизости проходят краны) проверить, имеются ли необходимые оградительные и защитные устройства.

2. После окончания работы каменщик обязан:

а) убрать со стены оставшиеся кирпичи и инструмент, очистив его от раствора;

б) очистить и привести в порядок рабочее место и проходы;

в) при работе на высоте спускаться вниз только по стремянкам или капитальным маршевым лестницам. Пользоваться приставными лестницами или грузовыми подъемниками для спуска вниз категорически запрещается;

г) спецодежду сдать: сухую - в гардероб, а мокрую - в сушилку.

# Меры безопасности при кладке фундаментов

3. При кладке фундаментов необходимо ознакомиться с состоянием креплений грунта. При обнаружении трещин в откосах или неисправностей в креплениях, создающих угрозу обвала, нельзя начинать работу, а нужно сообщить о них мастеру для принятия соответствующих мер.

Грунт при отсутствии откосов должен быть надежно закреплен по всей глубине выемки.

4. Спускаться в котлован и выходить из него следует по стремянкам или маршевым лестницам, а в траншеи - по приставным лестницам. Пользоваться распорами крепления для спуска в траншею запрещается.

5. Опускать фундаментные блоки в котлованы краном следует плавно, без раскачивания, рывков и толчков. Стоять под опускаемым блоком запрещается.

6. Подвеску блока краном к месту монтажа фундамента следует производить с внешней стороны строящегося здания. Принимая блок, нельзя стоять у подошвы откоса.

7. Расстроповку блока можно производить только после его выверки и окончательной установки.

8. Спускать бутовый камень в траншею или котлован, если эта работа не механизирована, следует только по наклонным желобам, предварительно убедившись в том, что там нет рабочих.

Сбрасывать бутовый камень в траншею или котлован не по желобам запрещается, так как это может привести к тяжелым ушибам находящихся внизу людей. Кроме того, камень при падении может выбить распоры и этим вызвать обвал грунта.

9. Прилегающие к бровке котлована или траншей площадки не должны быть загружены материалами ближе чем на 0,5 м от бровки.

10. Обратную засыпку пазух, выложенных фундаментом, следует производить с обеих сторон одновременно, так как засыпка свежевыложенной кладки с одной стороны вызывает одностороннее давление грунта на кладку и может ее обрушить. Засыпать пазухи между наружной стеной подвала и откосом котлована следует только после получения разрешения производителя работ или мастера.

# Меры безопасности при кладке стен

11. Кирпич следует располагать вдоль возводимого здания на поддонах в зоне действия крана.

12. Кладку стен зданий нужно производить только с перекрытия или с правильно установленных подмостей или лесов (внутренних или наружных).

13. На промышленном строительстве кладку стен необходимо вести с трубчатых или других лесов, устанавливаемых снаружи или внутри здания.

14. Заполнять каркас кирпичной кладкой можно с подвесных лесов.

15. На жилищном строительстве кладку следует вести с внутренних подмостей, переставляемых с одного этажа на другой.

16. Устраивать подмости на случайных опорах (бочках, ящиках, кирпичах и т.п.) запрещается.

17. При недостаточной ширине настила и отсутствии ограждений, а также на подмостях, концы досок которых оставлены на весу, работать не разрешается. Рабочий настил должен быть ровным и не прогибаться от ходьбы по нему.

18. Одним из основных условий безопасности работы каменщика является рациональная организация его рабочего места, предусматривающая следующие требования:

а) применение правильно устроенных инвентарных подмостей, проверенных перед работой мастером;

б) правильное расположение кирпича и раствора;

в) чистота и порядок на рабочем месте.

19. Подмости, на которых размещают материалы, при кирпичной кладке должны быть шириной не менее 2,4 м. Площадь настила в этом случае делится на три зоны: рабочую (шириной 50-60 см, примыкающую к выкладываемой стене), складирования материалов (шириной 80-90 см), транспортирования материалов и прохода рабочих (шириной 1-1,1 м).

20. При ленточной установке подмостей необходимо устраивать у края настила ограждения (перила) высотой не ниже 1 м, состоящие из стоек и трех горизонтальных досок: перильной, средней и нижней (бортовой), прикрепляемых с внутренней стороны стоек.

Бортовая доска должна быть высотой не менее 15 см. На трубчатых лесах перильную и среднюю доску можно заменить трубами.

21. Леса и подмости нельзя перегружать материалами и захламлять отходами.

В целях предупреждения перегрузки рабочих настилов на видных местах должны быть вывешены схемы-плакаты с указанием расположения, количества и емкости пакетов с кирпичом и ящиков с раствором. Нагрузка на настил подмостей и лесов допускается не более 250 кг/м.

22. При пакетной подаче кирпича на поддонах захваты должны иметь ограждения.

23. Работать и ходить на выкладываемой стене запрещается.

При толщине стены в 3 кирпича и более, а также при далеко выступающих наружных пилястрах, когда каменщик не может их выполнить с внутренних подмостей и вынужден находиться на стене, он должен работать с предохранительным поясом, привязанным к надежным частям здания.

24. Каждый ярус стены необходимо выкладывать так, чтобы уровень стены после каждого перемещения рабочего настила был на 2-3 ряда кирпича выше настила.

С одного яруса настила каменщик может возводить кладку на высоте не более 1,1-1,2 м. Нижние пять и верхние три ряда в ярусе кладки являются наиболее трудоемкими, так как каменщику приходится работать в неудобном согнутом или вытянутом положении.

Самым удобным и безопасным для работы уровнем кладки является 0,3-0,9 м от рабочего настила. Поэтому наиболее удобными подмостями для кирпичной кладки являются подъемные, дающие возможность поддерживать указанный уровень настилов.

25. Щель, оставляемая между стеной и настилом для провески кладки, должна быть не более 5 см. Необходимо следить за тем, чтобы через щели не падали никакие предметы.

26. При кладке стен многоэтажных зданий с внутренних подмостей снаружи возводимых стен по всему периметру здания следует устраивать защитные козырьки.

Первый ряд козырьков устанавливается не выше 6 м от земли и остается на этом уровне до окончания всей кладки. Второй ряд козырьков устанавливается на 6-7 м выше первого, и по мере роста кладки переставляют через каждые 6-7 м.

Козырьки должны быть шириной не менее 1,5 м, их следует устанавливать под углом 20 град. к горизонту, с устройством бортовой доски на наружном конце.

Крюки козырьков, устраиваемых на металлических кронштейнах, должны быть прочно заделаны в кладку.

Козырьки рассчитывать на равномерно распределенную снеговую и сосредоточенную нагрузку в 160 кг, приложенную посредине пролета.

27. Производить кладку стен с деревянных перекрытий разрешается только при наличии на них сплошного настила, уложенного по балкам перекрытия, а с железобетонных - после окончания монтажа перекрытия. Ходить по накату деревянного перекрытия и устанавливать стойки подмостей на накат категорически запрещается.

28. Вести кладку стен при расположении настила подмостей выше укладываемых рядов кирпичной кладки категорически запрещается.

29. Вести кладку стен после перехода каменщиков на перекрытие, смонтируемое из крупнопанельных железобетонных плит, следует лишь с отметки не менее 15 см от верха перекрытия. Для этого при доведении кирпичной кладки стены до уровня перекрытия ее следует не прерывать, а продолжать на 15 см выше верхнего уровня плит перекрытия; при этом надо оставлять уступы для укладки панелей перекрытия так, чтобы при переходе на перекрытие каменщик имел перед собой так называемый "бортик".

30. Кладку бортика на уровне перекрытия следует вести с подмостей, установленных на нижележащем этаже.

31. При кладке бортика наружные швы необходимо расшивать с подмостей после каждого ряда кладки.

Производить эту операцию при нахождении на стене запрещается.

32. Монтировать плиты перекрытия без выложенного бортика запрещается.

33. Балконные плиты рекомендуется подавать на место монтажа с заранее установленными на них оградительными решетами.

34. При монтаже балконные плиты должны поддерживаться двумя специальными временными стойками, устанавливаемыми на балконную плиту нижележащего этажа, на деревянную подкладку.

35. Поднимаемые плиты перекрытия должны быть зацеплены захватным приспособлением за все четыре монтажные петли. Перед подъемом плиты перекрытия необходимо проверить надежность зацепления захватного  приспособления. Монтировать плиты, имеющие поврежденные монтажные петли или  другие дефекты, запрещается.

36. Монтировать многопустотные плиты перекрытия нужно после предварительного замоноличивания их отверстий (если это предусмотрено проектом). Замоноличивание отверстий следует выполнять в штабелях до подъема плит на эти этажи. Поднимать плиты перекрытия, вес которых после заделки отверстий превышает грузоподъемность крана, запрещается.

37. Производить какие-либо работы или находиться под плитой перекрытия во время ее подъема и опускания запрещается.

38. Подавать плиты поворотом стрелы через рабочее место каменщиков и монтажников запрещается. Плиты перекрытия должны подаваться с наружной стороны здания.

39. Все рабочие комплексной бригады должны знать единую систему сигнализации, принятую при монтаже плит перекрытия.

Сигналы и команды крановщику должны подаваться одним человеком - сигнальщиком.

40. Для обеспечения безопасности при работе на краю стены необходимо устанавливать выпускные рабочие площадки с ограждениями.

41. Укладку плит перекрытия необходимо начинать от торцовых стен. Первые плиты следует принимать с переносных столиков, последующие - укладывать с ранее уложенных плит.

42. Рабочие, укладывая плиты перекрытия, должны следить за тем, чтобы во время опускания на стену они не раскачивались.

43. Во избежание разрушения бортика монтируемыми плитами следует опускаемую плиту на уровне 0,5-0,8 м от опоры уравновесить, а затем плавно, без раскачивания опустить на опору.

44. Теску и рубку кирпича и керамических камней следует производить в защитных очках. Производить рубку керамических камней на стене запрещается.

45. Дверные и оконные проемы наружных стен в процессе укладки необходимо ограждать на высоту не менее 1 м от настила. Ограждение оконного проема следует устанавливать на подоконник, уровень которого примерно на 20 см ниже первого яруса подмостей. Для сохранения указанной высоты ограждения его стойки нужно делать длиной 1,2 м.

Устанавливаемые в проемах одновременно с кладкой стен оконные или деревянные блоки служат в то же время и ограждением проема.

Если в перекрытиях, на которых производятся работы, имеются какие-либо проемы или отверстия, то их также следует ограждать или закрывать.

46. На лестничных клетках ограждения следует ставить на оконных проемах, на площадках и на маршах.

При отсутствии в смежных помещениях междуэтажных перекрытий следует также ограждать и проемы внутренних стен.

47. При нарушении принятого порядка производства работ и обнаружении дефектов в лесах, подмостях и защитных козырьках необходимо немедленно сообщить об этом мастеру или производителю работ и прекратить работу до получения указания о возможности ее продолжения.

48. Сборные перемычки, перекрывающие оконные и дверные проемы, должны опираться на простенки по длине не менее чем на 25 см с каждой стороны.

49. При облицовке фасада плитами или блоками, выполняемой с внутренних подмостей одновременно с кладкой, следует надевать предохранительный пояс и привязывать его к надежным частям здания.

Перерывы в кладке, выполняемой одновременно с наружной облицовкой, допускаются только после выкладки стен до уровня верхней кромки облицовочных плит или блоков.

50. Кирпичные карнизы, выступающие за плоскость стены более чем на 30 см, нужно класть только с наружных выпускных, подвесных или стоечных лесов, но не со стены и не с внутренних подмостей.

Настил выпускаемых лесов должен быть шире карниза не менее чем на 60 см.

51. При устройстве карнизов, выступающих менее чем на 30 см, кладку их можно производить с внутренних подмостей, при этом кирпичи нужно укладывать по направлению к наружной плоскости стены так, чтобы лицевой ряд оказался последним.

52. Нужно следить за прочностью креплений карниза, а также за правильной и своевременной анкеровкой и уравновешиванием вышележащей кладки. Временные крепления карниза можно снимать только по указанию мастера.

При укладке карнизных плит нельзя находиться на них. Монтируя сборные карнизы, надо обращать особое внимание на тщательную заделку анкеров, проволочных креплений и закрепление сборных элементов (модульонов, профилированных камней, плит и др.).

53. В зимнее время необходимо:

а) рабочее место постоянно очищать от снега и наледи;

б) при кладке стен способом замораживания применять более прочные растворы, приготовленные с подогревом воды;

в) устраивать карнизы способом замораживания лишь в том случае, если их вынос меньше толщины стены;

г) с наступлением оттепели следить за состоянием выполненной методом замораживания каменной кладки и в случае неравномерной осадки принимать меры против ее обрушения;

д) при прогреве кирпичной кладки паром остерегаться ожогов;

е) при работе в тепляках следить за тем, чтобы нагревательные приборы перед эксплуатацией были испытаны пробной топкой.

54. При обогревании тепляка печами дым следует отводить отдельными трубами. Воспрещается отапливать тепляки различного рода жаровнями, а также применять для растопки керосин, бензин и т.д.

55. При выполнении кирпичной кладки способом электропрогрева должны быть установлены ограждения и предупредительные надписи, запрещающие доступ посторонним на обогреваемые участки.

Работа с применением электропрогрева требует особой осторожности.

Участок кладки, находящийся под электропрогревом, должен находиться под непосредственным наблюдением дежурного электромонтера.

56. Запрещается производство всяких работ на участке электропрогрева при включенном токе.

57. Включение электротока для прогрева каменной кладки производится только после окончания работы каменщиков.

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Инженер по технике безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |