ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Погрузка тарно-штучных грузов в мягких контейнерах в полувагоны

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на погрузку тарно-штучных грузов в мягких контейнерах в полувагоны.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Виды грузов, подходящие для перевозки полувагонами

Полувагоны относятся к открытым грузовым вагонам с высокими бортами, используемым для ж/д перевозки штучных и сыпучих грузов. В них не предусматривается защита от атмосферного воздействия, поэтому они подходят не для всех категорий продукции. Вагонами этого типа перевозится рудное сырье, камень, древесина, контейнеры, автомобили, пиломатериалы.

Все виды грузов подразделяются на следующие категории:

- сыпучие;

- техника и оборудование с креплением;

- тарно-штучные.

Особенности перевозок в полувагонах

Перед погрузкой груза для перевозки производится обязательная проверка полувагонов. К использованию допускаются только исправная техника с соответствующими нормам зазорами в люках. Для отправления мелкофракционной продукции выполняется дополнительное уплотнение люков, а также принимаются меры для предотвращения выдувания сырья потоком воздуха при транспортировке. После погрузки вагоны взвешиваются. Это необходимо для приведения дозировки грузов в соответствие с грузоподъемностью.

К преимуществам этого вида транспортировки относят:

- механизированную погрузку и выгрузку;

- упрощенную приемку и выдачу грузов;

- относительно невысокую стоимость вагонов, способствующую удешевлению услуг.

Рис.1. Погрузка тарно-штучных грузов в мягких контейнерах в полувагоны

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для обеспечения погрузки и приема с железнодорожного транспорта тарно-штучных грузов в мягких контейнерах (резинокордных или резинотканевых типа МК или МКР по ГОСТ 21045-75), а также в полиэтиленовых мешках, разработаны типовые проекты прирельсовых открытых складов с передвижными средствами механизации.

Планировочное решение площадки открытого склада, а также поперечный и продольные разрезы приведены на рис.2-4.

Рис.2. Типовое решение площадки открытого прирельсового склада (в скобках указана вместимость площадки при хранении контейнеров разового пользования)

Рис.3. Продольный разрез площадки

Рис.4. Поперечный разрез площадки

Для приема, штабелирования и отгрузки мягких контейнеров принят двухконсольный козловый кран грузоподъемностью 5 т. Полувагоны с контейнерами устанавливаются под консолью крана. На площадке нижний ярус контейнеров устанавливается на деревянный настил высотой 250 мм. В штабеле контейнеры устанавливаются в три яруса по высоте с уступом в полконтейнера (для обеспечения устойчивости).

Грузопереработка предусмотрена помощью электро- и автопогрузчиков грузоподъемностью не менее 1 т. Крытые универсальные вагоны устанавливаются у рампы с пандусом. Электропогрузчиком к вагону подаются плоские деревянные поддоны, на которых вручную формируются пакеты. На разгрузке одновременно работают два погрузчика: один устанавливает пакеты на поддонах вдоль вагона на рампе, другой отвозит и устанавливает пакеты в штабели на площадке. В штабелях пакеты устанавливаются в два яруса.

Отгрузка тарно-штучных грузов в мягких контейнерах с площадки склада в автотранспорт производится теми же механизмами, что и загрузка склада: козловым краном и электро-, автопогрузчиками.

При отсутствии на прирельсовых базах специализированных открытых складов для приема и кратковременного тарно-штучных грузов в мягких контейнерах допускается для выгрузки контейнеров из полувагонов применять автомобильные стреловые краны. Тип крана следует выбирать из условия обеспечения его грузоподъемности на необходимом вылете стрелы. Требуемые вылет стрелы крана и высота подъема крюка определяются расчетом в соответствии со схемой (рис.5), принимая зазор безопасности от оси стрелы крана до стенки вагона по вертикали и горизонтали равным 1 м. Определив требуемые вылет стрелы крана и высоту подъема крюка, проверяют, обеспечивает ли при этом принятый кран наобходимую грузоподъемность, равную 1 тс. Наиболее целесообразно использовать на выгрузке тарно-штучных грузов в мягких контейнерах из полувагонов автомобильные краны с гуськом. Они обеспечивают требуемые вылет и высоту подъема крюка при меньшей длине стрелы. На выгрузке контейнеров и штабелировании их на площадке рекомендуется принимать также автокраны с прямолинейной стрелой длиной 11,75 м.

Рис.5. Принципиальная схема планировки контейнерной площадки при работе автомобильного крана с длиной стрелы 11,75 м

Размещение и крепление грузов в упаковке - мягкий контейнер (рис.6)

Рис.6. Размещение и крепление грузов в упаковке - мягкий контейнер

В полувагоне размещают пять мягких контейнеров МК-14-10 непосредственно на пол симметрично относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона (рисунок 7). Погрузку производят от торцевых дверей (стен) к середине полувагона, при этом зазоры между крайними мягкими контейнерами и торцевыми дверями (стенами) не должны превышать 100 мм. Зазоры между мягкими контейнерами должны быть равными. После установки в вагон грузовые петли каждого мягкого контейнера вручную стягивают между собой.

Аналогичным порядком размещают в полувагонах мягкие контейнеры с такими же параметрами, изготовленные в соответствии с национальными стандартами (техническими условиями).

Рис.7. Размещение мягких контейнеров МК-14-10 в полувагоне

Максимальная высота контейнера в заполненном состоянии не должна превышать удвоенной величины диаметра.

Схемы размещения и крепления мягких контейнеров в полувагонах приведены на рисунках 8-10.

Перед погрузкой должны быть приняты меры, исключающие повреждение мягких контейнеров элементами конструкции вагона.

Контейнеры размещают в полувагоне в вертикальном положении в один или два яруса по высоте (рисунок 8). Размещение контейнеров начинают от торцевых дверей (стен). Высота погрузки над уровнем верхнего обвязочного бруса полувагона не должна превышать 1/3 высоты контейнеров верхнего яруса, но не более 400 мм.

Рис.8. Принципиальная схема размещения мягких контейнеров в полувагоне в один или два яруса по высоте:

а - в два яруса по высоте; б - в один ярус по высоте; h - высота загруженного контейнера

Контейнеры в первом ярусе (рисунок 9) размещают по всей площади пола вплотную к торцевым дверям (стенам) полувагона, боковым стенам и друг к другу поперечными или продольными рядами (рисунок 9, б, г) или в шахматном порядке (рисунок 9, а, в). При этом в полувагонах с торцевыми дверями у торцевых дверей размещают поперечный ряд с наибольшим количеством контейнеров (рисунок 64в)*. Количество контейнеров в первом ярусе определяется в зависимости от диаметра контейнера и внутренних размеров кузова полувагона.

__________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Контейнеры во втором ярусе (рисунок 10) размещают аналогично первому ярусу. Допускается во втором ярусе размещать меньшее количество контейнеров, чем в первом. При этом их размещают двумя группами у торцевых дверей (стен).

При размещении в шахматном порядке допускается в группах второго яруса кососимметричное расположение контейнеров (рисунок 10, а, б, е). Допускается в группах второго яруса размещать разное количество контейнеров при условии, что общие массы этих групп различаются не более чем на 2,5 т.

Рис.9. Принципиальная схема размещения мягких контейнеров в первом ярусе:

а - четыре контейнера по ширине; б, в - три контейнера по ширине; г - два контейнера по ширине

Если высота заполненных контейнеров больше их диаметра, и второй ярус заполнен не полностью, несколько контейнеров, расположенных в торцах групп, обращенных к середине вагона, увязывают между собой за стропы увязкой из полимерного троса, ленты и т.п., имеющими прочность на разрыв не менее 200 кг. При этом необходимо увязывать не менее чем по два соседних контейнера, расположенных вдоль вагона, или (при размещении в шахматном порядке) не менее чем три соседних контейнера. Все увязываемые контейнеры должны быть размещены вплотную друг к другу. Варианты увязывания приведены на рисунке 10.

Рис.10. Размещение мягких контейнеров во втором ярусе:

* - обозначение контейнеров, размещенных в первом ярусе

Мягкие контейнеры должны соответствовать требованиям Международного стандарта ИСО (ISO) 21898.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Подготовка к загрузке и затаривание контейнеров

В случае транспортировки или хранения мягких контейнеров при отрицательных температурах, перед подачей на затаривание, контейнеры должны быть выдержаны при комнатной температуре от одного до восьми часов. Эксплуатация мягких контейнеров допускается при температуре окружающей среды от -25 до +60°С.

При наличии у контейнера нижнего разгрузочного люка, необходимо перед загрузкой правильно его завязать и уложить, а если контейнер укомплектован вкладышем, дно вкладыша предварительно необходимо заправить в разгрузочный люк. Перед загрузкой продуктом контейнеры должны быть подвергнуты тщательному осмотру с целью исключения случаев:

- использования поврежденных контейнеров;

- нахождения внутри контейнера влаги;

- неправильной укладки разгрузочного люка (при наличии последнего) и других отклонений от норм.

Запрещается производить загрузку мягких контейнеров с поврежденными грузовыми элементами, стенками, днищем.

Загрузка мягких контейнеров производится объемным или весовым дозированием.

Если для данного вида продукции мягкие контейнеры применяются в комплекте с полиэтиленовыми вкладышами, то перед началом загрузки вкладыши должны быть расправлены внутри транспортной оболочки вручную или при помощи подачи воздуха.

Загрузку мягких контейнеров следует производить с закрепленными на загрузочном устройстве стропами и с использованием для упора дна твердого основания или поддона.

После загрузки контейнера необходимо герметизировать вкладыш. Если герметизация производиться вручную, при помощи обвязывания шнуром, последовательность действий должна быть следующей:

- горловина полиэтиленового вкладыша расправляется и закручивается;

- в основании получившейся скрутки вкладыш перевязывается шнуром;

- оставшийся сверху завязки конец вкладыша перегибается и повторно обвязывается шнуром;

- завязанная горловина вкладыша фиксируется под транспортной оболочкой.

При загрузке контейнеров необходимо учитывать, что высота загрузки не должна превышать диаметр загруженного контейнера более чем в два раза. Для наиболее полного использования объема контейнера и формирования устойчивой транспортной единицы, в процессе загрузки целесообразно использовать вибростол.

Перемещение заполненных контейнеров

Если контейнер установлен на поддоне, то его перемещение производится аналогично любому грузу на паллетах - с помощью погрузчиков или грузовых тележек. Подъем (опускание) мягких контейнеров с использованием строп должно производиться строго вертикально за все стропы. Такелажные петли и прочие подъемные элементы должны сохранять вертикальное положение. Рывки не допускаются.

Для погрузки, выгрузки и складирования загруженных контейнеров должны использоваться грузоподъемные механизмы, имеющие соответствующую высоту подъема и грузоподъемность.

Одностроповые и двухстроповые контейнеры следует стропить за один крюк (у двухстропового обязательно использовать обе стропы), четырехстроповые и тросовые контейнеры необходимо стропить и поднимать обязательно за все грузонесущие элементы. Способы манипулирования контейнером указываются на пиктограммах, наносимых на ярлык контейнера, или описываются в прилагаемой документации.

Подъем и опускание более одного контейнера за раз может производиться только при помощи специальной траверсы, обеспечивающей строго вертикальное расположение мягких контейнеров в подвешенном состоянии.

При погрузо-разгрузочных операциях следует исключить нарушения целостности оболочки и стропов мягких контейнеров, а также и полиэтиленовых вкладышей.

Для приведения в вертикальное положение опрокинутых контейнеров следует использовать все грузонесущие элементы.

Любые попытки поднять мягкий контейнер с использованием не всех имеющихся стропов могут привести к их разрыву.

При использовании для перемещения мягких контейнеров вилочных погрузчиков необходимо придерживаться следующих правил:

- грузоподъемность погрузчика должна соответствовать весу перевозимого груза;

- чтобы избежать повреждения грузонесущих элементов контейнеров вилы погрузчика должны иметь закругленные грани или иметь защитные покрытия (чехлы);

- вилы погрузчика должны быть установлены на интервал, соответствующий расстоянию между стропами контейнера;

- грузонесущие элементы контейнера должны располагаться вертикально и не быть перекрученными, контейнер не должен испытывать боковых нагрузок;

- мягкий контейнер для большей устойчивости должен располагаться как можно ближе к грузоподъемной стреле (но, не касаясь ее) и как можно ниже, стрела погрузчика должна быть немного отклонена назад;

- перевозимый контейнер не должен ограничивать обзор водителю и одновременно не должен касаться поверхности земли;

- подъем и перемещение контейнера должны производиться плавно и без рывков;

- недопустимо использование погрузчика с искривленными вилами;

- перед подъемом или опусканием контейнера погрузчик должен полностью остановиться;

- перевозить контейнеры на вилочном погрузчике необходимо на минимальной высоте;

- не допускается перемещение контейнеров волоком.

При погрузке, перевозке и выгрузке мягких контейнеров следует учитывать, что материал транспортной оболочки контейнера не исключает возможности его порывов, порезов, проколов в случае задевания за выступающие части транспортных средств. В связи с этим следует перед погрузкой мягких контейнеров должным образом подготовить транспортное средство:

- днище и борта полувагонов, вагонов, платформ, контейнеров, машин и судов выстилаются плотным картоном;

- выступающие части, способные привести к протиранию и порывам мягких контейнеров изолируются мягким материалом, а при возможности полностью удаляются.

Размещение контейнеров в транспортных средствах осуществляется таким образом, чтобы максимально эффективно использовать объем и грузоподъемность.

При погрузо-разгрузочных работах следует избегать резких рывков в работе грузоподъемных машин и ударов о стенки вагонов и других транспортных средств и предметов.

Выгрузку полувагонов следует начинать с контейнеров, расположенных в средней части полувагона.

Временное хранение и штабелирование загруженных мягких контейнеров

Для кратковременного хранения загруженные контейнеры могут размещаться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.

Открытые площадки должны иметь твердое покрытие со стоком воды и обеспечивать возможность работы грузоподъемных механизмов.

При хранении контейнеров на открытых площадках нижний ряд контейнеров следует размещать на поддонах или настилах из досок.

Мягкие контейнеры допускается складировать в зависимости от типа до пяти рядов по высоте (если в документации не указано иное).

Между ярусами следует прокладывать сепарацию из досок.

Установка контейнеров в штабель должна осуществляться плотными рядами, строго вертикально, с обеспечением устойчивости.

Штабель может быть уложен с опорой на две или три опорные стены для достижения максимальной стабильности.

Со второго яруса включительно контейнеры устанавливают с отступом на половину их диаметра по всему периметру штабеля.

Штабели загруженных контейнеров располагают на таком расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить необходимый проход для грузоподъемных средств и средств внутризаводского перемещения.

В отапливаемых помещениях контейнеры располагают на расстоянии не менее одного метра от источника тепла.

Разборка штабеля контейнеров производится, начиная с верхнего яруса и с крайних контейнеров.

Грузы в мягких контейнерах должны храниться в помещениях или под навесами, исключающими воздействие на контейнеры неблагоприятных погодных условий, а также солнечного УФ-излучения.

Допускается временное хранение загруженных контейнеров на открытых площадках. При этом необходимо использовать поддоны и укрывающий тент из водонепроницаемого материала, препятствующего попаданию на контейнеры осадков и солнечного света.

Разгрузка мягких контейнеров

Выгрузка контейнеров может осуществляться гравитационным способом (самотеком) или пневмотранспортом.

Выгрузка должна производиться только при фиксированном положении контейнера на опорной раме или на специальных удерживающих устройствах.

Способ и порядок выгрузки контейнера зависят от его конструктивных особенностей.

Перед выгрузкой контейнера необходимо закрепить внутренний полиэтиленовый вкладыш во избежание его попадания вместе с грузом в приемный бункер.

В зависимости от типа контейнера и его конструктивных особенностей выгрузка может производиться следующими способами:

- выгрузка через разгрузочный люк, при этом может осуществляться дозированная выгрузка, скорость разгрузки регулируется применением люков разных диаметров;

- вскрытие днища с помощью специального ножа на длинной рукоятке;

- вскрытие днища путем опускания контейнера на специальное разрезное устройство;

- с применением пневмоотсоса через горловину контейнера;

- кантованием (опрокидыванием);

- с открыванием днища по периметру (у контейнеров с раскрывающимся дном).

Мягкие многооборотные контейнеры выгружаются или с помощью пневмоотсоса или через нижний разгрузочный люк. После развязывания люка ножом на длинной рукоятке разрезается вкладыш и производится выгрузка. После выгрузки вкладыш из контейнера удаляется. В конструкциях с вкладышем с разгрузочной горловиной выгрузка осуществляется сразу после развязывания разгрузочного люка.

Разгруженный контейнер снимается с приемного бункера и отправляется на разбраковку. Оболочки мягких контейнеров разового использования после выгрузки в установленном порядке отправляются на утилизацию.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Погрузо-разгрузочные работы с контейнерами должны производиться в строгом соответствии с действующими на предприятиях правилами эксплуатации подъемно-транспортных средств и техники безопасности при использовании этих средств, а также требованиями ГОСТ 12.3.009 "Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности".

К работе с контейнерами должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при обращении с контейнерами, аттестованные в установленном порядке и имеющие соответствующие удостоверения.

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться машинистом-крановщиком и стропальщиком. При необходимости (в случае плохой видимости из кабины грузоподъемной машины) дополнительно выделяется сигнальщик, передающий команды стропальщика машинисту.

Перед началом работы с контейнерами ответственное лицо должно указать места установки контейнеров (площадка, транспортное средство) и обеспечить обслуживающий персонал исправными грузозахватными приспособлениями.

Работать с неисправными грузоподъемными механизмами и приспособлениями, применяемыми для погрузки и выгрузки контейнеров, строго запрещается.

Прежде чем приступить к погрузке или выгрузке контейнеров, необходимо убедиться в исправности грузовых элементов контейнера.

После застропки контейнера стропальщик должен отойти на расстояние не менее трех метров от поднимаемого контейнера в направлении, противоположном предполагаемому движению стрелы крана или тележки козлового крана или погрузчика, а затем подать сигнал о начале подъема.

При выгрузке из вагонов контейнеров нижнего яруса сигнальщик должен подать сигнал о начале подъема после того, как убедится, что стропальщик находится в безопасной зоне.

Перед погрузкой (выгрузкой) контейнеров в вагон, последний фиксируется башмаками.

Подъем и опускание загруженных контейнеров должны производиться со скоростью не более 0,1-0,2 м/с, без рывков и резких остановок.

Загрузка контейнеров пылящей продукцией должна производиться строго в соответствии с действующими на предприятии правилами производственной санитарии. Для предотвращения пыления продукта выходящий из контейнера в процессе загрузки воздух отводится, для чего загрузочное устройство должно быть оснащено патрубком для отвода воздуха и отсоса пыли.

При разгрузке продукции из контейнера в приемный бункер обслуживающий персонал должен располагаться с наветренной стороны и использовать предусмотренные нормативами средства индивидуальной защиты.

При работе с контейнерами категорически запрещено:

- загружать контейнер, если он имеет дефекты;

- производить подъем контейнера при разрыве волокон в нагруженной части горловины или грузового элемента;

- находиться на технологической площадке посторонним лицам;

- находиться под висящим загруженным контейнером;

- повторно использовать мягкие контейнеры разового использования.

Особые меры предосторожности следует предпринимать при погрузо-разгрузочных операциях с мягкими контейнерами, заполненными грузами, подпадающими под действие регулирующих документов ООН и Министерства транспорта РФ.

Если мягкие контейнеры наполняются и выгружаются в огнеопасной или взрывоопасной атмосфере, они должны быть изготовлены из антистатических материалов.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕРм 81-03-03-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм-2001

Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование

| Номера расценок | Наимено- вание и характе- ристика строите- льных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | мате- риалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наимено- вание и характе- ристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неучтенных материалов | Масса обору- дования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 03-01-138. Краны козловые |
|  | Измеритель: 1 кран |
| 03-01- 138-01 | Кран козловой КК-12,5-16-10 | 68729,86 | 11890,32 | 33197,08 | 2858,22 | 23642,46 | 1236 34 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.020-80 (2001) ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003-91 (2001) ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузовПОТ Р М-007-98.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".