РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ПОД ОДНОСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ

СОК-BЛ-1

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Погрешность в центрировании инструмента (мм) | ±5 |
| 2 | Погрешность в положении центра котлована при длине пролета (мм) |  |
|  | до 200 м | 100 |
|  | более 200 м | 200 |
| 3 | Погрешность в разбивке угла (секунд) | ±30" |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Центровка инструмента | Разбивка продольной и поперечной осей |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Положение центра инструмента по отношению к центру опоры | Створность центра | Угол |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес Визуально | Теодолит Геодезическая вешка | Теодолит Геодезическая вешка |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы | Сплошной в процессе работы |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | - | - |