СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы          

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ, БАЛОК, ФЕРМ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид конструкций; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей конструкций от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования ранее выполненных работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение конструкций на опорах | Измерительный, каждый элемент |  |
| Монтаж конструкций | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку конструкций в проектное положение (предельные отклонения в размерах площадок опирания конструкций, отклонения от совмещения рисок продольных осей); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - надежность временного крепления; | Технический осмотр, лабораторный |  |
|  | - качество стыков | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных конструкций; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - соответствие закрепления конструкций проектным | Технический осмотр, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.7, 3.22, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами - 8 мм;

- от совмещения ориентиров в верхнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами при высоте элемента на опоре, м:

- до 1 - 6 мм;

- св. 1 до 1,6 - 8 мм;

- св. 1,6 до 2,5 - 10 мм;

- св. 2,5 - 12 мм;

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

- до 4 - 5 мм;

- св. 4 до 8 - 6 мм;

- св. 8 до 16 - 8 мм;

- св. 16 до 25 - 10 мм;

- в расстоянии между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета - 60 мм.

Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия.

ГОСТ 18980-90. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

ГОСТ 24893.0-81*. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия.

Значения действительных отклонений геометрических параметров ригелей не должны превышать предельных, мм, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина ригеля: |  |
|  | до 4000 | 5 |
|  | св. 4000 до 8000 | 6 |
|  | св. 8000 | 8 |
|  | Размер поперечного сечения ригеля: |  |
|  | до 250 | 4 |
|  | св. 250 до 500 | 5 |
|  | св. 500 | 6 |
|  | Размер, определяющий положение: |  |
|  | строповочного отверстия или монтажной петли | 15 |
|  | закладного изделия на плоскости ригеля: |  |
|  | опорного | 5 |
|  | дополнительного | 10 |
|  | Несовпадение плоскостей ригеля и элемента закладного изделия | 5 |
| Отклонение от прямолинейности боковых граней ригеля на всей их длине: |  |  |
| до 4000 | - | 5 |
| св. 4000 до 8000 |  | 6 |
| св. 8000 |  | 8 |
| Отклонение от плоскостности опорной части ригеля | - | 3 |

Отклонения фактических размеров балок от проектных не должны превышать, мм: по длине - ±6; по ширине - ±5; по высоте ±6; по размерам полки ±6.

Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности балок в любом сечении на длине 2 м (местная непрямолинейность) не должно превышать 3 мм.

Непрямолинейность профиля боковых поверхностей балки на всей длине не должна превышать 6 мм.

Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать ±5 мм.

На поверхности балок не допускаются: трещины, за исключением единичных местных поверхностных усадочных и технологических трещин шириной не более 0,15 мм; обнажение арматуры; жировые и ржавые пятна.

Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в фермах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти фермы.

Значения действительных отклонений геометрических параметров ферм не должны превышать предельных, указанных в табл.2.

Таблица 2

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина фермы: |  |
|  | 5960 | +20, -10 |
|  | 8960, 11860, 11960 | +25, -15 |
|  | 17940, 17960, 23940 | +30, -20 |
|  | Высота фермы в середине ее длины для ферм длиной: |  |
|  | 5960, 8960 | ±8 |
|  | 11860, 11960 | ±10 |
|  | 17940, 17960, 23940 | ±12 |
|  | Поперечное сечение элементов фермы | ±5 |
|  | Положение закладных изделий: |  |
|  | в плоскости фермы | 8 |
|  | из плоскости фермы | 5 |
| Отклонение от прямолинейности фермы, установленной в рабочее положение, характеризуемое величиной наибольшего отклонения боковых граней поясов фермы от вертикальной плоскости для ферм длиной: |  |  |
| 5960 | - | 15 |
| 8960, 11860, 11960 | - | 20 |
| 17940, 17960, 23940 | - | 25 |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.18-3.20, 3.24

Монтаж ригелей, балок, ферм разрешается производить только после проектного закрепления колонн и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением исполнительной схемы.

Перед подъемом каждой конструкции необходимо проверить соответствие их проектной марке, отсутствие на опорных поверхностях колонн и ригелей мусора, грязи, снега и наледи, наличие ориентирных рисок, определяющих проектное положение конструкций на опорах.

Укладку конструкций в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами.

Установку конструкций в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выверять, совмещая риски продольных осей устанавливаемых элементов с рисками осей колонн или рисками разбивочных осей.

Ригели, фермы, строительные балки следует укладывать насухо на опорные поверхности несущих конструкций.

Установку ферм и строительных балок в вертикальной плоскости следует выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали.

При монтаже должен осуществляться постоянный геодезический контроль, результаты контроля должны оформляться геодезической исполнительной схемой.