ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Технологическая схема на демонтаж металлических гофрированных водопропускных труб и дорожной одежды на временной подъездной дороге

ППР. Подготовка территории строительства

1. Демонтаж подъездной дороги

До начала демонтажа необходимо:

- ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой;

- провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

- разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.

Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций на приобъектный склад.

При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.

Сгребание оснований из песка и щебеночно-песчаной смеси осуществляют бульдозером Б10.Б1111-1Е, способом "от себя", образуя валы.

Далее производится погрузка материалов фронтальным погрузчиком в автосамосвалы КамАЗ-65115 и вывозка в места последующей укладки насыпи или складирования.

Производится разборка георешетки ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ. Разборка производится путём скручивания в рулоны, погрузки и вывозки.

Далее производится разборка поперечного настила, состоящего из бревен 20 см вручную, при помощи металлических крючьев и ломов удаляя перевязочную проволоку, укладывая в штабеля. После чего при помощи гидроманипулятора, установленного на трелевочном тракторе МЛ-148, осуществляют вывозку и погрузку.

Для поперечного настила объем вывозки за один рейс должен быть равен количеству бревен, рассчитанному на длину захватки.

2. Демонтаж водопропускных труб

Демонтаж водопропускных труб осуществляется в обратном порядке монтажу.