"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при эксплуатации переносных

# электрических калориферов

# I. Изготовление электрических калориферов

Электрический калорифер состоит из:

1. Металлического корпуса, установленного на салазках или колесах.

2. Нагревательных элементов.

Нагревательные элементы выполнены из газовых 3/4?труб, обмотанных листовым асбестом толщиной 10 мм, на которых вкладывается спираль из нихрома.

3. Клеммного щитка.

4. Пакетного выключателя.

5. Электродвигателя Р=0,6+1.0 квт

Калорифер может быть включен в электросеть напряжением 380/220 вольт.

Для переключения на другое напряжение, т.е. с треугольника на звезду, на эл. калорифере установлен клеммный щиток.

# II. Назначение калорифера

Калорифер может быть использован:

1. Для сушки поверхностей оштукатуренных помещений.

2. Для поддержания тепла в помещениях в зимних условиях при выполнении строительных работ.

3. Для обогрева бытовых помещений на строительных площадках.

# III. Установка и подключение калорифера к электросети.

1. Калорифер должен быть исправлен.

2. Перед включением в калорифере должно быть проверено сопротивление изоляции спирали с корпусом калорифера.

В случае низкой изоляции спирали с корпусом калорифер должен быть присушен с доведением изоляции до нормы "0,5 мегом".

3. Калорифер для работы устанавливается в помещениях, где не должны производиться мокрые строительные процессы (штукатурка, малярные и другие работы).

4. При установке калорифера на деревянные полы место остановки изолировать теплоизоляционным материалом.

5. Калорифер подключается в эл. сеть проводом с резиновой изоляцией типа ШРПС, ШРПО, КРПТ, с обязательным заземлением корпуса калорифера.

6. Калорифер может находиться в работе только в присутствии обученного дежурного персонала.

Запрещается :

1. Переносить, передвигать калорифер, находящийся под напряжением.

2. Оставлять калорифер под напряжением без дежурного персонала.

3. Включать под напряжение без проверки.

В случае неисправности в калорифере, при поломке механической части калорифер в работу не включать.

4. Пускать калорифер в работу без защитного заземления.

5. Подключать к эл. сети калориферы без индивидуального пускателя.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________