# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта водомерного узла с заменой приборов учета

1. Место выполнения работ:

450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Большая Гражданская, д. 24.

2. Объект:

Проведение ремонта водомерного узла с заменой приборов учета.

2.1. Объем и виды работ, объем и виды подлежащих использованию материалов:

Работы по ремонту водомерного узла должны в себя включать: замену счетчика воды, включая сам прибор учета ОСВУ-32 (или эквивалент), замену фильтра, работы по монтажу/демонтажу участка трубопровода в т.ч. сварочные работы.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам:

Производство работ Подрядчик должен выполнять в полном соответствии со сметой и техническим заданием. Все работы должны выполняться согласно действующим СНиП и ГОСТ на данные виды работ. Все используемые материалы и оборудование, применяемые в процессе выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В ходе производства работ соблюдать требования экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Нести полную ответственность за своевременный вывоз строительных отходов в процессе выполнения работ, приводить территорию в надлежащий порядок.

Все работы выполнять согласно положений и принципов федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

4. Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

Ответственность за безопасное проведение работ несет подрядчик.

-весь персонал подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке;

- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда);

5. Требования по отгрузке стройматериалов:

-вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Не допускается складирования строительного мусора на территории, прилегающей к зданию. Отгрузка и доставка строительных материалов, инструмента и отходов должны производиться силами и за счет подрядчика, ответственность за хранение и сохранность материалов несет подрядчик.

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

С момента заключения государственного контракта по 16.07.2018 г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на проведение ремонта водомерного узла с заменой приборов учета

Для обоснования НМЦК использована ценовая информация, предоставленная следующими поставщиками:

- Коммерческое предложение № 1 от 29.03.2018 г.;

- Коммерческое предложение № 2 от 30.03.2018 г.;

- Коммерческое предложение № 3 от 30.03.2018 г.

| Основные характеристики объекта закупки | ОКВЭД 43.22 ОКПД 43.22.11.160 |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
| Расчет НМЦК | 16000,00+18000,00+17500,00=51500,00 Средняя рыночная цена составила 51500,00/3=17 166,67 руб. НМЦК = 1*17166,67 =17 166,67 ИТОГО НМЦК по контракту – 17 166,67 руб. |