ВСН 007-88    
-------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И
 ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Конструкции и балластировка

Дата введения 1988-11-20

РАЗРАБОТАНЫ:

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) Миннефтегазстроя СССР (кандидаты техн. наук И.Д.Красулин, В.В.Рождественский, В.Е.Поляков, А.Б.Айнбиндер, Н.П.Васильев, В.А.Шукаев, А.С.Гехман, Р.М.Хафизов, В.П.Черный, Е.И.Федоров; инженеры Х.К.Мухаметдинов, Г.Е.Емельянов, И.В.Бочкова, В.Ф.Дмитриева);

ЮжНИИгипрогазом Мингазпрома СССР (инженеры В.С.Сумароков, Н.Н.Желудков);

ВНИИГАЗом Мингазпрома СССР (д-р техн. наук З.Т.Галиуллин, канд. техн. наук И.А.Исмаилов, П.А.Дубин);

Гипротрубопроводом Миннефтепрома СССР (инженеры Г.А.Вдовин, Б.А.Алимов);

ССО Запсибтрубопроводстроя (инженеры С.П.Вельчев, И.Г.Дорошенко);

ВНИИПКтехоргнефтегазстроем Миннефтегазстроя СССР (д-р техн. наук Б.Л.Кривошеин, канд. техн. наук П.А.Вислобицкий, В.Д.Фомичев; инженер Б.П.Пляцек - участие в разделах 3, 4, 5);

Уфимским нефтяным институтом (д-р техн. наук Л.А.Бабин);

ВНИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Д.И.Федорович, Ю.О.Таргулян, М.Р.Гохман - участие в разделах 4, 5);

МИНГ им. И.М.Губкина (д-р техн. наук П.П.Бородавкин - участие в разделах 4, 5);

ССО Центртрубопроводстроя Миннефтегазстроя СССР (инженеры С.М.Щербаков, В.Н.Сатаров, В.П.Бородавкин, М.Б.Ледянкин);

ССО Уралтрубопроводстроя Миннефтегазстроя СССР (инженер М.С.Богданов).

ВНЕСЕНЫ ВНИИСТом Миннефтегазстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя, главный технолог управления А.А.Файзуллин

С введением в действие “Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка” утрачивают силу:

ОСТ 102-99-85 “Утяжелители железобетонные для трубопроводов. Общие технические требования”

ОСТ 102-107-86 “Система показателей качества продукции. Строительство. Утяжелители железобетонные для магистральных трубопроводов. Номенклатура показателей”

РД 102-60-87 ”Методические указания. Программа и методика приемочных испытаний опытных партий утяжелителей для балластировки трубопроводов ”

“Инструкция по применению геотекстильных синтетических материалов (ГСМ) при балластировке грунтом стальных трубопроводов”

“Инструкция по балластировке трубопроводов с использованием закрепленных грунтов”

“Ведомственные строительные нормы по антикоррозионной защите свайных анкеров раскрывающегося типа АР-401, применяемых для закрепления магистральных нефтегазопроводов”

“Инструкция по выбору и применению различных типов утяжеляющих грузов и анкерных устройств для закрепления магистральных трубопроводов против всплытия”

“Инструкция по закреплению магистральных трубопроводов свайными анкерами раскрывающегося типа АР-401”

“Применение групповой установки железобетонных утяжелителей типа УБО с использованием балластирующей способности грунта” .

СОГЛАСОВАНЫ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя СССР, начальник управления Н.И.Курбатов

Главным научно-техническим управлением Мингазпрома СССР, начальник управления А.Д.Седых

Главтранснефтью Миннефтепрома СССР, первый заместитель начальника В.Х.Галюк

Главгосгазнадзором СССР Мингазпрома СССР (письмо № 11-5-2/330 от 1.12.88 г.), заместитель начальника В.Д.Шмырев

УТВЕРЖДЕНЫ Миннефтегазстроем СССР 18 ноября 1988 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы распространяются на проектирование и строительство магистральных и промысловых трубопроводов, прокладываемых на болотах, обводненной и заболоченной местности, на вечномерзлых грунтах.

1.2. Ведомственные строительные нормы разработаны в развитие глав СНиП  2.05.06-85 “Магистральные трубопроводы” и СНиП III.42-80 ”Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ”. Данные нормы регламентируют вопросы балластировки и закрепления трубопроводов, куда входят:

способы и конструкции;

области применения способов и конструкций;

основные расчетные положения;

организация и технология производства работ;

контроль качества производства работ;

техника безопасности.

1.3. В проектах (рабочих проектах) на строительство трубопроводов для их балластировки и закрепления применяются способы и конструкции, выдержавшие приемочные испытания,  стандартизированные в установленном порядке и отвечающие требованиям нормативных документов,  регламентирующих их изготовление и применение.

1.4. Выбор конструкции балластирующего устройства (железобетонные утяжелители, анкерные устройства, минеральный грунт), а также метода закрепления трубопровода (одиночными устройствами или группами) производится проектной организацией, исходя из конкретных условий участков строительства, характеризуемых материалами инженерных изысканий, расчетных нагрузок, действующих на устройство, на основе результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений, выполненных с учетом требований по экономному расходованию строительных материалов и обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов для закрепления трубопровода.

1.5. Технические решения по балластировке отражаются в проекте (рабочем проекте) строительства трубопроводов.

2. КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ БАЛЛАСТИРОВКИ
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. В зависимости от конкретных условий участка трассы трубопровода, характеристик грунтов, уровня грунтовых вод и схемы прокладки трубопровода применяются следующие конструкции и способы балластировки и закрепления трубопроводов:

железобетонные утяжелители охватывающего типа УБО и клиновидные типа 1-УБКм;

анкерные устройства винтового, раскрывающего типа (ВАУ, АР), а также вмораживаемые;

минеральный грунт, в том числе с применением рулонных нетканых синтетических материалов (НСМ);

полимерно-контейнерные балластирующие устройства (ПКБУ);

групповой способ установки железобетонных утяжелителей и анкерных устройств;

повышенное заглубление трубопровода.

2.2. Железобетонные утяжелители охватывающего типа УБО изготавливаются по ТУ 102-300-81.

Рабочие чертежи на изделие и опалубку разработаны ЭКБ по железобетону (проект № 999 Б на изделие для трубопроводов диаметром от 530 до 1420 мм, проект № 10186 на опалубку для трубопроводов диаметром от 720 до 1220 мм).

Утяжелители типа УБО (рис.1, а) состоят из двух железобетонных блоков, двух металлических, защищенных изоляционным покрытием, или мягких, изготовленных из долговечного синтетического материала, соединительных поясов.

Рис. 1. Схемы конструкций железобетонных утяжелителей:

а - утяжелитель типа УБО; б - утяжелитель типа  1-УБКм

Техническая характеристика утяжелителя типа УБО приведена в табл. 1.

Таблица 1

| Диаметр трубо- провода, мм | Марка утяжелителя | Габаритные размеры блока, мм | Объем бетона, м | Масса утяже- лителя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420 | УБО-1420-12 | 1600 | 600 | 600 | 1200 | 800 | 150 | 1,88 | 4324 |
| 1220 | УБО-1220-13,5 | 1400 | 550 | 600 | 1350 | 700 | 150 | 1,84 | 4232 |
| 1020 | УБО-1020-15 | 1100 | 450 | 550 | 1500 | 600 | 150 | 1,46 | 3358 |
| 820 | УБО-1020-15 | 1100 | 350 | 550 | 1500 | 600 | 150 | 1,46 | 3358 |
| 720 | УБО-1020-15 | 1100 | 300 | 550 | 1500 | 600 | 150 | 1,46 | 3358 |
| 530 | УБО-530-10 | 700 | 230 | 300 | 1000 | 300 | 100 | 0,36 | 828 |
| Примечание. Масса утяжелителя определена для плотности бетона, равной 2300 кг/м. |

2.3. Железобетонные утяжелители клиновидного типа 1-УБКм изготавливаются по ТУ 102-421-86. Рабочие чертежи на изделие и опалубку разработаны ЭКБ по железобетону (проект № 10418 на изделие, проекты №№ 10313, 10336, 10326,10324 на опалубку для трубопроводов диаметром соответственно 1420, 1220, 1020 и 820 мм).

Утяжелитель представляет собой седловидный железобетонный блок (рис.1, б), поверхность которого, примыкающая к трубопроводу, образована двумя взаимно пересекающимися цилиндрическими поверхностями с радиусом больше, чем радиус трубы.

Техническая характеристика утяжелителя типа УБК приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Диаметр трубо- провода, мм | Марка утяжелителя | Габаритные размеры утяжелителя, мм | Объем бетона, м | Масса утяже- лителя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420 | 1-УБКм-1420-10 | 1000 | 1760 | 2400 | 1100 | 400 | 2,51 | 6020 |
| 1220 | 1-УБКм-1220-9 | 900 | 1570 | 2000 | 1100 | 290 | 1,69 | 4060 |
| 1020 | 1-УБКм-1020-9 | 900 | 1370 | 1840 | 1100 | 300 | 1,49 | 3580 |
| 820 | 1-УБКм-820-9 | 900 | 1120 | 1600 | 1000 | 300 | 1,12 | 2690 |
| 720 | 1-УБКм-720-9 | 900 | 1030 | 1500 | 800 | 310 | 1,03 | 2470 |
| 630 | 1-УБКм-720-9 | 900 | 1030 | 1500 | 800 | 310 | 1,03 | 2470 |
| 530 | 1-УБКм-529-9 | 900 | 760 | 1300 | 800 | 310 | 0,69 | 1660 |
| 478 | 1-УБКм-529-9 | 900 | 760 | 1300 | 800 | 310 | 0,69 | 1660 |
| 426 | 1-УБКм-426-9 | 900 | 690 | 1100 | 800 | 250 | 0,55 | 1320 |
| 377 | 1-УБКм-426-9 | 900 | 690 | 1100 | 800 | 250 | 0,55 | 1320 |
| Примечание. Масса утяжелителя определена для плотности бетона 2400 кг/м. |

2.4. Полимерно-контейнерные балластирующие устройства (ПКБУ) с грунтовым заполнителем (рис. 2) изготавливаются по ТУ 6-19-210-82 и представляют собой соединенные четырьмя силовыми лентами два контейнера из мягкого долговечного синтетического рулонного материала с металлическими распорными рамками.

Рис. 2. Схема конструкции полимерно-контейнерного балластирующего устройства:

1 - рамка жесткости; 2 - емкость из мягкой ткани; 3 - нижняя грузовая лента;
4 - верхняя грузовая лента; 5 - противоразмывная перегородка

Ленты изготавливаются из синтетического материала. Между лентами вшиты вертикальные противоразмывные перегородки. Техническая характеристика ПКБУ приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Диаметр трубопровода, мм | Габаритные размеры устройства, мм | Объем грунта в комплекте, м |
| --- | --- | --- |
| 1420 | 4200 | 600 | 1500 | 5,1 |
| 1220 | 3800 | 600 | 1500 | 4,1 |
| 1020 | 3000 | 450 | 1500 | 2,6 |
| 820 | 2400 | 350 | 1500 | 1,7 |
| 720 | 2300 | 350 | 1500 | 1,4 |

2.5. Для увеличения производительности труда и учета в балластировке массы грунта засыпки траншеи железобетонные утяжелители  и ПКБУ устанавливают групповым способом.

2.6. Балластировка трубопроводов грунтом производится путем увеличения глубины траншеи. В зависимости от характеристик грунтов  обратной засыпки и диаметра трубопровода достигается частичная или полная величина нормативной интенсивности балластировки.

2.7. Балластировка трубопроводов грунтом с применением нетканого синтетического материала (НСМ) выполняется по схемам рис.3. В зависимости от характеристик грунта балластировка осуществляется по всей длине трубопровода или отдельными участками.

Рис. 3. Схемы балластировки трубопроводов грунтом с применением НСМ:

а - для песчаных; б - для глинистых; 1 - минеральный грунт; 2 - полотно из НСМ; 3 - трубопровод

2.8. В качестве балластирующего устройства может применяться грунт, закрепленный добавками вяжущих компонентов по ТУ 38-101960-83 (тяжелые крекинг-остатки, битумы и т. д.). Балластировка трубопроводов закрепленным грунтом выполняется в виде перемычек совместно с железобетонными утяжелителями или анкерными устройствами (рис.4.).

Рис. 4. Схема конструкций балластных перемычек:

    а - балластная перемычка из закрепленного грунта;     б - комбинированный способ балластировки;     1 - рекультивируемый слой грунта;   2 - закрепленный грунт;   3 - минеральный грунт;   4 - трубопровод;   5 - утяжелители типа УБО

2.9. Винтовые анкерные устройства типа ВАУ-1 (рис.5) изготавливают по ТУ 102-164-80 и рабочим чертежам ВНИИСТа. ВАУ-1 состоит из двух винтовых анкеров, двух анкерных тяг и силового пояса.

Рис. 5. Схема конструкции винтового анкерного устройства типа ВАУ:

1 - тяга анкерная; 2 - винт анкера; 3 - силовой пояс; 4 - трубопровод; 5 - прокладка

Свайные анкерные устройства раскрывающегося типа АР-401 и АР-401В изготавливаются по ТУ 102-318-82 и рабочим чертежам Тюменского филиала СКБ “Газстроймашина”. Анкерные устройства типа АР состоят из двух свайных анкеров и силового пояса (рис.6). Свайный анкер состоит из тяги, выполненной из трубы диаметром 168 мм или металлической полосы, к которой шарнирно крепятся лопасти, расположенные попарно в два яруса.

Рис. 6. Схема конструкции раскрывающегося анкерного устройства типа АР-401:

1 - анкер раскрывающийся; 2 - прокладка; 3 - хомут; 4 - мат; 5 - трубопровод

2.10. Вмораживаемые анкерные устройства дискового и стержневого типов изготавливаются по ТУ 102-455-88 и рабочим чертежам ВНИИСТа, ССО Центртрубопроводстрой.

Анкерное устройство дискового типа (рис.7) состоит из двух тяг с круглыми дисками, расположенными на определенном расстоянии друг от друга, двух ограничителей усилий и силового пояса.

Рис. 7. Схема конструкции вмораживаемого анкерного устройства дискового типа :

1 - ограничитель усилий; 2 - тяга; 3 -  металлические диски; 4 - грунтовый раствор

Анкерное устройство стержневого типа (рис.8) отличается от предыдущего тем, что в нем отсутствуют диски, а тяги выполнены из арматуры периодического профиля. Ограничители усилий в анкерном устройстве применяются в случае закрепления трубопроводов, прокладываемых в пучинистых грунтах.

Рис. 8. Схема  конструкции стержневого анкерного устройства:

1 - стержневой анкер; 2 - компенсатор; 3 - тяга; 4 - силовой пояс; 5 - футеровочный мат

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И СПОСОБОВ
БАЛЛАСТИРОВКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Применяемые конструкции и способы балластировки и закрепления трубопроводов определяются проектной организацией и отражаются в проекте (рабочем проекте), исходя из следующих основных факторов:

характера и типа грунтов (их прочностных и деформационных характеристик);

глубины траншеи;

уровня грунтовых вод;

глубины и типа болот (при прокладке по болотистой или периодически затопляемой местности);

условий рельефа местности;

схемы прокладки (углы поворота в плане, вертикальные кривые и т. п.);

методов и сезона производства строительно-монтажных работ;

экономической целесообразности.

3.2. Балластировку трубопроводов железобетонными утяжелителями типов УБО и УБК можно производить на болотах всех типов, независимо от их глубины, вечномерзлых грунтах, поймах рек. При этом экономически целесообразно применять утяжелитель типа УБО в том случае, если имеется возможность использовать в качестве дополнительного балласта грунт засыпки траншеи (из отвала траншеи или привозной).

3.3. Закрепление трубопроводов винтовыми анкерными устройствами ВАУ-1 можно производить на болотах, глубина которых равна или меньше глубины траншеи, при этом до засыпки траншеи должно быть обеспечено проектное положение трубопровода. Подстилающие болото грунты должны обеспечивать экономически целесообразную несущую способность винтовых анкеров. Также винтовые анкерные устройства следует применять для закрепления трубопроводов, прокладываемых на участках с прогнозируемым обводнением.

3.4. Анкеры раскрывающегося типа АР-401 и АР-401В можно применять для закрепления трубопроводов, прокладываемых на болотах и обводняемых территориях, при этом верхние лопасти анкеров после их раскрытия должны находиться в минеральном грунте на глубине не менее 3 м.

3.5. Винтовые анкерные устройства преимущественно применяются на болотах, подстилаемых песчаными и супесчаными грунтами, а анкеры раскрывающегося типа АР - глинистыми и суглинистыми грунтами.

3.6. Железобетонные утяжелители и анкерные устройства применяются для балластировки и закрепления подводных переходов шириной 50 м и менее и проектируемых с учетом продольной жесткости труб. При этом утяжелители или анкерные устройства устанавливаются на неразмываемых береговых участках.

6.4. Приемочный контроль качества балластировки и закрепления трубопроводов производится с целью проверки соответствия выполненных работ проекту. Проверяется правильность:

количества установленных утяжелителей и анкерных устройств;

расстояния между утяжелителями и анкерными устройствами;

длины перемычек из закрепленного грунта;

длины участков балластировки грунтом с применением НСМ;

несущей способности анкеров (по ГОСТ 5686-78 проверяется несущая способность анкеров в количестве 2% от числа установленных на участке трубопровода, но не менее 3 шт.).

6.5. Соответствие выполненных работ рабочему проекту должно быть оформлено актом приемки работ, подписанным представителями заказчика и подрядчика (см. "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ. Часть II” ).

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве работ по балластировке и закреплению трубопроводов железобетонными утяжелителями, анкерными устройствами, утяжелителями ПКБУ и грунтом с применением полимерных материалов следует руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в следующих документах:

СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве ”.  - М.: Стройиздат, 1980;

“Правилах техники  безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов”. -М.: Недра, 1982;

“Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”. - М.: Металлургия, 1981, а также инструктивных и нормативных материалах по технике безопасности  в Миннефтегазстрое;

“Единых правилах безопасности при геолого-разведочных работах”, Госгортехнадзор СССР. - М.: Недра, 1979;

“Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей  и правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, ПТЭ и ПТБ. - М.: Энергоатомиздат, 1986;

ГОСТ 12.2.012-75. ССТБ “Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования”;

ГОСТ 12.3.003-75. ССТБ “Работы электросварочные. Общие требования безопасности”.

7.2. Строительно-монтажные работы запрещается выполнять без утвержденного в установленном порядке проекта производства работ. Проект производства работ должен содержать раздел  “Требования безопасности”, в котором должен быть предусмотрен комплекс организационных и технических мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасность проведения работ по балластировке и закреплению трубопроводов.

7.3. К выполнению работ по балластировке и закреплению трубопроводов могут быть допущены рабочие:

прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом СССР;

достигшие возраста 18 лет, обученные безопасным методам труда и приемам ведения работ, прошедшие экзаменационную проверку знаний, методов и приемов исполнения работ, документально оформленную, с выдачей удостоверения;

прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте по инструкции, утвержденной главным инженером строительной организации;

обеспеченные спецодеждой, спецобувью и защитными приспособлениями в соответствии с Типовыми нормами.

7.4. На месте производства работ необходимо иметь отапливаемый вагон-домик для обогрева, переодевания и приема пищи.

7.5. Освещенность при работе в темное время суток рабочих мест, проездов и проходов к ним не должна быть менее 25 лк.

7.6. В зоне работ по балластировке и закреплению трубопроводов не допускается присутствие посторонних лиц.

7.7. Перед началом работ необходимо убедиться в исправности узлов и механизмов, особенно шлангов высокого давления гидравлических систем, целостности изоляционного покрытия электрических проводов.

7.8. Грузозахватные приспособления для подъема грузов должны исключать их самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость их положения во время подъема и перемещения. Места строповки должны быть отмечены заранее.

7.9. Стальные канаты и стропы должны отвечать действующим государственным стандартам и иметь сертификаты (свидетельства) или копию сертификата завода-изготовителя об их испытании. Канаты, не снабженные указанным свидетельством, не должны быть использованы.

7.10. Места перехода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в темное время суток. Для спуска и подъема из нее следует применять переносные лестницы.

7.11. При развозке железобетонных утяжелителей на стреле крана-трубоукладчика и навешивания его на трубопровод запрещено:

поднимать утяжелители выше 1 м над поверхностью земли;

поднимать груз без проверки правильности строповки и надежности действия тормоза крановой лебедки;

находиться под грузом или в зоне падения стрелы крана-трубоукладчика.

7.12. Не допускается выполнять монтажные работы при гололедице, грозе, снегопаде и тумане, исключающими хорошую видимость в пределах фронта работ (при освещенности ниже 25 лк).

7.13. При балластировке трубопроводов грунтом с применением полимерных материалов перед укладкой полотнищ на трубу необходимо проверить состояние стенок  и бровок траншеи. В случае необходимости принять меры по их укреплению.

7.14. Работы по свариванию полимерных полотнищ должны производиться в помещениях с принудительной вентиляцией.

7.15. Погрузка рулонов или других заготовок массой более 50 кг должна производиться механизированным способом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ВМОРАЖИВАЕМЫХ АНКЕРОВ

Пример № 1

Расчет несущей способности вмораживаемого анкера.

Исходные данные: Анкер двухдисковый, диаметр дисков 120 мм, расстояние между дисками 500 мм, диаметр скважины 150 мм, тяга стальная периодического профиля диаметром 28 мм. Анкер устанавливается буроопускным способом. Для заполнения скважины используется песчаный раствор (пылеватый песок). Длина взаимодействия анкера с вечномерзлым грунтом, температура грунта показаны на рисунке приложения. Льдистость грунта менее 0,2.

Плавучесть трубопровода диаметром 1420 мм принимается равной 1050 кгс/м; суммарная расчетная нагрузка, действующая на трубопровод вверх, при проверке общей устойчивости трубопровода в продольном направлении в плоскости наименьшей жесткости системы принимается равной 1350 кгс/м.

1. Определяем площадь дисков:

см.

2. По температуре и наименованию грунта определяем расчетные давления на диски  (по табл.7 для глубины погружения диска, равной 10 м). Температура на уровне нижнего диска равна минус 2,1 °C,  на уровне верхнего -2 °С. Тогда  =20,2 кгс/см; =20 кгс/см.

3.  Для температуры грунта в середине слоя (= 1,6 °C) по табл.8 для песчаных грунтов находим расчетное сопротивление смерзанию грунта с поверхностью тяги. Оно составляет (методом интерполяции между двумя значениями температур минус 1,5 °C и 2 °С) =1,68 кгс/см.

4. Определяем площадь поверхности смерзания тяги

см.

Схема к расчету двухдискового анкера: а - схема анкера;
б - расчетная температура грунта; в - геологический разрез участка

5. Определяем несущую способность анкера по формуле (25):

исходя из устойчивости трубопровода против всплытия

кгс;

исходя из общей устойчивости трубопровода

кгс.

6. Определяем несущую способность анкера по формуле (26):

определяется по табл.9 для температуры минус 1,6 °С в середине слоя и равна 2,16 кгс/см;

- площадь сдвига по боковой поверхности цилиндра с основанием, равным площади дисков:

см;

кгс.

(Если скважина разработана в глинистом грунте, но засыпана песчаным раствором, то расчет несущей способности по формуле (26) производится и для случая сдвига по боковой поверхности скважины, т. е.

кгс).

Несущая способность анкера принимается меньшей из вычисленных по формулам (25) и (26), т.е. кгс.

7. Определяем несущую способность анкерного устройства по формуле (27):

исходя  из устойчивости трубопровода против всплытия

кгс;

исходя  из общей устойчивости трубопровода

кгс;

8. Определяем расстояние между анкерными устройствами (для трубопровода диаметром 1420 мм):

исходя из устойчивости трубопровода против всплытия

м;

исходя из  общей устойчивости трубопровода

м.

Принимается меньшее значение 12,9 м.

Пример № 2

Все исходные данные принимаются такими же, как и в примере № 1, за исключением следующих данных: анкер устанавливается опускным способом (парооттаиванием) в суглинок, льдистость грунта  находится в пределах 0,20,4, температура на уровне нижнего диска минус 4,0 °C, на уровне верхнего - минус 3,8 °С. Температура в середине слоя минус 2 °С.

1. Определяем несущую способность анкера по формуле (25):

исходя из устойчивости трубопровода против всплытия

кгс;

исходя из общей устойчивости трубопровода

кгс.

2. Определяем несущую способность анкера по формуле (26):

кгс.

Принимается меньшее значение несущей способности анкера, т. е. 6275 кгс.

3. Определяем несущую способность анкерного устройства:

исходя  из устойчивости трубопровода против всплытия

кгс;

исходя  из общей устойчивости трубопровода

кгс.

4. Определяем расстояние между анкерными устройствами (для трубопровода диаметром 1420 мм):

исходя из устойчивости трубопровода против всплытия

м;

исходя из  общей устойчивости трубопровода

м.

Принимается меньшее значение 9,3 м.