ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ КРЫШИ ЖИЛОГО ДОМА ОТ МУСОРА И ПЫЛИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Очистка от мусора производится перед нанесением грунтовки. Мусор сметают метлами в кучи, погружают подборочными лопатами на тележку и отводят к желобам, по которым спускают в контейнеры, установленные внизу. Поверхность может быть очищена от пыли и мусора сжатым воздухом  компрессора СО-7Б, обеспыливание поверхности может производиться также подметально-пылесосной машиной "Циклон" КУ-405А.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала работ необходимо: установить ограждение кровли и пожарные лестницы; смонтировать внутренние водостоки; установить чаши водосборных воронок; выполнить компенсаторы и температурно-усадочные швы; обработать карнизные свесы и все выступающие части крыши; огрунтовать и просушить основание (поверхность железобетонных плит или цементно-песчаную стяжку, выполненную по теплоизоляции).

Состав технологических операций: сбор мусора, удаление его с крыши, обеспыливание поверхности огрунтованного основания.

Организация работ. Работу выполняет звено из двух человек. Расстановка рабочих и их движение зависят от направления ветра (рис.1). Мусор с покрытия сметают метлами в кучи, погружают подборочными лопатами на тележку и отвозят к желобам, по которым спускают в контейнеры, установленные внизу. Обеспыливание поверхности основания производится компрессором.

Рис.1. Схема организации рабочего места рабочих кровельщиков:

К1 - кровельщик 3 разряда; К2 - кровельщик 4 разряда

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после выравнивания основания и устранения отдельных дефектов поверхности.

Кровельщики подают сигнал машинисту на пуск компрессора. Затем распределяют между собой обязанности: один держит форсунку в руках на высоте 0,6-0,8 м от поверхности основания и сжатым воздухом сдувает мусор и пыль, а другой скребком под углом 60° к очищаемой поверхности возвратно-поступательными движениями очищает с основания наплывы раствора и налипший мусор. Сжатый воздух, поступающий через ручку пневмоскребка и выходящий из прорези над рабочим полотном скребка, сдувает счищенный скребком мусор и пыль. Не сдуваемый сжатым воздухом мусор сметают метлой. Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ приведены в табл.1.

Таблица 1

Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ при очистке кровли

| Обосно- вание | Наименование работ | Ед. изм. | Объ- ем работ | Нор- мы вре- мени | Рас- ценки на | Трудо- ем- кость | Зар- плата, р. | Состав звена и механизмы | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| ЕНиР 1987, § 7-1, п.15 | Очистка метлами поверхности отстроительногомусора | 100 м | 6,12 | 1,05 | 0,518 | 6,43 | 3,17 | Кровельщик 2 разр. - 2 чел. | - | - | - |
| Расчет 1 | Очистка основания от мусора и пыли с помощью вакуумной подметальной машины КУ-405 | 1000 м | 0,612 | 0,93 | 0,52 | 0,57 | 0,32 | Кровельщик 2 разр. - 2 чел. | - | - | - |
| ЕНиР 1987, § 1-13, табл.1, п.3 | Погрузка вручную мусора на тележку и транспортировка его с последующей выгрузкой в желоба | т | 0,31 | 7 | 0,345 | 2,17 | 0,11 | Кровельщик 3 разр. - 1 чел. Вакуумная машина КУ-405 - 1 шт. | - | - | - |
| Итого | 9,17 | 3,6 |  |  |  |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества. Поверхность основания, подготовленная к устройству кровли, должна быть чистой, без мусора, остатков раствора, обеспыленной, полностью огрунтованной. Следует иметь в виду, что такую очистку основания следует проводить два раза: перед началом огрунтования поверхности и перед началом устройства кровельного ковра (если имели место загрязнения огрунтованной поверхности).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Рекомендуемое оборудование:

тележка на пневмоколесном ходу Т-200, Q=200 кг;

машина вакуумная подметальная "Циклон" КУ-405А (производительность - 2700 м/ч; ширина захвата - 800 мм; масса - 65 кг);

метла - 2 шт.;

лопата подборочная  - 2 шт.;

контейнер для мусора - 2 шт.;

желоб для спуска мусора - 2 шт.;

пояс предохранительный ( ГОСТ Р 50849-96) - 3 шт.;

компрессор СО-7Б или аналогичный ему;

рукава резиновые (d=9 мм) для воздуха;

пневмоскребок.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности. Перемещение рабочих, осуществляющих уборку мусора и обеспыливание с помощью сжатого воздуха, должно происходить в направлении, обратном направлению ветра (см. рис.1). Пользование защитными масками - условие обязательное. Собранные кучи мусора необходимо спускать только по специальному желобу, смонтированному над приемным контейнером.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели: затраты труда - 1,83 чел.-дн./1000 м; выработка на одного рабочего - 547,4 м/см.

Расчет 1. Нормы времени и расценки на очистку основания

Эксплуатационная производительность машин: 2700 м/ч·0,4=1080 м/ч, где 0,4 - коэффициент пересчета технической производительности в эксплуатационную. Работу выполняет кровельщик 3 разряда.

Нормы времени: (100/1080)х1=0,93 (чел.-ч); часовая тарифная ставка кровельщика 3 разряда - 0,555 р. Расценки: 0,555х0,93=0,52 (р.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 12-03-2001. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011