"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для штукатура

Настоящая инструкция по охране труда распространяется на штукатура, занятого выполнением простых работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки.

# I. Общие требования охраны труда

К выполнению штукатурных работ допускаются лица не моложе 18 лет.

Штукатуру следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении штукатурных работ могут возникнуть опасности:

- падения с высоты;

- ожогов открытых частей тела и глаз;

- травмирования падающими предметами;

- поражения электрическим током.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов и требованиями настоящей инструкции, ограждено от возможного падения материалов, инструментов и т.д., содержаться в чистоте; наличие сквозняков должно быть исключено. В опасных местах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Состояние лесов и подмостей должно соответствовать ГОСТ 24258-80 и ГОСТ 12.2.012-75.

Все электрические системы, используемые при выполнении мокрой штукатурки, должны иметь напряжение З6 в, проводка -соответствовать требованиям электробезопасности.

Штукатур обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

- ознакомиться с решениями по технологии, организации и ТБ при производстве штукатурных работ;

- курить и пользоваться открытым огнем только в отведенных местах;

- удерживать товарищей от нарушения ими правил ТБ.

# II. Требования безопасности перед началом работы

Штукатур обязан:

- получить инструктаж по ТБ в случае изменения вида работы и условий труда, уяснить поставленную задачу;

- надеть и привести в порядок спецодежду и индивидуальные средства защиты;

- осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы, очистить их от снега и льда;

- проверить исправность электрифицированного и ручного инструмента;

- осмотреть леса и подмости, защитные ограждения и устройства, о замеченных неисправностях доложить руководителю работ.

# III. Требования безопасности во время работы

Штукатур обязан:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня, не загромождать его;

- при срубке наплывов и выступов, а также при очистке поверхностей от пыли и загрязнений использовать защитные очки;

- быть внимательным и осторожным при работе с подмостей и лесов, не выполнять работы со случайных средств подмащивания;

- пользоваться исправным инструментом;

- принимать раствор в специальные ящики. Очистку кузова самосвала от раствора производить лопатой или скребком с удлиненными ручками. Запрещается штукатуру подниматься в кузов или на его борта, раскачивать его или ударять по нему тяжелым инструментом с целью очистки от раствора;

- работать в непромокаемых рукавицах или перчатках, избегать контакта кожи с известковыми растворами.

Штукатуру запрещается:

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами;

- разбирать леса и подмости способом обрушения;

- сбрасывать с лесов и подмостей строительный мусор;

- производить любые работы на участке электропрогрева при включенном токе;

- производить самовольные исправления или подключения электропроводки, заменять электролампы;

- обогревать и сушить помещения самодельными нагревательными приборами;

- выполнять работы при силе ветра скоростью более 15 м/с и более, в дождь, снегопад и при слабом освещении и на сквозняках.

# IV. Требования безопасности по окончании работы

Штукатур  обязан :

- привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и приспособления от раствора;

- отключить от сети механизмы и электрифицированный инструмент;

- снять с лесов и подмостей ящики для раствора;

- при работе на высоте спускаться вниз только  по стремянкам или капитальным лестницам;

- тщательно вымыть открытые участки кожи.

# V. Требования к поведению рабочего при возникновении

# опасной ситуации

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- превышения нагрузки на рабочий настил лесов;

- ослабления креплений лесов;

- замыкания электрического тока;

- прекращения подачи электроэнергии.

Штукатур  обязан:

- немедленно подать сигнал об опасности;

- принять меры по предупреждению аварии или покинуть опасную зону;

- сообщить руководителю работ;

- при необходимости - оказать доврачебную помощь пострадавшим.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________